## Slide 1: Diseño óptimo de una planta batch multiproducto: Producción de proteínas recombinantes

## Slide 2
Plantas multiproducto (Flowshop plants):
Todos los productos siguen la misma secuencia a través de todas las etapas de producción
1
2
3
4
A
B
C
A
B
C
Plantas multipropósito (Jobshop plants):
Los productos no necesariamente siguen la misma secuencia, o requieren de todas las etapas, a través del proceso de producción
1
2
3
4
A
B
C
A
B
C

## Slide 3
Producción de proteínas recombinantes
Objetivo: Realizar un diseño que minimice los costos de capital para esta planta multiproducto.
Productos
      Insulina y Quimosina: extracelulares
      Proteasa y Vacuna: Intracelular

## Slide 4: Forma de operación de cada equipo
Fermentador: Reactor donde crece la biomasa produciendo el producto de interés (intra o extra celular), es operado en forma batch.
1º Microfiltro: Separa la biomasa, que es re- circulada y concentrada (remanente), del medio de cultivo que pasa continuamente a formar parte del permeado. Es una operación semi-continua.
En el caso de producto intracelular se conserva el remanente, en caso de producto extracelular se conserva el permeado.
Homogenizador: En el caso de proteínas intracelulares las células se deben romper. Es una operación semicontinua.
1
2
3

## Slide 5: Forma de operación de cada equipo (cont..)
4
2º Microfiltro: En el caso de rompimiento celular, se utiliza para separar los desechos celulares de la mezcla de proteínas, opera de igual forma que el primer filtro, pero siempre interesa recuperar el permeado.
1º Ultrafiltro: Se utiliza para concentrar las proteínas que van siendo retenidas, sólo interesa recuperar el remanente. Opera en forma semicontinua.
5
6
Extractor: Es un sistema de extracción líquido-líquido que permite separar las proteínas de otras por sus características de afinidad a una de las fases. Opera en forma batch.

## Slide 6: Forma de operación de cada equipo (cont..)
2º Ultrafiltro: Se utiliza para concentrar las proteínas eliminando agua, opera de igual forma que el 1º ultrafiltro.
7
Cromatografía: Es la etapa que permite purificar hasta el grado deseado la proteína de interés. Opera en forma continua.
8

## Slide 7
Metodología aplicada
Definición de los factores de tamaño, Sij:
  Sij: Tamaño necesario de una operación batch dada para producir un 1 Kg del producto i en la etapa j.
** Etapas gobernadas por la cinética

## Slide 8: Criterios para definir los tamaños de los equipos batch
Microfiltro o Ultrafiltro
V permeado = 2* V tratado = 2* V reactor
V remanente = V tratado = V reactor
Homogenizador
V homogeneizador = ¼ V remanente
Extractor
V extractor = 1/3 V reactor

## Slide 9: Criterios para definir los tamaños de equipos semi-continuos
Se define Rj que es una velocidad de procesamiento
Homogenizadores: capacidad [m3 de suspensión /hora]
Filtros: Area de filtración Aj [m2]
Rj = Dij * Bi / ij
Dij: Tamaño del equipo semi-continuo j para procesar en 1 hora 1 kilogramo del producto i
Bi: Masa del batch a procesar
ij: Tiempo que debe operar el equipo j para procesar un batch del producto i.

## Slide 10: Definición de factor de tiempo: Tij: Tiempo necesario en un batch para producir un 1 Kg del producto i en la etapa j.
** Unidades semi-continuas

## Slide 11: Costo de los equipos:
Se utiliza una ley de potencia para calcular el costo de cada equipo
Tabla de Costo de equipos |  | 
Unidad | Tamaño | Costo
Fermentador | Vj (m3) | 63400 V0.6
Micro-ultra filtros | V retenido (m3) V permeado (m3) A filtro | 5750 V0.6 5750 V0.6 2900 A0.85
Homogenizador | V Holding (m3)* Cap. (m3/hr) | 5750 V0.6 12100 cap0.6
Extractor | V extractor (m3) | 23100 V0.6
Cromatografía | V cromatografía (m3) | 360000 V0.6
* Volumen de mantención para recirculación

## Slide 12
Tanto para etapas batch como semi-continuas se debe cumplir que:
Vij  Sij * Bi
Tij = Tijº + Tij1 Bi/Rj

## Slide 14
Formas de Optimizar el proceso batch
Colocar varias unidades en paralelo
Las cuales pueden operar de dos diferentes formas:
  Simultánea: la corriente se divide Gj veces, lo cual da origen a Gj unidades. Una vez finalizada la operación se vuelven a juntar.
  Objetivo: Operar con equipos más pequeños
  Desfasada : la corriente se divide Mj veces para que el proceso se realice en Mj unidades en forma desfasada. Finalmente se unen, pero en forma desfasada.
  Objetivo: Disminuir el efecto de los procesos limitados por el tiempo (cinéticas lentas).

## Slide 15: Formas de Optimizar el proceso batch (cont) 2.- Colocar tanques intermedios Objetivo: Almacenamiento de productos intermedios, de volumen VTj, entre 2 unidades que operan en forma batch. Esto permite el desacoplamiento del proceso, teniéndose 2 sub-procesos. Con ello se pueden tener diferentes tamaños de los batch en cada uno de los sub-procesos y también diferentes ciclos de tiempo.
Procesa
Volumen: m3
Tiempo: días
Proceso
Volumen: litros
Tiempo: minutos

## Slide 16: Función a minimizar
Min Cost =  Mj Gj aj Vjj +  cj VTjj
j
m
m
j
Donde
M: número de etapas batch.
Vj: Volumen de la etapa (Unitario).
Gj: Número de unidades que operan en forma simultánea en la etapa j.
Mj: Número de unidades que operan en forma desfasadas en la etapa j.
VTj: Volumen de los tanques intermedios
aj, cj, aj, hj: Coeficientes de costo
Restricciones
Volumen mínimo de equipos
Tiempo mínimo de operación
Cantidad a producir

## Slide 17: Resolución
Ingreso de tablas de datos (Sij, Tij)
Ingreso del modelo y definición de ecuaciones
Definición del Problema
  Cotas de las variables
  Valores iniciales
  Almacenamiento de resultados
Solución incluye:
    Tiempo de resolución
    Costo óptimo
    Valores por etapa: volumen, tamaño de batch, tiempo ocioso

## Slide 18: Resultados esperados
Problema con unidades en paralelo
  Reducción de tiempos ociosos
  Si no hay almacenamiento intermedio, existirán unidades en paralelo si la capacidad requerida excede la cota superior del equipo
Problema con almacenamiento intermedio
  Uso de unidades en paralelo es menos probable
  Se reducen los costos de capital
  Se reducen los tiempos ociosos significativamente en comparación con el caso de unidades en paralelo
El problema de factores fijos puede mejorarse aún más (10-20% costos de planta) si se utilizan “Process Performance Models”

## Slide 19
Resultados
Planta que considera unidades en paralelo y sin tanque intermedios

## Slide 21
Planta sin unidades en paralelo y con tanques de almacenamiento

## Slide 23: Conclusiones
La adición de tanques intermedios entre dos operaciones batch resulta beneficiosa dado que permite un significativo ahorro en los costos de capital (40%) al tener que minimizarse el número de unidades en paralelo a utilizar dado que las existentes son operadas con mínimo tiempo ocioso.

## Slide 24: Referencias
Montagna J.M., Vecchietti A.R., Iribarren O.A., Pinto J.M., Asenjo J.A (2000) “Optimal design of protein production plants with time and size factor process models” Biotechnol. Prog. 2000, 16, 228-237.