## Slide 1
FALLAMIENTO PLANO
CURSO: GEOTECNIA MINERA
DEPTO DE INGENIERIA DE MINAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

## Slide 5
Falla Plana
Este tipo de fallamiento involucra el deslizamiento que ocurre en un plano simple, el cual presenta un rumbo subparalelo al talud, que lo corta en su base. Las condiciones para el desarrollo de la falla planar son (Hoek y Bray, 1981):
  La falla plana debe tener un rumbo paralelo o sub-paralelo, con una variación de 20° con el rumbo de la pared de la excavación
  El ángulo del plano de falla con respecto a la horizontal () debe ser menor que el ángulo de la pared (), en este caso el ángulo interrampa. El plano de falla aflorará en la pared.
  El ángulo () debe ser mayor o igual que el ángulo de fricción interna del macizo rocoso () en que se desarrolla dicho plano. Por lo tanto la falla debe ocurrir si  >  >  como se muestra en la figura siguiente.

## Slide 7
Ocurrencia potencial de Fallamiento Plano en Minería
El fallamiento planar puede ocurrir bajo las siguientes circunstancias:
  Cuando el talud individual o global de la excavación es más empinado que la estratificación o el sistema estructural como se muestra en las figuras siguientes. En este caso, la falla ocurre a lo largo de uno de los planos paralelos de la estratificación o sistema estructural, el que es el de menor cohesión y cementación a las fuerzas de empuje debido a la carga de los estratos o capas.
  Cuando una estructura mayor, falla, discontinuidad, es expuesta por la minería, erl proceso de falla ocurre a lo largo y e forma paralela a la discontinuidad.

## Slide 9
Desarrollo de grieta tensional durante el fallamiento
Los modelos estudiados de taludes fallados en rocas diaclasadas indican que las grietas de tensión se generan como resultado de pequeños movimientos de cizalle dentro del macizo rocoso (Barton 1971). Este tipo de fallamiento en los taludes mineros puede se visto en dos posiciones:
  Talud con grieta de tensión en la cara como se muestra en la Figura a
  Talud con grieta de tensión en la superficie superior (Figura b)

## Slide 13
Estabilidad de taludes Análisis de Falla Plana

## Slide 14
Estabilidad de taludes Análisis de Falla Plana con grieta de Tracción y Presión de Agua
Supuestos:
1.- La superficie potencial de deslizamiento es paralela a la cara del talud y el espesor de la tajada de roca es unitario (normal al plano del diagrama).
2.- Existe una grieta de tracción vertical (normal al plano del diagrama).
3.- La grieta tiene agua hasta una profundidad Zw
4.- Agua ingresa a la superficie de deslizamiento y filtra a través de ella, perdiendo presión hasta alcanzar la superficie.
5.- El bloque que desliza es rígido. No sufre deformaciones internas.
6.- Las fuerzas W (peso del bloque), u (presión del agua en la superficie de deslizamiento) y v (presión del agua en la grieta), actúan en el centroide de la masa deslizante (no hay momentos, falla sólo por deslizamiento).
7.- La resistencia al corte de la superficie es:
 = c’ + n tan’
o fuerza resistiva = c’ A + (fuerza normal efectiva) * tan ’

## Slide 15
Estabilidad de taludes Análisis de Falla Plana
1.- El plano de deslizamiento es paralelo al plano del talud (
Requiere que f >p y que el plano de deslizamiento aflore en la
pared del talud.
3.- p >  para condición seca.
4.- Existencia de superficies de liberación lateral.
Condiciones:

## Slide 16
Estabilidad de taludes Análisis de Falla Plana
Análisis de fuerzas : peso unitario de la roca
W =Vol
W = {1-(Z/H)2}cot p - cot f)
u = área deltriángulo de presiones)
V = 
V = H - Z) cosec p

Area de superficie deslizante:
A = (H - Z) cosec p * 1
(cosec = 1/sen)
Volumen de bloque
Vol = (ABE - ABC - DEF) * 1
Vol = cot p - cot f
- cot p
m3

## Slide 17
Estabilidad de taludes Análisis de Falla Plana
Análisis de fuerzas
Componente paralela al Componente normal al
plano de deslizamiento plano de deslizamiento
u 0 -u
V V cos p - V sen p
W W sen p W cos p
Factores de seguridad F
F = fuerzas resistentes / fuerzas actuantes
F = (c’A + N’ tan’) / (W sen p + V cos p)
F = c’ (H -Z) cosec p + (W cos p -u - Vsen p) tan ’
W sen p + V cos p


## Slide 18
Estabilidad de taludes Análisis de Falla Plana
Casos especiales
1.- Si el talud es seco u = V = 0
2.- Agua sólo en la grieta ,u = 0
Ocurre si (a) Talud inicialmente seco
y (b) Hay lluvia repentina y fuerte
y (c) Plano deslizamiento impermeable.
3.- Plano de deslizamiento horizontal.
p = 0