## Slide 1: FALLA POR CUÑA
INGENIERÍA DE ROCAS

## Slide 6
FALLA POR CUÑA
Las líneas de intersección que se generan son :
1.Intersección del Plano A con la cara del Talud
2.Intersección del Plano B con la cara del Talud
3.Intersección del Plano A con la superficie superior
4.Intersección del Plano B con la superficie superior
5. Intersección del Plano A con el Plano B
Se asume que el deslizamiento de la cuña se produce por a través de la línea número 5.

## Slide 7
El Factor de Seguridad del talud viene dada por la siguiente expresión :
F = 3( CA X + CB Y)/ H + (A-(wX)/2) Tan A + ( B - (wY)/2) Tan B ,
Donde :
CA ,CB corresponden a la cohesión de los planos A y B
A , B corresponden a los ángulos de fricción de los planos Ay B

## Slide 8
corresponde al peso unitario de la roca
w corresponde al peso unitario del agua
H es la altura total de la cuña
X,Y,A,B son factores adimensionales de que dependen de la geometría de la cuña
X = Sen 24 / (Sen 45 Cos 2na)
Y = Sen 13 / (Sen 35 Cos 1nb)
A = (Cos a - Cos b Cos nanb) / (Sen 5 Sen2nanb)
B = (Cos b - Cos a Cos nanb) / (Sen 5 Sen2nanb)

## Slide 9
Donde a, b son los dips de los planos A y B respectivamente.
5 es el dip de la línea de intersección 5.
1nb es el ángulo entre el punto de intersección 1 y el polo del plano B
2na es el ángulo entre el punto de intersección 2 y el polo del plano A
13 es el ángulo entre los puntos de intersección 1 y 3
24 es el ángulo entre los puntos de intersección 2 y 4
35 es el ángulo entre los puntos de intersección 3 y 5
45 es el ángulo entre los puntos de intersección 4 y 5
nanb es el ángulo entre los polos de los planos Ay B
Los ángulos requeridos para la solución de estas ecuaciones pueden ser medidos mediante un estereoplot.

## Slide 10
Ejemplo de falla por cuña :
Plano A dip = 45, Dipdir = 105
Plano B dip = 70, Dipdir = 235
A = 20, CA = 500 lb/ft2
B = 30, CB = 1000 lb/ft2
Cara del talud dip = 65, Dipdir = 185
Superficie superior dip = 12, Dipdir = 195
H = altura del talud = 130 ft