## Slide 1: Falla Por Toppling

## Slide 3
Se tiene un bloque como el de la figura con :
Peso W
Base B
Altura H
C = 0
Se definen 4 regiones de deslizamiento :
Región 1,  <  y B/H > Tan , el bloque es estable y no desliza ni su volcamiento (Toppling).
Región 2,  >  y B/H > Tan , el bloque desliza pero sufre volcamiento .
Región 3,  <  y B/H < Tan , el bloque se vuelca pero no sufre deslizamiento .
Región 4,  >  y B/H < Tan , el bloque puede volcar y también deslizar.

## Slide 5
DESPRESURIZACIÓN DE TALUDES
Dado que la presión del agua disminuye la estabilidad de un rajo abierto, su reducción ayuda a mantener el talud sin deslizamientos.
Existen tres principios básicos que deben considerarse en relación a la despresurización de un talud :
Prevenir que el agua superficial ingrese al talud por las grietas de tracción y fisuras.
Reducir la presión de agua en la vecindad de una superficie potencial de falla mediante drenajes superficiales o subterráneos.
La ubicación de los drenajes debe ser tal que reducen la presión de agua en las cercanías del talud.

## Slide 7
Los métodos más comunes de drenaje son los siguientes :
Drenajes o impermeabilización de Superficie.
Drenajes horizontales. Perforaciones de drenaje en la base de grietas de tensión
Colectores. El agua es drenada hacia otra áreas de modo que no reingrese al talud.
Pozos de drenaje vertical. Perforados desde la superficie superior con bombas down the hole
Galerías de drenaje. Suelen incluir abanicos de tiros de drenaje.