## Slide 1
Ventilación es un proceso
Un proceso es una cadena de actividades que transforman los recursos en productos o servicios, a objeto de satisfacer al cliente quien lo recibe y utiliza.
Ventilación
Proveedor
Cliente

## Slide 2
Ventilación es un proceso
Ventilación
Proveedor
Cliente
Calidad
Cantidad

## Slide 3
Cantidad
Ventilación
Cantidad
Ventilación
Proveedor
Cliente

## Slide 4
Cantidad = f ( Nivel de Actividad)
Ventilación
Cantidad
Ventilación
Transporte
Extracción
Tronadura
Desarrollo
Mantención
Servicios

## Slide 5: CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE
El problema a resolver es la determinación de la cantidad de aire que ingresará a la mina.
El caudal de aire requerido está ligado al aire necesario para el personal, concentraciones de polvo ambiental, elevadas o bajas temperaturas, escasez de oxígeno para la respiración y combustión, concentración de gases, etc.
Por otra parte el volumen a mover no es constante durante todo un turno.
Ventilación
Cantidad

## Slide 6
Cantidad = f ( Nivel de Actividad)
Ventilación
Cantidad
Ventilación
Transporte
Extracción
Tronadura
Desarrollo
Mantención
Servicios
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

## Slide 7
Variabilidad de la demanda máxima
Ventilación
Cantidad
Ventilación
Transporte
Extracción
Tronadura
Desarrollo
Mantención
Servicios
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

## Slide 8
Variabilidad de la demanda instantánea
Ventilación
Cantidad
Ventilación
Transporte
Extracción
Tronadura
Desarrollo
Mantención
Servicios
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Tiempo del turno

## Slide 9
Oferta y Variabilidad (1)
Ventilación
Cantidad
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Cuestión a resolver

## Slide 10
Oferta y Variabilidad (2)
Ventilación
Cantidad
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Qa
Qb
Qc
Cuestión a resolver

## Slide 11
Criterios para el cálculo del caudal de aire
1.- Cálculo del caudal según desprendimiento de gases
Se basa en el volumen de gas que se desprende en la mina cada 24 horas.
Q = q / 864p m3/seg
donde: q = volumen de gas que se desprende en la mina en 24 horas en m3
p = norma del contenido de metano en el aire. Esta dado por la legislación minera de cada país.
En Chile p = 0,5 %
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 12
Criterios para el cálculo del caudal de aire
2.- Cálculo del caudal según el personal que trabaja.
Q = N x f m3/min donde:
f = volumen de aire necesario por persona = 3 m3/min
N = número de personas
3.- Cálculo del caudal según la temperatura
Uno de los factores más importantes para regular la temperatura al interior de una mina es la temperatura del exterior. Le siguen el calor de compresión del flujo de aire que se introduce en la mina, calentamiento de la generación de aire comprimido, absorción o condensación del vapor y el intercambio de temperatura entre el macizo rocoso y el aire.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 13: CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE
Criterios para el cálculo del caudal de aire
Con temperaturas entre 21 y 25 °C el cuerpo humano se encuentra en estado ideal.
La legislación chilena señala que la temperatura máxima en el interior de la mina no podrá exceder de 30 °C para una jornada laboral de 8 horas.
La norma para el cálculo del aire indica:
Ventilación
Cantidad
Q = Area * Velocidad

## Slide 14
Criterios para el cálculo del caudal de aire
4.- Cálculo del caudal según el polvo en suspensión
No hay un método aceptado universalmente
Se fija la velocidad del aire en:
30 m/min en zona de parrillas y scrapers
18 m/min en otraas labores
45 m/min en lugares de alta formación de polvo
En Chile la velocidad máxima permitida en galerías con
circulación de personal es 150 m/min.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE
Q = Area * Velocidad

## Slide 15
Criterios para el cálculo del caudal de aire
5.- Cálculo del caudal según el consumo de explosivo
Considera la formación de productos tóxicos por la detonación de explosivos, el tiempo estimado en despejar las galerías de gases y la cantidad máxima permitida de gases en la atmósfera, según normas de seguridad.
Q = G x E/ T x f (m3/min), donde
G = formación de gases en m3 por la detonación de un kilo de explosivo
en general G = 0,04 m3/kg de explosivo
E = cantidad de explosivo a detonar en kilos
T = tiempo de dilución en minutos. Se puede suponer 30 min
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 16
f = porcentaje de dilución de los gases en la atmósfera. Como mínimo 0,008 %.
Así Q = (0,04 x E x 100) / ( 30 x 0,008) (m3/min)
por lo que Q = 16,67* E (m3/min)
En general
Q = ( 500 * E ) / T
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE
Q
T
Q
E

## Slide 17
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE
Q
T
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Qa
Qb
Qc
Cuestión a resolver

## Slide 18
Criterios para el cálculo del caudal de aire
5.- Cálculo del caudal según el equipo diesel
Q =( V * c ) / y donde
Q = volumen de aire necesario para la ventilación en m3/min
V = volumen de gases de escape del motor en m3/min
c = concentración del componente tóxico del gas de escape que se considera en particular ( % en volumen )
y = concentración máxima, higiénicamente segura, para el componente tóxico que se está considerando (% en volumen)
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 19
Criterios para el cálculo del caudal de aire
V y C se determinan en las pruebas de motor en diferentes condiciones de funcionamiento
Comúnmente el máximo volumen determinado se afecta por un factor de seguridad 2
Se busca no exceder de 0,25 % para el CO2
0,005 % para el CO y
0,00125 % para el oxido de nitrógeno
Al tratarse de varias máquinas diesel, la ventilación es una función acumulativa de los requerimientos de cada máquina y debe proporcionarse en adición a la ventilación necesaria para todos los demás elementos.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 20
Criterios para el cálculo del caudal de aire
LHD 1 – LHD 2 – LHD 3 – LHD 4 – LHD 5 – LHD 6
Q Total = f ( utilización) = Q1*1 + Q2*0,85 + Q3*0,75 + Q4*0,75 + Q5*0,6 + Q6*0,5
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 21
Criterios para el cálculo del caudal de aire
En general ningún motor diesel debe ser puesto en servicio subterráneo sin que se realicen en él las pruebas convenientes para calcular la ventilación segura.
La ventilación segura varía entre 2,83 y 7,07 m3/min por HP al freno, con el motor debidamente ajustado para eliminar el exceso de CO.
Según el reglamento de Seguridad Minera, el caudal que se debe considerar por cada equipo diesel es ed 2,83 m3/min por HP y a este resultado se le debe agregar la cantidad de aire necesario para controlar el resto de los contaminantes.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 22
Criterios para el cálculo del caudal de aire
Resumen: los factores que afectan la ventilación para motores diesel empleados en minas subterráneas son numerosos, por lo que determinar la ventilación segura a través de una sola fórmula puede ser peligroso.
La correcta disolución de gases de escape reduce el peligro de formación de zonas locales altamente contaminadas a causa del escape y que el gas de escape vuelva a penetrar al sistema de admisión de aire del motor.
También reduce la rapidez con que el oxido nítrico del gas de escape se transforme en bioxido de nitrógeno en la atmósfera de la mina.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 23
Distribución del aire en el sistema de ventilación
Una vez determinado el caudal de aire, se estudia la forma más adecuada de hacer llegar el aire desde la superficie a los frentes de trabajo y a como captar el aire viciado, determinando la forma y el lugar donde será descargado a la atmósfera.
Por otra parte se deben analizar las pérdidas de aire que se producen en su trayecto. Estas pérdidas deberán ser consideradas en el diseño.
La pérdida de aire origina empeoramiento de la ventilación, peligro de concentración de gases, prolongados tiempos de ventilación después de las tronaduras, dilapidación de energía, etc.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 24
Distribución del aire en el sistema de ventilación
Las pérdidas se compensan aumentando el caudal de aire impulsado o extraído por los ventiladores.
Las pérdidas pueden ser locales o distribuidas en ciertas distancias.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 25
Pérdidas de aire en los circuitos.
Pérdidas locales de aire
Pérdidas en puertas de ventilación
Pérdidas en cruces
Pérdidas a través del espacio explotado
Pérdidas en instalaciones de ventiladores reforzadores: provocan recirculación indeseable de aire.
Pérdidas por cortocircuito: es el movimiento del aire entrante directamente hacia el circuito de salida, sin pasar por el circuito básico. Por ejemplo al abrir puertas de ventilación.
Sus efectos son indeseables pues disminuye la cantidad de aire, la velocidad en el cortocircuito sobrepasa los valores admisibles y el caudal del ventilador aumenta al bajar la caída de presión.
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

## Slide 26
Finalmente
Q personal
+
Q Explosivo
+
Q Diesel
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Qa
Qb
Qc
Cuestión a resolver

## Slide 27
Finalmente
Q personal
+
Q Explosivo
+
Q Diesel
Ventilación
Cantidad
CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE
Q
T
Ventilación
Transporte
Extracción
Tronadura
Desarrollo
Mantención
Servicios
$$