## Slide 1: VENTILACION DE MINAS

## Slide 4
Ventilación es un proceso
Un proceso es una cadena de actividades que transforman los recursos en productos o servicios, a objeto de satisfacer al cliente quien lo recibe y utiliza.
Ventilación
Proveedor
Cliente

## Slide 5
Ventilación es un proceso
Captación
Inyección
Distribución
Extracción
Mantención
Ventilación

## Slide 6
Ventilación es un proceso
Ventilación
Proveedor
Cliente
Calidad
Cantidad

## Slide 7
Calidad
Mantención del oxígeno necesario
Suprimir gases tóxicos
Evitar formación de mezclas explosivas
Eliminar polvo en suspensión
Reducir la temperatura
Aire para equipos diesel
Ventilación

## Slide 8: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
OBJETIVOS
Mantención del oxígeno necesario
Suprimir gases tóxicos
Evitar formación de mezclas explosivas
Eliminar polvo en suspensión
Reducir la temperatura
Aire para equipos diesel
Ventilación
Calidad

## Slide 9: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
Fluido básico para la vida.
Es una mezcla mecánica de gases.
Al fluir por una mina se altera su composición química.
COMPOSICION DEL AIRE SECO
Ventilación
Calidad

## Slide 10: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
El aire seco no existe.
El aire normal es húmedo con contenidos de vapor de agua que varían entre 0,1 y 3 % en volumen.
AIRE DE MINAS
El aire sufre cambios en el interior de una mina.
disminuye el oxígeno.
aumentan el anhídrido carbónico, nitrógeno y vapor de agua.
Ventilación
Calidad

## Slide 11: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
Se le agregan diversos gases y polvo.
Se compone de: aire atmosférico, gases activos y aire muerto.
Ventilación
Calidad

## Slide 12
EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
Ventilación
Calidad

## Slide 13: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
RESPIRACION HUMANA
Se ventila para proveer aire limpio y con adecuado contenido de oxígeno para la sustentación de la vida.
Se provee oxígeno a la sangre y se elimina el anhídrido carbónico.
El anhídrido carbónico sobre ciertas concentraciones produce trastornos a la vida humana.
El ritmo y volumen de la respiración y el consumo de oxígeno aumentan con la actividad física.
Ventilación
Calidad

## Slide 14: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
COMPOSICION DEL AIRE EXHALADO
nitrógeno 79 %
oxígeno 16 %
anhíd. carbónico 5 %
CUOCIENTE RESPIRATORIO
razón entre CO2 expelido y oxígeno consumido en volumenes.
Ventilación
Calidad

## Slide 15: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
CR = CO2 expelido/ O2 consumido.
Mide en términos relativos el esfuerzo físico que hace el organismo humano.
Si tiende a 1, el esfuerzo realizado es mayor.
Si tiende a 0, el esfuerzo realizado es menor, reposo.
Ventilación
Calidad

## Slide 16: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
CANTIDAD DE AIRE REQUERIDO
Se parte de una de las siguientes condiciones:
el contenido de oxígeno no debe ser diluido por debajo del límite recomendado de seguridad.
El contenido de anhídrido carbónico no se puede elevar por encima del umbral límite.
El contenido mínimo permisible de oxígeno es 19,5 % según norma de EEUU.
El contenido máximo permisible de CO2 es 0,5%
Ventilación
Calidad

## Slide 17: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
Calcular el caudal de aire requerido en m3/seg para una actividad vigorosa.
Contenido de oxígeno en el aire de entrada = 0,21Q
Oxígeno gastado en la respiración = 47,2 x 10E-6
Contenido de oxígeno en el aire de salida = 0,195Q
Q = (47,2 x 10E-6) / (0,21 - 0,195) = 0,003 m3/seg
Ventilación
Calidad

## Slide 18: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
Calcular el caudal de aire requerido en m3/seg para una actividad vigorosa. (para el CO2)
Se acepta un cuociente respiratorio de 1.
Luego CO2 = 1 x 47,2 x 10E-6 m3/seg
Cantidad de CO2 en el aire de entrada = 0,0003Q
Cantidad de CO2 expelido = 47,2 x 10E-6
Cantidad de CO2 en el aire a la salida = 0,005Q
Q = 47,2 x 10E-6/( 0,005 - 0,0003) = 0,01 m3/seg
Ventilación
Calidad

## Slide 19: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
Se requiere más del triple de aire para mantener el contenido de CO2 bajo 0,5 % que para tener el contenido de oxígeno por encima de 19,5 %.
El reglamento de seguridad minera establece un requerimiento de 3 m3/min por hombre.
La práctica demuestra que en un edificio se requieren 560 lt /min de aire fresco por persona.
Ventilación
Calidad

## Slide 20: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
DEFICIENCIA DE OXIGENO
La calidad del aire en una mina está relacionada entre otras con los déficit de oxígeno.
Las causas del déficit de oxígeno se encuentran en:
      introducción de un gas diluyente
      desplazamiento del oxígeno
      combinación de ambos procesos
Ventilación
Calidad

## Slide 21: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
La principal causa de deficiencia de oxígeno, ocurre cuando un gas ajeno se introduce en la atmósfera de la mina, reduciendo el porcentaje de oxígeno.
Pueden provenir de estratos del depósito, de formaciones adyacentes, oxidación lenta de materias orgánicas, incendios, respiración de personas, combustión de motores.
Ventilación
Calidad

## Slide 22: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
CARACTERISTICAS DEL OXIGENO
Gas que sustenta la vida y la combustión.
Gas sin olor, color ni sabor.
Peso específico = 1,11 respecto al aire.
La atmósfera contiene un 21 % de oxígeno al nivel del mar.
El ser humano puede vivir y trabajar con menos porcentaje de oxígeno.
Ventilación
Calidad

## Slide 23: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE OXIGENO
17 % respiración rápida y profunda. Se da a los 2.500 msnm.
15 % vértigo, vahido, zumbido de oídos, aceleración de latidos.
13 % pérdida de conocimiento en exposición prolongada.
9 % desmayo e inconsciencia.
7 % peligro de muerte, equivale a 8.800 msnm.
6 % movimientos convulsivos, muerte.
Ventilación
Calidad

## Slide 24: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES EL AIRE
En general se considera que el aire de una mina es inapropiado para la respiración si contiene menos de un 19 % de oxígeno.
La llama de una vela o de una lámpara de seguridad se apaga cuando el aire contiene menos de 16,25 % de oxígeno.
Entre 16,25 y 12,5 %la sangre no puede absorber plenamente el oxígeno, afectando los centros superiores del cerebro afectando el discernimiento.
Ventilación
Calidad

## Slide 25: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
ORIGEN DE LOS GASES
en orden decreciente son:
estratos
tronaduras
máquinas de combustión interna
fuegos y explosiones
seres humanos
estaciones de carga de baterías
Ventilación
Calidad

## Slide 26
ORIGEN DE LOS GASES
estratos
tronaduras
máquinas de combustión interna
fuegos y explosiones
seres humanos
estaciones de carga de baterías
Ventilación
Calidad

## Slide 27: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
GASES DE ESTRATOS
El gas de estrato más común es el metano. Se libera entre 0,6 y 1,2 m3/min por metro cuadrado de superficie fresca de carbón expuesto.
En explosiones puede llegar a 120 m3/min.
Ventilación
Calidad

## Slide 28: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
GASES DE TRONADURA
Las dinamitas se clasifican según su emisión de gases en la detonación.
Los gases resultantes se deben conocer junto con la adquisición del explosivo.
Su conocimiento es lo que permite calcular la dilución de los gases por medio del aire con que se ventila la mina.
Ventilación
Calidad

## Slide 29: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
Dinamitas no permisibles, gases liberados
Ventilación
Calidad

## Slide 30: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
Máquinas de combustión interna.
Pueden liberar hasta 0,28 m3/min / HP de potencia.
Los gases liberados son CO, NO2, aldehídos, humos, metano y SO2.
La cantidad de impurezas liberadas dependen de la razón de combustible del motor, su condición mecánica, propiedades del combustible y condiciones atmósfericas.
Ventilación
Calidad

## Slide 31: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
Ventilación
Calidad

## Slide 32
LHD
Ventilación
Calidad

## Slide 33: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
Fuegos y explosiones.
La combustión es generalmente incompleta en el caso de fuegos y explosiones, por lo que se produce además de CO2, CO y metano principalmente.
Respiración humana.
La respiración libera alrededor de 47 m3/seg de CO2
Baterías
Desprenden hidrógeno cuando son cargadas.
Ventilación
Calidad

## Slide 34: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
TIPOS DE GASES
Los gases más comunes en las minas son:
Nitrógeno
Anhídrido carbónico
Monóxido de carbono
Acido sulfïdrico
Anhídrido sulfuroso
Oxidos de nitrógeno
Gas grisú
Ventilación
Calidad

## Slide 35: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
NITROGENO
Gas inodoro, incoloro e insipido. Químicamente inerte.
Peso específico =0,97. Más liviano que el aire. Ocupa las partes altas.
Asfixia al respirarlo pues ha desplazado oxígeno.
Putrefacción de la madera, explosivos, desprendimiento de estratos.
Se determina indirectamente, a través del conocimiento del porcentaje de oxígeno.
Ventilación
Calidad

## Slide 36: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
ANHIDRIDO CARBONICO CO2
Gas sin color ni olor. Sabor ácido. Se disuelve en agua.
Peso específico = 1,53. No es inerte.
Estimula la respiración en bajos porcentajes.
500 personas trabajando producen 1,42 m3 de CO2/min.
En el aire exhalado hay un 4 % de CO2
Se forma por putrefacción de la madera, descomposición de rocas carbonatadas por aguas ácidas, explosivos y combustiones.
Ventilación
Calidad

## Slide 37: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
MONOXIDO DE CARBONO CO
Sin color ni olor y débilmente soluble en agua.
Peso específico = 0,97. Explota en el aire en porcentajes superiores a 13 %.
Su presencia es poco común.
Se obtiene por combustión incompleta de cualquier materia carbonosa.
Está en los gases de escape de los motores de combustión interna y en los gases de la detonación de explosivos.
Ejerce una acción tóxica en el hombre. Tiene gran afinidad con la hemoglobina de la sangre.
Ventilación
Calidad

## Slide 38: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
MONOXIDO DE CARBONO CO
200 a 300 veces mayor que con el oxígeno.
Al aspirarlo y combinarse con la hemoglobina forma un compuesto químico estable llamado carbohemoglobina. Con ello los glóbulos rojos pierden la capacidad de admitir oxígeno.
Ventilación
Calidad

## Slide 39: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
Ventilación
Calidad

## Slide 40: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
ACIDO SULFIDRICO
Gas sin color, de gusto azucarado y mal olor.
Peso específico = 1,19. Soluble en agua.
Arde y forma mezcla explosiva si su concentración llega a 6 %.
Irrita las mucosas de los ojos y de los conductos respiratorios. Ataca al sistema nervioso.
0,05 % de H2S en 0,5 hr produce envenenamiento y 0,1 % produce la muerte.
Concentración máxima permisible en lugares de trabajo es 0,002 % durante una exposición de 8 hrs.
Ventilación
Calidad

## Slide 41: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
ANHIDRIDO SULFUROSO SO2
Gas incoloro, sofocante, con olor.
Muy pesado, peso específico 2,26 kg/m3.
Se disuelve facilmente en agua.
Irritante de ojos, nariz y gargantas.
Concentraciones mayores a 0,05 % es peligroso para la vida.
La concentración máxima permisible es 0,0005 %.
Se forma por combustión de carbones con contenido de azufre.
Ventilación
Calidad

## Slide 42: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES GASES DE MINAS
CLASIFICACION DE LOS GASES.
Gases asfixiantes: simples y químicos.
Gases irritantes: primarios y secundarios.
Gases anestésicos: primarios
de efectos sobre las visceras
de efecto sobre el sistema nervioso
de efecto en la sangre y sistema circulatorio.
Ventilación
Calidad

## Slide 43: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Es un conjunto de partículas que se encuentran en el aire, paredes, techos y pisos de las labores mineras.
Si se encuentra en el aire forma un sistema disperso llamado “aerosol”.
Puede permanecer en este estado durante mucho tiempo dependiendo de la finura del polvo, su forma, peso específico, velocidad del movimiento del aire, humedad y temperatura.
Ventilación
Calidad

## Slide 44: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
SUSPENSION DE LA PARTICULA EN EL AIRE
El tiempo de suspensión de una partícula de polvo en el aire sin movimiento depende de la interacción de dos fuerzas.
La gravedad de la partícula y la fuerza de resistencia del aire.
A mayor fuerza de gravedad la velocidad de caída de la partícula será mayor y la resistencia del aire también crecerá.
Ventilación
Calidad

## Slide 45: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Las partículas menores de 10 micrones caen desde cierto instante con velocidad constante determinada por la ley de Stokes.
V = [2 x R2 x (d-d’) x g] / 9 x v, donde:
V = velocidad de las partículas en cm/seg.
R = radio de la partícula en cm.
d = peso específico de la partícula en gr/cm3.
d’ =peso específico del aire en gr/cm3.
g = aceleración de gravedad en cm/seg2.
v = viscocidad del aire inmóvil en Poises.
Ventilación
Calidad

## Slide 46: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
El peso específico del aire es muy pequeño respecto al de la partícula.
La viscocidad del aire inmóvil es 1,181 x 10*-4 Poises
Luego V = 1,2 x 10*6 x R2 x d en cm/seg
Una partícula de cuarzo de peso específico 2,5 gr/cm3 tiene un tiempo de caída desde 2 metros en un aire inmóvil y según su diámetro de:
Ventilación
Calidad

## Slide 47: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Una partícula de 5 micrones cae en el aire inmóvil a una velocidad de 0,1 cm/seg
Ventilación
Calidad

## Slide 48: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Una partícula ultramicroscópica, de diámetro menor a 0,1 micrón, no se depositan. Se encuentran en un movimiento Browniano.
De acuerdo a como son observadas las partículas en el aire, estas se clasifican en:
Ventilación
Calidad

## Slide 49: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
COMPORTAMIENTO BASICO DEL POLVO
Tiene mucho en común con los gases en cuanto a su modo de ocurrencia, comportamiento y control.
Los principios aplicables al control de partículas son:
las partículas sólidas o líquidas tienen características similares al estar suspendidas.
Las partículas de polvo de consecuencias patológicas y combustibles están bajo los 10 micrones de tamaño.
Las partículas mayores de 10 micrones no se mantienen en suspensión en corrientes de aire de velocidades moderadas
Ventilación
Calidad

## Slide 50: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
COMPORTAMIENTO BASICO DEL POLVO
Los polvos industriales y mineros tienen un tamaño medio en el rango de 0,5 a 3 micrones.
La actividad química aumenta con el tamaño decreciente de las partículas.
Los tamaños inferiores a 10 micrones son los de importancia para la Higiene Industrial. No tienen peso y pueden permanecer indefinidamente suspendidos en la atmósfera. No se asientan.
El control de los polvos finos que están es suspensión, requieren el control de la corriente de aire donde se encuentran. Este es el concepto básico del control de polvo.
Ventilación
Calidad

## Slide 51: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
EL POLVO COMO UN AEROSOL
Los aerosoles junto a los gases y vapores corresponden a los agentes químicos. Estos pueden ser sólidos o líquidos.
Los aerosoles sólidos son los humos y el polvo.
El rocío y la niebla son aerosoles líquidos.
Los aerosoles se dividen de la siguiente manera
Ventilación
Calidad

## Slide 52: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
neumoconiógeno
no
neumoconiógeno
naturales
sintéticos
INOR-
GANICOS
ORGA-
NICOS
POLVOS
(disgrega-
ción)
HUMOS
AEROSOLES
SOLIDOS
Ventilación
Calidad

## Slide 53: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Polvos neumoconiógenos.
El polvo no tóxico contenido en el aire en cantidades importantes, irrita las vías respiratorias y los ojos, ataca los pulmones y desorganiza las funciones del organismo humano en su conjunto, provocando la enfermedad llamada NEUMOCOMIOSIS.
Según la clase de polvo se divide en:
Silicosis por sílice libre
Silico tuberculosis o complicación de TBC por sílice
Asbestosis por asbesto
Silicatosis por otros silicatos
Siderosis por fierro o sus minerales
Antracosis por carbón
Ventilación
Calidad

## Slide 54: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Silicosis: es la enfermedad más común ya que toda roca contiene sílice libre.
Su mecanismo de generación es el siguiente:
Los pulmones tienen un medio de defensa contra estos cuerpos extraños que son los fagocitos, que envuelven al cuerpo extraño y lo transportan a los ganglios linfáticos.
Cuando los cuerpos extraños son polvo de sílice, los fagocitos mueren al atrapar este polvo, dejandolo libre para que otro fagocito lo atrape y corra la misma suerte.
Se produce un tejido de unión gruesamente fibroso, sin capilares sanguíneos.
Este proceso se logra por lo siguiente.
Ventilación
Calidad

## Slide 55: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
hay una disolución lenta de las partículas de sílice en el líquido de los tejidos de los pulmones, formandose ácido silícico H2SiO3 que actúa químicamente sobre los tejidos de los pulmones.
La silicosis tiene tres grados:
1° malestar general, ahogo en el trabajo y leve tos seca.
2° dolores en el pecho, respiración disminuida, tos seca disminución de la capacidad de trabajo.
3° ahogo aún en reposo, tos, dolores en el tórax, pérdida total de la capacidad de trabajo.
Es una enfermedad irreversible.
Ventilación
Calidad

## Slide 56: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Factores Básicos
concentración de polvo en el ambiente
tamaño, forma y composición de las partículas
tiempo de exposición
susceptibilidad individual
CONCENTRACION DE POLVO EN EL AMBIENTE
Todas las operaciones mineras son generadoras de polvo
Las que producen polvo se llaman fuentes primarias.
Si lo agitan o dispersan es fuente secundaria.
Concentraciones mayores a 0,5 mgr/m3 en el ambiente son peligrosas.
Ventilación
Calidad

## Slide 57: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
TAMAÑO, FORMA Y COMPOSICION DE LAS PARTICULAS
Las partículas se comportan de diferente forma dependiendo de sus características geométricas, densidad, tamaño y medio ambiente.
Fisiológicamente las partículas más pequeñas son más dañinas ya que su superficie y actividad química es muy superior respecto a su peso.
Las partículas de tamaño 5 m ( 0,005 mm ) son altamente respirables y retenidas en los pulmones, siendo este el tamaño más frecuente en atmósferas mineras.
El rango peligroso va de los 10 a 0,5 m.
Tamaños mayores son retenidos en la nariz, tráquea y bronquios y las inferiores son expelidas con el aire exhalado.
Ventilación
Calidad

## Slide 58: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
En cuanto a la composición es más importante la mineralogía que la química.
El polvo para ser dañino debe contener sílice libre y fresca.
Dentro de la sílice libre la más peligrosa es la tridemita, luego la cristovalita y finalmente el cuarzo.
TIEMPO DE EXPOSICION
En ambientes mineros bien controlados la enfermedad comienza a desarrollarse en tiempos que van de 20 a 30 años.
Ventilación
Calidad

## Slide 59: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
Ventilación
Calidad

## Slide 60: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL
Es el factor que hace que un trabajador expuesto adquiera la enfermedad antes o después de otros.
Las defensas del organismo funcionan para limpiar y purificar el aire.
Pelos de la nariz, cilios, membrana mucosa, reflejos de la tos, respiración normal.
Ventilación
Calidad

## Slide 61: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
INGENIERIA DEL CONTROL DE POLVO
Para el control de polvo se adoptan las siguientes medidas, todas con el objeto de prevenir que el polvo llegue a suspenderse en el aire.
PREVENCION, modificar operaciones, mejorar prácticas, reducir la formación de polvo.
ELIMINACION, limpiar labores para eliminar polvo asentado, depuración del aire con colectores de polvo.
SUPRESION, infusión con agua o vapor previo al arranque, rociado de agua o espuma, tratamiento de polvo asentado con productos químicos.
AISLAMIENTO, operación restringida o con personal afuera, encerramiento de operaciones generadoras de polvo, sistema de aireamiento local.
DILUCION, local con ventilación auxiliar, por corriente de la ventilación principal.
Ventilación
Calidad

## Slide 62: EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES POLVO DE MINAS
GAS
COMO SE
GENERA
EFECTO EN EL
ORGANISMO
LPP
LPA
Nitrógeno
En la atmósfera y
emanaciones de
rocas
Sofocamiento por
falta de O2
1.1
Monóxido de
Carbono
Detonación, combus-
tión incompleta,
incendios
Extremadamente
venenoso a 0,2%
40
(46)
458
Anhídrido
Carbónico
Detonación, com-
bustión, respira-ción,
Sofocante, peli-
groso sobre 6%,
4.000
(7.200)
54.000
Anhídrido
Sulfuroso
Acción del agua
sobre minerales
sulfuroso
Venenoso a 0,04%
1,6
(4)
13
Hidrógeno
Sulfurado
Acción del agua
sobre minerales
sulfurados
Sumamente vene-
noso
20
(25)
21
Oxido de
Nitrógeno
Detonación,
combustión
Tóxico, ataca los
tejidos pulmona-
res
20
(25)
1.2
Metano
Producto natural de
yacimientos de car-
bón
Sofocante, explo-
sivo
1 %
1 %
Ventilación
Calidad