## Slide 1: FORMULA FUNDAMENTAL DE VENTILACION
Ventilación
f ( )
Ventilación
f( )
H = R * Q2

## Slide 2: CAIDA DE PRESION DEL SISTEMA
H

## Slide 3: VENTILADORES DE MINAS
1. HISTORIA DEL DESARROLLO DEL VENTILADOR DE MINAS
Comenzaron a usarse en la segunda mitad del siglo XIX.
Eran centrífugos, de gran diámetro y de velocidad lenta.
Con el nacimiento de la aviación y el avance de la aerodinámica, aparece el ventilador axial, los que a la larga han mostrado mejores resultados.
Sin embargo los ventiladores centrífugos han sido mejorados, sobre la base de principios aerodinámicos, por lo que han recuperado vigencia.

## Slide 4: VENTILADORES DE MINAS
2. PARTES DE UN VENTILADOR
Un ventilador es una máquina rotatoria que expulsa aire en forma continua.
Las partes principales que componen un ventilador y que afectan sus propiedades aerodinámicas son:
IMPULSOR o hélice que es la parte del ventilador que al rotar imparte movimiento al aire.
CARCAZA que es estacionaria y que guía el aire hacia y desde el impulsor.

## Slide 5: VENTILADORES DE MINAS
IMPULSOR
CARCAZA

## Slide 6: VENTILADORES DE MINAS
3. CLASIFICACION DE LOS VENTILADORES
Según su tipo:
Radiales o Centrífugos: el aire abandona el impulsor en una dirección perpendicular respecto al eje del impulsor.
Axiales: la forma como el aire pasa a través del ventilador se asemeja al principio de acción de un par tornillo/tuerca.
(el impulsor tiene el papel de tornillo y la corriente de aire hace las veces de tuerca. Al girar el impulsor tiene movimiento de avance y de rotación)

## Slide 7: VENTILADORES DE MINAS

## Slide 8: VENTILADORES DE MINAS
3. CLASIFICACION DE LOS VENTILADORES
Según su función:
Ventilador principal o de superficie: ventilan toda la mina. Por el pasa todo el aire del circuito que sirve.
Ventilador reforzador: instalados en un paso principal subterráneo, para ayudar al ventilador principal, comúnmente a ventilar un circuito de alta resistencia.
Ventilador Auxiliar: se instalan en conjunto con ductos para ventilar una galería de avance o un terminal ciego.
son axiales y muy compactos.

## Slide 9: VENTILADORES DE MINAS
4. FORMULAS FUNDAMENTALES
El objetivo es saber elegir el ventilador más conveniente en cuanto a su eficiencia, consumo de potencia y que asegure el mejor servicio.
Interesa determinar la potencia requerida del motor que acciona al ventilador.
El aire que queremos mover a través del circuito consume energía debido a las pérdidas de presión producidas por la resistencia del circuito.

## Slide 10: VENTILADORES DE MINAS
Esta energía debe ser vencida por el movimiento del ventilador
Por ser el ventilador una máquina, pierde energía por roce en sus descansos y por vibraciones.
Por otra parte como el ventilador es movido por un motor, por intermedio de una transmisión que también absorbe energía.

## Slide 11: VENTILADORES DE MINAS
Definiendo:
Q = caudal de aire en m3/seg.
H = depresión del circuito en mm c.a. o kg/m2
Pot = potencia del motor en HP.
 = eficiencia del ventilador. Varía entre 70 y 80 %según su
tamaño, fabricación y punto de trabajo.
AHP = potencia necesaria para mover el caudal Q en un
circuito cuya depresión es H en ( HP ).
BHP = potencia al freno del ventilador en ( HP ).
DE = eficiencia de la transmisión. Varía entre 90 % en
transmisiones por poleas y correas a 100 % en transmisiones
directas.
ME = eficiencia del motor. Varía entre 85 y 95 %.

## Slide 12: VENTILADORES DE MINAS
Pot = BHP / DE x ME (potencia al freno)
Pot = AHP /  x DE x ME (potencia para mover el aire)
Pot = Q x H
75 x  x DE x ME
La potencia del motor es directamente proporcional a la
cantidad de aire y a la pérdida de presión del circuito.

## Slide 13: VENTILADORES DE MINAS
5. LEYES DEL VENTILADOR
Las leyes de rendimiento básico de cualquier ventilador, se refieren a la velocidad de rotación (N), pudiendo determinar como afecta al volumen de aire movido, a la presión que es capaz de producir y a la energía absorbida por el ventilador
Las relaciones son: Q N
H N2
Pot N3
donde Q = caudal de aire movido por el ventilador
N = velocidad de rotación del ventilador
H = presión capaz de entregar por el ventilador
Pot = potencia necesaria para mover el ventilador.

## Slide 14: VENTILADORES DE MINAS
Estas leyes se aplican prescindiendo del sistema de unidades usado, siempre que sean consistentes.
Si la resistencia del sistema contra la cual está operando el ventilador no cambia y varía la velocidad de rotación de este, se producen efectos considerables en su funcionamiento.
Ejemplos: Si N2 = 2 N1
Q2 = 2Q1 el caudal que mueve el ventilador aumenta al doble
H2 = 4H1 la presión aumenta cuatro veces
Pot = 8 Pot1 la potencia necesaria aumenta ocho veces.
Una decisión de aumentar la velocidad del ventilador, tiene
efectos considerables en la energía requerida.

## Slide 15: VENTILADORES DE MINAS
Ventilación
H = R * Q2
N
Constante
R
2 N
2Q
4 H
8 Pot

## Slide 16: VENTILADORES DE MINAS
6. COMPARACION DE TIPOS DE VENTILADORES
Ventiladores centrífugos o radiales: se usan en las tres clasificaciones de ventiladores para minas.
Según sea la configuración de las aspas en relación con la dirección de rotación se tiene:
de aspas inclinadas hacia delante
de aspas radiales
de aspas inclinadas hacia atrás
Puede generar presiones bastante más altas que el axial, su limitante es su geometría, la forma de la carcaza.

## Slide 17: VENTILADORES DE MINAS
Ventiladores de flujo axial
el ventilador más sencillo para mover aire es un ventilador con impulsor corriente con aspas rectas.
Esto por si solo originaría un rendimiento inaceptablemente bajo.
Se busca un ventilador con aspas de sección con superficie de sustentación, acondicionado en una carcaza resistente y que a menudo tiene aspas guías para rectificar el movimiento del aire y mejorar su eficiencia.
Su poca capacidad para producir presión respecto al ventilador radial se supera agregando más de una etapa, teniendo el inconveniente de aumentar el largo de las instalaciones.

## Slide 18: VENTILADORES DE MINAS

## Slide 19: VENTILADORES DE MINAS
7. CURVAS CARACTERISTICAS
al igual que las galerías de ventilación de una mina, los ventiladores también pueden ser representados en un sistema de coordenadas H - Q, mediante una curva llamada Curva Característica del Ventilador.
Es característica pues se refiere a una máquina determinada, con dimensiones geométricas y velocidades de rotación propias.

## Slide 20: VENTILADORES DE MINAS
Curva Característica de un Ventilador Centrífugo.
Tiene una relación matemática entre el caudal y la presión que obedece a la fórmula H = a - bQ
Representa una recta donde “a” es función de la velocidad tangencial, del peso específico del aire y de la aceleración de gravedad.
“b” depende de la velocidad tangencial y radial, del diámetro, del ancho y ángulo de curvatura de los álabes, del peso específico del aire y de la aceleración de gravedad.
Cualquier variación de estos parámetros significa un cambio en la curva.

## Slide 21: VENTILADORES DE MINAS
Esta ecuación implica el hecho que el rotor debe tener un número infinito de álabes. Esto no es posible de lograr.
Con un número finito de álabes se producen pérdidas por la formación de remolinos entre los álabes.
Además se producen pérdidas por el roce del aire con la carcaza y el impulsor o rotor y pérdidas por choques.
Las pérdidas por roce aumentan a medida que la velocidad del aire es mayor o cuando aumenta el caudal.
Las pérdidas por choque aumentan en los extremos ( con mucho o poco caudal)

## Slide 22: VENTILADORES DE MINAS
H = a - bQ
Por número finito de álabes
Por rozamientos
Curva característica
H
Q

## Slide 23: VENTILADORES DE MINAS
Curva Característica de un Ventilador de Flujo Axial
Tiene una curva característica similar a la del ventilador centrífugo.
Su principal característica es que existe una inclinación distinta donde disminuye su presión a medida que decrece su caudal.
Esta característica se conoce como atascamiento y proviene del desprendimiento de corrientes de aire desde la superficie de las aspas.
Se produce una turbulencia y con ello se reduce la habilidad de la superficie de sustentación para producir presión.
Si el efecto de atascamiento es muy grande, el ventilador vibra visiblemente, las aspas se fatigan y se rompen violentamente.

## Slide 24: VENTILADORES DE MINAS
Mientras mayor sea el ángulo del aspa o el ángulo de ataque (dirección del aire con la cuerda del aspa) más grave será el efecto de atascamiento.
Por tanto se considera solo una porción de la curva característica.
Zona de atascamiento
Porción de la curva característica para ser usada
Q
H

## Slide 25: VENTILADORES DE MINAS
Q
H
V curva del ventilador
R resistencia del circuito

## Slide 26: VENTILADORES DE MINAS
En cualquier ventilador se puede variar su característica al alterar su velocidad.
Si el ventilador está conectado al motor mediante propulsión convencional, cambiar su velocidad de rotación implica variar la relación de poleas y correas de propulsión o cambiar el mecanismo interno de la caja de engranajes.
Estos cambios no son fáciles de efectuar, menos a intervalos frecuentes.
La variación del servicio del ventilador a velocidad constante se logra por otros medios.
a) colocación de un regulador; consiste en estrangular la entrada o salida del ventilador. Es un método económico pero significa un consumo de energía que no se aprovecha, equivalente a la energía que disipa el regulador.

## Slide 27: VENTILADORES DE MINAS
b)Variación de las aspas, dado que las aspas pueden ser de inclinación ajustable, lo cual incluso se logra en la actualidad sin detener la máquina.
La variación de ángulos de las aspas produce una familia de curvas características de un ventilador, a velocidad fija, ampliando considerablemente el rango de servicio del ventilador.
c) Cambio de revoluciones del motor. Existen cajas eléctricas que permiten cambiar la frecuencia del motor eléctrico y con ello variar su velocidad de rotación a voluntad, sin afectar su eficiencia. Son los convertidores de frecuencia.

## Slide 28: VENTILADORES DE MINAS
8. ESTACIONES PRINCIPALES DE VENTILACION
Obra civil de importancia
Topografía de precisión
Accesos expeditos
Sala de equipo eléctrico aislada
Concepto de mantenibilidad
Aislamiento por seguridad
Drenaje
Operación remota de ventiladores

## Slide 29: VENTILADORES DE MINAS