## Slide 1
Ventilación es un proceso
Un proceso es una cadena de actividades que transforman los recursos en productos o servicios, a objeto de satisfacer al cliente quien lo recibe y utiliza.
Ventilación
Proveedor
Cliente

## Slide 2
Ventilación es un proceso
Ventilación
f( )
Q
Ventilación
Proveedor
Cliente

## Slide 3: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Teorema de Bernoulli.
Establece el principio de conservación de la energia expresando que la altura de carga total de un fluido que circula por cualquier sistema se mantendrá constante si no hay pérdidas por rozamientos, compresión, incorporación de otro fluido o pérdida de fluido.
La altura de carga total es igual a la suma de las alturas de: * carga estática = altura de presión
* carga cinética = altura de velocidad
* carga de elevación = altura geodésica
ht = hs + hc + hz
Ventilación
f ( )

## Slide 4
El teorema de Bernoulli expresa que:
“ en el movimiento de un fluido en un medio ideal, las sumas de las alturas permanecen constantes. Al disminuir una las otras aumentaran”
En un medio ideal horizontal, las alturas geodésicas no cambian, pero si varía el diámetro del medio, variará la altura cinética y la altura de presión variará en la misma magnitud pero con sentido contrario.
En la realidad el fluido se moverá en un medio real, el que le opondrá resistencia al movimiento
Ventilación
f ( )
ht = hs + hc + hz

## Slide 5
Ventilación
Ventilación
f ( )
ht = hs + hc + hz

## Slide 6
Por tanto la ecuación de Bernoulli se transforma en:
hs1 + hc1+ hz1 = hs2 + hc2 + hz2 + H
en que H es la pérdida de carga o pérdida de presión, producida a causa del roce con las paredes del medio real donde se mueve y a causa de las singularidades que encuentra en su recorrido por las turbulencias que ellas provocan.
Las presiones cinéticas o de velocidad dependerán del tamaño de las galerías por dónde circulará el aire ( V= Q/A)
Ventilación
f ( )
1
2

## Slide 7
hs1 + hc1+ hz1 = hs2 + hc2 + hz2 + H
Otra conclusión de la ecuación de Bernoulli es:
“siempre un fluido se va a mover desde un punto de mayor presión a otro de menor presión y su diferencia será H”
Conocer H permite entregar la energía equivalente para permitir el movimiento del aire.
Ventilación
f ( )
1
2

## Slide 8
H
Ventilación
f ( )

## Slide 9
Ventilación
f ( )
Ventilación
H corresponde a la ENERGIA que debe entregarse al sistema para permitir la circulación del aire en la mina
Ventilación
f( )
H
H = f ( Roce aire con paredes y Singularidades )

## Slide 10: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
CAIDA DE PRESION
“siempre un fluido se va a mover desde un punto de mayor presión a otro de menor presión y su diferencia será H”
Es más importante determinar la diferencia de presión entre dos puntos que la determinación de la presión en ellos.
El flujo de aire se origina porque existe una diferencia de presión entre dos puntos del sistema y para poder lograr esta diferencia es necesario agregar energía al sistema.
Esta energía es consumida en superar las resistencias que las labores mineras le ponen al paso de una cantidad determinada de aire.
Ventilación
f ( )

## Slide 11: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Estas resistencias originan una caída o pérdida de presión, llamada H y que está dada en mm de columna de agua o kg/m2
Las pérdidas de presión están formadas por dos componentes:
pérdidas por fricción y pérdidas por choque
H = Hf + Hx
Pérdidas por fricción, representan las pérdidas de presión en el flujo lineal a lo largo del ducto y es producida por el roce del aire con las paredes del ducto.
Pérdidas por choque son de origen local, producidas por accidentes como cambio de área, bifurcaciones, uniones, obstrucciones, cambios de dirección, etc.
Ventilación
f ( )

## Slide 12: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
LEY DE RESISTENCIA
La diferencia de presión entre dos áreas de un ducto está dada por la ecuación de Atkinson:
Hf =  *Lf * p * V2 / A [mm c.a. o kg / m2]
Dónde:
Lf = largo de la labor en metros
A = área de la labor en m2
p = perímetro de la labor en metros
V = velocidad del aire en m / seg
 = coeficiente de resistencia aerodinámica en kg seg2/m4
 = f *  / 8g
f = coeficiente de roce
 = peso específico del aire en kg / m3
g= aceleración de gravedad m/seg2
Ventilación
f ( )

## Slide 13: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Puesto que V = Q / A, la fórmula anterior se puede expresar como:
Hf =  * Lf * p * Q2 / A3 [mm c.a. o kg / m2]
COEFICIENTE DE RESISTENCIA AERODINAMICA 
 varía de acuerdo al número de Reynolds, pero se hace insignificante a medida que Re crece.
Como en las labores mineras el movimiento del aire es turbulento con un alto Re,  se considera constante.
 se puede determinar en terreno o por medio de tablas.
 = ( * )/ 1,2 corregido de acuerdo al peso específico del lugar. Coeficiente de resistencia aerodinámica para el peso específico 
Ventilación
f ( )

## Slide 14: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
El cálculo de  usando la experimentación en terreno se hace por la fórmula:
Hf = ( x Lf x P x Q2) / A3
dónde = (Hf*A3)/Lf*p*Q2
Todos los parámetros que intervienen pueden ser determinados en terreno.
Si se trata de un proyecto donde no hay datos de terreno, se usan tablas.
Ventilación
f ( )

## Slide 15: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE Valores de *10-5 para  = 1,2 Kgr/m3
Ventilación
f ( )

## Slide 16: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
RESISTENCIAS LOCALES
Las pérdidas por choques son de origen local, producidas por turbulencias, remolinos, frenadas del aire al enfrentar diversos accidentes dentro del circuito.
Los accidentes son, cambios de dirección, entradas, contracciones, etc.
También dependen de la velocidad y del peso específico del aire.
Hx =  * V2 *  / 2g en mm de c.a. o kg/m2
 = coeficiente de resistencia local, que se determina de tablas
Ventilación
f ( )

## Slide 17: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Un método más adecuado para calcular estas pérdidas
Las pérdidas por choque se asimilan a las pérdidas por fricción a través de los largos equivalentes, o sea se trata de determinar a que largo físico de una galería equivale la pérdida por choque.
Se igualan las pérdidas por fricción con las pérdidas por choques
Hf = Hx, luego:
 * Lf * P * V2 / A =  * V2 *  / 2g
Asumiendo el largo Lf el valor de largo equivalente Le,
Le = ( *  * A )/( 2g *  * P)
Ventilación
f ( )

## Slide 18: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Fórmula fundamental de ventilación.
Considerando el reemplazo de
Hx
por el largo equivalente
Le
tendremos, entonces, la fórmula para la caída de presión:

* (Lf + Le) * P * Q
2
H
=
A
3
; (mm. de c.a. o Kg/m
2
)
donde:
H
= caída de presión, Kg/m
2

= coeficiente de resistencia aerodinámica
, Kg* seg
2
/m
4
;
Lf
= largo f¡sico, m;
Le
= largo equivalente, m;
A
=
rea, m
2
;
P
= perímetro, m;
Q
= caudal, m
3
/seg
Ventilación
f ( )

## Slide 19: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )

## Slide 20: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )

## Slide 21: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )
Ventilación
f( )
H = R * Q2

## Slide 22: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Cantidad
Ventilación
f ( )
Ventilación
H = R * Q2
Q
Resistencia
R

## Slide 23: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )

## Slide 24: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
Ventilación
f ( )

## Slide 25: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
A continuación se adjuntan tablas de Le para pérdidas por choque más comunes y diferentes tamaños de galerías.
Estos valores se obtuvieron para aire normal, y un coeficiente de resistencia aerodinámica  = 0,00189
Para obtener datos de acuerdo a un  determinado los valores deben ser multiplicados por 0,00158* / 
Ventilación
f ( )

## Slide 26: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
LARGOS EQUIVALENTES, PARA  = 0,00189
Ventilación
f ( )

## Slide 27: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
LARGOS EQUIVALENTES, PARA  = 0,00189
Ventilación
f ( )

## Slide 28: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
LARGOS EQUIVALENTES, PARA  = 0,00189
Ventilación
f ( )

## Slide 29: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
LARGOS EQUIVALENTES, PARA  = 0,00189
Ventilación
f ( )

## Slide 30: RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE
LARGOS EQUIVALENTES, PARA  = 0,00189
Ventilación
f ( )