## Slide 1
Cantidad = f ( Nivel de Actividad)
Ventilación
Cantidad
Ventilación
Transporte
Extracción
Tronadura
Desarrollo
Mantención
Servicios

## Slide 2
Cantidad = f ( Nivel de Actividad)
Ventilación
Cantidad
Ventilación
Transporte
Extracción
Tronadura
Desarrollo
Mantención
Servicios
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

## Slide 3: REGULACION DE CIRCUITOS
Existen pérdidas de aire en los circuitos
  Pérdidas locales de aire: tapados y muros
  Puertas de ventilación
  Cruces de galerías con flujos que convergen
  Zonas explotadas, caserones , sectores hundidos
  Instalaciones de ventiladores reforzadores
  Cortocircuitos
Ventilación
Cantidad

## Slide 4: REGULACION DE CIRCUITOS
Con el fin de lograr una distribución adecuada de caudal de aire en los circuitos de ventilación, estos se deben regular, para lograr un equilibrio en la caída de presión de las diferentes ramas.
Se regula disminuyendo o aumentando la caída de presión en una determinada galería.
Para disminuir la caída de presión se pueden alisar las paredes, aumentar el área y desarrollar galerías en paralelo.
Para aumentar la caída de presión se colocan reguladores que aumentan las pérdidas por choques.
Ventilación
Cantidad

## Slide 5: REGULACION DE CIRCUITOS
1. Cálculo de la longitud de galería a concretar para disminuir la pérdida H en un H.
Como se desea conservar el caudal Q, la variación debe hacerse en la resistencia del circuito.
H = RQ2
R = R - R´
Se debe entonces determinar el largo de la galería que es necesario concretar para disminuir la resistencia.
R = Lr10-2 disminuye hasta R’ = (Lr r + Lc c) 10-2
donde:
Ventilación
Cantidad

## Slide 6: REGULACION DE CIRCUITOS
L = largo total de la galería, m
Lr = largo de la galería sin concretar, m
Lc = largo de la galería concretada , m
r = ( r x P/A3 ) x 102 = resistencia para 100 metros de galería sin concretar, kg/m2
c = ( c x P/A3 ) x 102 = resistencia para 100 metros de galería concretada, kg/m2
r = factor de fricción en galería con roca viva
c = factor de fricción en galería concretada
Ventilación
Cantidad

## Slide 7: REGULACION DE CIRCUITOS
P = perímetro de la galería, m
A = área de la galería, m2
luego R = R - R’ = Lr x 10-2 - ( Lr r + Lc c ) x 10-2
= r x ( L - Lr ) x 10-2 - Lc c x 10-2
como el largo de la galería L = Lr + Lc
R = ( Lc r - Lc c ) x 10-2
R = Lc (r - c ) x 10-2 por lo que:
Lc = 100 x R / (r - c )
reemplazando r y c por su valor
y colocando  = r - c se obtiene, Lc = A3 R / P 
Ventilación
Cantidad

## Slide 8: REGULACION DE CIRCUITOS
2. Cálculo del largo necesario para bajar la resistencia
desde R a R´ de una galería, modificando el área.
Se parte de una galería de largo L y área A, a la que se le debe bajar la resistencia desde R a R’, aumentando el área desde A hasta A’
Para ello se debe determinar el largo L’ al que se le debe aumentar el área.
Si R = L10-2
R’ = [(L - L’)  + L’ ’] x 10-2 donde
 = P/A3 x 102 = resistencia para 100 metros de galería de área A y perímetro P en kg/m2
Ventilación
Cantidad

## Slide 9: REGULACION DE CIRCUITOS
’ = P’/A3 x 102 = resistencia para 100 metros de galería de área A’ y perímetro P’ en kg/m2
 = coeficiente de resistencia aerodinámica.
Se obtiene R = R - R’
R = L10-2 - [(L - L’)  + L’ ’]10-2
R = L’ ( - ’)10-2, por lo que L’ = R / ( - ’)
reemplazando  y ’ por sus valores
L’ = R (A - A’)3/  (PA3 - P’A’3)
Ventilación
Cantidad

## Slide 10: REGULACION DE CIRCUITOS
en esta fórmula no se ha considerado el largo equivalente Le que se produce en la expansión y contracción de la galería, por estimarse que estas serán pequeñas si la contracción y la expansión son graduales.
Ventilación
Cantidad

## Slide 11: REGULACION DE CIRCUITOS
3. Cálculo del largo necesario de galerías en paralelo para reducir la resistencia R = R - R’
Si R = L10-2 y R’ = (L - L’) 10-2 + L’ ’10-2 donde
L’ = largo de las galerías, m
 = (P/A3)102 = resistencia para 100 metros de galería de área A y perímetro P en kg/m2
’ = (P’/A’3n2)102 = resistencia para 100 metros de n galerías en paralelo en kg/m2
luego como R = R - R’
= L10-2 - [( L - L’)  + L’ ’]10-2
= L’ ( - ’)10-2
Ventilación
Cantidad

## Slide 12: REGULACION DE CIRCUITOS
luego L’ = 100 R / ( - ’)
reemplazando  y ’ por sus valores
L’ = n2 R A3 /P(n2 - 1) [m]
Ventilación
Cantidad

## Slide 13: REGULACION DE CIRCUITOS
4. Determinación del tamaño de un regulador
Regulador es un orificio que causa contracción y expansión abrupta y alternada del aire que pasa por el.
Por este motivo en un regulador se produce una perdida por choque considerable.
Se hace en una puerta de ventilación, como una abertura de tamaño variable.
Su tamaño y por lo tanto la magnitud de la perdida de choque que causa se traduce en una compuerta deslizante donde a mayor abertura menor es la pérdida por choque.
Ventilación
Cantidad

## Slide 14: REGULACION DE CIRCUITOS
Determinación del tamaño de un regulador
Cálculo del tamaño de un regulador.
 = (1/Cc - N)2 = pérdida por choque en un orificio circular
 = coeficiente de pérdida de choque
N = cuociente entre el área del orificio Ar y el área de la galería A.
Cc = coeficiente de contracción.
N = 1 / Cc( 1 +   )
El orificio Ar es el área del regulador
Ventilación
Cantidad

## Slide 15: REGULACION DE CIRCUITOS
luego Ar = NA en que A es el área de la galería que es conocida.
 se determina mediante la relación básica de pérdida de choque,  Hv = Hx en que:
Hx es la cantidad de regulación a ser disipada a través del regulador.
Hv es la pérdida por velocidad = v2/2g
Cc varía entre límites estrechos a medida que cambia la razón de áreas.
Por tal motivo el cálculo de N debe hacerse por aproximaciones sucesivas.
Ventilación
Cantidad