## Slide 1: SD20A Seminario de Diseño Diseño de una Planta Biotecnológica
Evaluación Económica

## Slide 2: Beneficios económicos simples
Esta es la forma más simple de evaluar los beneficios
económicos de un proceso.
Beneficio = (Producción)*{(Precio de Venta)-(COSTOS)}
Producción : {Kg de producto/año}

## Slide 3: Nivel de Producción
Para determinar el nivel de producción se deben
contestar las siguientes preguntas:
¿Cual es el mercado al que está orientado mi producto?
¿ Qué porcentaje voy a abarca?
  No hay competidores
  Hay muchos competidores
  El producto tiene respaldo

## Slide 4: Precio de Venta
Para determinar el precio de venta se deben
contestar las siguientes preguntas:
Hay un producto similar El 70% del precio de venta de
dicho producto.
Hay sustitutos  Analizar las ventajas y desventajas frente
al sustituto y utilizar valores entre un
60 – 80% del precio de venta del sustituto
según ventajas y desventajas.

## Slide 5: Costos
En nuestro caso sólo consideraremos los costos los insumos:
COSTOS= {Costos de insumos/Kg de productos}
Insumos que se deben considerar:
Fuentes de Carbono  Melaza, glucosa, madera, aserrin,
        Alimento cabras.
Fuentes de Nitrógeno  Urea, Nitratos, Amoníaco
Fuentes de Oxígeno  Aire
Otros insumos  Resinas cromatográficos
Este calculo deja fuera varios otros elementos importantes.

## Slide 6: Costos
Costos Totales
Costo Fabricación
Costos Generales
Costos de Operación Directos
Costos Fijos
Costos de Inversión de Capital
Administración
Investigación y Desarrollo 5% de Ventas
Capital Fijo
Capital de Trabajo

## Slide 7: Costos de Operación Directos
Materia Prima y Suministros
Mano de Obra
  Salario
  Supervisión
Servicios
  Vapor
  Electricidad
  Agua
  Tratamiento de deshechos

## Slide 8: Costos Fijos
Depreciación Maquinaria
Seguros
Interés
Mantención

## Slide 9: Capital Fijo
Costo de los Equipos de Proceso
Instalaciones eléctricas, edificios, etc.
Puesta en Marcha

## Slide 10: Índices
Valor Presente Neto (VPN,VAN, VNA)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Tiempo de Recuperación de la Inversión

## Slide 11: Valor Presente Neto VPN / VNA / VAN
Valor del proyecto en unidades actualizadas al año que se evalúa el
Proyecto.
Fi: Beneficio del Año i
r : Tasa de interés del proyecto, cada área industrial tiene un valor
Típico, para el área biotecnológica dicho valor es del orden del 18%.

## Slide 12: Tasa Interna de Retorno, TIR
Tiempo
VPN
Aumenta Tasa de Descuento
VPN(TIR)=0
Si el TIR es mayor que las tasas de interés que entregan los
Bancos  Invierto en el proyecto.
¿ Cuánto es la tasa de interés anual de los bancos?

## Slide 13: Recuperación de la Inversión
Tiempo
VPN
Payback time: Tiempo VPN =0
Para el área biotecnológica dicho valores dependen del área especifica del producto:
3 años productos consumo másivo (Enzimas comerciales, alimentos)
10 años productos terapéuticos de uso humano

## Slide 14
Contenido
  Introducción y descripción del producto
  Diagrama flujo del proceso
  Descripción de las principales operaciones
  Prototipo de mejoras al proceso propuesto
  Calculo de los Beneficios económicos del producto (VPN,TIR,Tiempo de retorno)
  Sistema de evaluación ambiental
  Discusión
  Conclusiones
  Referencias
FECHA DE ENTREGA Y PRESENTACION : Día del examen
Tercer Informe
"Evaluación Final”

## Slide 15: ¿ Qué está pasando en la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana?
La empresa hizo:
Un estudio de Impacto Ambiental (EIA) ó
Una declaración de Impacto Ambiental (DIA)
http://www.conama.cl/