## Slide 1: Ejemplo
Si se tiene un microorganismo que sigue una cinética del tipo Monod, con los siguientes parámetros
max = 0,7 hr -1 Ks = 5 g/l Y x/s = 0,65
El flujo de alimentación es de 500 l/hr con 85 g/l de sustrato, la concentración de sustrato y biomasa a la salida debe ser de 5 g/l y 52 g/l respectivamente.
Si se utilizan 2 fermentadores continuos perfectamente agitados en serie,¿Qué tamaño debe tener cada uno de los fermentadores, si se utiliza la configuración óptima?
X2 = 52 g/l, s2=5 g/l
F = 500l/hr
so= 85 g/l
V1= ??
V2= ??
F, x1, s1

## Slide 2: Comparación en Fermentador Batch y Continuo
Se pueden comparar respecto a la producción de:
  Biomasa
  Producción de Productos

## Slide 3
Producción de Biomasa
Tiempo de un Fermentador Batch
To: Tiempo de Cosecha
T1: Tiempo en el cual se debe
preparar el batch
T2: Etapa de latencia
Tg: Tiempo de crecimiento
Tb: Tiempo total del batch
Tb = Tg + To+T1+T2 = Tg + Td
Td = To+T1+T2 : Downtime

## Slide 4
Balance de Biomasa en un fermentador Batch
Supuestos:
  No hay flujos de entrada ni salida, Fe = Fs = 0
  Volumen Constante
  Velocidad de muerte despreciable 

## Slide 5
Balance de Biomasa en un fermentador Batch
Suponiendo que es constante
Evaluando en t = tg
Tiempo total del batch

## Slide 6
Tiempo de un fermentador continuo
Balance de Biomasa en un fermentador Continuo perfectamente agitado
Supuestos:
  La alimentación y la salida tiene una concentración xo y xf
  Velocidad de muerte despreciable 
  stado estacionario
Tiempo de residencia, 

## Slide 7
Comparando los tiempos
Si se desprecia td
Recordando que:
El cultivo batch toma más tiempo, se recomienda para el cultivo de biomasa CULTIVOS CONTINUOS PERFECTAMENTE AGITADOS

## Slide 8
En base a la producción de Productos
En términos generales la velocidad de formación de productos
A  C
se puede expresar como: rc = f (C)
b) Reacción autocatalítica
La velocidad crece a medida que aumenta la presencia de C, la reacción se hace más rápida y es típica del crecimiento celular o productos relacionados con el crecimiento
Típica reacción química
La velocidad decrece a medida que aumenta la presencia de C

## Slide 9
En reactores Batch
Balance para un producto, C
Supuestos:
    No hay flujos de entrada ni salida, Fe = Fs = 0
    Volumen constante
    rc = f (C)
Entonces
Integrando
V
C(t)

## Slide 10
En reactores Continuo Perfectamente Agitado
Balance para un producto, C
Supuestos:
    No hay acumulación, estado estacionario, Concentración Constante, Cf
    rc = f (C)
    Fe = Fs
Entonces
Despejando
Fe
Co
Fs
Cf
V
Cf

## Slide 11
Comparando
Batch
Continuo
Reacción Química
Se recomienda una operación Batch

## Slide 12
Comparando
Batch
Continuo
Reacción Autocatalítica
Se recomienda una operación Continua Perfectamente Agitada

## Slide 13
Crecimiento de microorganismos
En el caso de crecimiento de microorganismos hay una mezcla de los dos mecanismos:
Autocatalítico en la etapa de crecimiento exponencial
Químico. Fase de desaceleración, estacionaria y muerte
Diseño Optimo
Continuo perfectamente agitado seguido de una Batch.
Pero hay un problema práctico ¿ Cuál?

## Slide 14
Problema
Dado que el Fermentador Continuo Perfectamente Agitado opera en forma continua, se hace poco factible hacerlo operar seguido por un BATCH, pero las ecuaciones del BATCH pueden ser válidas para un Fermentador Continuo Flujo Pistón si se considera que:
u = z/t  t = z/u
u: velocidad lineal
z: posición en el fermentador
u
z
Todas ecuaciones planteadas para el Batch son aplicables al flujo pistón

## Slide 15: Diseño óptimo para el crecimiento de microorganismos
F
So
po
xo
F
Si
xi
pi
F
Sf
xf
pf
Continuo Perfectamente Agitado + Continuo Flujo Pistón

## Slide 16: Cultivo Continuo Flujo Pistón (PFTR)

## Slide 17
Esquema de un fermentador PFTR
En este tipo de fermentadores hay un frente en el cual avanza la reacción.
Se cumple que en cada punto del fermentador (z) hay diferente concentración de cada componente, pero no hay variación en el tiempo, entonces:
x= x(z), x(0)= xo, x(L)= xf , etc.

Fe
so
xo
po
Fs
sf
xf
pf
V
z
z
A
L
u

## Slide 18
Donde
Fe y Fs: Flujos Volumétricos de entrada y salida
so,xo y po: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la entrada.
Sf,xf y pf: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la salida del bioreactor.
A: Área transversal del fermentador
V = A* L: Volumen del fermentador => V = A*z
L = V/A, largo del fermentador
u= F/A, Velocidad lineal dl fluido.
Fe
so
xo
po
Fs
sf
xf
pf
V
z
z
A
L
u

## Slide 19
Balance de masa global
Masa de Entrada – Masa de Salida = Acumulación de Masa
Supuestos
 Las densidades se mantienen aproximadamente constantes:
e = s
- El sistema opera en estado estacionario, entonces
No hay acumulación.
Con esto
Fe = Fs = F (1)

## Slide 20
Balance de Biomasa
Células que entran – Células que salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación Celular
En una sección z
(2)
Fe
so
xo
po
Fs
sf
xf
pf
V
z
z
A
L
u
Supuestos:
Velocidad de muerte despreciable
Estado estacionario, no hay acumulación.

## Slide 21
Con esto
(3)
Si z  0
(4)
Definiendo la velocidad lineal del flujo,u, como:
u = F/A: constante
(5)

## Slide 22
Con las condiciones de borde:
Z = 0 x(0)= xo, Z = L x(L)= xf
(6)
Si:
: Tiempo de residencia, Inverso a la tasa de Dilución

## Slide 23
Con esto:
(7)
Esta ecuación será integrable dependiendo de la velocidad de crecimiento de la biomasa, hay dos casos:
Caso 1
Si se supone que: S >> Ks entonces
max = constante.
2. Caso 2
Si se supone que la velocidad de crecimiento tiene una cinética tipo Monod

## Slide 24
Caso 1
Si se supone que: S >> Ks entonces
max = constante.
La ecuación (7) queda de la forma
(8)

## Slide 25
Caso 2
Si se supone que la velocidad de crecimiento tiene una cinética tipo Monod
La ecuación (7) queda de la forma:
(9)
Considerando que el yield (rendimiento) se puede expresar como:

## Slide 26
Reemplazando e Integrando la ecuación (9) queda de la forma (PROBARLO, Ejercicio Opcional):

## Slide 27
Los fermentadores flujo pistón pueden ser aproximados por una cascada de fermentadores continuos perfectamente agitados. Que son más fáciles de operar.

## Slide 28: Ejemplo
Si se tiene un microorganismo que sigue una cinética del tipo Monod, con los siguientes parámetros
max = 0,7 hr -1 Ks = 5 g/l Y x/s = 0,65
El flujo de alimentación es de 500 l/hr con 85 g/l de sustrato, la concentración de sustrato y biomasa a la salida debe ser de 5 g/l y 52 g/l respectivamente.
a) Si se utiliza un fermentador perfectamente agitado (Utilice la configuración óptima), seguido de un flujo pistón ¿Qué tamaño debe tener cada uno de los fermentadores?
F=500l/h
so=85 g/l
F
si
xi
pi
F=500l/h
Sf=5g/l
Xf=52g/l