## Slide 1: CI 43A Análisis de Sistemas de Transporte
Unidad 2-2
Uso del suelo y generación de viajes

## Slide 2: Modelo de uso del suelo
Crecimiento población y economía
Problema de localización de los agentes (hogares y firmas); la interdependencia en la elecciones
Problema de oferta inmobiliaria
El precio, la renta y la plusvalía
Equilibrio urbano

## Slide 3: Modelos
Estáticos: Equilibrio temporal
Dinámicos: Interacción temporal

## Slide 4: Modelo estático de Santiago
www.MUSSA.CL Video

## Slide 5: Modelamiento de localización en el corto plazo
Stock de viviendas dado, corto plazo
Stock cumple planos reguladores y capacidad de suelo
Comportamiento racional
Interdependencia - externalidades

## Slide 6: Elección óptima entre precio y distancia
P(t)
k(t)
t
CBD
$
Precios exógenos
A mayor distancia aumenta costo transporte pero decrece el precio:
¿donde localizarse?

## Slide 7: Disposición a pagar del hogar
Función de disposicón a pagar: inversa de V en precios p(t)
Demanda de bienes
Utilidad indirecta condicional e localización

## Slide 8: Ejemplo: utilidad lineal
Utilidad indirecta condicional en localización
Disposición a pagar para cualquier (q,t) condicional en u: invirtiendo en p(t)
Utilidad directa:
Restricción ingreso
Demanda bienes condicional

## Slide 9: Características de las curvas DP
pi tiene valor único condicional en (t, q, y, px, u)
Curvas de nivel inferior representan MAYOR satisfacción
Para un mismo individuo NO se intersectan
Efecto del mayor ingreso disponible por terreno más barato compensa costo tpte para mantener nivel utilidad
p
t
u1
u2
u3
u1 < u2 < u3
p( t ; u )

## Slide 10: Equilibrio del hogar (precios exógenos)
Condición de equilibrio individual condicional en (q,y,px,u;P)
p
t
pi(t; u2 )
t*
P(t)
pi*
pi(t;,u1 )
pi(t;,u3 )
Localización óptima: máxima utilidad
u3>u2>u1

## Slide 11: Ejemplo: utilidad lineal.... el remate
Remate al mejor postor en cada bien inmueble (q,t)
Mejor postor: quien se localiza
Precio de venta

## Slide 12: Equilibrio: localización residencial urbana
Cada agente elije localización que
maximiza su utilidad
dados atributos de localiz. y precios,
bajo restricción de presupuesto
Para cada localiz. define su disp. a pagar dado nivel de utilidad
Inmobiliarias eligen que ofrecer
en cada lugar por máx. utilidad,
dada tecnología y regulaciones
Cada propiedad se remata al mejor postor
Oferta = Demanda
Solución: localización, nivel de utilidad
stock, precios, consumo bienes
Demanda
Oferta
Remate
Equilibrio
Utilidad
precios

## Slide 13: Modelo dinámico
n duración proceso frente ante cambio de inputs años (a) o meses (m);
d demora en interacción entre procesos.

## Slide 14: Modelos de generación/atracción
Estiman la frecuencia de los viajes
Segmentación:
  h cluster de hogar o firma
  p propósito
  t periodo
  i zona origen

## Slide 15: Generación y Atracción
Basados en el hogar (BH) (en origen o destino)
No basados en el hogar (NBH)
Hogar
Trabajo
Trabajo
Compras
Producción
Producción
Producción
Producción
Atracción
Atracción
Atracción
Atracción
HB
NHB

## Slide 16: Generación y Atracción
Viajes de personas dependen de:
Producción:
  Estudios por hogar: Ingreso,Tasa Motorización, Tamaño del hogar
  Estudios zonales: Valor del suelo, Densidad residencial, Accesibilidad
Atracción
  Uso del suelo (m2), número de empleos y accesibilidad.
Viajes de cosas - producción y atracción-:
  Número de empleados
  ventas
  área construida o total de la firma

## Slide 17: Generación y Atracción
Métodos de cálculo
Factor de crecimiento: Vi=Fi Vi0
  con
Regresión lineal múltiple:
basada en zonas
basada en hogares
Concordancia:

## Slide 18
Análisis de clasificación cruzada
Tasas de generación estables por categoría
n : tipo de motorización
ai(h)= nº hogares tipo h en zona i
tp(h)= nº promedio de viajes por propósito p para hogar tipo h
El arte del método es la definición de categorías, la dificultad es el cálculo de a, el método propuesto es:
con Hi total de hogares en la zona i y
 la prob. conjunta de pertenecer a una categoría, basada en las prob. condicionales de poseer auto, estructura del hogar e ingreso