## Slide 1
RADIO HIDRÁULICO
USANDO CHEZY
FUNCIONES CONTINUAS

## Slide 2: Clasificación de los Métodos de Solución
Cuando el nivel del agua cambia en una sección donde el flujo es subcrítico, dicho efecto se propaga hacia aguas arriba, lo que se incorpora en los métodos hidráulicos de rastreo a través de los términos de aceleración local y convectiva y de los términos de presión.
Una onda se define como una variación en el flujo que se caracteriza por una velocidad de propagación, que corresponde a la velocidad con que ésta viaja a lo largo de la canalización. Esta velocidad de propagación depende del tipo de onda que se está considerando y puede ser sustancialmente diferente de la velocidad del escurrimiento.

## Slide 3
dx
1
2
Los métodos hidráulicos de rastreo consideran la ecuación de continuidad y la ecuación de cantidad de movimiento completa o simplificada, de modo que ellos se clasifican de acuerdo a esta última expresión:
todos los términos onda dinámica
1
2
dx
t = 3t
t = 2 t
t = t
Si se desprecian los términos de aceleración local y convectiva
onda difusiva

## Slide 4
Si además se desprecian los términos de presión
onda cinemática
1
2
dx
t = 3t
t = 2 t
t = t

## Slide 5
Movimiento de las Ondas
En la onda cinemática el modelo queda descrito por la ecuación de continuidad
y por la ecuación de cantidad de movimiento
si se usa la ecuación de Manning, entonces, el factor =(nP2/3/So)0,6 y =0,6.
A=Q

## Slide 6
Un observador que se desplaza con esta velocidad verá que el flujo varía de acuerdo con
sujeto a que
Derivando A con respecto a Q y reordenando
Si q=0 entonces el observador verá un caudal constante.
Las ecuaciones
corresponden a las ecuaciones
características

## Slide 7
Si se usa la ecuación de Manning
la velocidad de propagación o celeridad de la onda aumenta con el caudal
la onda cinemática avanzaría hacia aguas abajo haciéndose cada vez más pronunciada su rama ascendente. (A medida que esto sucede los otros términos de la ecuación de momentum pasan a ser importantes y se produce dispersión y atenuación de la onda).

## Slide 8
CRITERIOS PARA JUSTIFICAR APLICABILIDAD
Comparación de celeridades: la celeridad de la onda dinámica debe ser mayor que la de la onda cinemática.
F<1,5
Indice K: si K>20 la OC es buena aproximación (Ligget y Woolhiser, 1967)
Ponce et al (1978) se logra 95% de precisión con OC
Periodo de la onda

## Slide 9
Ejemplo: canal con So =0,0002, L = 4 Km, vo = 0,5 m/s yo = 1m, verifique la aplicabilidad de la onda cinemática
F = ?
0,16. OK
K = ?
31,2. OK!
T  ?
20 días. Restricción muy limitante

## Slide 10
Modelos de Almacenamiento
S=f(I,Q,I’,Q’)
S=KQ Embalse Lineal
S=K(xI+(1-x)Q) Muskingum
Modelo SSARR
Requiere sólo hidrogramas de entrada y salida para su calibración
Aplicable cuando el efecto preponderante es el amortiguamiento debido al almacenamiento en el cauce y si no existen efectos de remanso (mareas)

## Slide 11
Embalse con superficie libre horizontal tiempo desfase nulo para inicio de crecida (si I aumenta Q aumenta)
Además, Caudal máximo (dQ/dt=0) de salida ocurre cuando la curva de recesión de I intersecta el hidrograma de salida
Almacenamiento (efecto regulador del embalse)
I=Q

## Slide 12
Modelo de Difusión
Utiliza ec. de continuidad y la ec. de cantidad de mov. sin términos de inercia. Tiene mas aplicación que el modelo de la OC pues considera el término de presión. Puede ser usado en ríos y canales con efectos de remansos y cuando la velocidad no tiene gradientes significativos.
Considerando una ecuación de movimiento uniforme para Sf
Si dy/dx<0 entonces Q es positivo.
Aplicabilidad de modelo si T Sog/y)30
En ejemplo resulta T13,3 hrs.

## Slide 13
Ej.: En un río que descarga al mar, se establece una curva de descarga en la sección A cuando no hay efecto de mareas. La curva de descarga es:
Q=4,22(Z-1)1,67
En la sección B se hacen lecturas simultáneas con la sección A. Establecer una ecuación para estimar el caudal con base a los registros en A y B
A
B
Za-ZbSox entonces no hay efecto de marea
Océano
So=0,00004 y x=5000m

## Slide 14
Cuando no hay efecto de marea
Resulta positivo cuando ZA>ZB. Para ZA>ZB+2 se utiliza ecuación sin efecto de marea

## Slide 15
Escurrimiento Superficial (Overland Flow)
y
v
P(x,t)
x
El flujo superficial es aquel que no es interceptado por la cobertura vegetal y que no se infiltra, es decir proviene de la lluvia efectiva
Se trabaja con caudal por unidad de largo y con la altura de escurrimiento. Aporte lateral es la precipitación.
q=vy
Ry

## Slide 16
Ejercicio: Representar una cuenca por planos y superficies convergentes y plantear en uno de los planos la aproximación de la onda cinemática para estimar el flujo sobre la ladera y el caudal de aporte lateral al río, debido a una precipitación efectiva constante, asociada a la Pmax diaria de período de retorno 10 años, que cae sobre dicha superficie en un tiempo superior al tiempo de concentración del plano. Comparar con HUS
Referencias: Harambur-Atenas-Castro

## Slide 17
Modelos Lineales
Hidrograma Unitario Instantáneo
Hidrograma Unitario
Limitaciones
Modelos Conceptuales
Modelo de Embalse lineal simple
S=KQ
Si entrada constante unitaria (P=1) con q=0 en t=0

## Slide 18
q=1-e-t/K
Función escalón respuesta
Para obtener HUI se deriva con respecto a t
Para obtener HU(T) se usa la integral de convolución
Si t<T
Si t>T

## Slide 19
A
h
S=Ah

Q=h
1 embalse Lineal
Decaimiento exponencial: típico de cauces de orden 1

## Slide 20
Salida de primer embalse es entrada a un segundo y así sucesivamente.
Q1
Q
CASCADA DE EMBALSES LINEALES O MODELO DE NASH
Usando el método de transformadas de Laplace, se obtiene la función gamma:
n representa el número de embalses en serie, equivalente a la respuesta del cauce de orden n.

## Slide 21
Si entrada a primer embalse (precipitación o caudal) es constante=I
Ecuación lineal de factor integrante exp(-t)
I
Q

## Slide 22
integrando