## Slide 1
HIDROLOGÍA DE NIEVES
IMPORTANCIA EN CHILE
DEFINICIONES
 : DENSIDAD DE LA NIEVE - PESO ESPECÍFICO
EA: EQUIVALENTE EN AGUA DE LA NIEVE (mm) AGUA TOTAL CONTENIDA EN UNA MUESTRA DE NIEVE
PROFUNDIDAD O ALTURA DE LA NIEVE
Cantidad, distribución espacial y factores que influyen en derretimiento y generación escorrentía.
Otros

## Slide 2
DERRETIMIENTO (mm) CANTIDAD DE AGUA LÍQUIDA TOTAL QUE PUEDE SALIR DE UNA MUESTRA DE NIEVE
ABLACIÓN (mm o cm): DISMINUCIÓN DE ALTURA DE UN MANTO DE NIEVE POR EFECTO DEL DERRETIMIENTO O/Y SUBLIMACIÓN
CT: CALIDAD TÉRMICA DE LA NIEVE (%) CUOCIENTE ENTRE EL CALOR NECESARIO PARA PRODUCIR EL DERRETIMIENTO DE CIERTA MUESTRA DE NIEVE Y EL CALOR REQUERIDO PARA DERRETIR UNA MASA IGUAL DE HIELO A 0ºC
CA: CONTENIDO DE AGUA (%EA) CANTIDAD DE AGUA LÍQUIDA CONTENIDA EN UNA MUESTRA DE NIEVE
CAPACIDAD DE RETENCIÓN (%EA): CANTIDAD MÁXIMA DE AGUA LÍQUIDA QUE PUEDE RETENER LA NIEVE EN CONTRA DE LA GRAVEDAD
Ce nieve=0,5cal/gr
Calor latente: 80cal/gr

## Slide 3
MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN NIVAL
PLUVIÓMETROS Y PLUVIÓGRAFOS ADAPTADOS NIVÓMETROS
RUTAS DE NIEVE
SNOW PILLOWS
Nivómetro de tubo vertical
Se derrite la nieve (anticongelante CaCl2) y se mide equivalente en agua. Se utiliza hexadecanol o aceite para evitar evaporación

## Slide 4
Estación telemétrica de medición de nieve (SNOTEL) en oeste de Estados Unidos. Se muestra la antena que envía peso de la nieve y temperatura a estación receptora distante. Pendiente, cobertura vegetal y exposición al viento causan que cobertura nival difiera en la región por lo que medidas pueden no ser representativas.
http://www.ispe.arizona.edu/climas/research/snow/figures/figure1.html

## Slide 5
PROCESO DE ACUMULACIÓN
DETERMINAR PROPIEDADES, CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE P NIVAL Y SU EA
FACTORES METEOROLÓGICOS: TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE, AGUA PRECIPITABLE, CIRCULACIÓN DE MASAS DE AIRE Y ACTIVIDAD FRONTAL, RÉGIMEN DE VIENTOS Y LA TURBULENCIA Y ESTABILIDAD DE MASAS DE AIRE
FACTORES FISIOGRÁFICOS: ELEVACIÓN, PENDIENTE, ASPECTO, EXPOSICIÓN, VEGETACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE DRENAJE DE LA CUENCA

## Slide 6
ESTUDIO DE 2400 TORMENTAS EN SIERRA NEVADA INDICAN TEMPERATURA DEL AIRE (A 1,2 m DE LA SUPERFICIE) ENTRE –1 Y +1ºC 93% TORMENTAS NIVALES, 3%PLUVIALES Y 4% LLUVIA Y NIEVE
SI T<0ºC PRECIPITACIÓN ES NIVAL
Para formación de pp se requiere afluencia de masas de aire cargadas de vapor de agua, su condensación (actividad frontal, barreras orográficas,inestabilidad y convergencia), nucleación y coalescencia.
Si Pp nival entonces tamaño, forma y tipo de cristales de nieve y densidad, CA, T y CR dependerán de condiciones meteorológicas durante tormenta (turbulencia, altura y tipo de nubes, temperatura, vientos y humedad aire)

## Slide 7
Cristales de nieve pertenecen al sistema hexagonal aunque pueden producirse variaciones (agujas, columnas, dendríticos, etc.)
En esta imagen los átomos de Oxígeno se representan como bolas rojas y los átomos de Hidrógeno como bolas azules más pequeñas. Cuando el agua se congela las fuerzas de interacción entre moléculas de H2O ganan a las fuerzas derivadas del movimiento térmico y forman un conjunto rígido que presenta su estado más estable (de menor energía) cuando se ordenan... precisamente con simetría HEXAGONAL.
Imagen al microscopio de cristal de nieve

## Slide 8
Los cristales recién formados son muy inestables, en particular los que tienen ramas muy complicadas, ya que una relación alta entre la superficie y el volumen hace que las moléculas superficiales tengan grandes cantidades de energía potencial. La tendencia a reducir esta energía conduce a una forma más esférica (ésta sería la forma con la mínima energía). Por ello, una vez en el suelo, los cristales de nieve cambian y tienden a transformarse en partículas redondeadas de hielo. Se distingue así entre "nieve depositada" y "nieve metamorfizada". Este primer metamorfismo, que hace desaparecer la forma original del cristal, se denomina "destructivo". Los cambios en la forma se producen principalmente por transferencia de moléculas de agua de una parte a otra del cristal a través de una fase de vapor (evaporación y subsecuente redepositación en forma sólida).
http://alerce.cnice.mecd.es/~mala0017/nieve_hielo.html

## Slide 9
Inicialmente, las ramas del cristal tienden a romper, de este modo se produce un número pequeño de cristales de hielo más que uno solo que tenga toda la masa del cristal original. Serían los gránulos de "nieve vieja". En conjunto, el metamorfismo produce una disminución de volumen, por asentamiento, sin que haya tenido lugar la fusión. La transformación de nieve a hielo se produce al reducirse el volumen de poros llenos de aire y aumentar la densidad del material. El proceso continúa por
rehielo de las aguas de fusión atrapadas entre los granos por capilaridad y
2. compactación por presión. Estos dos procesos tienen lugar en los glaciares templados mientras que en los fríos sólo tiene lugar la compactación.

## Slide 10
La transición de neviza a hielo se considera cuando los conductos de aire, anteriormente interconectados, son sellados formando burbujas aisladas. A partir de este momento, el aumento de densidad se consigue por compactación de las burbujas que encierran aire bajo presión.
Cuando hay grandes diferencias de T entre capas adyacentes, se produce un movimiento de vapor desde las zonas más calientes a las más frías. La transferencia se hace depositándose el vapor, en forma de hielo, en un cristal más frío, mientras que en el otro extremo del mismo cristal se desprende vapor que se mueve hacia el cristal siguiente. Este tipo de cambio se conoce como "metamorfismo constructivo". Es posible que toda la masa de un cristal pase por la fase de vapor y sea de nuevo depositada como un cristal nuevo. De esta forma se crean cristales complejos y si el proceso continúa se pueden llegar a alcanzar tamaño, mayores que los de los cristales originales.

## Slide 11
Densidad de nieve recién caída puede variar entre 0,05 a 0,20 gr/cm3
Anderson y Crawford (1964)
T: temperatura del aire en superficie
La superficie de la nieve es afectada por procesos de intercambio de calor
El interior del manto es afectado por la percolación del agua de derretimiento y de la Pp, transferencia del vapor de agua e intercambio de calor con el suelo

## Slide 12
Además la nieve es afectada por procesos mecánicos: erosión eólica y compactación por nieve nueva
Resultado:
Cambio en estructura cristalina
Cambio de CT
Estratificación
Densificación
Paulatinamente se va produciendo “maduración” de la nieve hasta llegar al inicio de la temporada de derretimiento.
“Nieve Madura”: manto homogéneo con T=0ºC y que ha copado su capacidad de retención de agua líquida
Cualquier aumento de calor produce derretimiento

## Slide 13
Acción de la temperatura. La temperatura es, sin duda, uno de los elementos que más intensamente influyen en la transformación de la nieve recién caída. Sus efectos, sin embargo, sólo alcanzan a unos 30 cm. de profundidad de la masa nevada debido a que la nieve es mala conductora del calor.
http://www.aepedi.es/seccion.asp?idseccion=20
Las elevaciones de temperatura provocan la fusión de los cristales, que pierden las agujas y la forma de estrella. Aumenta, asimismo, el peso y disminuye el aire contenido; los cristales se aglutinan y la nieve adquiere una textura pastosa. Es la llamada nieve húmeda, que cuando por efecto de la fusión se hace más granulosa y aumenta en agua recibe el nombre de nieve mojada.

## Slide 14
Acción de la temperatura. ..
Por el contrario, la disminución de la temperatura provoca que en la nieve en polvo se modifique la estructura de los cristales aumentando la ramificación de su radios. El interior, por efecto de la sublimación, permanece invariable. En el caso de la nieve húmeda, el agua de fusión se hiela superficialmente, lo que da lugar a la nieve costra, quebradiza, que protege el resto de la masa y en caso de persistir el frío se convierte en nieve en polvo.
AI actuar el frío sobre una nieve mojada que antes haya padecido con intensidad la acción del deshielo, los efectos penetran más en el interior de la masa a causa de la gran cantidad de agua contenida. Se forma entonces una corteza espesa, dura y persistente que es la nieve helada granulosa, propia de la primavera. La congelación de capas de aire saturadas de humedad (niebla) produce cristales de escarcha, que tienen formas especiales y diversas, recubren todos los objetos con una capa que puede alcanzar los 15 ó 20 cm. de espesor y recibe los nombres de nieve granulosa, hojarca o pajiza

## Slide 15
La acción del viento.
Es diferente a temperaturas por encima o debajo de 0° C.
Por debajo de 0° C, el viento no afecta a la nieve helada o costra, pero sí a la nieve en polvo, a la que arrastra, por su escaso peso levantando la conocida ventisca (nubes de cristales que se desplazan a la velocidad del viento). La nieve de ventisca se deposita en lugares abrigados formando planchas, muy peligrosas en las pendientes debido a su inestabilidad, ya que contienen cristales rotos, poco aire y bastante pesada. En las laderas de barlovento, el viento prensa los cristales que al soldarse forman la costra del viento, quebradiza si es superficial y dura y resistente (placa de viento) si es más profunda y adherida a la superficie. Ambas tiene un color mate y blanquecino lechoso.

## Slide 16
La acción del viento....
Por encima de los 0° C, el viento ejerce un efecto de fusión, mayor cuanto más caliente y fuerte sea, en todo el interior de la masa. Los cristales se hallan en fusión y no pueden ser arrastrados. Su acción es mucho más intensa que la del sol.
La acción de 1a lluvia. Una lluvia puede actuar de formas muy diferentes sobre una capa de nieve. Provoca una erosión superficial, creando cavidades y estrías que favorecen la adherencia de otras nieves. También calienta la nieve de superficie, y si eleva su temperatura por encima de los 0° C puede iniciar la fusión de los cristales. En contrapartida hace disminuir la cohesión de la nieve, debilita su resistencia y provoca que la capa aumente su peso por la retención de agua, lo cual aumenta el riesgo de deslizamientos en avalancha en las laderas. Si el frío sucede a la lluvia, la capa de hielo formada se solidifica por congelación del agua dando consistencia y estabilidad a la masa.

## Slide 17
DENSIDAD DE LA NIEVE
Aumenta con la profundidad y con el tiempo en la temporada de acumulación
Anderson y Crawford proponen estimar la reducción de altura de nieve por compactación con nieve nueva:
H1: altura en manto existente
EAn: equivalente en agua de nieve nueva
EA: equivalente en agua de nieve existente
(pulgadas)
Altura de nieve nueva

## Slide 18
CONTENIDO DE FRÍO DEL MANTO DE NIEVE
Para que el manto de nieve pueda empezar a derretirse, su temperatura debe ser al menos 0ºC.
La energía requerida para llevar el manto a 0ºC se denomina “Contenido de Frío” del manto (Cold Content)
(cal/cm2)
Para nieve “madura” puede ser razonable que Qcc está determinado por la capa superficial de hielo que pueda existir; la nieve bajo esa capa debería permanecer a 0ºC

## Slide 19
Qcc puede expresarse en términos de la lámina de agua a 0ºC, que si se recongela elevaría la temperatura hasta 0ºC
Lf: calor latente de fusión=79,7 cal/gr80 cal/gr
w: densidad del agua a 0ºC=1gr/cm3
Otra forma
Si se produce nueva nevada, a temperatura Tn, su contenido de frío será:
Y el nuevo contenido de frío:
Hcc2=Hcc1+Hccn

## Slide 20
Un método simple para calcular el derretimiento es el de la temperatura índice o grado día.
Derretimiento:
hfiday altura de agua que resulta del derretimiento en día i [cm]
K coeficiente que expresa la influencia de las condiciones naturales y climáticas en la cuenca (excepto la temperatura) en el derretimiento [cm/°C]
Ti temperatura media diaria del aire, sobre 0 [°C] para el día j, determinada para la altitud media de la cuenca
T0 temperatura de referencia, generalmente igual a la temperatura de congelamiento [°C]