## Slide 1
Sistemas de Telecomunicaciones EL55a. Capítulo 10. “ Telefonía Celular” .
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Eléctrica

## Slide 2: Temario del Capítulo.
Introducción y Inicios de la Tecnología.
Motivación.
Primeros sistemas de Comunicación Móviles.
Sistemas de Comunicación Celular.
Primeros Sistemas de Comunicación Celular Masivos.
Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
Técnicas de Acceso Múltiple.

## Slide 3: Introducción y Inicios de la Tecnología.
Definición: El término móvil es usado para describir, cualquier terminal de radio que pueda ser movido durante su operación.
Se relaciona con equipos que pueden funcionar sobre plataformas en movimiento como un vehículo.
El primer sistema de telefonía full duplex inalámbrico fue implementado en Estados Unidos bajo el nombre de IMTS (Improved Mobile Telephone Service)
El sistema AMPS (Advance Mobile Phone System) fue desarrollado por los Laboratorios Bell junto a otras compañías de comunicaciones, los cuales desarrollaron la teoría y técnicas de radiotelefonía celular.

## Slide 4: Motivación.
El número de celulares en Chile en el 2004 respecto a 2000 aumentó en un 196,8%, al pasar de 2.853.000 a 8.468.000 el número de aparatos.
1,9 personas de cada diez habitantes, tenían celular el año 2000. En 2004, la proporción se eleva a 5,3. (*) .
En tanto, la cantidad de llamadas nacionales a través de celulares dentro creció en un 143,3%, incrementándose desde cerca de tres mil millones de llamadas (2.970.320.000) en el año 2000 a más de siete mil millones (7.225.607.000) en el 2004.
Las llamadas internacionales vía celular durante el mismo período experimentaron un aumento de 237,0% al pasar de 5.800.000 en 2000 a 19.545.000 en 2004.
(*) De acuerdo a Estimaciones de Población 1990 -2005
Fuente: INE Instituto Nacional de Esatdisticas www.ine.cl

## Slide 5: Motivación Número de celulares en Chile
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadísticas www.ine.cl

## Slide 6: Primeros Sistemas de Comunicación Móviles.
Sistema “Paging”
Envío de pequeños mensajes, pueden ser mensajes numéricos, alfanuméricos o de voz.
El mensaje es enviado a través del sistema por medio de un modem o teclado de teléfono, y a este se le conoce como “página”.
El sistema paging, entonces transmite la página a través del área de servicio por medio de una estación base la cual la difunde la página en la portadora de radio.
Un sistema de paging de área amplia consiste:
  Una red de líneas telefónicas.
  Muchas estaciones base transmisoras.
  Torres de radio que simultáneamente
Este sistema fue diseñado para proveer comunicación confiable hacia el subscriptor donde quiera que este se encuentre,
Implica la utilización de grandes potencias para los transmisores y una baja tasa de datos (un par de miles de bits por segundo).

## Slide 7: Primeros Sistemas de Comunicación Móviles.
Teléfono inalámbrico.
Es un sistema de comunicación full duplex.
Uso equipo portátil que mediante ondas de radio se conecta a una estación base fija.
La estación base está conectada a la red pública de telefonía.
Estos teléfonos inalámbricos proveen un rango limitado de movilidad.

## Slide 8: Sistemas de Comunicación Celular
Un sistema de comunicación celular posee:
  Un gran número de usuarios sobre una extensa área geográfica de cobertura,
  Dentro de un limitado espectro de frecuencia.
  El área geográfica se encuentra dividida “células (o celdas)” las cuales constan de una estación base que tiene asignada una cantidad de frecuencias,
  Estas frecuencias (canales) pueden ser “reusadas” por otra estación base, si esta se ubica lo suficientemente espaciada.
  Cuando un cliente se mueve desde una celda con una frecuencia hacia otra con otra asignación de frecuencia, se utiliza una técnica de conmutación denominada “handoff” que permite que el subscriptor mantenga su comunicación reasignando la frecuencia.

## Slide 9: Sistemas de Comunicación Celular.
Figura 1: Sistema celular, donde las torres representan las estaciones base.

## Slide 10: Sistemas de Comunicación Celular.
Las estaciones base se encuentran conectadas al MSC. Centro de Conmutación Móvil.
El MSC cumple la función de:
  Proveer conexión hacia la red de telefonía pública conmutada (PSTN).
  Coordina la actividad de todas las estaciones base.
El subscriptor utiliza un equipo móvil (teléfono celular) para efectuar llamadas, el cual consta de:
  Un transmisor.
  Una antena. (Actualmente)
  Circuitería de control de funcionalidades.
La estación base esta definida:
  Varias antenas transmisoras y receptoras.
  Manejar las comunicaciones full duplex.
  Equipo de control.

## Slide 11: Primer Sistemas de Comunicación Celular Masivos.
El sistema AMPS (Advance Mobile Phone System)
Dividir la zona de cobertura en pequeñas celdas.
Cada una de las cuales reuso una porción del espectro.
Utilización más eficiente del espectro a expensas de una gran infraestructura (antenas y estaciones base para cada celda).
El sistema es analógico y utiliza modulación FM y multiplexación en frecuencia (FDMA).

## Slide 12: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
Reuso de frecuencia.
Estrategias de asignación de canal.
Handoff.
Interferencia de co-canal.
Interferencia de canal adyacente.
Grado de servicio y entroncamiento.

## Slide 13: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
1. Reuso de frecuencia.
  Definición: El proceso de diseño de selección y localización de grupos de canales para todas las estaciones base dentro de un sistema es llamado reuso de frecuencia.
A cada una de estas celdas se le es asignada un grupo de canales que difiere totalmente de sus vecinos inmediatos.
Se mantiene el nivel de interferencia lo suficientemente bajo, dentro de los límites aceptados.
Es posible volver a asignar el mismo grupo de frecuencia a otra célula que se encuentre separada por una distancia mínima de las demás celdas utilizando las mismas portadoras.

## Slide 14: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
Ejemplo de Reuso de Frecuencia.
Sea un sistema celular con S canales duplex (es decir, si un canal simplex utiliza 25 kHz, entonces uno duplex utilizará 252 kHz) disponibles.
Cada una de las celdas se le asigna un grupo k de canales (k<S).
S es dividido en N celdas con grupos únicos y disjuntos, cada una con el mismo número de canales, el número total de canales disponibles es:

## Slide 15: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
Ejemplo de Reuso de Frecuencia.
Las N celdas que utilizan colectivamente el conjunto completo de frecuencias disponible es llamado cluster.
Si un cluster es replicado M veces dentro del sistema, el número total de canales duplex está dado por:
“El valor de N es un indicador de que tanta interferencia un teléfono o una estación base es capaz de tolerar mientras mantiene una suficiente calidad de comunicación”.
El factor N es llamado el tamaño del cluster y sus valores típicos son 4, 7 o 12.
El factor de reuso de un sistema celular esta dado por 1/N.

## Slide 16: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
2. Estrategias de asignación de canal.
Básicamente se dividen en: fijas o dinámicas.
  Una estrategia fija predetermina un conjunto de frecuencias para cada celda:
    Cualquier intento de llamada sólo puede ser atendida si existe un canal disponible, y en caso contrario será bloqueada.
    Una variación de esta es la estrategia de pedir prestado, es decir, la celda puede pedir canales a sus vecinos, si esta posee todos sus canales ocupados.
    El MSC es el encargado de supervisar este préstamo.
  En una asignación dinámica :
    Cada vez que una estación base requiera un canal, esta consulta al MSC.
    El MSCl localiza un canal por medio de un algoritmo que toma en cuenta la probabilidad:
      De bloqueo futuro dentro de la célula, la probabilidad de uso del canal candidato, la distancia de reuso y otras funciones de costo. Esta estrategia reduce la probabilidad de bloqueo, incrementando la capacidad de tráfico del sistema.

## Slide 17: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
3. Handoff
Se define como el proceso de transferir un móvil desde un canal o estación base a otra.
Este proceso debe ser imperceptible para el usuario.
Para ejecutar este proceso es necesario definir un nivel de señal óptimo de inicio:
  Para ello se define un nivel mínimo tal que la estación base recibe con una aceptable calidad de voz (normalmente tomado entre -90 dBm y –100dBm), así un nivel levemente más fuerte es usado como umbral para el handoff.
  Así se define el margen como D=Pr handoff – Pr mínimo usable..
Existe el handoff duro (hard handoff) y el handoff suave (soft handoff).
  El primero al tener un nivel de señal lo suficientemente bajo intenta ubicar frecuencias disponibles en la estación base vecina.
  El segundo, utilizado en sistemas CDMA, no intenta cambiar el canal, ya que este es compartido por todas las celdas, y más bien se entiende como el cambio en el manejo de la señal hacia otra estación base.

## Slide 18: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
4 . Interferencia de co-canal
La interferencia entre señales provenientes de celdas que usan la misma frecuencia .
Separar las celdas a una distancia mínima.
Si se tiene un sistema con tamaño de celdas aproximadamente homogéneo, la interferencia es independiente de la potencia de la portadora.
Dependerá del radio de la celda (R), y la distancia al centro más cercano de una celda co-canal (D).
El parámetro Q, conocido como radio de reuso de co-canal, se encuentra relacionado con el tamaño del cluster de la siguiente manera: (Para una geometría de celda hexagonal)

## Slide 19: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
5. Interferencia de canal adyacente.
Surge debido a:
Señales que son adyacentes en frecuencia.
La imperfección en los filtros.
Puede ser minimizada:
A través de elección de filtros.
Asignación inteligente de canales.
Asignación inteligente de canales:
Se refiere a que no necesariamente en una celda se tienen que establecer frecuencias consecutivas, y puede hacerse de tal modo que la separación entre canales sea máxima.

## Slide 20: Consideraciones de Diseño de un Sistema de Telefonía Móvil.
6. Grado de servicio y entroncamiento.
Entroncamiento (trunking) : se refiere al hecho de acomodar un gran número de usuarios en un espectro de radio limitado, es decir permitir a un gran número de usuarios compartir un pequeño número de canales en una celda.
El grado de servicio (GOS) : Es una medida de la capacidad de un usuario para acceder a un sistema de trunking durante las horas más ocupadas, y se utiliza para definir el rendimiento deseado de un sistema en particular, especificando la probabilidad de que un usuario obtenga un canal, dado un número de canales disponibles (Erlang B).

## Slide 21: Técnicas de acceso múltiple.
Las técnicas de acceso son las que permiten a múltiples usuarios compartir, de forma simultanea, una cantidad limitada de espectro.
Para establecer una comunicación telefónica es necesario que esta se produzca en dos direcciones a la vez, es decir que la estación base sea capaz de recibir y enviar información en el mismo instante. Este fenómeno se conoce como duplexación,
Duplexación en frecuencia (FDD) .
Duplexación en división de tiempo (TDD).
Las técnicas de acceso múltiples más utilizadas y conocidas son: acceso múltiple por división en frecuencia (FDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) y acceso múltiple por división de código (CDMA).
Estas técnicas pueden ser agrupadas en sistemas de banda estrecha y sistemas de banda ancha.

## Slide 22: Técnicas de acceso múltiple.
Sistema Celular | Técnica de acceso
Advance Mobile Phone System (AMPS) | FDMA/FDD
Global System for Mobile (GSM) | TDMA/FDD
U. S. Digital Cellular (USDC) | TDMA/FDD
Japanese Digital Cellular (JDC) | TDMA/FDD
CT2 (Teléfonos inalámbricos) | FDMA/TDD
Digital European Cordless Telephone (DECT) | FDMA/TDD
U. S. Narrowband Spread Spectrum (IS-95) | CDMA/FDD
Técnicas de acceso múltiple en utilización.

## Slide 23: Técnicas de acceso múltiple.
FDMA (Frecuency Division Multiplex Access)
Esta técnica de acceso asigna canales individuales para cada usuario. Algunas de las características más importantes de esta técnica son:
Los canales FDMA llevan sólo un circuito telefónico a la vez.
Después que un canal de voz es asignado, el teléfono y la estación base transmiten y reciben continua y simultáneamente.
El ancho de banda de los canales es relativamente estrecho (30 kHz).
La complejidad de un sistema móvil FDMA es más baja cuando comparada con un sistema TDMA.
Se necesitan pocos bits para encabezado, debido al esquema de transmisión continua.
Las celdas FDMA son más costosas que para un sistema TDMA, debido a los canales únicos por portadora y la necesidad de usar costosos filtros pasabanda en las estaciones base.
FDMA requiere ajustados filtros de RF para minimizar interferencia de canales adyacentes.

## Slide 24: Técnicas de acceso múltiple.
TDMA (Time Division Multiplex Access).
El sistema TDMA divide el espectro de radio en ranuras (slots) de tiempo, cada una de las ranuras soporta solo un usuario que envía o recibe.
Algunas de las características de TDMA se describen a continuación:
Varios usuarios comparten una misma portadora, en diferentes ranuras de tiempo, siendo el tamaño de esta dependiente de la técnica de modulación utilizada, el ancho de banda disponible, etc.
La transmisión no es continua, pero ocurre en ráfagas.
Debido a lo anterior el handofff es mucho más simple, ya que le permite escuchar otras estaciones bases en los intervalos desocupados.
Es necesaria ecualización adaptiva, debido a que las tasas de transmisión son muy altas comparadas con FDMA.
Se necesita encabezado de sincronización debido a la transmisión en ráfagas. También se requieren bits de protección entre ranuras para separar a los usuarios, lo que lleva a un mayor encabezado comparado con FDMA.

## Slide 25: Técnicas de acceso múltiple.
TDMA (Time Division Multiplex Access).
Figura 10.2: Estructura de frame TDMA

## Slide 26: Técnicas de acceso múltiple.
La capacidad de sistemas CDMA esta limitada por interferencia.
A diferencia de TDMA y FDMA que se encuentran delimitadas por ancho de banda o número de portadoras.
CDMA forma parte del estándar IS-95 el cual describe el sistema celular basado en esta técnica.