## Slide 1
ESTABILIDAD DE TALUDES
TALUD : Términos
Banco: Sector del pit que forma un área de operación sobre el cual mineral o estéril son extraídos desde el banco contiguo en etapas sucesivas.
Angulo de Banco : Angulo que forma el banco con la horizontal
Berma: Saliente o plataforma que se deja en la pared del talud con el fin de quebrar su continuidad, mejorar su estabilidad y captar el material que se desprende en el pit.
Cresta: La parte superior de un talud
Pata : La parte inferior de un talud
Cara de banco : Superficie de roca expuesta durante la explotación
Angulo de talud: El ángulo medido con respecto a la horizontal de la pata del talud total y la cresta del talud total.

## Slide 3
ORIENTACION
Manteo : El ángulo con que un manto, estrato o veta está inclinada con respecto a la horizontal
Dirección del manteo : La orientación del manto, talud o estrato medido normal a la dirección del rumbo
Rumbo : Dirección del estrato en una superficie horizontal con respecto al norte y perpendicular a la dirección del manteo.
MASA ROCOSA
DISCONTINUIDAD (PLANO DE DEBILIDAD): Corresponde a un elemento estructural que divide la roca. Plano de debilidad por el cual la roca puede desplazarse.
MASA ROCOSA: Material in situ. Matriz.

## Slide 4
ZONAS
Corresponde a sectores del pit, talud o pared . El término identifica a áreas de la excavación que pueden ser considerados como homogéneos para utilizar la información de los sets estructurales, datos de resistencia de la roca y orientación en estudios de estabilidad.
ROL DE LAS DISCONTINUIDADES
La siguiente figura muestra a diferentes rajos, algunos de los cuales son estables a ángulos elevados, mientras otros fallan en ángulos bajos.

## Slide 6
La diferencia entre unos y otros es debido a que la estabilidad de los pits depende fundamentalmente de la orientación e inclinación de las estructuras, tales como fallas, diques, sistemas de diaclasas.
Cuando las estructuras son verticales u horizontales, el deslizamiento no puede ocurrir a través de las estructuras, debiendo fallar por la roca o en una situación mixta.
Cuando las estructuras mantean hacia el talud, con una inclinación entre 30 y 70, un deslizamiento simple puede ocurrir y la estabilidad de estos taludes es significativamente inferior.
En la figura siguiente se representa esta situación.

## Slide 8
FRICCION Y COHESION

## Slide 9
= c +  Tan 
El esfuerzo de corte  requerido para producir el deslizamiento aumenta con el incremento del esfuerzo normal . El ángulo de la línea que relaciona el esfuerzo de corte  y el esfuerzo normal  definen el ángulo de fricción .
Si la superficie de contacto se encuentra inicialmente cementada o si es rugosa, un valor mayor a cero del esfuerzo de corte  será requerido para causar el deslizamiento. Este valor inicial del esfuerzo de corte define a la cohesión C.

## Slide 10
EJEMPLO : Deslizamiento producto de una carga gravitacional

## Slide 11
Bloque de peso W
Superficie tiene un ángulo 
Solo actúa la gravedad
Base del bloque con área = A
La fuerza normal corresponde a :  = W cos / A
De acuerdo a la ecuación anterior :
= c + W Cos Tan / A, o bien
R = cA + W Cos Tan ,

## Slide 12
R = Fuerza de corte que resiste el deslizamiento del plano =  A
Si efectuamos el cálculo justo en el límite de equilibrio del deslizamiento, entonces la fuerza que produce el deslizamiento es exactamente igual a la fuerza resistiva que se le opone, entonces :
W Sen = cA + W Cos Tan
Si la cohesión es cero, entonces la condición de equilibrio límite se reduce a :
 = 

## Slide 13
EFECTO DEL AGUA
El efecto de la presión de agua en una superficie de contacto actúa disminuyendo el esfuerzo normal sobre la estructura a un esfuerzo efectivo de (  - ), donde  corresponde a la presión de agua. La relación entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal ahora se reduce a:

## Slide 14
= c + (- ) Tan 
En la mayoría de los casos, la cohesión y fricción no son de los materiales no son alterados por la presencia de agua.
La reducción de la resistencia al corte es completamente debida a la reducción del esfuerzo normal a través de la superficie de falla. Es la presión de agua más que la humedad que es importante en definir la resistencia de la roca.

## Slide 15
PRESENCIA DEL AGUA EN GRIETAS DE TRACCION
Se considera el caso del bloque descansa sobre el plano inclinado. Supongamos que la roca es dividida por una grieta traccional. Se considera que el agua actúa en la grieta traccional aumentando linealmente con la profundidad y con una fuerza total V producto de la presión de agua actuando en la base del bloque. Asumiendo que la presión de agua es transmitida desde la grieta de tracción a la superficie de contacto, el agua en la base actúa con una fuerza U.

## Slide 16
La condición de equilibrio límite viene dada por :
W Sen + V = cA + (W Cos - U) Tan
FORTIFICACION PARA PREVENIR DESLIZAMIENTOS

## Slide 17
Una de las mejores formas de estabilizar bloques es la utilización de cables o pernos pretensionados. Si el cable es tensionado a una carga de T y colocado a un ángulo  al plano, entonces:
W Sen + V - T Cos = cA + (W Cos - U + T Sen) Tan
De esta ecuación se evidencia que el cable reduce la fuerza que actúa favoreciendo el deslizamiento y al mismo tiempo aumenta la fuerza normal y por lo tanto la resistencia friccional entre el bloque y el plano.

## Slide 18
FACTOR DE SEGURIDAD
Todas las ecuaciones anteriores han sido presentadas para el caso de un bloque en una superficie inclinada bajo la condición de equilibrio límite de estabilidad.
Para poder comparar el estado de estabilidad de los taludes se define el Factor de Seguridad (FS), el que corresponde a la razón entre las fuerzas disponibles para resistir el deslizamiento y las fuerzas que ayudan al deslizamiento.
Para el caso del talud que incluye cables, el FS sería :
FS = (cA + (W Cos - U + T Sen) Tan) / (W Sen + V - T Cos )
Cuando el talud se encuentra en situación de equilibrio, FS=1