## Slide 1: Diseño de Minas a Cielo Abierto
SD20A
Primavera 2004

## Slide 2: Elección del Método de Explotación
Decisión netamente económica: Costos, beneficios, flujos de caja, inversiones, etc.
Dependen de:
  Ubicación
  Forma
  Tamaño
  Topografía superficial
  Profundidad del cuerpo mineral
  Tipo de mineral
  Complejidad y distribución de la mineralización
  Características del macizo rocoso
  Calidad de la información de reservas
  Inversiones asociadas
  Clima
  Medio Ambiente
  Etc.
También resulta muy
Importante la proyección
del precio del metal
Toda esta información proviene
de campañas de exploración

## Slide 3: Procesos Productivos
Operación Minera:  Costo Mina
  Perforación
  Tronadura
  Carguío y Transporte
  Sistema de manejo de materiales
  Servicios de apoyo
Beneficio de Minerales:  Costo Planta + Costo Fundición y Refinación
  Proceso físico-químico (Conminución, flotación, fundición, aglomeración, lixiviación, electro obtención, etc.)
  Venta del producto (transporte a puerto, seguros, impuestos, etc.)
Cada uno de estos ítems aporta con sus correspondientes costos, que se restarán a los ingresos que se obtengan de la venta del producto.

## Slide 4: ¿Estéril o Mineral?
Los costos anteriores serán los que definirán si un bloque con ley mayor que cero será considerado como Mineral, Mineral de baja ley o simplemente Estéril, ya que obtener el fino asociado a ese bloque significará un costo y por ende un beneficio económico para el proyecto.
Así, en función de los costos estimados para la extracción de un bloque del yacimiento, definiremos una ley que permita discriminar si un bloque es mineral o estéril:
“LEY DE CORTE CRÍTICA”

## Slide 5: Ley de Corte Crítica
Beneficios = Ingresos – Costos = 0
LCC = (CM + CP) / (RM x (PCu - CFyR))
CM = Costo de Mina [US$/ton material movido]
CP = Costo Planta [US$/ton mineral tratado]
CFyR = Costo de Fundición y Refinación ( o Venta) [US$/lb Cu]
Conversión lb a ton: 2204,6 [lb/t]
RM = Recuperación metalúrgica [%]
PCu = Precio del Cobre [US$/lb Cu]
Con esto se obtendrá el límite final del rajo, es decir, el llamado Límite Económico.

## Slide 6: Secuencia de Explotación
Con el fin de obtener los mayores beneficios de la explotación del rajo se definen FASES o EXPANSIONES.
La secuencia de extracción de las distintas fases tiene una estrecha relación con la distribución de las variables geológicas, geomecánicas, metalúrgicas y económicas del yacimiento y del mercado.
Metodologías:
  Variar Precio de Venta: Precios más bajos  Rajos más chicos (altas leyes)
  Precios más altos  Rajos más grandes (bajas leyes)
  Variar Ley de Corte: Mayor ley de corte  Rajos más chicos (altas leyes)
  Menor ley de corte  Rajos más grandes (bajas leyes)
  Alguna de las anteriores y considerar la razón E/M
Optimizar el Valor Presente (VPN) y adelantar las ganancias (disminuir el riesgo para el inversionista)
Extraer las altas leyes primero

## Slide 7: ¿Qué secuencia elegir

## Slide 8: Ángulos de Talud Costos vs. Estabilidad y Seguridad

## Slide 9: Ángulos de Talud
Ángulo de
Talud Estable
Ángulo de
Talud Estable
A MAYOR ángulo de talud (más vertical)
 Menor E/M
 Menor cantidad de estéril a remover
A MAYOR ángulo de talud (más vertical)
 Menor estabilidad
 Menos condiciones de seguridad

## Slide 10: Ángulos de Talud

## Slide 11
Perforadora
Los Pelambres
Camión Regador
Los Pelambres
Bulldozer
Los Pelambres
Cargador Frontal
El Abra

## Slide 12
Rajo
Los Bronces
Rajo
Los Pelambres
Tronadura
Mantoverde
Rajo
Los Pelambres

## Slide 13
Pala Eléctrica (53 yd3)
Los Bronces
Pala Eléctrica y Camión (250 t)
Los Bronces
Camión 300 t
El Abra

## Slide 14
Deslizamiento mayor del talud
Indonesia

## Slide 18
¿Preguntas?

## Slide 19
FIN