## Slide 1: Tratamiento de desechos celulares

## Slide 2: Separación de desechos celulares Rompimiento Clarificación Tamaño de los desechos celulares (debris) Viscosidad del extracto
Esta etapa resulta ser una
de las etapas más difíciles y costosas.

## Slide 3: Operaciones unitarias
Centrifugación
Micro o Ultrafiltración
Extracción en dos fases acuosas (utilizando un sistema de polietilenglicol (PEG) -dextran)
Adsorción en lechos expandidos (Expanded bed adsorption).

## Slide 4: Tipos de desecho
    Ácidos nucleicos
    Proteasa
    Trozos de membrana
    Organelos celulares
    Cuerpos Incluidos

## Slide 5: Remoción de Proteasas
La presencia de enzimas proteolíticas puede producir alteraciones en el producto por este motivo se puede reducir este tipo de actividad enzimática.
Alternativas:
    Inhibidor de proteasas: Agregando Floruro de feni-metil-sulfonil (PMSF) en EDTA u otro inhibidor específico
    Trabajar a bajas temperaturas
    Ajustar el pH químicamente.

## Slide 6: Remoción de Ácidos Nucleicos
El DNA aumenta la viscosidad del extracto, por otra parte si el producto es de uso terapéutico e inyectable todos los ácidos nucleicos deben ser removidos.
Las alternativas son:
    Precipitar el DNA formando agregados con macromoléculas policationicas, tales como sulfato de protamina.
    Utilizar DNA-asa para reducir la viscosidad, pero se deber en cuenta que al agregar productos al extracto se dificultan las etapas siguientes de purificación.

## Slide 7: Trozos de membrana
Los trozos de membrana se pueden separar utilizado las operaciones de separación sólido-líquido ya mencionadas como son microfiltración, centrifugación o extracción líquido-líquido.

## Slide 8: Organelos celulares
Para cada organelo, ya se sea mitocondria, cloroplasto, núcleo, etc. existen procedimientos específicos.
Ver:
Harris and Angel (1989) “ Protein purification methods: a practical approach”, IRL Press, pp 97-124

## Slide 9: Procesamiento de proteínas agregadas (Inclusion bodies)
Células modificadas genéticamente  proteínas recombinantes  cuerpos incluidos.
¿ Cómo son?
Densos
Insolubles
Inactivos

Ventajas
Formación beneficiosa: Agregaciones no son degradadas significativamente por proteasas, ya que los sitios sensible a la actividad de proteasas se encuentran inaccesibles.

## Slide 10
 La cantidad de proteína 40 a 50 % del total de polipéptidos que forman estas agregaciones.
Fáciles de de separar de otros desechos celulares y componentes solubles de la célula por medio de centrifugación moderada.

## Slide 11
Post tratamiento (Renaturación)
    Separar los cuerpos incluidos
    Solubilizar
    Tratamiento con Hidrocloruro de guanidina (GdmCl).
    Si las proteínas contienen cisteína se debe agregar un agente reductor como DTT.
    Si la proteína contiene enlaces disulfuro el DTT debe ser eliminado por medio de diálisis.
  Refolding (Re-enrollar)
    Solubilizado de proteínas deben ser diluidas a una concentración muy bajas (5 - 20 mg/L)
    Adicionar buffer fosfato con una solución de glutathione reducido y glutathione oxidado.