## Slide 1: Concentración
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2
Concentración
La última etapa en el proceso de recuperación de proteínas es la concentración del extracto, a esta altura del proceso el extracto contiene una mezcla del producto deseado con otros compuestos celulares solubles. Se debe reducir la masa o volumen al máximo eliminando agua, para ellos se utilizan a operaciones unitarias del tipo:
        Ultrafiltración.
        Extracción
        Precipitación
        Liofilización

## Slide 3
PRECIPITACIÓN
Ha sido una de las técnicas más utilizas para la concentración de proteínas.
Definición
Es una operación que permite la concentración de una solución mediante la adición de un “agente precipitante”.

## Slide 4
Ventajas
  Operación fácil de escalar
  Puede utilizarse en forma continua
  Equipos sencillos
  Se dispone de muchos agente precipitantes
Características
  No producir desnaturación del soluto de interés
  Deben proveer una mayor estabilidad al soluto de interés

## Slide 5
Tipos de precipitación
Fundamento | Agentes
Disminución de la solubilidad Precipitación no selectiva | Sales : Sulfato de amonio , sulfato de sodio. pH : Trabajar en el pI de la proteína Solventes: Etanol, acetona Polímeros no iónicos : PEG
Precipitación selectiva por Afinidad | Formación de complejos por interacción de los sitios activos de las proteínas con ligandos específicos
Desnaturación selectiva Cambio en la conformación de las proteínas | pH Temperatura Solvente

## Slide 6
Estructura de las proteínas
  La solubilidad depende de:
  Interacciones polares
  Interacciones hidrofóbicas entre las proteínas
  Fuerzas de repulsión electroestáticas
Zonas hidrofóbicas (no polares)
Zonas cargadas positivas
Zonas cargadas negativas

## Slide 7
Precipitación No Selectiva
Precipitación con Sal
Es uno de las metodologías más utilizadas. Las sales que más se utilizan son el sulfato de amonio y el sulfato de sodio.
Las Curvas de solubilidad presentan dos zonas:
Zona solubilización o “salting-in”
Zona de precipitación o “salting-out”
Todos estos procesos se realizan a temperaturas inferiores a 5ºC

## Slide 8
Mecanismo
La adición de sal elimina el agua que hidrata las proteínas, dejando las regiones hidrofóbicas en libertad de interaccionar.
Las zonas hidrófobicas tienden a interactuar entre sí, lo cual resulta termodinámicamente favorable, dado que produce un aumento de la entropía.
Termodinámicamente favorable

## Slide 9
Al interactuar las proteínas están forman grandes estructuras las que sedimentan.
Las proteínas que presentan mayor hidrofobicidad son las que precipitan con menos sal.
Ecuación de diseño
Ecuación de Cohn
log Sp = A – m [ sal]
donde
Sp : Concentración de Proteína en Solución
[sal] : Concentración de Sal
A: Constante que depende del pH, T, pI
m: Constante que depende del tipo de sal y de la proteína

## Slide 10
Ejemplo
100 litros de una solución que contiene 10 g/lt de BSA y 5 gr/lt de una proteína X se intentan separar por precipitación con sulfato de amonio.
El objetivo es recuperar el 90% de la BSA en el precipitado. Para ello se han determinado, con anterioridad, las solubilidades de cada una de estas proteínas en presencia de sulfato de amonio.
BSA Ln SBSA = 21.6 – 7.65 [Sulfato de Amonio]
Proteína X Ln Sx = 20.0 – 7.00 [Sulfato de Amonio]
Donde
S (Solubilidad) se expresa en g/lt y [Sulfato de Amonio] en M
Asumiendo que la solubilidad es independiente de la presencia de otra proteína, determine la pureza con respecto al BSA en el precipitado .

## Slide 11
Precipitación Isoeléctrica
Mecanismo
Las proteínas con carga se repelen, si se trabaja cerca del pI de las proteínas éstas presentan una carga mínima y no hay repulsión y tienden a una atracción mínima.
Los ácidos más utilizados son:
Fosfórico
Clorhídrico
Sulfúrico

## Slide 12
Precipitación por solventes a baja temperatura (-5ºC)
Mecanismo
Similar al efecto de la sal, se desplaza el agua por los solventes.
Ecuación de diseño
Modelo empírico esta dado por la expresión:
log S = log So + K/D 2s
Ds : Constante Dieléctrica
So : Solubilidad en agua.
Selección del solvente
Debe ser Seguro
Miscible en agua
No reaccionar con las proteínas

## Slide 13
Precipitación por Polímero no iónico
Mecanismo
Modelo de Ogston (en base a la termodinámica)
Los polímeros reducen la cantidad efectiva de agua disponible para la solvatación de las proteínas.
Ecuación de diseño
La solubilidad se puede expresar:
log S = X - a C
C: Concentración de polímero
a: Constante

## Slide 14
Precipitación Selectiva
Precipitación Selectiva por Afinidad
Precipitación selectiva de la proteína de interés, basándose en la capacidad que tiene la proteína para unirse a sitios activos.
Afinidad a :
- Sustrato
- Inhibidores
- Anticuerpos
- Pseudoafinidad
§ Colorantes
Metales

## Slide 15
Selección del polímero
  Polímero neutro
  Soluble en agua
  Cuidar que no produzca aumentos en la viscosidad, viscosidad moderada
  Concentración
  - Baja para proteínas de alto peso molecular - Alta para proteínas de bajo peso molecular
Ventajas
  Estabiliza las proteínas ( Interacción proteína-polímero)
  Se puede trabajar a temperatura ambiente.
  El polímero se puede separar por intercambio ionico (¿ Por qué?)

## Slide 16
3.- Precipitación por Desnaturación selectiva
Principio
Se desnaturan los contaminantes por condiciones extremas de pH, Tª o solventes orgánicos.
Las proteína contaminantes
1.- Se despliega, quedando mucha zonas expuestas
2.- Dichas zonas interactúan
3.- Luego las proteínas contaminantes precipitan, mientras que la proteína de interés se mantiene en solución.

## Slide 17
Teoría
Hay proteínas que son estables a altas temperaturas, mientras que otras no.
Desnaturación por Temperatura

## Slide 18
La cinética de desnaturación tiene la forma:
donde [P]: Conc. de proteína disuelta
k : Constante, f(temperatura)
Procedimiento
- Calentamiento y luego enfriamiento
En presencia de sulfato de amonio para estabilizar las proteínas e inhibir las proteasas

## Slide 19
Ejemplo
Cinética de desnaturalización.
La desnaturación de una proteína tiene una energía de activación de 400.000 J/mol. Cuando esta proteína se mantiene a 50ºC por un lapso de 10 minutos se desnatura en un 50%.
a) Calcule la constante de la velocidad específica de desnaturalización.
b) Calcule la temperatura a la cual la proteína sólo se desnatura el 10% en 10 min.

## Slide 20
Desnaturación por pH extremo
Causas
Formación de regiones con igual carga que se repelen.
Rompimiento de las fuerzas de atracción que dan la conformación a las proteínas.

## Slide 21
Desnaturación por solvente
Agentes orgánicos alteran las características superficiales de las proteínas, lo cual produce su desnaturación y posterior interacción entre las zonas expuestas.
Se pueden utilizar solventes como
    Etanol
    Acetona
    Cloroformo
Condiciones
  Temperaturas entre 20-30ºC, acelera el proceso y permite el ahorro de solvente
  Se debe estudiar el efecto de
      pH
      Otros agentes .

## Slide 22
EQUIPOS DE PRECIPITACION
Se trata esencialmente de reactores, que pueden operar en forma:
    a) Batch
    b) Continua Flujo Pistón
    c) Continua Perfectamente Agitada

## Slide 23
Etapas principales en un proceso de precipitación
Cualquiera de ellas puede ser la limitante.
Mezclado Inicial: La solución proteica se mezcla con el agente precipitante para eliminar las barreras de transferencia de masa.
Nucleación: Al disminuir la solubilidad de la proteína se inicia la precipitación al formarse en el seno de la solución pequeñas partículas o núcleos.
Crecimiento Pericinético o Crecimiento Limitado por difusión: En esta fase los núcleos van creciendo conforme la proteína difunde desde el seno de la solución hasta los núcleos. La frecuencia de las colisiones está limitada por la velocidad de difusión de las moléculas y no por el mezclado. Se forman partículas primarias de 0.1 – 10 m.
-

## Slide 24
4.- Crecimiento Ortocinético (Influenciado por el flujo): El mezclado favorece el crecimiento del agregado formándose partículas en el rango entre 1-100m.
5.- Floculación: Los agregados forman los grandes floculos.
Parámetros fundamentales a considerar:
    Velocidad de agitación
    Fuerza iónica