## Slide 1: Cromatografía en Lecho Fijo
Purificación de Proteínas

## Slide 2: Soportes
Dichos soportes deben satisfacer las siguientes características :
  Modificados químicamente
  Poseer alto poder hidratante
  Esferas de diámetro 10 – 100 
  Altamente porosos
Las columnas cromatográficas se encuentran conformadas por un soporte (empaque) que es que contiene al material adsorbente. Todo ello contenido dentro de un recipiente de forma cilíndrica

## Slide 3: Los materiales de los cuales pueden ser estos soportes son:
Inorgánicos
Sílica Porosa
Vidrio de Poro controlado
Hidroxiapatita
Polímeros sintéticos
Poliacrilamida (Biogel P)
Polimetacrilato (Spheron)
Poliestireno
Polisacáridos
Celulosa (Cellulafine, Sephacel)
Dextrano (Sephadex)
Agarosa (Sepharosa, Superosa, Ultragel A y BioGel)
Compuestos Polímero orgánico – polisacárido
Poli N,N’ .- bisacrialmida- dentrano (Sephacryl)
Agarosa – dextrano (Superdex)
Agarosa – poliacrilamida (Ultradex A A)

## Slide 4
Los geles pueden ser :
Características Esquema
Microporosos Entrecruzamiento Puntual
Baja resistencia
Filtración por geles
Macroporosos Poros grandes
Intercambio iónico Afinidad
Compuestos Geles microporosos en poros
de geles macroporosos
HPLC

## Slide 5
Las características de cada soporte son entregadas por los proveedores, siendo los principales:
 Amersham pharmacia biotech http://www.apbiotech.com
 Biorad :
http://discover.bio-rad.com
Whatman

## Slide 6: Tipos de Operaciones Cromatográficas utilizadas en Purificación de Proteínas
Migración Diferencial

## Slide 7
Tipo de Cromatografía
Propiedad Fisicoquímica o Bioquímica
Características
NO ADSORCION
Filtración por Geles (GF) o Exclusión por Tamaño
Peso Molecular
Resolución: Moderada
Capacidad: Baja
Velocidad: Baja
ADSORCION
Afinidad (AC)
Afinidad Biológica
Resolución: Excelente
Capacidad: Alta
Velocidad: Alta
Intercambio Iónico (IEC) (Aniónico Catiónico)
Carga a diferentes pH
Resolución: Alta
Capacidad: Alta
Velocidad: Alta
Cromatofocusing
Punto Isoeléctrico
Resolución: Muy Alta
Capacidad: Muy Alta
Velocidad: Alta
Interacción Hidrofóbica
(HIC)
Hidrofobicidad Superficial
Resolución: Alta
Capacidad: Alta
Velocidad: Alta
Fase Reversa (RPC)
Interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas
Resolución: Excelente
Capacidad: Intermedia
Velocidad : Alta

## Slide 8: CROMATOGRAFIA DE NO_ABSORCIÖN CROMATOGRAFIA DE PERMEABILIZACION POR TAMAÑO FILTRACIÓN POR GELES (GF) EXCLUSION POR TAMAÑO (SEC)

## Slide 9
CROMATOGRAFIA DE FILTRACIÓN POR GELES
Es la única Cromatografía de No-adsorción, no hay interacción entre la proteína y la matriz.
La proteína entra y sale.
No se puede manejar el procesos para evitar la elución.
Características
Se utiliza en las últimas etapas de los procesos de purificación de proteína.
Se utilizan geles porosos que actúan como mallas moleculares que permiten separar las moléculas en función de su tamaño.
Se utilizan geles microporosos de dextrano o poliacrilamida

## Slide 10: Proceso
La matriz es un material poroso, con tamaño de poro definido, las partículas más grandes no ingresan en todos los poros, luego tienen un camino más corto que recorrer y eluyen primero, así sucesivamente las más pequeñas tienen un camino mucho mayor.

## Slide 11
Vt representa el volumen total del lecho, Vo el volumen de huecos en el lecho y Vs el volumen de solvente dentro de las partículas y Vg el volumen de las partículas de gel.
Características de la elución
Se define el coeficiente de partición, Kav:
donde : VE volumen al cual eluye la proteína.
Vt = Vo + Vs + Vg

## Slide 12
Relación entre los pesos moleculares y los coeficientes Kav para diferentes matrices analíticas de Filtración por Geles
Existe una relación lineal entre el logaritmo del tamaño de la proteína (mw) y este coeficiente, Kav:
Kav = A - B log mw

## Slide 13
Aplicaciones
La cromatografía de filtración por geles se puede aplicar en:
  Caracterización de proteínas, por su peso molecular (mw, [Da])
  Determinación si las proteínas están en forma de dímero u otra más compleja. Se comparan los valores de peso molecular obtenidos por filtración por geles y por electroforesis.
Purificación de proteínas
 Generalmente se utiliza en las últimas etapas, cuando se tiene poco volumen de muestra a tratar, dado que:
  La capacidad de esta técnica es baja, sólo un 5-10% del volumen de la columna se puede inyectar como muestra.
  La velocidad de flujo es baja , dado que la matriz no resiste mucha presión por sus grandes poros.

## Slide 14: CROMATOGRAFIA DE ADSORCION

## Slide 15: CROMATOGRAFIA DE INTERACCION HIDROFOBICA (HIC) Y FASE REVERSA (RP) PROPIEDAD: HIDROFOBICIDAD

## Slide 16
Cromatografía de Interacción Hidrofóbica
Teoría
Se basa en la interacción entre los grupos hidrofóbicos de las proteínas que componen la mezcla y los grupos hidrofóbicos del absorbente (por razones termodinámicas).

## Slide 17
Al igual que en la precipitación, por disminución de la solubilidad, la interacción hidrofóbica se favorece en presencia de altas concentraciones de sal (que desplazan el agua que solvata las zonas hidrofóbicas)

## Slide 18
Características de las proteínas
Hay más de 40 escalas para caracterizar las hidrofobicidad de los aa, pero en
términos generales los amino ácidos hidrofóbicos son:
Fenilalanina (F)
Triptofano (W)
Metionina (M)
Alanina (A)

## Slide 19
Características de las Matrices
Los grupos hidrofóbicos del adsorbente son:
Fenil > Octil > Butil
Mientras más larga es la cadena mayor es la hidrofobicidad.
Sobre matrices de agarosa.
Se trabaja en presencia de altas concentraciones de sal, cercana a las de precipitación de proteínas (2M), generalmente Sulfato de Amonio o Cloruro de Sodio.

## Slide 20
Operación
Las proteínas con alta hidrofobicidad permanecerán adsorbidas por mucho más tiempo que aquellas que son débilmente hidrofóbicas.

## Slide 21
Formas de Elución
Disminución de la concentración de sal (Gradiente lineal, escalonado o isocrático).
Sal:Sulfato de Amonio, Sulfato de Sodio, Cloruro de Sodio
Incremento del pH : Cambio de carga , aumento en la repulsión con la matriz.
Reducción de la temperatura, se ve desfavorecido el efecto de agregación.
Adición de agentes:
Detergentes no iónicos
Isopropanol
Acetonitrilo

## Slide 22
Comparación con otras técnicas
Ventajas
Se puede aplicar directamente luego de una precipitación con sulfato de amonio
No se requiere de cambio de buffer
La presencia de sal estabiliza a las proteínas
Desventajas
Las proteínas pueden interactuar entre sí.
Pueden producirse cambios conformacionales en las proteínas.
Puede entregar menor resolución que Intercambio Iónico, pero mayor que filtración por geles.

## Slide 23
Cromatografía de Fase Reversa (RPC)
Principio
Es el principio análogo a HIC. Los adsorbentes son similares, cadenas alifáticas de entre 8 a 18 carbones, sobre matrices de silica. Inicialmente sólo se utilizó en equipos de HPLC.
En esta técnica la matriz hidrofóbica y el solvente inicialmente es polar (agua), esto resulta opuesto a lo que es Fase Normal, donde la matriz es hidrofílica (polar) y el solvente es orgánico (hidrofóbico).
Usos
š Generalmente se utiliza para proteínas pequeñas (<30.000 Da)
Peptidos obtenidos por digestión de proteínas

## Slide 24
Condiciones de Operación
Fase orgánica
La elución se lleva a cabo por debilitamiento de las fuerzas de interacción debido a la adición de agentes orgánicos como Metanol, Acetonitrilo
Fase orgánica

## Slide 25
Comparación
Desventajas
Se produce una denaturación, la proteína no eluye en su estado nativo.
La recuperación depende de la reversibilidad de dicha denaturación

## Slide 26: CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IONICO (IEC) CROMATOFOCUSING PROPIEDAD: CARGA

## Slide 27
Cromatografía de Intercambio iónico
Teoría
Se basa en la interacción electrostática entre los grupos cargados del soluto y los grupos cargados del adsorbente.
En el caso de una proteína globular típica, ésta tiene alrededor de un 55% de residuos cargados en la superficie.

## Slide 28
Etapas
La proteína que contiene en mayor porcentaje cargas negativas, se ve rodeada por iones positivos. Esta proteína interaccionará con una matriz que posea cargas positivas.
Se producen interacciones electroestáticas entre la proteína y la matriz, por lo cual se desplazan los iones positivos y negativos que se encontraban interaccionando tanto con la proteína como con la matriz.
Una vez que la proteína es adsorbida en la matriz se lava la columna con un buffer que permita eliminar los contaminantes que no están adsorbido.

## Slide 29
4. Posteriormente se eluyen la proteínas adsorbida en forma diferencial mediante cambios(Gradiente o en forma isocrática):
  - De fuerza iónica
  - pH de la solución eluyente
5. Finalmente se reacondiciona la matriz para iniciar un nuevo ciclo. Dependiendo del material se pueden realizar hasta 100 ciclos.

## Slide 30
Tipos de Cromatografía de Intercambio Iónico
Características de las proteínas
A pH ácidos, las proteínas se encuentran cargadas positivamente, debido a la protonación de los residuos amino;
A pH básicos, las proteínas se encuentran cargadas negativamente, debido a la disociación de los grupos carboxilo de los aminoácidos que las componen.
Basando en esta característica la cromatografía de intercambio iónico puede ser de dos tipos:
      Intercambio Aniónico
        (pH> pI, proteína cargada en forma negativa)
      Intercambio Catiónico
        (pH< pI, proteína cargada en forma positiva)

## Slide 32
Intercambio Aniónico
Resinas Catiónicas
C2H5
-DEAE (débil) -O-CH2CH2N+-H
C2H5
Amina Cuaternarias -CH2-N+(CH3)
Q (fuertes)
Intercambio Catiónico
Resinas Aniónicas
Carboximetil -O-CH2COO(-)
(CM) débil
Sulfometil -CH2-SO3(-)
S (fuerte)

## Slide 33
Ventajas
Con una misma columna se puede utilizar a diferentes pH y obtener diversos perfiles de elución
Desventajas
Las muestras deben estar desalinizadas antes de ser aplicadas a este tipo de cromatografía.

## Slide 34
Curvas de Titulación (carga Neta Versus pH)
Diagrama de curvas de titulación y su aplicación en la selección de estrategias de purificación

## Slide 35
Curvas de Titulación (carga Neta Versus pH)
Perfiles de elución de la mezcla de proteínas bajo condiciones de una cromatografía de intercambio catiónico a pH 3.5.

## Slide 36
Curvas de Titulación (carga Neta Versus pH)
Perfiles de elución de la mezcla de proteínas bajo condiciones de una cromatografía de intercambio aniónico a pH 7.5

## Slide 37
Reglas
Las proteínas quedarán retenidas sólo si tienen carga opuesta a la matriz.
Si se tienen proteínas retenidas, su tiempo de retención será mayor a mayor carga.
Existen correlaciones que permiten predecir los tiempos de retención en función de la densidad de carga de las proteínas.

## Slide 38
Formas de elución
El objetivo es disminuir la interacción entre las proteínas cargadas y el adsorbente, para ello se pueden utilizar:
Cambio pH en un gradiente decreciente.
Al variar el pH de la fase móvil varía la carga superficial de la proteína, siguiendo su curva de titulación. Esta variación puede llegar a neutralizar la carga de la proteína retenida, lo que produce la desorción de la proteína. Esta metodología debe ser llevada a cabo cuidadosamente debido a que se puede producir desnaturalización de las proteínas.
Cambios de pH se llevan a cabo mediante cambios graduales, por medio de la mezcla de 2 buffer a diferente pH.

## Slide 39
Formas de elución
Cambio de fuerza iónica con Gradiente creciente.
En este caso se produce una competencia entre las zonas cargadas de la proteína, que se encuentran unidas a la matriz, y los iones libres que se adicionan en la fase móvil. Cuando la concentración de los iones libres es baja, la proteína continua unida a la columna, pero a medida que aumenta su concentración se inicia la desorción de las proteínas, neutralizándose las interacciones entre la carga de la proteína y la matriz.
Las formas de elución pueden ser:
Isocrático
Gradiente Lineal
Gradiente escalonado

## Slide 40
En el ejemplo se ven diferentes modos para la misma matriz. Generalmente el gradiente se realiza adicionando una sal como NaCl, donde Na+ o Cl-, son los iones que interactúan con la matriz.

## Slide 41: CROMATOFOCUSING

## Slide 42
CROMATOFOCUSING
Este tipo de cromatografía es una extensión de las operaciones de Isoelectroenfoque a cromatografía, es decir:
1.- En una columna cromatográfica se genera un gradiente de pH, mediante “polybuffers” y,
2.- Debido a que la proteína presenta diferente carga a diferentes pH, ésta dejará de migrar (dentro de la columna) en la zona en la cual el pH es igual a su pI.

## Slide 43: Las matrices son de cromatografía de intercambio aniónicas. Inicialmente la columna se ambienta a pH alto (pH 9), por lo cual casi todas las proteínas quedan retenidas. Posteriormente, se adiciona un polybuffer (ajustado a un pH bajo, pH 6.0) que alteran las condiciones de la fase móvil, se genera un gradiente pH en la matriz y las proteínas eluirán en orden a su pI.
Condiciones de operación
Con esto se obtiene: - Alta resolución, se pueden separar proteínas de 0.1 unidades de pH.
- Muestras muy concentradas.

## Slide 45
Desventajas
Para aplicar Cromatofocusing a escala industrial, la principal desventaja resulta ser la presencia de los “polybuffers” , los cuales :
- Son muy caros
- No se pueden utilizar en productos de uso humano.

## Slide 46
Comparación entre Intercambio iónico con elución por pH y Cromatofocusing

## Slide 47: CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD (AC)

## Slide 48
Cromatografía de Afinidad
Se basa en una afinidad específica que presenta la proteína por
algún compuesto.
Es la técnica cromatográfica más poderosa y específica.
Permite altos niveles de Concentración y Purificación.

## Slide 49
Ligante | Características de las Proteínas | Tipos de Proteínas que se purifican
Quelatos Metálicos Inmovilizados (IMAC) | La proteína presenta afinidad por iones metálicos. Los principales iones son: Cu+2 Zn+2 | Proteínas con Residuos Superficiales de: Histidina Cisteína Triptofano
Colorantes | Las proteínas presentan afinidad a compuestos de estructura similar a NAD+, NADP+. Los siguientes colorantes presentan dicha similitud: Cibracron BlueTM Procion RedTM | Proteínas del tipo: Quitinasas Deshidrogenasas Fosfatasas
Lecitinas | Las proteínas deben presentar tendencia a interactúan con azúcares | Proteínas del tipo: Glicoproteínas Polisacáridos Proteína de Membrana
Inhibidores Sustratos | Las proteínas presentan afinidad especial a este tipo de compuestos | 
Proteína A Proteína G | Proteínas con regiones específicas que interactúan con inmunoglobulinas | Anticuerpos
Principales tipos de ligantes utilizados en
Cromatografía de Afinidad

## Slide 50
Soporte:
No debe reaccionar con la proteína
Debe ser resistente a la degradación química y microbiana
Debe poseer poros amplios
Ligante
Debe ser lo suficientemente específico
Debe generar uniones estables
Debe atraparse en la matriz
Spacers
Debe mantener al ligante en la superficie
Posee, generalmente, grupos metileno
Son hidrofílicos
Activadores
Compuestos químicos que se adicionan
Cada ligante tiene asociado un activador y método de activación determinado
Elementos Fundamentales en una Cromatografía de Afinidad

## Slide 51
  Se tiene solo el soporte.
  Se adicionan los “spacers” que se localiza en la superficie de la matriz.
  Se adiciona el ligante específico.
  Se activan los ligantes mediante “activadores”, agentes químicos
  Se inyecta la muestra y se adsorben aquellos componentes que presentan afinidad con el ligante.
  Se modifican las condiciones para permitir la desorción del producto de interés. Sólo por medio de estudios empíricos se puede determinar las condiciones de elución. Ejemplo
    Cambios de pH
    Cambios de fuerza Iónica
    Adición de detergentes, agentes como EDTA, Imidazole
    Sólo hay que tener cuidado con las posibles desactivaciones.
Modo de Operación

## Slide 52
CH2COO-
CH2COO-
CH2CHCH2-N
Cu2+ (Zn+2)-Proteína
IDA: Agente Quelante de los iones metálicos
IDA: Acido Imidoacético
NTA: Acido Triacético
Tipos de Interacciones
1.- IMAC (Cromatografía de Afinidad por Metales Inmovilizados)
2-. Dímeros
Dimero
Ligante
Si se utiliza Imidazole como eluyente, las condiciones de elución muy corrosivas, se debe tratar de reciclar para minimizar contaminación.

## Slide 53
Tipos de Interacciones
3.- Diferentes Zonas de Afinidad )

## Slide 54
Original 32 33 34 M 35 36 37 38 M
43
29
18.4
14.3
43
29
18.4
14.3
Geles de SDS-PAGE, con tinción de Coomassie- La fracción “Original” muestra el estado inicial de la muestra antes de inyectar a la columna IMAC. Se muestran las fracciones colectadas que presentaban actividad de b-1,3-glucanasa (Fracciones 32-38)
Ejemplos

## Slide 55
Fermentation
Cell separation
Ultrafiltration Diafiltration
Chromatography
Chromatography
Chromatography
Ultrafiltration Diafiltration
HPLC
100%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
32%
Fermentation
Cell separation
Affinity chromatography
Ultrafiltration Diafiltration
HPLC
100%
85%
85%
85%
85%
52%
Comparación entre dos procesos

## Slide 56
  Se presenta la siguiente mezcla de proteínas
  Con la información que cuenta:
  Prediga (dibujando) los perfiles de elución bajo las siguientes operaciones cromatográficas
  Intercambio Aniónico a pH 6.0 Intercambio Catiónico a pH 6.0
  Interacción hidrofólica
  Filtración por geles
Ejemplo
Proteína | Peso Molecular (Da) | Punto Isoeléctrico | Hidrofobicidad
Tripsina | 34.000 | 8.0 | Media
Pepsina | 35.500 | 2.75-3.0 | Media
Gelatinas | 100.000 | 4.8-4,85 | Baja
Insulina | 40.900 | 5.30-5.35 | Media

## Slide 57
  b) Plantee 2 procesos óptimos para purificar insulina de la mezcla antes señalada
  (Indique tipo de columna y el pH de trabajo en el caso de ser necesario).
  Indique en cada paso que contaminante(s) se estaría eliminando. Considere:
  i) el siguiente ranking de eficiencias
  Afinidad> Intercambio Iónico, HIC >Filtración por gel
  ii) Adicionalmente considerando que cuenta con las siguientes matrices
  Q-sefarosa
  SP-sefarosa
  Fenil-sefarosa
  Sephadex G-100
  Proteína M (Específica para Insulina)

## Slide 58
  Intercambio Aniónico a pH 6.0
  La tripsina tiene un pI de 8.0 por lo cual se encuentra cargado positivamente a pH 6.0 y no será retenido en la matriz. El resto de las proteínas si lo serán en diferente intensidad dependiendo de su pI. Aquella que tiene menor pI deberá quedar retenida por mayor tiempo. Los perfiles resultantes serían del tipo:
Respuesta

## Slide 59
  Intercambio Catiónico a pH 6.0
  En este caso a pH 6.0 sólo la Tripsina tiene carga positiva, por lo cual sólo ella quedará retenida en la matriz catiónica no así las otras proteínas que pasarán sin ser retenidas. Sería un método adecuado para purificar Tripsina. Los perfiles serían:
Respuesta

## Slide 60
  Interacción Hidrofóbica
  Dado que la gelatina presenta una baja hidrofobicidad no quedará retenida por mucho tiempo, mientras que las otras lo harán medianamente. Razón por la cual es una opción adecuada para purificar gelatinas. Los perfiles serían:
Respuesta

## Slide 61
  Filtración por Geles
  La gelatina es la que tiene mayor peso molecular luego es la primera en eluir, tripsina y peptina no tienen caso diferencia en peso molecular motivo por el cual eluyen juntas. Los perfiles serían:
Respuesta

## Slide 62
  Procesos óptimos
  Las alternativas son muy variadas. Una puede ser:
  1 Etapa: Cromatografía de Intercambio catiónico pH 5.0 (SP-sefarosa). Sólo quedan retenidas Tripsina e Insulina, peptina y gelatinas pasan de largo.
  2 Etapa Cromatografía de Intercambio aniónico pH 6.0 (Q-sefarosa) Sólo queda retenida Insulina.
Respuesta

## Slide 63: Cromatografía Líquida de Alto Desempeño Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC)

## Slide 64
  Antecedentes
  HPLC surgió debido a las limitaciones que presentaban las cromatografías tradiciones, principalmente, debido a Fenómenos Difusivos.
  Como solución a estos problemas se establecieron procesos más rápidos que mejoraban la resolución.
  Se debía trabajar con Flujos más rápidos, esto involucraba partículas de adsorbente más pequeñas.
HPLC son la abreviación de “High Perfomance Liquid Chromatography” o “High Pressure Liquid Chromatography”.

## Slide 65
  Las partículas más pequeñas provocaban altas presiones
  Fue necesario diseñar:
        Bombas
        Matrices que soportan altas presiones
        (2000 psia)
        Resinas más rígidas
        Tamaños de poros pequeños
        Surge el High Pressure Liquid Chromatography (HPLC clásico).
        Inicialmente sólo se aplicó a Cromatografía de Fase Reversa, utilizando solventes orgánicos.

## Slide 66
  Posteriormente se crean nuevas resinas:
Con alta resistencia (alta presión)
Poros suficientes para permitir el paso
y adsorción de grandes moléculas como las proteínas
Existen columnas HPLC para:
Intercambio Iónico
Interacción Hidrofóbica
Filtración por Geles
Pero es esencialmente analítica.
HPLC
FPLC