## Slide 1: Electroforesis
Purificación de Proteínas

## Slide 2: Electroforesis
Es una de las técnicas más poderosas para la purificación de moléculas biológicas.
Definición
Electroforesis: transporte de partículas cargadas a través de un campo eléctrico. Basada en la migración diferencial de las partículas cargadas

## Slide 3
Se puede utilizar tanto en escala:
Analítica ( más conocida)
Preparativa
Aspectos que afectas la separación:
Carga de la proteína
Tamaño de la proteína
Forma de la proteína

## Slide 4
Fundamentos
Inicialmente se desarrollaba electroforesis en medio líquido, pero se producía dispersión, se requirió de medios que proporcionarán mayor resistencia mecánica, tales como:
Celulosa
Almidón
Agar
Poliacrilamida
Dichos medios resultan ser:
Más porosos
Altamente hidratados
 Disminuyen los efectos de calor generado
Todo el sistema sumido en un electrolito que sirve como buffer.

## Slide 5
La partícula al estar cargada genera capas de iones que la rodean.

## Slide 6
ECUACIONES
Cada componente se mueve a diferente velocidad, entonces se logra separar la mezcla. Dicha velocidad de movilidad, velocidad de la partícula (v) por unidad de campo eléctrico (E), se puede expresar como:
Movilidad = v/E = k (pH-pI)/ mw
¿ Qué pasa a pH = pI ?
¿ Qué proteínas se demoran más en migrar, las grandes o las pequeñas?
¿ Qué pasa se aplico un campo eléctrico muy grande?

## Slide 7
USOS A NIVEL ANALÍTICO
Electroforesis se puede utilizar para determinar:
Peso molecular de proteínas por medio de:
    Geles nativos (PAGE)
    Geles denaturantes (SDS-PAGE)
Punto isoléctrico por geles de isoelectroenfoque
Curvas de titulación por geles de isoelectroenfoque en dos dimensiones
    Peso molecular y pI por geles en 2D.
Actividad de enzimas por zimogramas

## Slide 8
SDS-PAGE
Separación por masa molecular, mw.
KDa
KDa

## Slide 9
Isoelectroenfoque
Separación por pI

## Slide 10
Protein fractionation in multi-well device using Off-gel isoelectric focusing
P. Michel, F. Reymond, DiagnoSwiss SA, Monthey/CH;I. Arnaud, J. Josserand, H. Girault, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne/CH; J.S. Rossier, DiagnoSwiss SA, Monthey/CH
Fraccionamiento inicial por pI

## Slide 11
Geles 2D
Separación por pI y mw

## Slide 12
Geles 2D automáticos Laboratory system based on a plastic chip for 2D A. Griebel, S. Rund, W. Dörner, R. Konrad, Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH/D
Tamaño de una tarjeta de crédito

## Slide 13
Equipos tradicionales de electroforesis analítica
Sistema Horizontal Sistema Vertical

## Slide 14
Usos a nivel preparativo
La metodología de geles en un soporte sólido pueden llegar a ser tediosos, dado que se debe cortar el gel y luego eluir la proteína, motivo por el cual se han desarrollado otras metodologías como son:
- Trabajar en medio líquido de películas muy delgadas o mediante membranas.
Las tecnologías más utilizadas son:
 Equipos de flujo libre
      Equipos de flujo libre más recirculación

## Slide 15
Equipos de flujo libre
No hay recirculación del medio
Distancias pequeñas de migración o estabilización rotacional
Equipos
 Películas Delgadas
Corriente continua y puntual de muestra sobre el buffer que se mueve en forma vertical entre 2 capas. En la parte lateral están los electrodos, hay un enfriamiento por refrigerantes
Uso para la separación de:
  Células
  Virus
  Partículas sub-celulares
  Componentes de membrana

## Slide 17
Esquema de un equipo de electroforesis de flujo continuo en una celda de electroforesis

## Slide 18
Electroforesis anular
Cilindro externo gira hasta 150 rpm (lento) para neutralizar los efectos convectivos radiales.

## Slide 19
Equipos de flujo libre con recirculación
Celdas tipo tambor
Presenta compartimientos separados por discos de membranas de poliéster con poros de 10 m, opera con gradiente de pH, la descarga es por vacío.
Película delgada con recirculación
Se realizan ciclos de la muestra que ingresa en diferentes canales como un isoelectroenfoque.

## Slide 21: Procesos Integrados - Cromatografía de Lecho expandido -Cromatografía Anular Plana

## Slide 22: Cromatografía de Lechos Expandidos
El proceso consiste esencialmente de 6 etapas
Se tiene el lecho almacenado
Se estabiliza el lecho expandido a un determinado nivel
Se equilibrio el lecho con buffer
Se carga el caldo directo de la fermentación
Se lava el lecho
Eluye y regenera el lecho

## Slide 23: Cromatografía de Lechos Expandidos

## Slide 24
Etapas de estabilización y equilibrio
Etapas de carga del caldo

## Slide 25: Condiciones
Se debe purificar un producto extracelular.
El caldo se inyecta directamente a la columna, se ahorran las etapas de:
    Separación de células
    Concentración
    Purificación

## Slide 26: Cromatografías Continuas: Cromatografía Anular
Idea:
Inyectar continuamente la muestra

## Slide 27: Condiciones
Inyectar continuamente la muestra, reemplaza a los carruseles de columnas.

## Slide 28: Cromatografía de Afinidad en membrana
Efluente Libre de células y productos de interés
Membrana de afinidad
Etapa 1 se carga la membrana

## Slide 29: Cromatografía de Afinidad en membrana
Eluye sólo la proteína de interes que estaba adsorbida en la membrana
Membrana de afinidad
Etapa 2 se eluye la proteína adsorbida
Buffer de elución

## Slide 30
Detalles de un sistema integrado
Detalles de la membrana

## Slide 31
Resultados de la Integración
Castilho LR, Anspach FB, Deckwer WD (2002), An integrated process for mammalian cell perfusion cultivation and product purification using a dynamic filter. Biotechnol. Prog., 18, 776-781.
Evaluación de los niveles de recuperación
Elución ciclo 2
Muestra desde
el Bioreactor
Elución ciclo 3

## Slide 32: Condiciones
Se debe purificar un producto extracelular.
El caldo se inyecta directamente a la columna, se ahorran las etapas de:
    Separación de células
    Concentración
    Purificación
Se puede trabajar a flujos altos pues la membrana es resistente

## Slide 33
Electrofiltración
Filtración a la que se le aplica un campo eléctrico,  La torta se minimiza y el proceso es más rápido
Tradicional
Electrofiltración

## Slide 34
Tecnología de purificación magnética para proteínas inmovilizadas
La idea consiste en inmovilizar la proteína a partículas que tengan propiedades magnética.

## Slide 35
Posteriormente, las partículas magnéticas son atrapadas en un campo eléctrico, quedando solo ellas retenidas y el resto de las especies de la mezcla son eliminadas.
Por ultimo, se desorben las proteínas desde las partículas magnéticas.

## Slide 36
Diagrama general

## Slide 37: Nuevos Materiales Cromatográficos Monolith Separation Technology http://www.monoliths.com/
Soporte Monolith:
Materiales son una sola pieza, altamente interconectada con grandes y pequeños canales.

## Slide 38
Ventajas
Tiempos cortos de separación
Sitios activos fácilmente accesibles
Altas capacidades para moléculas grande
Varios tipo de cromatografía: Intercambio Iónico, Filtración por geles
Columnas, Discos

## Slide 39: USOS Filtración por Geles
Normalmente se trabajan a flujos < 1.0 ml/min
Nuevos materiales Flujos = 5 ml/min