## Slide 1
BALANCE HIDROLOGICO

## Slide 2
Para que se inicie escorrentía Q debe haber pequeña altura de agua: detención superficial
Q
P

## Slide 3
"X" representa los insumos o entradas al sistema por unidad de tiempo, "Y" las salidas por unidad de tiempo y dS/dt es la tasa de variación con el tiempo del almacenamiento de masa o volumen en el sistema.
P + Qsa + Qza = E + ET + I + Qse+ Qze ± SL ± SS ± SZ± SN
P = precipitación media.
    Qsa = gastos superficiales afluentes a la cuenca o subsistema (naturales y/o artificiales).
    Qza = gastos subterráneos afluentes.
    E = evaporación media desde superficies de agua libre.
    ET = evapotranspiración media.
    I = retención por intercepción de la precipitación en vegetación.
    Qse = gastos superficiales efluentes de la cuenca.
    Qze = gastos subterráneos efluentes.
    SL = variación en el período, de los volúmenes de agua almacenada superficialmente (lagos, embalses, lagunas, depresiones superficiales del terreno, etc).
    SS = variación del volumen de agua almacenada en los suelos no saturados (en forma de humedad del suelo).
    SZ = variación del almacenamiento subterráneo en los acuíferos.
    SN = variación del agua almacenada en nieves y glaciares.
X = Y + dS/dt

## Slide 4
SISTEMA SUELO-AGUA-PLANTA
P
P
In
In
I
H
Pf
Z
EI1
EI2
ES1
ES2
Napa subterránea
ET
ET
Zona radicular
Zona de percolación
Balance

## Slide 5
P+EI1+ES1= ET+EI2+ES2+ In + H+Z
ENTRADAS
SALIDAS
VARIACIONES ALMACENAMIENTO

## Slide 6
SISTEMA ZONA RADICULAR
P
P
In
In
I
H
Pf
EI1
EI2
ET
ET
Zona radicular
P+EI1=In+ET+EI2+Pf+
I=P+EI1-In-ET-EI2
I=Pf+H

## Slide 7
BALANCE HIDROLÓGICO DE UNA REGIÓN
P
ET
R1
Q1
QZ1
Q2
QZ2
RZ
Z
DZ
R2
P+Q1+R1+QZ1=R2+ET+Q2+QZ2+H+Z
QZ1+RZ=QZ2+DZ+H+Z

## Slide 8
BALANCE HIDROLÓGICO DE UN EMBALSE
QD
IM
QV
E
P
I
Qa
Qa+P=QV+QD+I+IM+E+S
S

## Slide 9
Problema:
En un lago como el que se esquematiza en la figura caen 150 mm de precipitación en un año, se evaporan 250 mm y el caudal afluente promedio anual es de 20 m3/s. ¿cuánto varía su nivel?
Área basal 100hectáreas
Área superficial máxima 5000 hectáreas
Hmáx: 50 m
Hinicial:30 m

## Slide 10
Curva Hipsométrica: representación gráfica del área acumulada bajo o sobre una cierta cota
Cota (m)
%Área sobre cota o
Área sobre cota
Moda de curva es el valor más frecuente (mayor área) del intervalo de clase
Elevación Media