## Slide 1
MEDICION DE LA PRECIPITACION
Pp se mide en altura de agua (mm): lámina de agua que se acumularía sobre superficie horizontal, si toda la precipitación caída permaneciera donde cayó.

## Slide 2
SENSOR
REGISTRO
TRANSMISION
TRADUCCION
EDICION
ALMACENAMIENTO
RECUPERACION
USUARIO

## Slide 3
Pluviómetro del Weather Bureau. Razón de área entre colector y embudo=1:10dividir por 10 para obtener agua caída
Nivómetro tipo Sacramento
Nivómetro de tubo vertical
Se derrite la nieve (anticongelante CaCl2) y se mide equivalente en agua. Se utiliza hexadecanol o aceite para evitar evaporación

## Slide 4
PLUVIOMETRO

## Slide 5
Por cada 0,25 mm de lluvia pluma inscriptora marca trazo vertical. Problemas en grandes intensidades

## Slide 6
The Model 260-2501 Tipping Bucket Rain Gauge was designed for the National Weather Service to provide a reliable, low-cost tipping bucket rain sensor. Its simplicity of design assures trouble-free operation, yet provides accurate rainfall measurements. The tipping bucket mechanism activates a sealed reed switch that produces a contact closure for each 0.01", 0.25 mm, or 1 mm of rainfall.

## Slide 8
www.agrometeorology.org/ index.php?id=38

## Slide 10
http://www.geology.buffalo.edu/courses/gly313/Lecture/2TIPBUK.HTM

## Slide 19
Energía electromagnética
RADAR
Z=ARB
Factor de reflectividad=D6N(D)dD
Intensidad de lluvia
- Precipitación a bajas altitudes puede no ser detectada
- Precipitación detectada a cierta altura puede no llegar al suelo
(vientos y evaporación)
- variabilidad vertical de forma de precipitación (sólida o líquida)
y de la intensidad puede ocasionar errores
- evaporación desde suelo puede ocasionar falsos ecos de radar

## Slide 23
Refugio y medición de ruta de nieve

## Slide 24
Rutas de nieve

## Slide 25
Rutas de nieve

## Slide 27
Snow Pillow

## Slide 28
INSTALACIÓN YUBICACIÓN DE PLUVIÓMETROS
Considerar: Operación y Mantención
Factores climáticos
Condiciones Físicas y Topográficas
Tipo de Observador
Objetivo de los datos
efectos de intercepción
captación insuficiente
representatividad
Precauciones
mínimo
NO
h
4h
h>1,5 m

## Slide 30
Representatividad de las Mediciones:
Tamaño del área
Tipo de Precipitaciones
Forma de la Precipitación
Efectos Topográficos
Efecto vegetación
Efecto de la Distancia al Centro Cuenca
Errores en Medida de Pp
-lectura (reglilla, gráficos)
-instrumentales (oscilación balde, mecanismo
relojería, escapes de agua, evaporación, rebote
gotas, inercia)
-exposición e instalación

## Slide 31
EFECTO PENDIENTE


o
A
B
C
o
A
C
B


Pluviómetro OC capta menos que terreno OA
Pluviómetro OC capta mas que terreno OA
CORRECCION:
r=OB/OC=1tg /tg 

## Slide 32
Ejemplo:

r=1,7
r=0,3
En una cuenca efecto de inclinación tiende a compensarse al calcular Pmedia. Solo considerar en estudios de alta precisión.
Pluviómetros captan =
Recibe mas precipitación

## Slide 33
En áreas agrícolas (Holtan, 1962):
Area (Km2) Mínimo
0-0,12 1
0,12-0,4 2
0,4-0,8 3
0,8-2 1 c/0,4 Km2
2-10 1 c/1 Km2
10-20 1 c/2,59 Km2
>20 1 c/7,8 Km2
Densidad Mínima (Gray, 1979; WMO, 1981)
-Regiones Planas de Zonas Templadas, mediterráneas y tropicales: 600 a 900 Km2 por estación
-Regiones Montañosas de Zonas Templadas, mediterráneas y tropicales: 100 a 250 Km2 por est.
- Islas montañosas pequeñas con precipitación irregular: 25 Km2 por est.
- Zonas Áridas y Polares: 1.500 a 10.000 Km2 por estación

## Slide 35
Perfil pluviométrico
Costero
Frontera
C. Andes
C.Costa

## Slide 36
100
160
60
20
PRECIPITACIÓN MEDIA

## Slide 37
FISIOGRAFÍA
Pp Aumenta con la altura
P=Kz+K´

## Slide 38
DISTANCIA A FUENTES DE HUMEDAD
Pp MAYORES CERCA DEL MAR
D: Distancia al mar