## Slide 1
Evaporación
Los principales factores que inciden en la evaporación desde una superficie libre son la radiación solar, como fuente de energía para suministrar el calor latente de vaporización, la velocidad del viento requerida para transportar el vapor lejos de la superficie evaporante y el gradiente de humedad específica del aire sobre la superficie.

## Slide 2
Evaporación desde el suelo y la vegetación sumada a la transpiración de las plantas a través de los estomas de sus hojas, del agua que éstas captan a través de sus raíces
Evapotranspiración
Disponibilidad de humedad en la superficie evaporante
Restricción

## Slide 3
Aquella que ocurriría desde una cubierta vegetal, para un PEA dado, cuando la disponibilidad de humedad no es limitante.
evapotranspiración potencial
La evapotranspiración real disminuye por bajo el nivel potencial a medida que el suelo se seca.

## Slide 4
Condensación
Vaporización

## Slide 5
Método del Balance de Energía
G: flujo de calor hacia suelo
Area A
Tasa de masa evaporada
=-dmv/dt
wA(dh/dt)
nulo
Fase líquida
E=-dh/dt : tasa de evaporación
Flujo de calor sensible

## Slide 6
fase de vapor
Humedad específica de la masa de vapor de agua
Flujo permanente
nulo

## Slide 7
1a Ley de la Termodinámica
No hay trabajo, velocidad nula en interior V.C., variación z pequeña
dH/dt=Rn-Hs-G

## Slide 8
Si no se consideran variaciones temporales de la temperatura en el interior del fluido, la única variación de calor almacenado en el volumen de control corresponde a la variación de energía interna del agua evaporada= lv dmv/dt
calor latente de vaporización
lv = 2,501*106 - 2370*T (Joule/Kg)
temperatura en ºC

## Slide 9
Si Hs=G=0

## Slide 10
Método Aerodinámico
v
z
Evaporación E
Flujo de Aire
Rn
z
z
T
qv
flujo de vapor dmv/dt que asciende por convección y que pasa a través de plano a cota z
Coef. difusión turbulenta de masa

## Slide 11
flujo de momentum o esfuerzo de corte a la altura z:
coeficiente de difusión turbulenta de momentum
Escogiendo z1 y z2lo suficientemente cerca como para considerar que no existen variaciones en mv y 

## Slide 12
Ec. de Thornthwaite-Holzman para el transporte de vapor
Cuando no se dispone de 2 medidas, se utiliza la ecuación anterior suponiendo que z1 coincide con la altura de aspereza z0 y que en esa posición el aire está saturado
como qv=0,622e/p (p es igual a ambas alturas), las medidas de presión de vapor pueden sustituir a las de humedad específica. En z2, la presión de vapor es ea y la presión de vapor en la superficie es la presión de vapor saturado correspondiente a la temperatura del aire, eas

## Slide 13
Dalton (1802)

## Slide 14
Método Balance de Energía
Método Aerodinámico

## Slide 15
Método Aerodinámico y de Balance de Energía Combinados.
cuociente de Bowen
Si G=0
Coef. de difusión turbulento de calor
Coef. de difusión turbulenta de masa

## Slide 16
Suponiendo que la tasa de transporte es constante entre 2 niveles z1 y z2
constante psicrométrica

## Slide 17
Si los niveles 1 y 2 donde se efectúan las mediciones se toman en la superficie evaporante y en el aire

## Slide 18
Hay que tener en cuenta que en el método del balance de energía se supone que existe un flujo permanente de energía y que los cambios de calor en el interior del sistema son despreciables, lo que limita la aplicación del método a períodos de tiempo diarios o mayores, y a situaciones que no posean grandes almacenamientos de calor, como son los grandes lagos.
El método combinado es apropiado para aplicarlo en áreas pequeñas donde se dispone de medidas de radiación neta, temperatura del aire, humedad, velocidad de viento y presión del aire

## Slide 19
Al estimar la evaporación en grandes áreas, donde se reconoce que la tasa de evaporación es dominada por los componentes radiativos
=1,3.
ecuación de Priestley-Taylor

## Slide 20
BALANCE HIDROLOGICO
Conocidos todos los demás términos se despeja la evaporación

## Slide 21
Fórmulas Empíricas en unidades métricas
mediciones a 2m de altura, energía Qe en [Watt/m2], presión de vapor e en [mb], temperatura T en [oC], superficie A en [Ha]
Lago Hefner (datos del lago, 1954)
Meyer (estanque pequeño calentado, 1942)
Para convertir a tasa de evaporación se debe dividir Qe por el calor latente lv y la densidad del agua .

## Slide 22
Ley de Dalton
E=C (ew-ea)
ew=ea
E=0
ea>ew
condensación
Si taguataire
E=C es(1 -HR)
En espejos de agua poco profundos

## Slide 23
Sólidos solubles en el agua
E=C (ew-ea)
>SS
<ew
Menor E
Presión Atmosférica: a menor presión se tiene menor interferencia para proceso de evaporación
A mayor altitud se tendría mayor evaporación

## Slide 24
tw
ta
ta
eas
eaeas
ta
eas
td
tw
e w
ea
ta
eas
td
tw
ea
e w

## Slide 25
Factores que condicionan la evaporación
gradiente de presión de vapor o déficit higrométrico ew-ea
temperatura del aire
radiación solar
viento
presión atmosférica
PODER EVAPORANTE DE LA ATMOSFERA

## Slide 26
INSTRUMENTOS
EVAPORIMETROS

## Slide 27
EVAPORACION MEDIDA REPRESENTA PODER EVAPORANTE ATMOSFERA
Coeficiente de Embalse =
Tasa Ereal en Superficie Agua Libre
Tasa Emedida en Evaporímetro en = cond. meteorológica
Puede variar según el tipo de instalación y época del año

## Slide 28
Evaporímetro enterrado Tipo Colorado
Evaporímetro de estanque flotante: agua al mismo nivel que la del lago o embalse. l= 90 cm; h= 45 cm, Ce= 0,7 a 0,82
10 cm sobre nivel suelo

## Slide 29
Evaporímetro de porcelana porosa o atmómetro: esferas, placas o cilindros de porcelana porosa conectadas a fuentes de agua para mantenerlas saturadas.
Atmómetro de Livingstone: D= 5cm, e=3mm conectado a recipiente de agua destilada.

## Slide 30
Evaporímetros de papel poroso :de Piche Ce=0,5
Evaporímetros de balanza