## Slide 1
REDUCCION DE EVAPORACION DESDE SUPERFICIES LIQUIDAS
Reducción de la Superficie
Cubiertas artificiales
Capas Superficiales Monomoleculares: película de 1 molécula de espesor que pueden reducir evaporación hasta en 50%. Hidrocarburos de cadenas largas: hexadecanol (se obtiene de la esperma de la ballena) e=10-8 mm

## Slide 2
Minimizar A/Vol
1 embalse grande
Varios pequeños
?
Operación superficial + embalse subterráneo

## Slide 3
Techos artificiales (radiación)
Superficies deflectoras
En Chile: 70% hexadecanol
30% octadecanol
reducción E en 40%

## Slide 4
EVAPORACION DESDE SUELO
PARA ESCAPAR DESDE SUELO MOLECULAS DEBEN VENCER RESISTENCIA MAYOR QUE DESDE LAS SUPERFICIES LIQUIDAS.
Fuerzas de atracción ente moléculas de agua y suelo es mayor que entre moléculas de agua

## Slide 5
Zona de aireación
Zona saturada
Agua higroscópica
Agua Capilar
Agua Gravitacional

## Slide 6
Delgada película alrededor de la partícula de suelo.
Gran fuerza de adherencia por lo que no es utilizable por la planta
Película continua alrededor de la partícula, sobre agua higroscópica. Adherencia menor; la fuerza a vencer es la de tensión superficial
Exceso que drena por efecto de la gravedad

## Slide 7
Poder evaporante de la atmósfera
Característica de la superficie (velocidad)
Disponibilidad de agua
Factores
Agua higroscópica (5% suelo) no es utilizable

## Slide 8
Existe evaporación hasta que primera capa de suelo se seque
Arcillas 10 cm
Arenas 20 cm

## Slide 9: Suelos Saturados

## Slide 10
Suelos No Saturados
TURC
mm
Precipitación
Agua contenida en el suelo susceptible de evaporarse
Temperatura media en 10 días o C
Radiación solar global media (cal/cm2/día)

## Slide 11
Transpiración Vegetal
Proceso mediante el cual el agua escapa de una planta, incorporándose a la atmósfera
Cuticular, estomatal y gutación
Según disponibilidad de agua:
xerofitos - meso.... - freato.......-hidrofitos
Déficit de agua, gran evaporación
Plantas sumergidas

## Slide 12
Superficie evaporante: hojas
Fuente del agua: humedad del suelo
CAPACIDAD DE CAMPO : Porcentaje de humedad, en peso, que tiene el suelo después de drenar por acción de la gravedad
PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE: Porcentaje de humedad, en peso, en el momento en que una planta se marchita por deficiencia de agua y sin posibilidad de recuperarse si se la coloca en atmósfera saturada

## Slide 13
Fuente: Brooks et al 1991 “Hydrology and the management of watersheds”

## Slide 14
Factores
Fisiológicos y Ambientales
Tipo de Planta (magnitud de sistema radicular, cobertura vegetal, variedad, etapa de desarrollo), densidad y comportamiento de los estomas, tipo y características de elementos protectores en las hojas, estructura de la hoja, enfermedades
Poder Evaporante de la atmósfera; tipo de suelo; disponibilidad de agua; presencia de compuestos químicos y microorganismos
humedad
Transp. Real
PMP
CC
PEA<PEA<PEA

## Slide 15
MEDICION
Absorción higroscópica e higrómetros: planta se coloca dentro de campana o cilindro hermético. Variación de humedad en el interior=transpiración planta
Fitómetro: estanque o recipiente con suelo dentro del cual se hace crecer la planta. Superficie de suelo se sella de modo que variaciones del peso del estanque indiquen cantidad de agua transpirada por la planta
Estudios hidrológicos: Balance en zona antes y después de remover completamente la vegetación

## Slide 17
Evapotranspiración
Depende de los mismos factores que controlan la evaporación desde superficies líquidas, es decir la disponibilidad de energía y el transporte de vapor aunque además incide la disponibilidad de humedad en la superficie evaporante. A medida que el suelo se seca, la tasa de evapotranspiración disminuye en relación a la que existiría si el suelo continuara mojado.
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL: Máxima ET que podrá ocurrir para un determinado PEA si existe una reserva de agua suficiente en el suelo en todo momento

## Slide 18
MEDICION
Estanques cilíndricos o rectangulares (l=3m; D=75 cm; h=0,7 a 3 m) dentro de los cuales se hace crecer vegetación
ET=Lluvia+Riego+H
Parcelas y Superficies Naturales < 1/2 ha
ET=Lluvia+Riego-Escorrentía+H
Balance Hidrológico

## Slide 19
LISIMETROS
ET=Lluvia+Riego+H-Percolación

## Slide 21
evapotranspiración de un cultivo de referencia ETo definida como: la tasa de ET de una superficie extendida de gramíneas verdes de 8 a 15 cm de altura, uniforme, de crecimiento activo, que cubren totalmente el suelo y que no escasean de agua.
ET = Kc ETo
Coeficiente de cultivo
Variados métodos para predecir la evapotranspiración (ET) en función de variables climáticas. Doorembos y Pruit (1986) establecen los parámetros de 4 fórmulas ampliamente utilizadas contrastándolas con datos medidos de ET en diferentes zonas geográficas y condiciones climáticas.

## Slide 22
Método T R v HR n E Observ.
Blaney-Criddle * (+) (+) (+)
Evaporímetro (+) (+) * Cond. Ubic.
Radiación * * (+) (+) * Cond. Ubic.
Métodos de Estimación
25 cm
Piche
1,5cm

## Slide 23
Lisímetro
1,5m de diámetro por 1,0m de altura

## Slide 24
La evaporación real mensual de una región es del orden de 100 mm. Suponiendo consumo per cápita de 200 l/hab/dia, con el agua perdida por evaporación en un embalse de 6 km2 de área, podría abastecer, durante un mes, una ciudad de:
a) 10.000 habitantes;
b) 100.000 habitantes;
c) 30.000 habitantes;
d) 300.000 habitantes.

## Slide 25
Método de Blaney y Criddle.
f = p (0,46T + 8,13)
factor de uso consuntivo
porcentaje diario medio de horas diurnas anuales
ETo = kf+a
v1
v4
f
ETo
Temperatura media diaria oC
(mm/día)
Grupo 1 a 9 según HR min y n/N

## Slide 27
    PARAMETROS k Y a DEL METODO DE BLANEY Y CRIDDLE
      n/N BAJA
      HR min BAJA HR min MEDIA HR min ALTA
k a k a k a
V. DIURNO- FUERTE 1,53 -1,36 1,23 -1,38 1,00 -1,40
V. DIURNO MODER. 1,37 -1,43 1,20 -1,50 0,96 -1,54
V. DIURNO DEBIL 1,27 -1,80 1,13 -1,79 0,94 -1,97
n/N MEDIA
    HR min BAJA HR min MEDIA HR min ALTA
k a k a k a
V. DIURNO FUERTE 1,80 -1,58 1,50 -1,64 1,12 -1,30
V. DIURNO MODER. 1,60 -1,80 1,38 -1,71 1,03 -1,32
V. DIURNO DEBIL 1,38 -1,71 1,24 -1,77 0,96 -1,44
n/N ALTA
    HR min BAJA HR min MEDIA HR min ALTA
k a k - a k a
DIURNO FUERTE 1,97 -1,54 1,72 -1,81 1,28 -1,48
DIURNO MODER. 1,78 -1,91 1,58 -1,97 1,23 -1,65
DIURNO DEBIL 1,71 -2,55 1,46 -2,11 1,14 -1,71
0,3 a 0,6
0,6 a 0,8
>0,8
20 a 50%
>5 m/s
<2m/s

## Slide 28
Calcular para cada mes de cada año de la estadística
No usar en islas pequeñas
No usar en regiones ecuatoriales

## Slide 29
Incierto a grandes alturas por bajas temperaturas mínimas
Método puede ser engañoso en climas con gran variación de horas de insolación (climas monzónicos y en latitudes medias en primavera)

## Slide 30
Método del evaporímetro
Eto = Kp Ep
Depende de condiciones de instalación de la cubeta, tipo de cubeta y condiciones meteorológicas (HR,v)

## Slide 31
Caso A
Caso B
viento
cubeta
50 o mas m
50 o mas m
cubeta
viento

## Slide 35
Método de Radiación
ETo = a+b W Rs
Función de temperatura y altitud
Rs = (0,25 + 0,5 n/N) Ra
Duración astronómica Media Diaria de horas de insolación

## Slide 36
Duración Astronómica Media Diaria de horas de insolación

## Slide 37
Radiación Extraterrestre en evaporación equivalente (mm/día)
Hemisferio Sur

## Slide 38
Nubosidad (octas) 0 1 2 3 4...... 8
Zonas Montañosas
húmedas ecuato. 0,66 0,62 0,59 0,52 0,49 0,39
Climas semiáridos 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,46
Rs/Ra
Cielo despejado: 1 octa
nubosidad parcial: 3 octas
nubes: 6 octas
cielo cubierto: 8 octas
Tabla de n/N
Nub. 0 ,2 ,4...
0 ,90 ,90 ,90...
1 ,85 ,85 ,80...
.
.
7 ,15 ,15 -

## Slide 39
WRs (mm/día)
ETo (mm/día)
Viento diurno ligero
Viento diurno fuerte
Grupo I a IV según HR media
>8 m/s
<2 m/s

## Slide 40
Determinación de a y b

## Slide 41
COEFICIENTE DE CULTIVO Kc
Fase Inicial: desde siembra hasta que el cultivo cubre parcialmente el suelo
Fase de Mediados del periodo: desde fin fase anterior hasta maduración
Fase Recolección: desde maduración hasta recolección
Fase de Desarrollo del cultivo:desde fin fase inicial hasta cobertura total del terreno

## Slide 42
ETo (mm/día)
Kc
Frecuencia de riego o lluvia
2 días
10 días
20 días

## Slide 43
Tiempo (días)
Kc
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

## Slide 44
Según condiciones climáticas predominantes HR min y velocidad de viento
FASE 3
Fase 4

## Slide 45
Periodo Vegetativo: duración de cada fase

## Slide 46
NECESIDADES DE RIEGO
TR = (ET - Pu - H)/
F(P, H inicial)
Eficiencia de riego

## Slide 48
Contribución de las aguas subterráneas
Profundidad (cm) por debajo zona de raíces
Tasa de movimiento ascendente (mm/día)
Franco arenoso muy fino
Arcillas adherentes
2
10

## Slide 49
Variación agua almacenada en el suelo (humedad)
Entre CC y PMP
VOLUMEN DE AGUA DISPONIBLE EN EL SUELO (%)
Tensión de humedad (atm) 0,2 0,5 2,5 16
Arcillosos pesados 18 15 8 0
Franco-Limosos 25 19 7 0
Franco arcillo-arenosos 14 11 6 0
Francos- arenosos 13 8 3 0
Arenosos finos medios 6 3 2 0

## Slide 50
Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo para tensión de humedad dada:
D: profundidad de raíces = 140 cm; D1>140 cm, suelo franco arenoso 60 cm (SCC =13%en vol) y franca arcilla-arenosa 80 cm (SCC = 14% en vol) Tensión de humedad = 1,5 atmósferas
Si = (SCC-Si)D1/100
Humedad del suelo en % volumen para tensión de humedad dada
Profundidad del suelo
Ejemplo
Humedad del suelo en % volumen de la capacidad de campo

## Slide 51
Para tensión de humedad de 1,5 atm
Si = 5% suelo franco arenoso
Si = 8% suelo franco arcillo arenoso
Si =(13-5)*60/100+(14-8)*80/100
= 9,6 cm = 96 mm
S en % volumen = sap*S en % ponderado

## Slide 52
Métodos de Riego
Gravedad: surcos =55 a 70%
Aspersión =60 a 80% (clima)
Goteo
Infiltración Subterránea =80%
Pérdidas en canales:
no revestidos
10% en suelos arcillosos
25 % en suelos arenosos
de tierra en mal estado de conservación 50%
revestidos 5 a 10%

## Slide 53
Pérdidas de operación de un sistema de riego predial y zonal pueden llegar a 25%
 a nivel predial engloba  de potrero y las pérdidas en el predio:
35% en terrenos arenosos
55% en terrenos franco-limosos
F(tipo de suelo, topografía, método de riego, costo (directo o alternativo) del agua e idoneidad del regador)=45 a 50% en suelos arenosos y arcillosos a 60% en suelos franco-limosos, con sistemas tradicionales de riego; Sistemas no tradicionales  80 a 85%

## Slide 54
Derrames o Recuperaciones

## Slide 55
Fin Capitulo 4