## Slide 1
Cuando la precipitación (P) llega a la superficie en áreas con vegetación, un cierto porcentaje de ella es retenida o interceptada por la vegetación. La lluvia que no es interceptada se denomina “throughfall” (T). El agua que llega al suelo a través de las ramas y troncos se llama “stemflow” (C).
INTERCEPCION
Int = P-T-C

## Slide 2
Medidas han mostrado que hasta 8 mm de lluvia pueden ser interceptadas por la vegetación. El agua interceptada se evapora posteriormente a tasas que dependen de las condiciones meteorológicas existentes y varían según el tipo de vegetación.
En áreas húmedas, la evaporación del agua interceptada puede ser un importante componente del balance (250 mm anuales); áreas forestadas han mostrado tener mayores pérdidas por intercepción que áreas de pasto. Esto se debe a la mayor rugosidad de la cubierta forestal que resulta en una eficiente transferencia de vapor de agua de la superficie.

## Slide 3
FACTORES
Características de precipitación(intensidad, volumen de precipitación y lluvia antecedente)
Condiciones climáticas (veloc. viento)
Tipo y densidad de vegetación
periodo del año
En bosques :
si P<0,3 mm todo es interceptado
si P> 1mm 10 a 40% puede ser retenido
P
Int
i1
i2>i1

## Slide 4
Estimación
Int = Sv + (Av/A) E tr
Horton (1919)
Capacidad de almacenamiento por unidad de área (mm)
Area de vegetación
Area Total
Evaporación (mm/hr)
Duración Pp (hr)
Limitaciones:
No depende de la Pp
Debe conocerse Sv

## Slide 5
Int = Sv (1- e-P/Sv)+ R E tr
Meriam (1960)
Int = Sv (1- e-P/Sv)+ K P
K=R E tr/P = constante

## Slide 6
Ecuaciones empíricas
Int=a + b Pn
Sv=a P2+b P
Bultot (1972)
Capacidad máxima de almacenamiento según cobertura (mm)
campo prado 2,5
árbol o matorral 3,75
árboles o matorrales densos 5,00

## Slide 7
Almacenamiento en Depresiones
Vd =Sd(1-e-k Pe)
Capacidad máxima
1/Sd
Precipitación efectiva
Al iniciarse la precipitación se satisfacen estos almacenamientos (Intercepción y depresiones superficiales) antes de iniciarse la infiltración.

## Slide 8
Napa Freática
Flujo Subterráneo
Infiltración
Superficie de suelo
Flujo Subsuperficial
Flujo en Zona No Saturada del Suelo
Salida de F. Subt.
Salida F. Subsup.

## Slide 9
Agua subterránea
Agua capilar
Agua pelicular y gravitacional
Agua del suelo
Zona de aireación
http://www.agua.uji.es/pdf/leccionHQ05.pdf

## Slide 10
Aire atrapado
=volumen de huecos/volumen total
(0,25 a 0,75 según textura suelo)
A medida que se agrega mas agua el aire es eliminado y desaparece la fuerza de succión del suelo

## Slide 11
Contenido de humedad del suelo
=volumen de agua/volumen total
varía entre 0 y 

## Slide 12
flujo másico de entrada:
flujo másico de salida:
variación de almacenamiento

## Slide 13
ECUACIÓN DE CONTINUIDAD
Considerando el medio poroso como una estructura de pequeños conductos interconectados, de diámetro medio D, entonces el flujo laminar queda descrito por la ecuación:
como el área real de escurrimiento (A) no se conoce, se define q=Q/A como el flujo de Darcy. La ley de Darcy, válida sólo en régimen laminar, establece que:
conductividad hidráulica
pendiente del plano de carga

## Slide 14
Conductividad Hidráulica y Porosidad de Medios Porosos
Material K(cm/s) 
Grava 10-1-102 25-40
Arena 10-5-1 25-50
Limo 10-7-10-3 35-50
Arcilla 10-9-10-5 40-70
velocidad media real puede expresarse como:
q/
Para el flujo en la dirección vertical z, si h es la carga total
la carga es decreciente en la dirección del flujo debido a la fricción

## Slide 15
ecuación de Darcy
En el flujo saturado no confinado, las únicas fuerzas que actúan sobre el elemento fluido son la gravedad y la fricción; cuando el flujo es no saturado debe incluirse además el efecto de la fuerza de succión que ejercen las láminas de agua adheridas a las partículas de suelo, provocada por la tensión superficial.

## Slide 16
h se mide en dimensiones de altura (energía por unidad de peso). Si medio no saturado, la energía que posee el fluido debido a las fuerzas de succión del suelo, se denomina carga de succión Ψ, ésta varía con la humedad del suelo. La carga hidráulica es entonces:
difusividad agua suelo que tiene dimensiones de L2/T.
ecuación de continuidad
ecuación de Richards para flujo unidimensional

## Slide 17
Cálculo del Flujo de Humedad
si se conocen las cargas de succión, Ψ, a diferentes profundidades, z, y la relación entre la conductividad hidráulica K y Ψ.
h=+z
K=250(- Ψ)-2,11

## Slide 19
INFILTRACION
Es el paso del agua a través de la superficie del terreno hacia el interior del suelo
Factores que afectan la Infiltración
entrada superficial
transmisión a partir del suelo y acumulación en el suelo
las características del medio permeable y las del fluido

## Slide 20
La superficie del suelo puede estar cerrada por la acumulación de finos u otras partículas que pueden impedir o retrasar la entrada de agua al suelo.
El agua no puede entrar al suelo con mayor rapidez que la de su transmisión hacia abajo.
El almacenamiento disponible en cualquier horizonte de suelo, depende de , e y  existente. La porosidad, tamaño y disposición de los poros tiene incidencia significativa en la disponibilidad de almacenamiento. Al inicio de la tormenta la infiltración es en gran medida controlada por el volumen, tamaño y continuidad de los poros de mayor tamaño ya que proporcionan caminos fáciles para el movimiento del agua

## Slide 21
Distribución espacial y temporal de poros (algunos suelos se hinchan con el agua)
Vegetación: raíces lo mantienen porosos
Agua contaminada, turbia

## Slide 22
Medición
Cilindros infiltrómetros
De disco