## Slide 1: CAPITULO 6
ESCORRENTIA SUPERFICIAL
La escorrentía es aquella parte de la precipitación que se manifiesta más tarde como corriente de superficie en un río permanente o intermitente

## Slide 2
régimen natural
embalse
trasvase
La estadística que se registre en el punto de salida debe corregirse con la operación del embalse (balance) y los caudales de trasvase

## Slide 3
Clasificación de la Escorrentía
Precipitación directa sobre los cauces y sus afluentes
Flujo superficial
Escorrentía Subterránea
Escorrentía total
Escorrentía subsuperficial

## Slide 4
La escorrentía superficial está constituida por aquella parte de la precipitación que escurre superficialmente sobre el cauce principal de la cuenca. Antes de que esta parte de la precipitación se incorpore a un cauce natural de cualquier magnitud, la lámina de agua que escurre superficialmente se denomina usualmente flujo superficial.
E. Superficial= precipitación - infiltración - intercepción - almacenamiento superficial
Durante una lluvia, se manifiesta más pronto en los cauces y constituye el principal componente en el hidrograma de la crecida producida por la lluvia.

## Slide 5
La escorrentía subsuperficial o flujo intermedio es aquella parte de la escorrentía total que se debe a la precipitación que se infiltra, y que luego escurre lateralmente a través de los primeros horizontes de suelo por encima de la napa subterránea, hasta incorporarse eventualmente a los cauces superficiales de drenaje.
La estructura geológica de la cuenca condiciona la magnitud y distribución en el tiempo de este componente.
La presencia de un horizonte relativamente impermeable y cercano a la superficie, favorece extraordinariamente la existencia del flujo subsuperficial.
flujo subsuperficial "rápido"
flujo subsuperficial "lento".

## Slide 6
La escorrentía subterránea es aquella parte de la escorrentía total debida a la percolación profunda de la lluvia o del agua de derretimiento de la nieve, que se incorpora de este manera al agua subterránea.
Se manifiesta con mucha mayor lentitud que los otros componentes y su efecto es también más prolongado debido a la lentitud de los escurrimientos subterráneos. En una crecida por lo tanto, el efecto de la escorrentía subterránea no es de gran importancia.
geología de la cuenca
desfase en el tiempo y la magnitud del aporte

## Slide 7
escorrentía total =escorrentía directa + flujo base
aquella que se incorpora rápidamente al río poco después de la lluvia o del derretimiento de nieves
escorrentía superficial, el flujo intermedio rápido y la precipitación sobre los cauces.
queda condicionado principalmente por el aporte del agua subterránea al río. Se mantiene durante el período sin lluvias. También el flujo intermedio lento puede o no formar parte del flujo base.

## Slide 8
precipitación o (lluvia) en exceso: aquella parte de la precipitación total que contribuye directamente a la escorrentía superficial
precipitación total menos abstracción inicial (intercepción, almacenamiento superficial) evapotranspiración e infiltración.
Aquella parte de la precipitación que contribuye enteramente a la escorrentía directa se denomina precipitación (o lluvia) efectiva.
precipitación en exceso y aquella parte de la precipitación que se convierte rápidamente en escorrentía superficial.

## Slide 9
Precipitación total
Abstracción Inicial
+
Evapotranspiración
Infiltración
Precipitación en
Exceso
Escorrentía
Superficial
Escorrentía
Subsuperficial
Percolación
Profunda

## Slide 10
Percolación
Profunda
Escorrentía
Subsuperficial
Escorrentía
Superficial
Escorrentía
Subterránea
Flujo Intermedio
Rápido
Flujo Intermedio
Lento
Flujo base
Escorrentía
Directa
Escorrentía
Total

## Slide 11
Factores que afectan la Escorrentía
factores climáticos
factores
fisiográficos
factores de
vegetación

## Slide 12
precipitación, evaporación y transpiración
forma (lluvia, nieve,
helada, etc.) tipo
(convectiva, orográfica,
ciclónica), intensidad,
duración, distribución
espacial y temporal,
frecuencia, y dirección
del movimiento de la
tormenta
régimen de temperaturas, vientos, humedad, presión atmosférica, calidad del agua y naturaleza de la superficie evaporante
Régimen de
temperatura,
radiación solar,
vientos, humedad
del aire y del
suelo y tipos de
vegetación.

## Slide 13
propiedades geométricas (tamaño, forma, y densidad de
drenaje), propiedades físicas (uso de la tierra, condiciones
de infiltración, tipos de suelos, características geológicas
(permeabilidad, rendimiento y retención específica) y topográficas
(pendiente, orientación, elevación, etc.).
características de la cuenca
características de los cauces

## Slide 14
propiedades hidráulicas (tamaño y forma de las secciones, pendientes, rugosidades) longitud de los tributarios y efectos de remansos y torrentes.
procesos de detención, intercepción y transpiración. Intervienen el tipo de vegetación, su composición, edad, densidad, época del año, etc.

## Slide 15
Regímenes de Gastos en un Río
Regímenes Simples
Regímenes Mixtos
Glacial
Nival
Pluvial
nivo-glacial
Nivo-pluvial
Pluvio-nival
Regímenes Complejos

## Slide 17
Presentación de datos de Escorrentía
unidades
m3/s l/s.
m3/s/km2 l/s/Há
lámina de agua, cm o mm
dimensionamiento de obras
comparación de regímenes hidrológicos
el estudio de relaciones precipitación-escorrentía o en balances hidrológicos de cuencas

## Slide 18
en una estación fluviométrica
Gastos medios diarios
altura limnimétrica media + la curva de descarga.
Si gasto durante el día varía considerablemente: 2 o 3 lecturas diarias para obtener un promedio significativo.
Si curvatura de la curva de descarga es grande, será necesario promediar los respectivos gastos parciales.
Si limnígrafo, será posible obtener un gasto medio diario más representativo al considerar todas las variaciones que han ocurrido en los gastos instantáneos.
Tablas o gráficos cronológicos

## Slide 19
Gastos medios mensuales
Tablas o gráficos cronológicos
año promedio
año normal año seco año húmedo
curvas de variación estacional

## Slide 21
Gastos medios anuales o módulos
promedio aritmético de los gastos medios mensuales, ponderando de acuerdo al número real de días de cada mes

## Slide 22
hidrograma
Zona del máximo
Curva de concentración
Curva de recesión
Q
t

## Slide 23
Gastos extremos
gastos mínimos y máximos ocurridos en cada mes
gasto mínimo y máximo ocurrido en cada año
Curva de gasto o volúmenes acumulados
t
v

## Slide 24
Curvas de gastos clasificados o CURVAS DE DURACIÓN y su uso
Una curva de duración es una distribución de frecuencia acumulada que indica el porcentaje del tiempo durante el cuál los caudales han sido igualados o excedidos
gastos medios diarios
gastos medios semanales
gastos medios mensuales
gastos medios de cualquier otro intervalo de tiempo

## Slide 25
permiten determinar la seguridad de abastecimiento de agua potable en un intervalo de tiempo determinado
se puede calcular, en promedio, el número de días en un año en que el caudal en un río será tal que no permita que los vehículos lo crucen por un badén; esto permite hacer estudios económicos sobre la factibilidad de construcción de un puente o de operación de un balseadero en los días de crecidas
permite hacer estudios preliminares sobre capacidades de plantas hidroeléctricas, estudios de calidades de agua o de capacidad de absorción de determinados contaminantes en un río y también estudios preliminares de sistema de riego

## Slide 26
se ordenan los caudales de acuerdo a su magnitud
se calcula el porcentaje de tiempo durante el cual ellos fueron igualados o excedidos
el método del año calendario
el método del período total.

## Slide 27
se llevan a un gráfico los caudales en las ordenadas y número de orden o probabilidad de excedencia en abscisas.
#orden año 1 año 2..... año n Promedio
1 40 35 100 65
2 25 32 84 54
.
.
.
365 0,2 0,01 5 1,2
Pexc= #orden/#total
Weibull

## Slide 28
Agrupa los caudales en clases de acuerdo con su magnitud.
Los totales para cada año se acumulan y se les calcula una probabilidad de excedencia
Todos los años con registros completos se pueden utilizar para preparar curvas de duración a pesar de que esos años no sean consecutivos
Los años con registros incompletos deben ser excluidos
los años que se utilicen deben corresponder a condiciones similares en la cuenca en lo que se refiere a almacenamiento artificial, extracciones o cualquier otra influencia de la mano del hombre

## Slide 30
El método del año calendario da valores menores para los caudales altos y valores mayores para los caudales bajos que el método del período total.