## Slide 1: CAPITULO 8
CONTINUACION

## Slide 2
Análisis de Frecuencias
Análisis de Frecuencias Regional
Relaciones Precipitación-Escorrentía
Hidrograma Unitario
Fórmula Racional
Fórmula de Verni y King
Q = ciA

## Slide 3
Se tienen varios Hidrogramas de escorrentía directa provenientes de lluvias efectivas de duración T similar (± 25%) con intensidades Ii ˜ constantes en ese tiempo y con igual distribución espacial.
Pef = Ii . T
U(T,t)= H(t)/(IT)
Ii
Para Tormenta i
HED
T

## Slide 4
Varias Tormentas
HU de la Cuenca
Volumen Unitario
U1(T,t)
U2(T,t)

## Slide 5
Obtención de HU(T1) conocido HU(T)
Si T1 es múltiplo de T por ejemplo T1=2T
HU(T)
T
T
T
HED de lluvia de Pef=2mm y de Duración T1
Se debe dividir por 2 para que sea unitario
HU(T1)

## Slide 6
Si T1 no es múltiplo de T se debe usar el Hidrograma en S el que no depende del tiempo (es el HED para lluvia de intensidad unitaria de duración infinita) y es, entonces, único para la cuenca
Q
t
HS obtenido con HU(T)
T
Tb
T1
Suma se debe dividir por 1/T para que sea HS (lluvia de intensidad unitaria)

## Slide 7
La diferencia de ambos HS desfasados en T1, corresponde al HED de lluvia de intensidad unitaria en T1
Para que Pef =1

## Slide 8
Caso Particular T10
Si I es la función impulso
HUI es la función impulso respuesta

## Slide 9
Propiedades (l=t-)
0u(l)valor máximo>0 si l>0
u(l)=0 si l0
u(l)0 si l
Determinación
Por pendiente de HS; por inversión matemática (funciones ortogonales: series de Fourier, funciones de Laguerre; transformación de integrales: Laplace, Fourier); por modelación matemática usando geomorfología

## Slide 10
Método Matricial
Se tiene lluvia efectiva P (selección de método de infiltración: Horton, índice , CN) de M pulsos
Se tiene escorrentía directa (separación de componentes de hidrograma) de N pulsos
N ecuaciones en términos de N-M+1 valores de U
Q1= P1U1 Q2= P2U1+P1U2
QM=PMU1+PM-1 U2+...+P1UM
QM+1= 0U1+PMU2+.......+P2UM+P1UM+1
QN=0+0+......................................+0+PMU N-M+1

## Slide 11
Sistema Sobredeterminado se resuelve matricialmente teniendo en consideración que no puede tener U<0 y que Volumen debe ser unitario

## Slide 12
Verificar que Volumen es unitario, si no lo es corregir proporcionalmente
Si demasiadas irregularidades, ajustar curva suave
Análisis de sensibilidad por Pefectiva que puede estar mal determinada

## Slide 13
Hidrograma Unitario Sintético HUS (Snyder, Linsley)
Definido a base de características geomorfológicas tales como: Longitud de cauce principal LC, longitud hasta el centro de gravedad de la cuenca LG, pendiente media de la cuenca S.
tu
tp
qp
Tb
(hrs)
qp=Cptpnp (l/s/Km2)
TB=CBtpnB (hrs)

## Slide 14
Benítez, DGA
Zona 1: Regiones III a VI
Zona 2: VII Región
Zona 3: Regiones VIII a X
Para S calculada con fórmula de Mociornita

## Slide 15
Hidrograma Unitario Adimensional
t/tp q/qp
0 0
0,3 0,2
0,5 0,4
0,6 0,6
0,75 0,8
1,0 1,0
1,3 0,8
1,5 0,6
1,8 0,4
2,3 0,2
2,7 0,1

## Slide 16
Si tR (duración de la lluvia) no es igual a tu, se deben corregir los parámetros y siempre hay que verificar el volumen unitario del HUS
Si la diferencia es mayor que 25%, usar HS para transformar

## Slide 17
SCS Hidrograma Adimensional
q/qp
t/Tp
1
1
2
3
4
5
Tp y qp estimados en base a hidrograma triangular

## Slide 18
Tp
1,67Tp
tR
tp
Tiempo de concentración
Pu=1cm
C=2,08
A en Km2

## Slide 19
GRUPO1 (mayor proporción de P en primer cuarto)
Lluvias de diseño
Espíldora y Echavarría (1979)
Varas (1987)
Analizan lluvias de Quinta Normal para distintas duraciones y obtienen 3 distribuciones tipo (adelantada, centrada y atrasada)

## Slide 20
Grupo2
Grupo3 (mayor proporción de P en 3er cuarto)

## Slide 21
Procedimiento General para el Diseño
Usualmente se tiene estación pluviométrica.
Se tiene isoyetas de P diaria (DGA)
Verificar P de periodo de retorno 10 años en la estación
Calcular tiempo de concentración y Pmedia para esa duración para el T deseado
Discretizar en tu y obtener para un grupo la probabilidad mas desfavorable de Qmax. Luego ver los otros grupos y seleccionar el hidrograma de Qmax
PMP