## Slide 1
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
El sistema cíclico simple
Consideraciones
Sistema ideal
Discreto
Con operación cíclica de frecuencia fija
Con vehículos idénticos e intercambiables
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 25
Existe demanda de Transporte en un par origen-destino único, con un producto único de naturaleza continua y con demanda estacionaria.

## Slide 2
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
: intensidad del flujo de transporte (constante)
--> expresar la cantidad de medios de transporte necesarios como función de la intensidad de flujo
Parámetros:
K: máxima cantidad de lo transportado que es posible cargar en cada vehículo (capacidad)
--> restricciones que establecen K
(vehículo, vía) (peso, volumen)
k: tamaño de embarque:
cantidad realmente cargada un un vehículo en un ciclo dado (k<=K)

## Slide 3
Capacidad de Carga y Descarga
Supuesto: existen instalaciones de carga y descarga en el origen y el destino respectivamente
S: número de sitios de atención (cada sitio atiende aun solo vehículo)
+: capacidad de carga (cantidad de lo transportado que es posible cargar en el vehículo por unidad de tiempo
-: capacidad de descarga (cantidad de lo transportado que es posible descargar del vehículo por unidad de tiempo
Discutir: pasajeros, carga en contenedores, graneles,...

## Slide 4
Frecuencia de Servicio
f: número de vehículos que pasan por un punto de la trayectoria por unidad de tiempo
1/f=intervalo
Otros:
t(k): tiempo de viaje UT
B: número de vehículos (tamaño de flota)
: proporción de vehículos en servicio
UF: unidad física
UT: unidad de tiempo

## Slide 5
t1(k): tiempo de viaje origen-destino (k<=K)
t2(0): tiempo de viaje destino-origen (k=0)
tc: tiempo de un ciclo; i.e. Suma de los tiempos de carga y descarga y de los tiempos de viaje para un vehículo dado
Obtención de la función de Transporte
: tiempo de carga
: tiempo de descarga
Frecuencia necesaria:
(ejemplo)

## Slide 6
El número de vehículos en servicio B debe ser suficiente para ofrecer esa frecuencia.
Frecuencia ofrecida:
Función de Transporte
Sustitución entre número de vehículos y tamaño de embarque

## Slide 7
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
El sistema cíclico simple
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 26
Función de Transporte
Sustitución entre número de vehículos y capacidad de carga.
Capacidad media de carga/descarga

## Slide 8
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
Productividad marginal de la capacidad de carga/ descarga
B


## Slide 9
Cantidad almacenada en el sistema
Cantidad almacenada por un vehículo durante un ciclo.
k(t)
t
k/
k
t1(k)
k/

## Slide 10
Cantidad almacenada por el sistema por unidad de tiempo
Cantidad almacenada por un vehículo durante un ciclo.
x
Número de ciclos en un periodo
Duración del periodo
=
Tiempo medio de permanencia de lo transportado en el sistema.
Nivel de servicio.

## Slide 11
Instalaciones de carga y descarga.
: tiempo de carga
: tiempo de descarga
¿Qué pasa si k/+ > 1/f ?
Sitio:
instalación que permite cargar o descargar un vehículo
: intervalo entre vehículos
Necesito más de un sitio.
Si esto no se cumple, de todas maneras puedo necesitar más de un sitio, debido al tiempo de posicionamiento.
tp: tiempo de posicionamiento: tiempo que transcurre entre la llegada de un vehículo al sitio y que este se encuentre listo para cargar/descargar.

## Slide 12
carga
tps
1/f
carga
tpe
1/f
carga
tpe
tps
tps
1/f
tm

## Slide 13
Instalaciones de carga y descarga.
Origen:
S+ sitios de carga
+ capacidad de carga (UF/UT)
--> cada sitio está en operación una proporción c+ del tiempo
--> número de sitios en servicio en un instante dado:
c+·S+
--> capacidad de carga: c+·S+· + +
Debe cumplirse: c+·S+· + > 

## Slide 14
Instalaciones de carga y descarga.
Def:
c+ = + intensidad relativa del flujo de transporte con respecto a la capacidad de carga
c+ : número mínimo de sitios que en promedio deben estar en servicio
--> c+·S+ >= c+
(Para descarga se analiza de igual forma)
Si k+ + tp > 1/f ==> se necesita más de un sitio
Graficar operación de un terminal de carga con tres sitios.
Analizar tiempo de espera.

## Slide 15
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
El sistema cíclico simple
Instalaciones de carga y descarga
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 27
Tiempo de espera
Llegadas a tasa 
1/f
llegada de vehículos
2/f
k
2k


A
A=
1/2·k·1/f - 1/2·k/+·k
A=
k(1/2f - k/2+)
te=
1/2f - k/2+
A/k =

## Slide 16
Sistema cíclico con carga de retorno
Supuesto: el retorno se utiliza para el transporte de un segundo producto.
--> La frecuencia de servicio debe ser suficiente para absorber 1, 2.
Frecuencia necesaria:
Formas de operar
--> Plena utilización de la capacidad de carga.
--> Igualación de las frecuencias de ida y retorno

## Slide 17
Sistema cíclico con carga de retorno
Igualación de las frecuencias de ida y retorno
Operación con frecuencia única (flota única)

## Slide 18
Sistema cíclico con carga de retorno
Plena carga:
En general distintas ==>
subdividir la flota
B1: vehículos que transportan producto 1 con retorno vacío
B12: vehículos que transportan producto 1 a la idea y producto 2 en el retorno
B2: vehículos que transportan producto 2 con retorno vacío

## Slide 19
Sistema cíclico con carga de retorno
Tiempos de ciclo:
t2(K2) >= t2(0) ==>
tc12>tc1 tc12>tc2
tc1 + tc2 - tc12 = t2 (0) + t1 (0) > 0

## Slide 20
Sistema cíclico con carga de retorno
La cantidad de vehículos en cada flota depende de la magnitud relativa en las frecuencias. >
Si f1’ > f2’ ==>
(y viceversa)
Ejemplo:
Determinar B con ambos tipos de operación
Propuesto: ¿qué elementos de este sistema son “optimizables”? ¿cómo?

## Slide 21
Propuesto:
K= 30 ton, 25 m3
Los vehículos requieren mantenimiento durante 1 día/mes
tv(k)=L/Vmax+0,0001k2
+=500[kg/min]
-=800[kg/min]
d=100km
Producto 1: materia prima, densidad 2 [ton/m3]. =300[ton/hora]
Producto 2: producto elaborado, densidad 0,8 [ton/m3]. =340[ton/hora]
Se pide:
Dimensionar la flota requerida con operación de frecuencia única
Dimensionar la flota requerida con operación a plena carga

## Slide 22
Sistema cíclico general
ti: tiempo de viaje en el vehículo tramo Xi --> Xi+1 ti(ki)
ki: tamaño de embarque en el tramo Xi --> Xi+1
i: rendimiento de carga/descarga (+/-) en punto i
Si: número de sitios de carga/descarga (+/-) en punto i
f: frecuencia (única)
di: tiempo de detención
tc= i (ti + di)
Existen n puntos Xi en los que hay demanda de ingreso y/o salida del sistema.
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 28

## Slide 23
Sistema cíclico general
Supuesto: producto único.
i+, i-: demandas de ingreso y egreso en el terminal Xi
min(ki)>=0
max(ki)<=K
Los procesos de carga/descarga pueden ser simultáneos o secuenciales, según sean las características del vehículo/terminal.

## Slide 24
Sistema cíclico general
Carga/descarga secuencial
Ecuación de continuidad
Carga/descarga simultánea

## Slide 25
Sistema cíclico general
ij: intensidad de flujo desde i hacia j (matriz origen-destino)
¿f?
máx {ki}=k <=K
Ecuación de recurrencia:

## Slide 26
Sistema cíclico general
Obs: Si tenemos un conjunto de valores ki que cumple con la ecuación de recurrencia, entonces ki‘= ki + C también cumple.
Si sustituimos f por f’=f ==> las ecuaciones serán satisfechas por:
--> método de cálculo

## Slide 27
Método de cálculo de f
Sup:
min{ki}=0
max{ki}=K
--> demostración
--> ejemplo
Def {qi} tal que
q0=0
qi+1= qi+ i+- i- i=1, ... n
Esto es como usar una frecuencia unitaria, puede no satisfacer restricciones de carga máxima
Sea
q=mín{qi}
Q=máx {qi}
Frecuencia: f=(Q-q)/K
Tamaño de embarque: ki=(qi-q)/f

## Slide 28
Ejemplo
Servicio de buses expreso tipo metro desde Paradero 14 Vicuña Mackenna hasta plaza Puente Alto. Con pago extra-vehicular.
Demanda {pax/min}:
N-S S-N
Suben Bajan Suben Bajan
Metro 225 0 0 210
Rojas Magallanes 290 65 10 80
Gabriela 40 340 245 110
Hospital 20 12 95 30
Puente Alto 0 158 80 0
K= 85 pax. sentados + 65 pax. de pie. Tiempo de viaje entre tramos: 8min. +: 90 pax/min -: 120 pax/min =1. Parada de 3 min en terminales (Metro, P. Alto) para arqueo.
Calcular frecuencia para operar a un 85% de la capacidad en el tramo más cargado. Calcular el tamaño de la flota.

## Slide 29
Ejemplo: transporte de mineral
+= 6 (ton/hora)
-= 12 (ton/hora)
t(k)= 20 + k (min)
= 100 (ton/hora)
= 0,9
Ejemplo sistema cíclico simple

## Slide 30
carga
tps
1/f
carga
tpe
carga
tpe
tps
tps
tm
1/f
1/f
1/f
carga
tpe
tps
tm
carga
tpe
tps
tm
carga
tpe
tps