## Slide 1: CI51D CONTAMINACION DE RECURSOS HIDRICOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO PRACTICO
GESTION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL RIO MAPOCHO
Jorge Castillo
Carlos Espinoza
CI51D

## Slide 2
INTRODUCCION
Desarrollo de un modelo de simulación de la calidad del agua para el río Mapocho.
Modelar específicamente el tramo del río Mapocho entre Mapocho en Los Almendros y Mapocho en Desembocadura.
Uso de este modelo para analizar impacto de las plantas de tratamiento de agua servidas (construidas y proyectadas) sobre la calidad del agua en el río.
Concentrarse en compuestos como: Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Coliformes (NMP).
CI51D

## Slide 3
CUENCA
MAIPO - MAPOCHO
Mapocho
en Los
Almendros
Mapocho
en
Desembocadura

## Slide 4
CI51D

## Slide 5
Río Mapocho, Región Metropolitana
El Mapocho, el río que atraviesa Santiago ha sido mal tratado y utilizado como basurero y alcantarilla a tajo abierto por decenas de generaciones.
Los residuos líquidos domiciliarios (RLD) son una problemática más que afecta a nuestra región. Por la capital pasan el río Mapocho y dos canales mayores, Zanjón de la Aguada y Canal San Carlos, y en todos ellos las normas de calidad de las aguas son superadas.
La Región Metropolitana es conocida por sus severos problemas de contaminación hídrica, los cuales son responsables parcialmente de las altas tasas de incidencia en enfermedades gastrointestinales.
CI51D

## Slide 6
Río Mapocho
Río Maipo
CUENCA MAIPO - MAPOCHO
CI51D

## Slide 7
EL AGUA EN LA CUENCA MAIPO MAPOCHO
Un Recurso Limitado
  Origen Nivo Pluvial
(lluvia 700 mm año-1 < 360 mm año-1 < 70 mm año-1 )
Promedio
1998
Una Actividad Antrópica Muy Fuerte (6 millones de habitantes)
Generación De Flujos Importantes de Aguas Servidas
Cursos de Agua de Bajo Caudal
Alta Demanda En Agua (Doméstica, Agrícola e Industrial)

## Slide 8
RIO MAPOCHO
CI51D

## Slide 9
EL AGUA EN LA CUENCA RIO MAPOCHO
Qagua superficiales bajo – QDemanda A.P. Alto + Qdescarga A.S. Alto
=
Deterioro de los Recursos en Aguas Superficiales y Subterránea
Factor limitante al desarrollo de la Región Metropolitana

## Slide 10
EL AGUA POTABLE EN LA CUENCA MAIPO - MAPOCHO
Recursos
1,8 m3 * s-1< Q Mapocho = 6,8 m3 * s-1< 17,1 m3 * s-1
Promedio
Mensual
72 m3 * s-1< Q Maipo = 150 m3 * s-1< 325 m3 * s-1
Promedio
Mensual
Producción Superficial
17,2 m3 * s-1
Consumo
20 m3 * s-1
Producción Subterránea
2,1 m3 * s-1

## Slide 11
PLAN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE CUENCA
OBJETIVOS
SANITARIOS:
Evitar enfermedades relacionadas con riego con aguas contaminadas
Protección de la Calidad de las Aguas Subterráneas
ECONÓMICOS:
AMBIENTALES:
Agricultura de la Región beneficiada
  Mejor eficiencia del riego (l.s-1.ha-1 más bajo)
  Sello de calidad para la exportación
Creación de empleos asociados al desarrollo del plan
Eliminación de los malos olores en los cuerpos de agua
Recuperación de espacios recreacionales
Recuperación del patrimonio natural

## Slide 12
1.- SubCuenca Sur Gran Santiago
La Planta El Trebal
Noviembre 2001
Río
Mapocho
Santiago
La Obra
PLAN DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA
REGIÓN METROPOLITANA: CUENCA MAPOCHO
Planta
El Trebal

## Slide 13
PLANTA DE TRATAMIENTO EL TREBAL

## Slide 14
Santiago
Río
Mapocho
La Obra
PLAN DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA
REGIÓN METROPOLITANA: CUENCA MAPOCHO
2.- SubCuenca Centro Gran Santiago
La Planta la Farfana
Octubre 2003
Santiago
Planta
El Trebal
Planta
La Farfana
Santiago

## Slide 15
Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas La Farfana

## Slide 16
Río
Mapocho
La Obra
PLAN DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA
REGIÓN METROPOLITANA: CUENCA MAPOCHO
3.- SubCuenca Mapocho Bajo
La Planta de Talagante
Marzo 2005
Planta
La Farfana
Planta
El Trebal
Santiago
Planta
Talagante

## Slide 17
Lay –Out Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas Talagante
Trat. Secundario
Trat. Preliminar
Trat. Lodos
Trat. Primario
Caudal: - Promedio = 408 l * s-1
- Máximo = 720 l * s-1
Capacidad: 190.000 H.E.
    O 11,4 t DBO5 * d-1
Producción Lodos ~ 12 t * d-1 a 65% sequedad

## Slide 18
La Obra
4.- SubCuenca Norte Gran Santiago
La Planta Los Nogales
Enero 2009
Planta
La Farfana
Santiago
Planta
El Trebal
Planta
Talagante
Río
Mapocho
Planta
Los Nogales
Santiago
PLAN DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA
REGIÓN METROPOLITANA: CUENCA MAPOCHO

## Slide 19
ASPECTOS DE INTERES
Construcción de sistemas de saneamiento (plantas de tratamiento) en período 2000 a 2010. Cumplimiento de D90/2000. $$$$$$
Canales de regadío tienen graves problemas de calidad de sus agua debido al vertimiento de basura en sus cursos. Derrames de riego se concentran en estos cauces y se descargan sobre el estero Lampa. ??????
Actividad agropecuaria (porcinos) contribuye con descargas no controladas. ??????
CALIDAD DEL AGUA EN EL MAPOCHO?
CI51D

## Slide 20
ACTIVIDADES SEMESTRE PRIMAVERA 2005
Salida a Terreno
  Conocer sistema a modelar
  Identificar cambios en régimen de escurrimiento.
Elaboración Información Básica
  Hidrología, Calidad de aguas, datos hidrodinámicos.
Desarrollo de Programa
  Desarrollo de problema simplificado para elaboración de software
  Incluir análisis de DBO, OD, y Coliformes
Desarrollo de Modelo de Simulación Río Mapocho
CI51D

## Slide 21
MODELO DE SIMULACION
Síntesis de información básica para modelación
  Datos históricos (caudales y calidad)
  Topología río Mapocho (afluentes y extracciones)
  Parámetros de interés (velocidad, altura, constantes cinéticas)
Construcción de Modelo de Simulación
  Uso de modelo de simulación basado en Flujo Pistón
Calibración Modelo de Simulación
  Datos memoria Luis Oyarzún (1980)
  Datos memoria Reinaldo Fuentealba (1989)
  Datos estudio AC-DGA (2000)
CI51D

## Slide 22
MODELO DE SIMULACION
Uso de Modelo en Situación “Histórica” (1990)
  Datos memoria Reinaldo Fuentealba (1989)
  Datos Informe Ayala, Cabrera y Asociados (2000)
Uso de Modelo en Situación “Actual” (2005)
  Datos Informe Ayala, Cabrera y Asociados (2000)
  Datos Aguas Andina: Plan de Saneamiento (2003)
  Norma de Descarga (D90/2000)
  Instructivo Presidencial sobre Calidad del Agua en Cursos Superficiales (2002)
  Información SISS
Uso de Modelo en Situación Predictiva (2010)
  Datos Aguas Andina: Proyección Plan de Saneamiento (2003)
CI51D

## Slide 23
MODELO DE SIMULACION
Redacción de Informe Final
  Introducción
  Objetivos
  Desarrollo de Modelo de Simulación
  Calibración/Validación
  Uso predictivo: situación histórica (1980), actual (2005) y futura (2010)
  Cumplimiento de Norma de Calidad Secundaria en parámetros de interés (DBO, CF)
  Análisis e interpretación de resultados
  Conclusiones
DENTRO DE SEMESTRE PRIMAVERA 2005!!!
CI51D