## Slide 1: CI 56 B SEMINARIO RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS
Tratamientos Terciarios ó Avanzados

## Slide 2: OBJETIVOS DE LOS TRATAMIENTOS TERCIARIOS O AVANZADOS
Los tratamientos terciarios o avanzados permiten obtener una calidad de efluente mejor que la lograda en los tratamientos primarios y secundarios convencionales.
Con tratamientos terciarios se logra mejorar la remoción de DBO, DQO, SS y nutrientes alcanzada en los tratamientos previos ó remover contaminantes disueltos, coloidales, recalcitrantes, que no han sido removidos en los tratamientos previos.
Los tratamientos terciarios son más específicos y costosos que los tratamientos primarios y secundarios.

## Slide 3: TRATAMIENTOS TERCIARIOS O AVANZADOS
  Coagulación / Floculación.
  Filtración en medio granular o uso de membranas (osmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración, microfiltración, electrodiálisis).
  Intercambio iónico.
  Adsorción.
  Oxidación química.
  Incineración.
  Arrastre por vapor de agua o aire.

## Slide 4: PROCESOS DE COAGULACION-FLOCULACION
El objetivo de la coagulación-y floculación es eliminar los sólidos suspendidos y coloidales cuyas velocidades de sedimentación son demasiado lentas para una clarificación satisfactoria, porque se requeriría la utilización de tanques de sedimentación con unos períodos de retención muy elevados.
El material en suspensión tiene un tamaño en el rango 10-7 a 10-1 mm. Los coloides inorgánicos (arcillas) tienen un tamaño de rango 10-6 a 10-3 mm y constituyen el componente dominante del material en suspensión. El componente minoritario corresponde a coloides orgánicos y microorganismos.
Por su pequeño tamaño, el material particulado suspendido tiene una velocidad de sedimentación muy baja.

## Slide 5: Coagulación- Floculación
Coagulación es el proceso de desestabilización química de las partículas y floculación es el proceso de aglomeración de las partículas desestabilizadas en partículas de mayor tamaño (flóculos o flocs) que pueden sedimentar.
Los coagulantes más utilizados son:
  Sulfato de aluminio Al2(SO4)
  Cloruro Férrico FeCl3
  Sulfato Férrico Fe2(SO4)3
A veces es conveniente el uso de polímeros (polielectrolítos) ya que mejoran la calidad del floc formado y producen menor cantidad de lodos

## Slide 6
Coagulación
Floculación
Sedimentción
Residuo a tratar
Coagulante
Coloides estabilizados
Floculante
Flóculos aglomerados
Residuo tratado
Lodo

## Slide 7: Procesos con Membranas
En los procesos con membrana el agua residual se pone en contacto con una membrana porosa y por acción de una fuerza impulsora, se consigue una separación de los componentes de la misma, en función del tamaño de las moléculas presentes en el agua residual,del tamañp de poro de la membrana y de las interacciones moléculas-membrana en algunos casos.
Una membrana es un material que formando una pared fina que es capaz de ejercer una resistencia selectiva a la transferencia de los diferentes constituyentes del agua residual. Así disolventes y sales de bajo peso molecular pasarán a través de la membrana y materiales disueltos de alto peso molecular o materiales coloidales quedarán retenidos.

## Slide 8: Membranas de Filtración
Microfiltración (MF): filtración de suspensiones que contienen coloides o partículas finas en el rango de tamaño aproximado entre 0.02 y 10 micras.
Ultrafiltración (UF): separación de partículas en el rango comprendido entre 0.001 y 0.02 micras lo que admite la eliminación de materias de alto peso molecular (PM ≥1000) y en estado coloidal.
Osmosis Inversa (OI): separación casi completa de partículas en el rango de tamaño entre 0.0001-0.001 micras y de solutos de masa molecular de 300. Se aplica a sales inorgánicas y/o compuestos orgánicos de peso molecular relativamente alto.
Nanofiltración:proceso intermedio entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa.permite la eliminación de moléculas orgánicas de relativo bajo peso molecular (PM≥200) y retiene incluso cationes y aniones divalentes.

## Slide 9
Procesos con Membranas

## Slide 10: ¿OSMOSIS INVERSA?
Aplicable a cualquier tipo de aguas salinas
Permite separar bacterias y virus, actuando como sistema de desinfección
Requiere pretratamientos físico-químicos,a veces muy complejos.
Pueden presentarse problemas de ensuciamiento y resistencia de las membranas.
Consumo de energía

## Slide 11: ¿ELECTRODIALISIS?
Consiste en someter el agua a tratar a la acción de un campo eléctrico generado mediante dos electrodos, entre los que se aplica una diferencia de potencial.
Elimina especies iónicas
Requiere pretratamientos del agua a tratar para reducir turbiedad, sales incrustantes, materia orgánica, etc que pueden producir problemas de ensuciamiento y polarización de las membranas.

## Slide 12: REQUISITOS EN USO DE MEMBRANAS DE FILTRACION
Pretratamiento: en ultrafiltración es necesario eliminar aceites, grasas y material suspendido. En osmosis inversa, materias oxidantes, sales de Mn y Fe, microorganismos y material coloidal.
Compatibilidad química: el agua residual debe ser compatible con el material de la membrana o bien los compuestos incompatibles deben ser retirados antes del tratamiento.
Limpieza química regular de la membrana o reemplazo de ésta.

## Slide 13: Eficiencia de la Ultrafiltración en la Remoción de Microorganismos

## Slide 15: Contaminantes Removidos en la Electrodiálisis

## Slide 16: Eficiencia Típica de los Procesos de Tratamiento de Aguas

## Slide 17: PROCESOS DE INTERCAMBIO IONICO
Las resinas de intercambio iónico son sustancias granulares insolubles que tienen en su estructura molecular radicales ácidos o básicos que pueden intercambiar los iones positivos o negativos fijados a esos radicales por iones del mismo signo del agua residual que entra en contacto con ellas.
El intercambio iónico es estequiométrico y reversible en la eliminación de especies iónicas disueltas del agua.
Los procesos de intercambio iónico no pueden ser utilizados sin un tratamiento preliminar del agua residual que debe incluir eliminación de sólidos suspendidos, materia orgánica y cloro residual.
Las resinas tienen una capacidad de intercambio iónico limitada llegando a la saturación, por lo que deben ser regeneradas.

## Slide 18: PROPIEDADES DE LAS RESINAS INTERCAMBIADORAS
Capacidad o poder de intercambio:cantidad de iones que puede intercambiar por unidad de volumen o masa de la resina(eq-g ión/Lresina)
Posibilidad de recuperación de la estructura inicial de la resina , una vez utilizada, mediante el empleo de soluciones regeneradoras
Son quimicamente estables y duraderas.Algunas resinas pueden resultar afectadas por oxidantes muy enérgicos como el ozono y el cloro.
Pueden actuar selectivamente.

## Slide 19: PROCESOS DE INTERCAMBIO IONICO
Ventajas
  Son selectivas. Pueden remover iones específicos como: nitrato, fierro, manganeso, amonio, metales pesados y dureza.
  En el rango 0 – 35 °C los efectos de la temperatura son insignificantes.
Desventajas
  Los reactivos usados en regeneración pueden ser caros, corrosivos o peligrosos y el residuo de la regeneración puede presentar problemas para su disposición final.
  Las resinas de intercambio pueden ser fácilmente dañadas por mala operación.
  El costo de capital es alto

## Slide 20: APLICACIONES DEL INTERCAMBIO IONICO
El intercambio iónico se aplica en la eliminación de:
Elementos metálicos presentes ,como especies solubles, tanto en forma aniónica como catiónica.
Aniones inorgánicos como sulfatos, nitratos y cianuros.
Ácidos orgánicos tales como ácidos carboxílicos, ácidos sulfónicos y fenoles a un pH lo suficientemente alcalino como para que se encuentren en forma iónica

## Slide 21: Concentraciones posibles de obtener en el tratamiento mediante Intercambio Iónico

## Slide 22: PROCESOS DE ADSORCIÓN
La adsorción es un fenómeno de atracción superficial en que las moléculas orgánicas son atraídas hacia los poros internos del adsorbente.
Adsorbentes mas usados:carbón activado,alumina activada,arcillas (bentonita,caolinita, zeolita),algunos óxidos metálicos, sílice (tierra de diatomeas)

## Slide 23: ¿ADSORCION?
Adsorción es la adhesión física de moléculas o coloides a la superficie de un sólido, un adsorbente,sin que se lleve a cabo una reacción química.
En algunos aspectos, la adsorción es semejante a la coagulación y a la floculación.La diferencia es que la adsorción usa en general un sólido adsorbente ,especialmente, procesado para el tratamiento del agua; en la coagulación y floculación el adsorbente es producido “in situ “por la reacción química del agente coagulante con el agua.

## Slide 24: ADSORCIÓN
La adsorción de una sustancia disuelta puede ser dividida en tres etapas:
  Transporte del adsorbato (contaminante) a la superficie exterior del adsorbente.
  Difusión del adsorbato en los poros del adsorbente.
  Absorción del adsorbato mediante la formación de enlaces físicos ó químicos entre el contaminante y la superficie interior del adsorbente.
Los procesos de adsorción pueden ser de tres tipos: adsorción física, adsorción química, adsorción electrostática.

## Slide 25: Determinación de la capacidad de adsorción
La capacidad de adsorción se puede determinar mediante expresiones matemáticas, siendo una de las mas empleadas la isoterma de Freundlich que representa la distribución de la sustancia adsorbida (adsorbato) entre el adsorbente y la disolución acuosa.

## Slide 26: ¿CARBON ACTIVADO?
El carbón activado es un material constituído principalmente por carbón que ha sido tratado para conseguir una elevada superficie específica (500-1000 m2 /g) y una elevada porosidad
Contiene tambien oxígeno (6%),formando parte de algunos grupos funcionales (carbonilos,carboxilos,fenoles,lactonas, éteres) y pequeños porcentajes de H (0.5%) así como un cierto porcentaje de material mineral.

## Slide 27: PROCESO DE ADSORCION EN CARBON ACTIVADO
El proceso de adsorción en carbón activado no es selectivo ya que la mayoría de los compuestos orgánicos y organometálicos son adsorbidos.
El porcentaje de eliminación depende de las características del compuesto: peso molecular, solubilidad, polaridad, localización de grupos funcionales y configuración molecular.

## Slide 28: PAUTAS SOBRE FACTIBILIDAD DE ADSORCION EN CARBON ACTIVADO
Los compuestos orgánicos aromáticos se adsorben mejor que los alifáticos.
Se adsorben preferentemente compuestos con baja polaridad y bajo grado de ionización.
Entre moléculas de naturaleza química similar se adsorben antes las de mayor peso molecular.
Los ácidos orgánicos se adsorben mejor a bajos valores de pH. Los valores altos de pH mejoran la adsorción de bases orgánicas.

## Slide 29: APLICACIONES DE LA ADSORCION EN CARBON ACTIVADO
Su utilización más común es la separación de orgánicos, aunque también es aplicable a un cierto número de compuestos inorgánicos.
Se remueven con este tratamiento compuestos orgánicos volátiles( VOC), orgánicos sintéticos (SOC), orgánicos halogenados (AOX), surfactantes aniónicos y catiónicos. En general, una amplia gama de compuestos orgánicos de alto peso molecular.
El método también se usa para mejorar la sedimentabilidad del lodo activado y remover tóxicos de la biomasa (aclimatación, adsorción).

## Slide 30: ADSORCION/TRATAMIENTO BIOLOGICO
La técnica de adsorción en carbón activado se puede combinar con el tratamiento biológico del agua, no sólo como proceso previo y posterior, sino de forma simultánea.
En el proceso de bioadsorción con C activado , las partículas de carbón actúan de soporte para el crecimiento de los microorganismos, dándose de forma paralela la adsorción y la oxidación biológica.

## Slide 31: Compuestos Orgánicos Típicamente Removidos por Adsorción en Carbón Activado

## Slide 32: PROCESO DE BIOADSORCION
El proceso de adsorción con carbón activo se puede combinar con el tratamiento biológico del agua, no sólo como proceso previo y posterior , sino tambien de forma simultánea,
En el proceso de bioadsorción con carbón activado, las partículas de carbón actúan de soporte para el crecimiento de los microorganismos, dándose de forma paralela la adsorción y la oxidación biológica.

## Slide 33: PROCESOS DE OXIDACION
Sirven para eliminar o transformar materia orgánica (fenoles,áminas,organohalogenados,etc) y materia inorgánica oxidable (cianuros, sulfuros),así como para destruir microorganismos patógenos.

## Slide 34: PROCESOS DE OXIDACION
- Procesos de oxidación convencional:
Los oxidantes más utilizados son: oxígeno, peróxido de hidrogeno (H2O2), compuestos que generan cloro, permanganato de K, ozono (03), ferrato (FeO4)
- Procesos de oxidación avanzada:
-Procesos con combinación de oxidantes:Ozono y UV, ozono y H2O2 (catalizador de Fe+), H2O2 +UV, ozono alto pH.
-Procesos a alta temperatura y presión:
oxidación con aire humedo,oxidación en condiciones supercríticas.
- Detoxificación solar:utiliza la radiación UV solar con catalizadores como el dióxido de titanio.

## Slide 35: Uso del Cloro como Oxidante
El cloro reacciona con los constituyentes del agua de tres formas:
Oxidación: el cloro puede oxidar especies reducidas como Fe+2, Mn+2 y S=. En estas reacciones el cloro es reducido a cloruro inorgánico (Cl-).
Adición: el cloro se puede adicionar a olefinas y otros compuestos orgánicos conteniendo doble enlace para producir compuestos orgánicos clorados.
Sustitución: el cloro puede sustituir sustratos químicos.

## Slide 36: USO DEL OZONO COMO AGENTE OXIDANTE
Cuando se agrega ozono al agua se forman dos oxidantes fuertes: O3 molecular acuoso y radicales HO que reaccionan con especies orgánicas e inorgánicas presentes en el agua
3O3 + H2O ----- 2HO + 4O3

## Slide 37: APLICACIONES DEL OZONO COMO OXIDANTE
El tratamiento de aguas el ozono se puede aplicar a:
Desinfección bacteriana e inactivación de virus, control de algas.
Oxidación de compuestos orgánicos e inorgánicos.
Destrucción de complejos organometálicos.
Remoción de color, olor y sabor
Oxidación de cianuros, sulfuros y nitritos.
Remoción de sólidos suspendidos, microfloculación.
Pretratamiento en procesos biológicos.

## Slide 38: Uso De Permanganato De Potasio (KMnO4) Como Oxidante
El KMNO4 se usa en:
Oxidación de materias orgánicas, ácidos orgánicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, fenoles, cresoles, y toda la gama de compuestos nitrogenados y de naturaleza aromática.
Reducción y/o eliminación de olor y sabor
Eliminación de fierro, manganeso y otros metales (ej. Cinc)

## Slide 39: INCINERACIÓN
Proceso de combustión a altas temperaturas que provoca la destrucción de contaminantes orgánicos.
Las temperaturas pueden variar entre 800 y hasta cerca de 1700°C ,con valores típicos en el rango de los 900 - 1000° C.
El proceso puede producir grandes problemas de contaminación atmosférica, dependiendo tanto de las condiciones de operación como de la propia constitución de la materia combustible presente en el residuo. A estos contaminantes gaseosos cabe agregar la presencia de materia particulada, tanto de naturaleza inorgánica como de constitución carbonosa, que se conoce como “cenizas volantes”.

## Slide 40: ARRASTRE POR VAPOR O AIRE (Stripping)
La eliminación de compuestos orgánicos volátiles de un RIL mediante arrastre por aire o por vapor implica la transferencia de los mismos de una fase líquida a una corriente de aire o vapor de agua.

## Slide 41: ARRASTRE CON VAPOR DE AGUA O AIRE PROCESOS DE STRIPPING
Se utiliza para eliminar compuestos orgánicos volátiles (COV) y semivolátiles (COSV) tales como disolventes clorados (tricloroetileno, clorobenceno,dicloroetileno,etc.) o contaminantes gaseosos (amoniaco,sulfhídrico,etc)
En el arrastre con aire es necesario tratar el aire contaminado que se produce.En el arrastre con vapor, la mezcla de contaminantes y vapor se condensa posteriormente, obteniendose un producto concentrado que se trata adecuadamente
Aplicaciones:en RILES de pasta de papel para compuestos fenólicos y organosulfurados y en la eliminación de pesticidas y PCBs

## Slide 42: Aplicación de los Tratamientos Terciarios ó Avanzados
Para eliminar compuestos inorgánicos se pueden utilizar los tratamientos avanzados de intercambio iónico, electrodiálisis, y osmosis inversa. En estos tres procesos se obtienen dos efluentes: el efluente tratado y un concentrado, en donde se encuentran los contaminantes que estaban presentes en el RIL.
Para eliminar o destruir compuestos orgánicos se utilizan los tratamientos avanzados de ultrafiltración, adsorción con carbón activado, oxidación química, incineración y arrastre por vapor o por aire.

## Slide 43: Mejores Tecnologías Disponibles para la Remoción de Contaminantes Seleccionados

## Slide 44: Mejores Tecnologías Disponibles para la Remoción de Contaminantes Seleccionados

## Slide 45: Mejores Tecnologías Disponibles para la Remoción de Contaminantes Seleccionados

## Slide 46
Algoritmo de Selección de Procesos Fisicoquímicos de Tratamiento de Aguas Residuales

## Slide 47: NUEVAS TENDENCIAS EN DESCONTAMINACION
Atenuación natural
Bioremediación
Remediación pasiva in situ
Fitoremediación

## Slide 48: ATENUACION NATURAL
En suelos y aguas subterráneas pueden ocurrir procesos naturales como biodegradación, dispersión, dilución, sorción, precipitación, volatilización y/o estabilización química o bioquímica que reducen masa, toxicidad, movilidad, volumen o concentración de los contaminantes en esos medios.
En general:
- Contaminantes orgánicosbiodegradacion
- Contaminantes inorgánicossorcion y transformacion quimica (ej, formacion de solidos insolubles)

## Slide 49
Bioremediación
Utilización de agentes biológicos de ocurrencia natural para detoxificar medios contaminados, principalmente, suelos y aguas subterráneas.
Se promueve el crecimiento de microorganismos adaptados al contaminante, principalmente de tipo orgánico, los cuales se controlan a través de a temperatura, oxigeno, humedad y nutrientes.
La detoxificación se produce debido a que los microorganismos secretan enzimas y biosurfactantes para romper las moléculas orgánicas y hacerlas disponibles para la adsorcion celular.
ProblemaPosible formacion de otros productos organicos mas tóxicos que los originales.

## Slide 50
FACTIBILIDAD DE BIOREMEDIACION
Estructuras moleculares complejas son muy resistentes a la biodegradación. Tasa de biodegradación tiende a disminuir mientras el tamaño de la molécula aumenta.
Compuestos aromáticos son mas resistentes a la biodegradación que los compuestos alifáticos. A mayor grado de halogenación, mayor resistencia a la degradación.
Contaminantes inorgánicos como los metales no pueden ser metabolizados por los microorganismos de manera apreciable, pero pueden ser inmovilizados o modificada su valencia por los mismos, de manera que disminuya su toxicidad.
Los hidrocarburos contaminantes con menos de 10 átomos de C tienden a ser relativamente fáciles de degradar, siempre que su concentración no alcance niveles tóxicos para los microorganismos. Ej: benceno, tolueno y xyleno.

## Slide 51
Remediación pasiva in situ
Esta tecnología usa una variedad de procesos físicos, químicos y biológicos que actúan ,sin intervención humana significativa, en el subsuelo para reducir la masa, toxicidad, movilidad, volumen o concentración de contaminantes en el suelo o en aguas subterráneas.
Estos tratamientos en general implican la adición de materiales para aislar, neutralizar, oxidar, bioremediar o precipitar contaminantes en el subsuelo sin excavar ni manipular el suelo o el agua subterránea.

## Slide 52: FITOREMEDIACION

## Slide 53
Fitoremediación
Es la remoción de metales tóxicos de suelos y aguas mediante el uso de plantas verdes.
Fitoextracción: uso de plantas acumuladoras de metales que transportan y concentran metales, del suelo y aguas tanto superficiales como profundas, en raíces y brotes.
Rizofiltración: uso de raíz de plantas para absorber, concentrar y precipitar metales.
Fitostabilización: uso de plantas para eliminar la disponibilidad de metales tóxicos existentes en suelos y aguas subterráneas.

## Slide 55: Procesos Unitarios en el Tratamiento de Agua Potable

## Slide 56: Eficiencia de los Procesos de Tratamiento

## Slide 57: Calidad de efluentes de procesos avanzados de tratamiento de aguas residuales