## Slide 1: CI 56B SEMINARIO RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS
Generación de Lodos en Tratamiento de Aguas Residuales.

## Slide 2: ¿DONDE SE GENERAN LODOS?
Remoción de sólidos gruesos
Remoción de fracción sedimentable de sólidos suspendidos
Remoción de biosólidos
Separación de sólidos y líquidos por medio de clarificadores
Separación de aceites
Precipitación de metales pesados
Desecación de hidróxidos metálicos con filtros prensa
Reducción de cromo hexavalente
Oxidación de cianuro a cianato

## Slide 3: GENERACION DE LODOS EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS
El tipo de lodo generado depende del tipo de procesos de tratamiento, los cuales son función de las características del agua residual.
La separación, tratamiento y disposición de lodos representa un importante costo de capital y operación.
Los costos de deshidratación y disposición pueden llegar a representar tanto como un 50% del capital inicial y el 65% de los costos de operación.
La composición del lodo puede restringir sus opciones de disposición final

## Slide 4: Esquema de Procesos más utilizados en el Tratamiento de Riles.
Procesos Biológicos
Cribado
Coag-Floc
Sedimentación
Neutralización
Flotación
Filtración
Se eliminan SS
Metales pesados
Aceites y grasas
Acidos y bases
Se elimina materia orgánica biodegra-
dable.
Primario
Secundario
Ril Efluente
clarificado
Lodos
Efluente parcialmente
Ril descontaminado
Lodos
Objetivo
Tratamiento
Operación o Proceso

## Slide 5: Esquema de Procesos más utilizados en el Tratamiento de Riles.
Procesos de Oxidación
Objetivo
Tratamiento
Operación o Proceso
Destruye materia orgánica y oxida compuestos orgánicos.
Se eliminan VOCs
Se eliminan dife-rentes compuestos en función del peso molecular.
Terciario
Terciario
Terciario
Ril Efluente
Descont.
Ril Efluente sin
VOCs
VOCs
Ril Efluente
Descont.
Líquido concentrado
Arrastre con vapor o aire
Procesos con membranas

## Slide 6: Esquema de Procesos más utilizados en el Tratamiento de Riles.
Objetivo
Tratamiento
Operación o Proceso
Se eliminan aniones y cationes y compuesto orgánicos polares.
Se eliminan compuestos orgánicos
Se destruye materia orgánica.
Terciario
Terciario
Terciario
Ril Efluente
Descont.
Líquido concentrado
Ril Efluente
Descont.
Lodos
Ril Cenizas
Lodos
Intercambio Iónico
Adsorción con
Carbón Activado
Incineración

## Slide 7: ¿QUE SON LOS LODOS O BIOSOLIDOS?
Los lodos ó biosólidos son el producto semi-sólido final del tratamiento de aguas tanto domésticas como industriales si su origen, principal, es orgánico.
Los lodos químicos no entran en esta definición.
La cantidad de biosólidos producidos no solo depende de la población servida sino también del grado de tratamiento a que se somete el agua residual.

## Slide 8: ¿CUANTO BIOSOLIDO SE FORMA?
El volumen de biosólidos formados aumenta en un factor de 2 al pasar de tratamiento primario a secundario.
Con remoción de nutrientes y más específicamente precipitación de fósforo, el volumen de lodos producidos es unas 3 veces el producido sólo con tratamiento primario .
Los biosólidos producidos en el tratamiento primario tienen, aproximadamente, 5% de sólidos secos y los del tratamiento secundario, 2%.

## Slide 9: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN REGION METROPOLITANA
PLANTA
AÑO PUESTA
EN MARCHA
POBLACION
SANEADA %
CAPACIDAD
NOMINAL m
3
S
-1
El Trebal
2001
23%
4.4
La Farfana
2003
51%
8.8
Los Nogales
2009
28%
6.6

## Slide 10: VOLUMEN LODOS O BIOSOLIDOS GENERADOS EN REGION METROPOLITANA (Toneladas/año)
AÑO
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
VOLUMEN DE LODOS
(65% SEGURIDAD)
2002
Pta. El Trebal
29.000
2004
Pta. El Trebol y La Farfana
90.000
2009
100% del plan de
saneamiento
172.000

## Slide 11: MARCO LEGAL
DS Nº148 de 2003 del MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos
DS xxxxxxxxx Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas

## Slide 12: DEFINICIONES ADOPTADAS EN CHILE
Lodo:Cualquier residuo semisólido que ha sido generado en plantas de tratamiento de aguas servidas.
Lodo crudo:lodo proveniente de la etapa de decantación primaria que ha sido sometido o no a procesos de espesado y/o deshidratación.Es un lodo no estabilizado.No es apto para uso agrícola
Lodo estabilizado: aquel sometido a procesos de tratamiento para reducir el potencial de atracción de vectores sanitarios.
Vectores:organismos capaces de transportar y transmitir agentes infecciosos, tales como roedores, moscas y mosquitos

## Slide 13: DEFINICIONES ADOPTADAS EN CHILE
Lodo Clase A:lodo sin restricciones sanitarias para aplicación al suelo
Lodo Clase B:lodo apto para aplicación al suelo con restricciones sanitarias de aplicación según tipo y localización de los suelos y cultivos.

## Slide 14: DEFINICIONES
Lodo no peligroso: aquel que no presenta características de:toxicidad, toxicidad por lixiviación, reactividad, inflamabilidad y corrosividad.
Lodo peligroso:
i)aquel que sí presenta alguna o todas estas características:toxicidad,toxicidad por lixiviación, reactividad, inflamabilidad,y corrosividad.
Ii)aquel que aparece en listados

## Slide 15: GENERACION DE LODOS NO PELIGROSOS
Plantas tratamiento de agua potable.
Plantas tratamiento de aguas servidas domésticas
Plantas tratamiento de residuos industriales líquidos:
CIIU 3111 Matanza de ganado y conservación de carne.
CIIU 3112 Fabricación de productos lácteos.
CIIU 3113 Envasado y conservación de frutas y legumbres.
CIIU 3114 Elaboración de pescado y otros productos marinos.
CIIU 3131 Destilación y mezcla bebidas de fantasía
CIIU 3132 Industrias vinícolas.
CIIU 3133 Bebidas malteadas y malta.
CIIU 3134 Industria de bebidas no alcohólicas.
CIIU 314 Fabricación de papel y producción de papel.
CIIU 3692 Fabricación de cemento, cal y yeso.

## Slide 16: CARACTERISTICAS GENERALES DE LODOS NO PELIGROSOS
Físicas: humedad, densidad, olor, textura, fluidez, plasticidad, poder calorífico.
Químicas: contenido orgánico, sólidos totales y volátiles, nitrógeno total, fósforo, potasio, grasas, metales pesados y compuestos orgánicos clorados.
Microbiológicas: virus, bacterias, protozoos, hongos, vectores sanitarios.
Los lodos crudos producidos en el tratamiento de aguas residuales contienen los mismos microorganismos (bacterias, virus, protozoos, parásitos, etc) que el agua cruda, pero en concentraciones significativamente mayores.

## Slide 17: EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE LODOS EN SUS CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS
Los tratamientos de acondicionamiento (espesamiento y deshidratación) para reducir el contenido de agua y así concentrar los sólidos, concentra también los microorganismos por lo que se requiere un proceso de estabilización de los lodos para reducir su número.

## Slide 18: DESHIDRATACION DE LODOS
La deshidratación es un proceso físico con el cual se reduce el contenido de humedad de los lodos (aumenta el contenido de sólidos).
Para deshidratar los lodos se pueden usan lechos de secado centrifugación y deshidratación mecánica( filtros a presión de banda, centrífugas, filtros a presión de placa)

## Slide 19: ESTABILIZACION DE LODOS
Eliminar olores desagradables
Reducir o inhibir la putrefacción potencial
Reducir el contenido de patógenos
Las formas de tratamiento para estabilizar incluyen:reducción del contenido de sólidos volátiles por digestión aeróbica ó anaeróbica, adición de cal,cloro,tratamiento térmico para desinfectar o esterilizar,almacenamiento prolongado, incineración, radiación gamma.
La disposición de lodos sin estabilizar implica serios riesgos.

## Slide 20: PROCESOS DE HIGIENIZACION DE LODOS NO PELIGROSO*
Compostaje
Secado al sol
Secado térmico
Tratamiento con calor
Digestión aeróbica termofílica
Digestión anaeróbica
Irradiación con haces de electrones
Irradiación con rayos gamma
Pasteurización
Tratamiento alcalino mediante acondicionamiento con cal
Tratamientos térmicos según determinadas combinaciones de tiempo y temperatura
* Higienización: eliminación de gérmenes patógenos

## Slide 21: ALTERNATIVAS DE DISPOSICION FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS
Aplicación a suelos de uso agrícola, forestal o jardinero.
Co-disposición en rellenos sanitarios domiciliarios.
Mono-disposición con impermeabilización.
Otros tipos de disposición en tierra, sin impermeabilización.
Incineración.
Comercialización y reutilización.

## Slide 22: CRITERIOS DE APLICACION DE LODOS NO PELIGROSOS EN LA AGRICULTURA
Criterios sanitarios: contenido de patógenos (coliformes fecales, salmonella Sp, huevos de helmintos, virus y potencial de atracción de vectores.
Contenido total de metales pesados: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn.
Criterios ecotoxicológicos: germinación de semillas, lixiviación para ensayos con microcrustáceos, ensayos con microorganismos del suelo, ensayos con lombrices del suelo.
Criterios agronómicos : formas de N disponibles, P y K.

## Slide 23: SITIOS DE APLICACION DE LODOS NO PELIGROSOS EN LA AGRICULTURA
Suelos de uso agrícola
Suelo de uso forestal
Suelos de uso jardinero (áreas verdes, recreacionales, parques, jardines, cementerios)
Suelos degradados y erosionados

## Slide 24: RESTRICCIONES A LA APLICACION DE LODOS NO PELIGROSOS EN LA AGRICULTURA
Suelos de uso agrícola con pH inferior a 5
Suelos de textura arenosa (10% arcilla)
Suelos saturados con agua en algún período del año
Suelos cuya napa freática se encuentra a menos de 1 metro de profundidad
Suelos con riesgo de inundación
Suelos cubiertos de nieve
Zonas de protección de fuentes de captación de agua potable
Franjas de protección de ríos y aguas lacustres
Suelos con pendientes superiores a 15%
Suelos del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado

## Slide 25: FACTORES A CONSIDERAR EN UTILIZACION DE LODOS EN AGRICULTURA
Respecto a la aplicación:
Tasas y períodos de aplicación (t materia seca/ha/año)
Higenización del lodo
Respecto al lodo:
Contenido de P,N, Ca, metales pesados.
Orgánicos tóxicos (AOX,PCBs ,dioxinas)
Presencia de microorganismos (Bacterias, virus, huevos, quistes, hongos)
Respecto a los contaminantes:
Fracción disponible (metales)
Movilidad en suelos (metales)
Sobrevivencia en suelos (microorganismos)
Persistencia en suelos (orgánicos tóxicos)

## Slide 26: POTENCIALES RIESGOS PARA LA POBLACION DERIVADOS DEL USO AGRICOLA DEL COMPOST
Riesgo Químico
Metales: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb
Compuestos orgánicos: hidrocarburos aromáticos policíclicos, pesticidas, hidrocarburos clorados, dióxinas y furanos, bifelinos policlorados (PCBs).
Riesgo Biológico
Organismos asociados con el tracto digestivo, salmonella, E. Coli, Streptococus fecales.
Organismos asociados con el tracto respiratorio: hongos, bacterias negativas, en dotoxinas.

## Slide 27: Fiscalización de proyectos de manejo y planes de aplicación de Lodos no Peligrosos
La autoridad competente para la aprobación y fiscalización de los proyectos de Manejo de Lodos será la Autoridad Sanitaria correspondiente a la región donde se encuentre el generador.
La autoridad competente para la aprobación y fiscalización de los planes de aplicación de lodos será el Servicio Agricola Ganadero correspondiente a la región donde se localice el ¿generador?

## Slide 28: CONTENIDOS DE NUTRIENTES EN LODOS PROVENIENTES DE 7 PLANTAS DE LODOS ACTIVADOS, MODALIDAD AIREACION EXTENDIDA

## Slide 29: CONTENIDOS DE METALES (mg/kg) EN LODOS PROVENIENTES DE 7 PLANTAS DE LODOS ACTIVADOS, MODALIDAD AIREACION EXTENDIDA

## Slide 30: Valores límites de metales en lodos de plantas depuradoras - Normas/Reglamento

## Slide 31: VALORES TIPICOS DE METALES EN BIOSOLIDOS

## Slide 32: ¿QUE ES UN RESIDUO PELIGROSO?
Residuo peligroso es un residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar algunas de estas características:toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad extrínseca, inflamabilidad,reactividad y corrosividad.
Bastará la presencia de una de estas características en un residuo para que sea calificado como residuo peligroso.

## Slide 33: ¿TOXICIDAD?
Capacidad de una sustancia de ser letal en baja concentración o de producir efectos tóxicos acumulativos, carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos
Toxicidad extrínseca:cuando la eliminación del residuo puede dar origen a una o mas sustancias tóxicas agudas o tóxicas crónicas en concentraciones que ponen en riesgo la salud de la población.

## Slide 34: ¿CANCERIGENO/MUTAGENO/TERATOGENO?
Cancerígeno o carcinogénico:
sustancia capaz de inducir cáncer
Mutágeno:sustancia que induce alteración hereditaria en el material genético
Teratógeno:sustancia que produce malformaciones en el embrión o feto.

## Slide 35: ¿INFLAMABILIDAD/REACTIVIDAD/CORROSIVIDAD?
Inflamabilidad:capacidad para iniciar la combustión provocada por la elevación local de la temperatura.
Reactividad:potencial de los residuos para reaccionar químicamente liberando en forma violenta energia y/o compuestos nocivos ya sea por descomposición o por combinación con otras sustancias.
Corrosividad:proceso de carácter químico causado por determinadas sustancias que desgastan a los sólidos o que pueden producir lesiones más o menos graves a los tejidos vivos.

## Slide 36: DEFINICION DE RESIDUO PELIGROSO
i)Determinación analítica de alguna característica que defina peligrosidad (corrosividad, reactividad, inflamabilidad y toxicidad por lixiviación).
ii)Inclusión en listados a menos que su generador pueda demostrar ante la Autoridad Sanitaria que no presentan ninguna característica de peligrosidad.

## Slide 37: EVALUACION DE TOXICIDAD MEDIANTE TEST DE LIXIVIACION
El diseño de los diferentes test de lixiviación trata de determinar la movilidad de los contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, contenidos en los residuos puestos en tierra.
Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)
Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP)

## Slide 38: ¿TEST DE LIXIVIACION?
Para seleccionar el método a aplicar en la determinación del potencial de lixiviación de un residuo sólido se debe considerar:
Escenario de trabajo
Eficiencia según tipo de contaminante
Tamaño del residuo

## Slide 39: EVALUACION DE TOXICIDAD MEDIANTE TEST TCLP
El test TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) simula la acción, sobre los residuos sólidos, de los ácidos orgánicos generados en un sitio de co-disposición sin impermeabilización de fondo.
En el test TCLP se emplea fluidos que simulan los ácidos orgánicos (buffer de acetato) que deberían formarse por la descomposición de residuos domésticos en rellenos sanitarios.
Por su diseño solo predice emisiones por una sola ruta de contaminación, el agua subterránea.
Por su diseño no simula la emisión de contaminantes orgánicos volátiles al aire en forma directa o a través del polvo, ni la emisión a través de escorrentía superficial.

## Slide 40: PRINCIPALES SUPUESTOS DEL TEST TCLP
En el test TCLP se asumen los siguientes escenarios para el sitio de disposición y manejos de residuos:
Ubicación de sitio sin impermeabilización de fondo sobre zona no saturada y acuífero.
Co-disposición de residuos: disposición de residuos industriales y domésticos en el mismo sitio.
Explotación de pozo para agua potable 500 pies aguas abajo del sitio.

## Slide 41: Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)
Escenario

## Slide 42: Procedimiento TCLP
Trituración, partículas menores 9.5 mm. Muestra 5 gr.
Análisis de pH
Fluido 1: pH 4.93 + 0.02 Fluido 2: pH 2.88 + 0.02

## Slide 43: Procedimiento TCLP
A 100 g de muestra triturada se agrega el fluido seleccionado, en una relación en peso 20/1.
Agitación durante 18 hr. a 30rpm y 22°C.
Separación líquido/sólido por medio filtro fibra de vidrio de 0.6-0.8  .

## Slide 44: Análisis y Aplicabilidad TCLP
El análisis del extracto TCLP permite identificar elementos contaminantes como compuestos orgánicos volátiles y semi-volátiles, metales y plagicidas.

## Slide 45: EVALUACION DE TOXICIDAD MEDIANTE TEST SPLP
El test SPLP (Synthetic acid Precipitation Leaching Procedure) simula el efecto de lluvia ácida o nieve sobre los residuos sólidos dispuestos en tierra y reducidos a un tamaño inferior a 9.5 mm.
Para el test se usan fluidos de extracción que simulan lluvia ácida (buffer de mezcla de ac. nítrico con ac-sulfúrico).
El test de lixiviación por precipitación sintética se usa para la caracterización de la toxicidad extrínseca de los residuos mineros

## Slide 46: TOXICIDAD DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN UNION EUROPEA
TEST DE LIXIVIACION + ENSAYO DE
ECOTOXICIDAD
Lixiviación durante 24 h con control de pH del lixiviado seguido de un ensayo de bioluminiscencia utilizando Photobacterium Phosphorum.
Se considera peligroso un EC50 (concentración del lixiviado que disminuye la emisión de luz de las bacterias en m 50%) igual o inferior a 3000 mg/l.
Ref: RESIDUOS, N65,Marzo-Abril 2002

## Slide 47: RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS
Agroindustrias
Curtiembres
Fundiciones
Madereras
Pinturas
Clordano,heptacloro, toxafeno,metoxicloro.
Cromo
Plomo, Arsénico
Hexaclorobenceno,Cr,As,pentaclorofenol
Hg, Se,Ba, dinitrotolueno,tetracloruro de carbono.

## Slide 48: PRACTICAS SOBRE MANEJO DE LODOS GENERADOS EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Lodos inorgánicos peligrosos:deshidratados se transportan a un confinamiento seguro externo ó se estabilizan/solidifican con agentes a base de cemento o cal (formación de silicatos o hidróxidos inertes)
Lodos no peligrosos estabilizados e higienizados pueden ser usados en agricultura.
Lodos orgánicos y residuos aceitosos se incineran