## Slide 1: Modelación atmosférica y dispersión de contaminantes GF 515 2005

## Slide 2: Hoy
¿Cómo se representan los procesos de transformación?
  Tasas de reacción
  Reacciones fotoquímicas
El “smog” fotoquímico (primera aproximación)

## Slide 3
Dispersión y transformaciones
Emisiones
Remoción

## Slide 5: Desde interacciones moleculares hasta sistemas de tiempo de miles de kilómetros...¡todo a la vez!

## Slide 6: Transformaciones
A+B C+D, k(p,T)
A+hJ()
Cambios de fase

## Slide 7: Ley estequiométrica
El número de átomos de cada tipo que participan en una
reacción química permanece constante (La masa se conserva):
Reactantes:
C: 1
H: 4
O: 4
Productos:
C: 1
H: 4
O: 4

## Slide 8: Tasas de Reacción
Descomposición unimolecular:
Descomposición unimolecular:

## Slide 9
Bimolecular:
Tasas de Reacción
Bimolecular:

## Slide 10
Trimolecular:
Tasas de Reacción
Trimolecular:
NB. M significa una molécula que actúa como catalizador pero que
no cambia en la reacción. Típicamente N2, O2

## Slide 11
Tasas de Reacción
Las tasas de las reacciones bimoleculares son:
típicamente independientes de la presión
crecientes respecto de la temperatura
Normalmente:
A: Relacionado con la frecuencia de colisiones
Ea: Energía de activación (<50 KJ/mol)
Rg: Constante de los gases
k es típicamente menor que 10-10 cm3/molec s

## Slide 12
Tasas de Reacción
La descomposición térmica es poco frecuente pues no son muchas las moléculas con enlaces de baja energía.
Este tipo de reacciones presenta típicamente tasas dependientes tanto de la temperatura como de la presión: k=k(p, T)
Dada la estratificación atmosférica, este tipo de moléculas resultan menos estables cerca de la superficie y más estables en las capas superiores.

## Slide 13
Tasas de Reacción
Las reacciones de recombinación son el inverso de la disociación molecular y por lo tanto también presentan: k=k(p, T).
Pero normalmente la dependencia de la temperatura es débil y/o inversa.Además, requieren típicamente de un tercer cuerpo que se lleve la energía en exceso.

## Slide 14
Reacciones fotoquímicas
Para que una reacción fotoquímica ocurra, energía debe ser incorporada a la molécula (absorción).
Por lo tanto, la energía de los fotones incidentes debe coincidir con las energías entre los niveles energéticos de la molécula.
Los niveles energéticos se asocian a modos:
Rotacionales
Vibracionales
Movimientos electrónicos
Típicamente, en la atmósfera se requiere de fotones capaces de excitar los niveles electrónicos (IR cercano, visible y UV)

## Slide 15
Una vez que una molécula AB ha absorbido energía h
AB+h
puede devolverla como...
Radiación/fluorescencia: AB* AB+h´
Disipación por colisiones (“Quenching”):
AB*+M AB+M
Disociación: AB* A+B
Transferencia de energía: AB* +C AB+C*
Reacción química: AB*+C A+BC

## Slide 16: La tasa de reacción fotoquímica
Eficiencia cuántica
de producción de B
Absorción energética de A
A+h

## Slide 17: Soluciones Numéricas
En los modelos de dispersión se resuelven sistemas del tipo:
Y se hace de manera secuencial y/o alternada a través de la
aplicación de operadores químicos, de transporte,
de deposición, etc..

## Slide 18: En el caso de los operadores químicos en fase gaseosa típicamente se tiene un sistema de ecuaciones de la forma:
Con diferencias finitas se puede resolver como:
(Método de Euler)
También se usan métodos implícitos y asintóticos

## Slide 19
Linear Sulfur Chemistry (CHEMISTRY_S_LIN.f)
KT
Q(5%)
Q(95%)
SO2
Sulfate
Dry
Dry
Wet
Q
Q
SO2 - SO4
SOx - NOx - NHx
O3 - NOy - SOx - HC - COV

## Slide 20: En FORTRAN
...
DNR=30*(MM-1)+DD
ALFA=3.1416*(DNR-90.)/181.
KT=3.E-6+2.E-6*SIN(ALFA)
C DO 120 K=1,NLEV
DO 110 J=1,NY
DO 100 I=1,NX
DTXYZ1=-KT*CONCMLP(I,J,K,C,SO2)*DT CONCMLP(I,J,K,C,XYZ1)=CONCMLP(I,J,K,C,XYZ1)+DTXZ1 CONCMLP(I,J,K,C,XYZ2)=CONCMLP(I,J,K,C,XYZ2)-DTXYZ1 LXYZ1=LXYZ1-DTXYZ1*DXDY(I,J)*LS(I,J,K)*RHO(I,J,K)
100 CONTINUE
110 CONTINUE
....

## Slide 21
Oxidos de nitrógeno NOx=NO+NO2
HNO3, nitrato
Oxidación, OH
Emisión directa
Dep. Seca
hv
O3
NO3
N2O5
RO2NO2
NO2
NO
Dep. Seca
Dep. Seca
M
RO2
hv
O3
het
H2O

## Slide 22
O
O
O
h
h
Ozono

## Slide 23: Fotoquímica
En presencia de radiación solar y óxidos de nitrógeno (NOx), la oxidación de CO, CH4 e HC da lugar a la formación de ozono
En ausencia de NOx, los mismos procesos conllevan a la destrucción de ozono

## Slide 24: Fotoquímica
Producción
CO+OH ->H+CO2
H+O2 -> HO2+M
HO2+NO -> OH+NO2
NO2+h(<410 nm)->NO+O
O+O2 +M -> O3+ M
Neto:
CO+2O2 +h -> CO2+O3
Destrucción
CO+OH ->H+CO2
H+O2 -> HO2+M
HO2 +O3 -> OH +2O2
Neto:
CO +O3 ->CO2+O2

## Slide 25: LA ÚNICA FORMA DE PRODUCIR OZONO EN LA TROPÓSFERA:

## Slide 26: En atmósferas limpias
P O3
D O3

## Slide 27: “Smog” Fotoquímico (atmósferas sucias)
Muchas actividades humanas que dan lugar a emisiones de precursores de ozono (NOx e HC)
Condiciones meteorológicas que permiten la acumulación de los precursores de ozono
P O3
D O3

## Slide 28
P O3
D O3

## Slide 29
Ozono O3 en la atmósfera urbana
Intrusión desde arriba
Precursores (HC, CO, NOx)
Producción Fotoquímica
Deposición seca
h <410 nm

## Slide 30
Fuente: SESMA http://www.sesma.cl/sitio/pag/aire/indexjs3aireindgasesdemo.asp
Máximo registrado: 208 ppbv

## Slide 31
Flujo desde la estratósfera (11.2)
Flujo hacia la superficie (-4.9)
Producción fotoquímica (19.4)
Ozono en la tropósfera
Destrucción fotoquímica (-25.7)
Budget: Crutzen et al, 1999 (Tellus)
molec/cm2 s

## Slide 33
http://www.cnrm.meteo.fr:8000/mozaic/

## Slide 34
Efectos...

## Slide 35: Resumen sobre O3 troposférico
O3 absorbe radiación IR =>es un gas de invernadero
O3 absorberadiación UV y da lugar a radicales
Junto a radiación solar y vapor de agua forma OH => controla la capacidad de limpieza de la atmósfera
En grandes cantidades causa irritación y daña a los vegetales
Las actividades humanas han dado lugar a aumento en sus concentraciones a escala urbana y regional (e.g., Santiago)