## Slide 1: Modelación atmosférica y dispersión de contaminantes

## Slide 2: Contenidos
Clasificación y caracterización de problemas de dispersión
Procesos de emisión, dispersión y remoción
Ecuación de continuidad
Modelos
  Gaussianos
  Urbanos y regionales
  Globales
Validación
...”Le tenimos”...

## Slide 3: Objetivos
Familiarizar a los estudiantes con modelos de dispersión atmosférica
Desarrollar habilidades y establecer criterios pertinentes al desarrollo y aplicación de los modelos
Clasificar problemas según escalas de tiempo y espacio
Definir conceptos
Identificar y describir leyes atmosféricas
Reconocer términos de la ec. de continuidad
Resolver ecs. simples
Aplicar modelos simples
Caracterizar modelos complejos
Describir y analizar parametrizaciones de procesos
Establecer criterios de elección
Establecer procedimientos de validación

## Slide 4
REQUISITOS
Cursos básicos de:
    física
    química
    Matemática
¡Ganas!
METODOLOGÍA
Clases
Ejercicios
Trabajo de investigación y presentación
(Trabajo equivalente a 9 hrs/semana)

## Slide 5: Evaluación
Ejercicios y controles de lectura periódicos (25%)
Presentación de proyecto de investigación de 4 semanas de duración (50%)
Examen (25%)

## Slide 6: Desde interacciones moleculares hasta sistemas de tiempo de miles de kilómetros...¡todo a la vez!

## Slide 7
Recipiente
de masa M
Fuentes (Q)
Sumideros (S)
Tiempo de Recambio 

## Slide 8
Dispersión y transformaciones
Emisiones
Remoción
+CI & CB
Lavoisier, 1789

## Slide 9
Variación Local
de la concentración
Variación por advección
por el flujo promedio
Variación por convergencia
o divergencia del aire
Variación por
flujos turbulentos
Fuentes y Sumideros
+CB
+CI

## Slide 10
À la Euler....modelos Eulerianos
À la Lagrange...modelos Lagrangianos

## Slide 11
Conservación del momentum
Conservación de la energía
Conservación de la masa
Ecuación de estado para gas ideal

## Slide 12
Deposición Húmeda
Remoción de gases y aerosoles por hidrometeoros
Gotas de nubes
Gotas de neblina
Lluvia
Nieve
H2O en estado condensado
Arrastre/Scavenging
Transformaciones de fase y reacciones químicas

## Slide 13
Análogo de Ley de Ohm
Resistencia Aerodinámica
a los flujos turbulentos
Resistencia Aerodinámica
a los flujos viscosos/laminares
Resistencia Fisiológica/Química
Fdep=C/R=C vdep
Por convención a 10 m
Deposición Seca
V
R
I

## Slide 16
Modelos Gaussianos Estacionarios
Desafío: ¡¡Estimar los sigmas!!

## Slide 17
HIRLAM
Run in Sweden on a supercomputer
MATCH
Run in Chile on a workstation
AIRVIRO
Run in Chile on a workstation
.
5x5 km2 horizontal
5 km verttical
200x400 km2

## Slide 19
VALIDACIÓN:
Comparación sistemática contra observaciones
Intercomparación
Análisis de sensibilidad

## Slide 20: ¡Buena suerte y ojalá les haya sido útil!