## Slide 1: GEOLOGIA ECONOMICA
La Geología Económica corresponde esencialmente al estudio de depósitos minerales. Esto incluye tanto recursos metálicos, minerales industriales (no metálicos) y tambien los combustibles.

## Slide 2: 1. DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 3
DEFINICIONES BÁSICAS
Ocurrencia Mineral.
Concentración anómala de un mineral que se considera valiosa.
Depósito Mineral.
Es una ocurrencia mineral de tamaño y ley suficiente para que en circunstancias favorables, sea considerado con potencial económico.

## Slide 4: DEFINICIONES BÁSICAS
Yacimiento.
Depósito mineral que ha sido examinado y ha probado tener suficiente tamaño, ley y accesibilidad, como para ser puesto en producción y ser rentable.
La rentabilidad de un yacimiento depende también de condiciones ajenas al cuerpo mineral, como las tasas de impuesto, precio de metales, etc.

## Slide 5: Definiciones Básicas VII
Mina.
Corresponde a las labores de explotación de un yacimiento.

## Slide 6
Bajo de La Alumbrera
Yacimiento tipo pórfido Cu-Au
ENERO 1999
SEPTIEMBRE 1975
Distrito Farallón
Negro,
Catamarca, Argentina

## Slide 7
Ocurrencia mineral
  Depósito mineral
    Yacimiento
      Mina

## Slide 8
Recurso Mineral.
Tonelaje o volumen de roca mineralizada de interés económico intrínseco, cuyas leyes, límites y otras características apropiadas están conocidas con cierto grado de certeza.
Reservas Minerales.
Porción o volumen de un Recurso Mineral en el que se han efectuado estudios técnicos y económicos.
DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 9
DEFINICIONES BÁSICAS
Roca de caja.
La roca que rodea al depósito, por ejemplo las rocas a ambos lados de una veta.
Roca huésped.
La roca dentro de la cual se presenta el depósito mineral. Ej. Pórfido Chuqui en Chuquicamata.

## Slide 10
Mena.
Mineral o minerales que pueden ser extraídos de una roca con ganancia económica (utilidad).
Ej. Menas de Cu: Calcopirita (CuFeS2), Bornita (Cu5FeS4), Calcosina (Cu2S).
DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 11
Ganga.
Aquellos minerales los cuales ocurren con los minerales de mena, pero que no tienen valor económico.
Ej. Cuarzo (SiO2), Calcita (CaCO3) o Pirita (FeS2).
DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 12
Ley.
Grado de concentración de un elemento en el cuerpo mineralizado, ya sea mineral o roca.
Ley de Corte.
Grado mínimo de concentración, para que la explotación sea rentable.
DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 13
DEFINICIONES BÁSICAS
Estéril.
Término minero utilizado para referirse a la roca que no constituye mena explotable, en oposición a rocas mineralizadas.
DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 14: 2. PROCESOS DE MINERALIZACIÓN

## Slide 15
PROCESOS DE MINERALIZACIÓN
Mineralización.
Se refiere usualmente a procesos formadores de minerales de mena o a minerales asociados que permiten la sobreconcentración de ellos (pirita).

## Slide 16
1 Hipógena o Primaria.
Mineralización endógena, es decir producida por procesos internos de la tierra.
TIPOS DE MINERALIZACIÓN

## Slide 17: 1 Hipógena o Primaria.
Magmáticos: Cristalización
Segregación
Fraccionamiento
Metamórficos: Regionales
  Contacto
Hidrotermales: Pórfidos

## Slide 18
Magmáticos

## Slide 19
100 – 500 m
Granate y piroxeno
Wollastonita
Wollastonita
Marmol
Marmol
Aureola termal
Metamorfismo de contacto: Skarn

## Slide 21: Distribución de súlfuros Hipógenos

## Slide 23
TIPOS DE MINERALIZACIÓN
2 Supérgena o Secundaria.
Mineralización o efectos exógenos (agentes externos) sobre cuerpos mineralizados.

## Slide 24: 2 Supérgena o Secundaria.
Sedimentarios: Alóctonos
Autóctonos
Meteorización: Residuales
Supérgenos
Exóticos
Superficiales: Exhalativos

## Slide 25
Sedimentario Autóctono: Salar

## Slide 26
Sedimentario Autóctono: BIF

## Slide 27
Sedimentario Autóctono: BIF

## Slide 28
Sedimentario Autóctono: BIF

## Slide 29
Sedimentario Autóctono: Nodulos de Mn

## Slide 30
Sedimentario Alóctonos: Placeres

## Slide 31
Sedimentario Alóctonos: Placeres

## Slide 32
Sedimentario Alóctonos: Placeres

## Slide 33
Meteorización, Residuales:
Lateritas y Bauxitas

## Slide 34
Meteorización: Supérgenos *

## Slide 35
Meteorización: Supérgenos *

## Slide 36
Meteorización: Supérgenos *

## Slide 37
Meteorización: Supérgenos *

## Slide 38
Meteorización: Supérgenos *

## Slide 39
Superficiales: Volcano Exhalativos

## Slide 40
Superficiales: Volcano Exhalativos

## Slide 43
Chile