## Slide 1
<footer>
<date/time>
RECURSOS
HÍDRICOS
Departamento de Geología
Universidad de Chile

## Slide 2
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Porosidad
- La porosidad de un medio detrítico o fracturado corresponde a la ra-
zón entre el volumen total del material y el volumen de su parte ocu-
pada por agua y/o aire.
P = Vv / Vt
donde Vv es el volumen de huecos o espacios rellenos con
aire o agua y Vt es el volumen total del material, vale decir :
Vt = Vv + Vs
en que Vs es el volumen de la parte sólida.

## Slide 3
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Porosidad Eficaz
- De las reservas de agua contenidas en el subsuelo sólo es recuperable
mediante la gravedad una fracción de la porosidad total.
- Una parte de esta agua quedará irremediablemente retenida en el sub-
suelo (agua de retención). Esta se puede expresar mediante la “capaci-
dad de retención específica” del terreno definida por la expresión :
ms = (Vs / Vt) * 100
donde Vs es el agua retenida en el subsuelo previamente saturado,
una vez que se ha liberado toda el agua gravífica; y Vt es el volumen
total de agua contenida inicialmente es el sustrato.
- La porosidad eficaz es entonces igual a la diferencia entre la porosidad
total y la retención específica, vale decir :
Pe = Pt - ms

## Slide 4
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Porosidad Eficaz
- En la porosidad influyen los siguientes factores :
    forma de los granos;
    disposición de los granos; y
    tamaño de los granos.
POROSIDAD EFICAZ (%)
Material Máxima Mínima Media
Arcilla arenosa 12 3 7
Arena fina 28 10 21
Arena media 32 15 26
Arena gruesa 35 20 27
Arena con grava 35 20 25
Gravas finas 35 21 25
Gravas medias 26 13 23
Gravas gruesas 26 12 22

## Slide 5
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN EDIOS PERMEABLES
Ley de Darcy
- La permeabilidad de un medio poroso es la capacidad que éste pre-
senta para permitir que un fluido circule a través de él.
- El ingeniero francés Henry Darcy (1856) descubrió la ley que rige el
movimiento del agua subterránea en un medio permeable.
    Q = K * A * i
donde :
    Q es el caudal que atraviesa una sección permeable de área A,
    por efecto de un gradiente hidráulico i;
    K es el coeficiente de permeabilidad de Darcy, que tiene la dimen-
    sión de una velocidad y es propio de cada tipo de sedimento o
    medio permeable.

## Slide 6
Q = k * A * i
i = (h1 - h2) / L
HIDROGEOLOGÍA
L
h1
h2
Q
Q
A
Dispositivo utilizado por H. Darcy

## Slide 7
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Darcy
- El coeficiente de permeabilidad (k) es un parámetro que
es propio del medio permeable (no depende del fluído) y
resulta en extremo variable de un material a otro.
PERMEABILIDADES (k)
Tipo de Depósito K (cm/seg) K (m/día)
Fluviales 1 a 10-2 1000 a 10
Aluviales 10-1 a 10-3 100 a 1
Coluviales 10-2 a 10-4 10 a 0,1
Glaciales 10-5 a 10-6 0,01 a 0,001
Grava limpia  1  1000
Arena gruesa limpia 1 a 10-2 1000 a 10
Mezcla de arena 10-2 a 5*10-3 10 a 5
Arena fina 5*10-3 a 10-3 5 a 1
Arena limosa 2*10-4 a 10-4 2 a 0,1
Limo 5*10-4 a 10-5 0,5 a 0,01
Arcilla  10-6  0,001
Rocas fracturadas 1 a 10-2 1000 a 10
Rocas sanas 10-7 a 10-9 10-4 a 10-6

## Slide 8
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Unidades Permeables e Impermeables
- En hidrogeología los medios permeables de mayor relevancia están
constituidos por depósitos sedimentarios no consolidados o escasa-
mente consolidados y por rocas usualmente fracturadas.
- En Chile la hidrogeología se ha practicado casi exclusivamente en re-
llenos sedimentarios actuales o subactuales y es en general poca la
experiencia que se tiene de hidrogeología en roca.
- Los materiales que de preferencia son propicios como medios permea-
bles son los depósitos sedimentarios fluviales, aluviales, coluviales, la-
custres y lagunares. La permeabilidad de éstos depende básicamente
de la cantidad de arcilla que presenten y secundariamente del grado de
compactación y cementación que tengan.

## Slide 9
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Unidades Permeables e Impermeables
- De acuerdo a la permeabilidad y a su potencial hidrogeológico, se reco-
nocen tres tipos de medios :
    acuíferos (del latín aqua = agua y fero = llevar);
    acuícludos o acuífijos (del latín claudere = encerrar o cerrar);
    acuitardo (del latín tardere = retardar); y
    acuífugo (del latín fugere = huir).
Acuíferos
- Los acuíferos son medios permeables susceptibles de almacenar y ce-
der parte del agua que contienen por efecto gravitatorio. Los depósitos
de arenas y gravas fluviales o aluviales son buenos ejemplos de acuífe-
ros.
- En términos netamente geológicos se puede hablar de acuíferos detríti-
cos o líticos fracturados, dependiendo del medio permeable que lo ani-
da.

## Slide 10
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Unidades Permeables e Impermeables
Acuíferos Libres o Freáticos
- Se define como acuífero libre a un medio permeable que se encuentra
por lo general parcialmente saturado y cuya agua subterránea se en-
cuentra a presión atmosférica, vale decir la superficie freática se presen-
ta conectada a la atmósfera a través de los intersticios del medio per-
meable.
Acuíferos Confinados
- Son medios permeables limitados hacia el techo y la base por estratos
impermeables. Se presentan en presión y por consiguiente el agua subte-
rránea satura por completo el acuífero.

## Slide 11
HIDROGEOLOGÍA
MEDIOS PERMEABLES
Unidades Permeables e Impermeables
Acuíferos Semilibres y Semiconfinados
- Entre un acuífero libre y uno confinado, se comprenderá que existe una
serie continua definida por el grado de confinamiento del medio permea-
ble. Los que presentan muy leve confinamiento se denominan acuífe-
ros semilibres y los que lo presentan en grado importante semiconfina-
dos.

## Slide 12
HIDROGEOLOGÍA
Arcillas Orgánicas (estrato confinante)
N.E.
N.C.
Concón
Tabolango
Roca basal impermeable
Roca basal impermeable
Acuífero confinado
Acuífero freático
Acuífero freático

## Slide 13
HIDROGEOLOGÍA
Q = k * A * i
Q = k * e * L * i
Q = T * i * L
ESCURRIMIENTO EN
MEDIOS PERMEABLES
L
e
i
Q
N.E.
N.E.

## Slide 14
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
- De acuerdo a la Ley de Darcy, la velocidad del flujo subterráneo está
definida por :
    Q = K * A * i
    A * v = K * A * i
    v = K * i
    donde
      v es la velocidad del flujo subterráneo, en (m/día);
      K es el coeficiente de permeabilidad, en (m/día); e
      i es el gradiente hidráulico (adimensional).

## Slide 15
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Equilibrio
Escurrimiento hacia un pozo en un acuífero confinado
- Se entiende por régimen de equilibrio a la situación en que el agua que
se extrae del acuífero, generando una depresión del nivel piezométrico
en el pozo, alcanza un equilibrio entre lo que se extrae y lo que le entra
al acuífero, de forma que el descenso del agua al interior del pozo se es-
tabiliza.
- Obviamente ésta es una situación ideal que muy raras veces se alcanza.
- En la lámina siguiente se muestra un pozo, atravesando un acuífero con-
finado a todo su espesor, desde el cual se extrae un caudal constante.

## Slide 16
Q = k * A * i
Q = k * 2 * π * r * D * dh/dr

## Slide 17
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Equilibrio
  separando variables se tiene :
    dr 2 * K *  * D
    ----- = ---------------- dh
    r Q
    ln (r2 / r1 ) = ((2 *  * T) / Q) * (h2 - h1)
con esto la transmisividad del acuífero confinado queda definida por :
      Q
      T = ----------------------- * ln (r2 / r1)
      2 *  * (h2 - h1)

## Slide 18
HIDROGEOLOGÍA
Q = K * 2 *  * r * h * dh/dr

## Slide 19
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Escurrimiento hacia un pozo en un acuífero freático
De acuerdo a la Ley de Darcy y a los datos aportados por el croquis adjunto se
tendría que el caudal que atraviesa una sección de acuífero a una distancia “r”
del pozo es :
    Q = K * 2 *  * r * h * dh/dr
donde
K es el coeficiente de permeabilidad (o conductividad hidráulica)
r la distancia al pozo de bombeo
h es el espesor saturado a la distancia r
dh/dr es el gradiente hidráulico
Esta ecuación diferencial se resuelve separando las variables de forma que
se obtiene :
    dr 2 * K *  * h
    ----- = ---------------- dh
    r Q

## Slide 20
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Equilibrio
Escurrimiento hacia un pozo en un acuífero freático
    Q
    K = ----------------------- * ln (r2 / r1)
     * (h22 - h12)
En este caso se podrá advertir que debido a que el espesor saturado
es variable (h), el resultado obtenido es el coeficiente de permeabili-
dad de Darcy (k) y no la transmisividad (T).

## Slide 21
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
- El flujo en régimen de desequilibrio implica que si se somete a extra-
cción al acuífero, el volumen extraído de éste deberá, necesariamente,
provenir del almacenamiento ya que no existiría recarga durante dicho
período de extracción.
- Para deducir las ecuaciones que definen el flujo en un medio permea-
ble, en régimen de desequilibrio, es práctico considerar un volumen
unitario de acuífero como el que muestra el esquema adjunto e iniciar
el análisis considerando un régimen de equilibrio.

## Slide 22
HIDROGEOLOGÍA
Vx
Vy
Vz

## Slide 23
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
- La ley de conservación de la masa permite aseverar que la cantidad de
agua que ingresa al volumen unitario de acuífero tiene que ser igual a
la cantidad de agua que sale de dicho volumen unitario. De esta mane-
ra, la ecuación de continuidad, que traduce en términos matemáticos
esta ley, tendría la siguiente forma :
 vx +  vy +  vz = 0
x y z

## Slide 24
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
Sustituyendo en la ecuación anterior, las velocidades de acuerdo a la Ley
de Darcy (v =k*i), se obtiene :
     Kx h +  Ky h +  Kz h = 0
      x x y y z z
Esta expresión es válida para un régimen de equilibrio pues la sumatoria de
los caudales es nula. En el caso de considerar un régimen de desequilibrio
esto implicará que se genera una variación del volumen almacenado en el
volumen unitario, de forma que puede plantearse la siguiente expresión :
     Kx h +  Ky h +  Kz h = SS h
      x x y y z z t
donde SS es el almacenamiento específico, vale decir del elemento cúbico
unitario, que se manifiesta en una variación de la carga hidráulica por uni-
dad de tiempo.

## Slide 25
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
Ahora bien, si se asume que el medio permeable en estudio es isótropo,
significa que las permeabilidades en los distintos ejes son iguales, de for-
ma que puede escribirse :
2h + 2h + 2h = SS h
x2 y2 z2 K t
Para el caso de un acuífero confinado de espesor “b” y de almacenamien-
to S, y considerando el fenómeno bidimensionalmente se tiene :
2h + 2h = S h
x2 y2 T t

## Slide 26
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
En virtud de que la carga hidráulica (h) varía según una simetría radial, si
se considera el efecto de bombeo desde un pozo, la ecuación precedente
se puede expresar en coordenadas radiales como sigue :
2h + 1 h = S h
r2 r r T t
______
donde r =  x2 + y2
Esta expresión representa el flujo subterráneo hacia un pozo de bombeo
en un régimen de desequilibrio, vale decir donde el caudal se está extra-
yendo del almacenamiento del acuífero confinado. Las variables involu-
cradas son :
    - h la carga hidráulica ;
    - r la distancia al pozo de bombeo ;
    - S el almacenamiento del acuífero ;
    - T la transmisividad del acuífero ; y
    - t es el tiempo desde que se inició el bombeo.

## Slide 27
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
Theis en 1935, imponiendo los límites de h  Ho y r  , obtuvo la solu-
ción de esta ecuación. Dicho resultado es el siguiente :
Q e-u du
s = --------  -------------
4  T u
donde
    s es el descenso generado por el bombeo, Q es el caudal cons-
    tante bombeado y :
    r2 S
      u = ----------
4 T t

## Slide 28
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
La integral de la solución de Theis es lo que se conoce como función del pozo y se
designa como W(u). La solución de dicha integral está dada por la siguiente serie :
u2 u3 u4
    - 0,5772 - ln u + u - --------- + --------- - --------- + .......
2 * 2 ! 3 * 3 ! 4 * 4 !
De esta forma se obtienen las dos ecuaciones que permiten determinar la transmi-
vidad (T) y el coeficiente de almacenamiento (S), de acuerdo a la solución de Theis :
Q r2 S
s = --------- * W(u) u = ----------
4  T 4 T t
Q 4 T t u
T = ------------- W(u) S = -------------
4  s r2

## Slide 29
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Régimen de Desequilibrio
Q 4 T t u
T = ------------- W(u) S = -------------
4  s r2
donde
Q es el caudal bombeado en m3/día ;
s es el descenso (m) provocado por el bombeo, en un pozo de observa-
ción ubicado a una distancia r del pozo de bombeo ;
r es la distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observación (m) ;
t es el tiempo de bombeo para el cual se genera el descenso s (días) ;
T es la transmisividad del acuífero (m2/día) ;
S es el coeficiente de almacenamiento del acuífero (adimensional) ;
u parámetro adimensional ;
W(u) función del pozo adimensional.

## Slide 30
HIDROGEOLOGÍA

## Slide 31
HIDROGEOLOGÍA
MÉTODO DE THEIS - ACUÍFERO NO CONFINADO
Tiempo (minutos)
1.000
10.000
100
10
1
D
e
p
r
e
s
i
o
n
(m)
TRANSMISIVIDAD = 910 m2/día ALMACENAMIENTO = 0,048
COND. HIDRÁULICA = 5,4 m/día