## Slide 1
<footer>
<date/time>
RECURSOS
HÍDRICOS
Departamento de Geología
Universidad de Chile

## Slide 2
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Determinación de T y S para método de Theis
Para determinar T y S a partir de las ecuaciones señaladas se debe se-
guir el siguiente procedimiento :
    preparar la “curva tipo” de la función del pozo representan-
    do en papel log-log los valores de W(u) vs los valores de 1/u;
    representar los valores de s vs los valores de t/r2, obtenidos
    mediante el control de niveles realizado en el pozo de observa-
    ción durante la prueba de bombeo, en un papel logarítmico de
    la misma escala que la utilizada para la curva tipo ;
    superponer ambas curvas de forma que los ejes de coordena-
    das se mantengan paralelos, buscando la posición de ambas
    que permita el mejor ajuste ;
    elegir un punto arbitrario A, en la parte en que ambas hojas se
    traslapan, y a partir de éste determinar los valores de W(u), 1/u,
    s y t/r2 ;
    sustituyendo los valores en las fórmulas indicadas, determinar
    los valores de T y S.

## Slide 3
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Ejecución de Pruebas de Bombeo
- Las pruebas de bombeo o de agotamiento son imprescindibles para
poder determinar las constantes elásticas (T y S) del acuífero; y
- Para determinar la potencialidad de la captación respectiva.
¿Qué es una Prueba de Bombeo (PB)?
Una PB consiste en extraer, de una captación de agua subterránea, un
caudal constante, controlando en el tiempo el descenso del nivel del
agua en el interior de la obra (nivel dinámico).
Existen tres tipos de PB
- pruebas de caudal (Q) variable;
    - pruebas de Q constante; y
    - pruebas de recuperación.

## Slide 4
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Ejecución de Pruebas de Bombeo
¿Qué captaciones intervienen en una Prueba de Bombeo (PB)?
  - a saber dos tipos, la captación que se bombea y aque-
  llas aledañas que verán afectados sus niveles estáticos
  debido al bombeo;
  - al pozo del cual se extrae el agua se lo denomina pozo
  de bombeo y a los restantes pozos de observación
  - el pozo de bombeo debe estar equipado con los equipos
  de extracción (motobomba) y con los dispositivos nece-
  sarios para controlar y medir el caudal bombeado
  - los pozos de observación no requieren de dispositivo al-
  guno, sólo se deberá tener un pozómetro para controlar
  los niveles dinámicos durante la ejecución de la prueba

## Slide 5
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Pruebas de Bombeo
  Los aspectos básicos a considerar para una PB son :
    - debe extraerse un gasto constante desde el pozo
    de bombeo;
    - para esto se requieren equipos que permitan mante-
    ner un adecuado control sobre el caudal;
    - equipos comunes son : disco y piezómetro, cauda-
    lómetro, vertederos en V y recipiente graduado;
    - simultáneamente al bombeo se debe controlar la
    posición del nivel dinámico en los pozos involucra-
    dos, utilizando pozómetros y cronómetros;
    - esto último obliga a disponer de un operario por
    pozo, además de un mecánico para el equipo de
    bombeo (motor, bomba y generador).

## Slide 6
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Pruebas de Bombeo
La escala de tiempo que suele utilizarse para controlar los nive-
les dinámicos durante la PB es la siguiente :
De 0 a 10 minutos
Cada 1 minuto
De 10 a 20 minutos
De 20 a 60 minutos
De 60 a 200 minutos
Cada 2 minutos
Cada 5 minutos
Cada 10 minutos
De 200 en adelante
Cada 30 minutos

## Slide 7
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Pruebas de Bombeo
Para el control del caudal que se extrae del pozo se suelen seguir
los siguientes procedimientos alternativos :
- Control Volumétrico
  + Este método requiere de un receptáculo al cual se conozca su
  volumen, de forma que se pueda controlar el tiempo que se ne-
  cesita para colmatarlo y de esa forma determinar el caudal que
  se bombea.
  + Esta metodología exige aforos sistemáticos, que suelen ser te-
  diosos.
  + Este sistema de control del caudal se utiliza en norias o en po-
  zos de bajo caudal, cuando los recursos económicos son es-
  casos.

## Slide 8
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Pruebas de Bombeo
- Control Mediante Disco y Piezómetro
+ Es la metodología más usual, ya que permite mantener un control
constante del caudal extraído con muy poco esfuerzo.
+ Para implementarlo se requieren los siguientes elementos : tubo
de acero para la descarga; discos de aforo con distintas aberturas;
una válvula de control antes del tubo de descarga; un piezómetro; y
las curvas de calibración del laboratorio.
+ Todas las empresas constructoras de sondajes tienen no sólo uno
sino varios de estos equipos.
+ Con esta metodología se logra determinar muy bien el caudal de
bombeo y permite mantener un buen control sobre el mismo.

## Slide 9
HIDROGEOLOGÍA
Válvula Control - Tubo Descarga - Disco - Piezómetro
Válvula
de Control
Tubería de
Descarga
Disco de
Aforo
Piezómetro
Sondaje
Codo

## Slide 10
HIDROGEOLOGÍA

## Slide 11
HIDROGEOLOGÍA

## Slide 12
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Pruebas de Bombeo
- Determinación de la CURVA de DESCARGA del Pozo de Bombeo
+ Las pruebas de bombeo practicadas en el pozo permiten determi-
nar la Curva de Descarga de éste.
+ Para realizar esta tarea es necesario seguir los siguientes pasos :
- graficar en un papel semilog de 4 ciclos, todas las pruebas (de
Qvar y Qcte);
- trazar la línea de tendencia del tramo final de la nube de puntos,
extrapolándola hasta los 10.000 minutos;
- determinar mediante este procedimiento la depresión que se
generaría en el pozo, para el respectivo caudal, a los 10.000 mi-
nutos de bombeo;
- con este conjunto de pares ordenados estructurar el gráfico de
la Curva de Descarga en un sistema de coordenadas lineales.

## Slide 13
HIDROGEOLOGÍA

## Slide 14
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Interpretación de Pruebas de Bombeo
Los métodos de interpretación de los resultados obtenidos en un ensayo
de bombeo están definidos para distintas condiciones hidráulicas de los
acuíferos.
Acuíferos Confinados y Libres
Los métodos que a continuación se describen suponen las siguientes
condiciones generales :
  el acuífero aparentemente tiene una extensión superficial infinita;
  el acuífero, en el área influenciada por el bombeo, es isótropo;
  antes del bombeo la superficie piezométrica y/o freática es horizon-
  tal (o casi horizontal) en el área que será influenciada por el bombeo;
  se bombea el acuífero a caudal constante;
  el pozo penetra totalmente en el acuífero, recibiendo agua de todo el
  espesor saturado, de forma que puede considerarse el flujo como
  horizontal.

## Slide 15
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Theis
Q 4 T t u
T = ------------- W(u) S = -------------
4  s r2
    donde
  Q es el caudal bombeado en m3/día ;
  s es el descenso (m) provocado por el bombeo, en un pozo de ob-
  servación ubicado a una distancia r del pozo de bombeo ;
  r es la distancia entre el pozo de bombeo y el pozo de observa-
  ción (m) ;
  t es el tiempo de bombeo para el cual se genera el descenso s (días) ;
  T es la transmisividad del acuífero (m2/día) ;
  S es el coeficiente de almacenamiento del acuífero (adimensional) ;
  u parámetro adimensional ;
  W(u) función del pozo adimensional.

## Slide 16
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Theis
  Para determinar T y S a partir de las ecuaciones señaladas se debe
  seguir el siguiente procedimiento :
  preparar la “curva tipo” de la función del pozo representando en
  papel logarítmico los valores de W(u) vs los valores de 1/u ;
  representar los valores de s vs los valores de t/r2, obtenidos me-
  diante el control de niveles realizado en el pozo de observación du-
  rante la prueba de bombeo, en un papel logarítmico de la misma es-
  cala que la utilizada para la curva tipo ;
  superponer ambas curvas de forma que los ejes de coordenadas se
  mantengan paralelos, buscando la posición de ambas que permita
  el mejor ajuste ;
  elegir un punto arbitrario A, en la parte en que ambas hojas se tras-
  lapan, y a partir de éste determinar los valores de W(u), 1/u, s y t/r2 ;
  sustituyendo los valores en las fórmulas indicadas, determinar los
  valores de T y S.

## Slide 17
HIDROGEOLOGÍA
MÉTODO DE THEIS - ACUÍFERO NO CONFINADO
Tiempo (minutos)
1.000
10.000
100
10
1
D
e
p
r
e
s
i
o
n
(m)
TRANSMISIVIDAD = 910 m2/día ALMACENAMIENTO = 0,048
COND. HIDRÁULICA = 5,4 m/día

## Slide 18
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Jacob
Jacob define las siguientes expresiones para determinar la transmisivi-
dad (T) y el coeficiente de almacenamiento (S) :
    Q
    T = 15,81 -----------
    2 - 1
  donde
    T es la transmisividad en m2/día ;
    Q es el caudal constante bombeado, en l/s ;
    2 y 1 son los descensos para un ciclo logarítmico.

## Slide 19
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Jacob
    0,00156 * T * t0
    S = --------------------------
    x2
  donde
    T es la transmisividad en m2/día ;
    x2 es la distancia entre el pozo de observación y el pozo de
    bombeo ; y
    t0 es el tiempo que se determina al extrapolar la recta hasta
    cortar la absisa correspondiente a descenso 0.

## Slide 20
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Jacob
  Para aplicar estas expresiones deben seguirse los siguientes pasos :
  graficar en un papel semilog los descensos determinados en el pozo
  de observación en función del tiempo (los tiempos en minutos se
  grafican en la escala logarítmica, vale decir en el eje de las absisas,
  y los descensos se grafican en la escala normal) ;
  se traza la recta que define la nube de puntos y se determinan los va-
  lores de 2 y 1 para un ciclo logarítmico (es conveniente elegir el úl-
  timo ciclo logarítmico involucrado pues representa el mayor lapso
  de bombeo) ;
  con estos valores y el valor de Q se determina la transmisividad T ;
  se extrapola la recta definida de forma que intersecte la absisa co-
  rrespondiente al descenso 0, determinándose el valor de t0 y con es-
  te valor más la distancia al pozo de bombeo y la transmisividad cal-
  culada, se determina S.

## Slide 21
HIDROGEOLOGÍA
2
1

## Slide 22
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Recuperación de Theis
Este método es confiable para determinar la transmisividad a partir de los
datos obtenidos de un pozo de bombeo. El hecho de que durante la recu-
peración se eliminen los efectos de las pérdidas de carga, que se generan
durante el bombeo, hace que este método sea el más apropiado para defi-
el parámetro señalado.
    La expresión utilizada es la siguiente :
    Q
    T = 0,183 --------
    ’0
donde
T es la transmisividad del acuífero en m2/día ;
    Q es el caudal bombeado durante la prueba en m3/día ; y
    ’0 es la variación, en m, del nivel de recuperación para un ciclo
    logarítmico.

## Slide 23
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Recuperación de Theis
Para aplicar la expresión señalada se debe realizar lo siguiente :
  en función a los tiempos de control durante la recuperación
  determine los valores de t / t* donde :
t es el tiempo transcurrido desde que se inició el bombeo (min); y
  t* es el tiempo transcurrido desde que se detuvo el bombeo (min).
De esta forma, para el primer minuto de recuperación, si se bombeó 24
horas (1.440 min) se tendría t / t* = 1.441/1; para el segundo minuto 1442/2
y así sucesivamente.
  graficar las posiciones del nivel dinámico, controladas durante la re-
  cuperación (s), versus t / t*;
  trazar una recta en base a la nube de puntos obtenida;
  determinar ’0 que corresponde a la variación del nivel durante un
  ciclo logarítmico;
  con este último dato ingresar en la fórmula señalada anteriormente.

## Slide 24
HIDROGEOLOGÍA
’0

## Slide 25
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Papadopulos-Cooper
- Este método fue propuesto por los autores señalados el año 1967 y es-
tá adecuado para interpretar los datos de pruebas de bombeo desde po-
zos de gran diámetro (norias).
- En este caso no puede suponerse, como hacen los otros métodos, que
el agua almacenada al interior de la captación es despreciable, de forma
que este almacenamiento debe considerarse.
  Las expresiones propuestas son las siguientes :
    Q 4 T t uw
    T = ------------ F(uw, α) S = --------------
    4  sw rw2
    S rw2
α = ------------
rc2

## Slide 26
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Papadopulos-Cooper
  donde
    T es la transmisividad del acuífero en m2/día ;
    Q es el caudal bombeado durante la prueba en m3/día ; y
    rw es el radio de la noria en el tramo ranurado (m) ;
    rc es el radio de la noria en el tramo no ranurado (m)
    uw parámetro adimensional ;
    F(uw , α) función del pozo adimensional ;
    α valor de la curva tipo seleccionada.

## Slide 27
HIDROGEOLOGÍA

## Slide 28
HIDROGEOLOGÍA
ESCURRIMIENTO EN MEDIOS PERMEABLES
Método de Papadopulos-Cooper
  Para determinar T y S a partir de las ecuaciones señaladas, se debe
  seguir el siguiente procedimiento :
    - preparar las “curvas tipo” de la función del pozo representando en
    papel logarítmico los valores de F(uw , α) vs los valores de 1/uw ;
    - representar los valores de sw vs los valores de t, obtenidos median-
    te el control de niveles realizado en la noria durante la prueba de
    bombeo, en un papel logarítmico de la misma escala que la utilizada
    para las curvas tipos ;
    - superponer la curva de los datos reales a la familia de curvas tipo y,
    manteniendo los ejes de coordenadas paralelos, encontrar la posi-
    ción en la que la mayor parte de los puntos se ajusta a una de di-
    chas curvas ;
    - elegir un punto arbitrario A, en la parte en que ambas hojas se tras-
    lapan, y a partir de éste determinar los valores de F(uw , α), 1/uw , sw
    y t ; anotar también el valor de α correspondiente a la curva tipo se-
    leccionada ;
    - sustituyendo los valores en las fórmulas indicadas, determinar los
    valores de T y S ;
    - el valor de S, si se calcula a través de las dos expresiones que lo per-
    miten, debiera ser muy similar en ambos casos.

## Slide 29
HIDROGEOLOGÍA