## Slide 1: Análisis de Procesos
Balances de masa
en estado estacionario

## Slide 2: Ley de conservación de materia
Lavoisier (1789): “Rien ne se perd, rien ne se crée”
Sin embargo, Einstein demostró:
E = -m c2

## Slide 3: Balance de masa
La ley de conservación de masa se aplica en todos los procesos químicos sin reacción nuclear
Para establecer un balance de masa es necesario primero definir claramente los límites del sistema
Un sistema puede estar compuesto de una o de varias operaciones unitarias

## Slide 5
I. I Sistema Reactor
II. II Sistema Separador
III III Sistema de Proceso Global

## Slide 6: Balance de masa
Sólo interesa lo que cruza los límites del sistema:
[Acumulación en el sistema]
= [Lo que entra al sistema]
- [Lo que sale del sistema]
+ [Generación en el sistema]
- [Consumo en el sistema]

## Slide 7: Balance de masa
El balance de masa se puede aplicar a:
  la masa total
  los moles totales
  la masa de cada compuesto químico (especies)
  los moles de especies
  la masa de átomos (elementos)
  los moles de átomos
para una operación unitaria o un equipo
para un proceso (conjunto de equipos)

## Slide 8: Proceso estacionario
Un proceso se considera como estacionario cuando todas las variables del proceso [Tª, P, F, Xi] son independientes del tiempo. En este caso, el término de acumulación en la ecuación de balance de masa es nulo.
Esta situación en la práctica se observa en un proceso continuo que está operando en régimen.
Se asimilan procesos batch a procesos estacionarios

## Slide 9: Balances de masa independientes
Se pueden plantear muchos balances de masa pero no todos son independientes
El número de balances de masa independientes que se pueden plantear en un sistema es igual al número de componentes presentes en el sistema.
  Si no hay reacción química:
  Nº de componentes = Nº especies
  Si hay reacción química:
  Nº de componentes = Nº de especies - Nº de reacciones independientes.

## Slide 10: Reacciones químicas independientes
Se pueden plantear varias reacciones químicas pero no todas son independientes:
CH4 + 2 O2  CO2 + H2O
CH4 + 3/2 O2  CO + H2O
CO + 1/2 O2  CO2
(solo 2 reacciones independientes)

## Slide 11: Reacciones químicas independientes
Para calcular el nº de reacciones químicas independientes, se calcula el rango de la matriz atómica
Matriz atómica: en las columnas van las especies y en las filas los elementos
Nº de reacciones independientes = Nª de clomnas – rango de la matriz

## Slide 12: Ejemplo
La producción de ácido nítrico se realiza en un reactor donde están presentes las siguientes especies: NH3, O2, N2, NO, H2O, NO2, HNO3.
Calcular el Nº de balances de masa independientes que se pueden plantear.

## Slide 13
NH3
O2
N2
NO
H2O
NO2
HNO3
N
1
0
2
1
0
1
1
H
3
0
0
0
2
0
1
O
0
2
0
1
1
2
3

## Slide 14: Ejemplo
Rango = 3; Nº columnas = 7
 Nº de reacciones indep. = 7 - 3 = 4
Nº componentes = Nº de especies - Nº de reacciones independientes
= 7 - 4 = 3
Se pueden plantear sólo 3 balances de masa independientes.

## Slide 15: Análisis de Procesos
Grados de Libertad

## Slide 16: Grados de libertad
Los grados de libertad de un sistema son las variables que deben especificarse para que el sistema quede totalmente determinado. El número de grados de libertad le dice al Ingeniero de Diseño cuantas variables debe especificar para calcular y determinar todas las variables de un proceso. Al comparar los grados de libertad con la información conocida el ingeniero de análisis sabe si tiene poca, suficiente o demasiada información para poder manejar el proceso.

## Slide 17: Grados de libertad
NL = NV - NR
NL = Grados de libertad de un sistema
NV = Nº de variables del sistema
NR = Nº de restricciones del sistema
Si NL = 0, el sistema queda, en principio, totalmente definido y se pueden calcular las incógnitas (si las ecuaciones son todas lineales e independientes, existe una solución única)

## Slide 18: Número de variables
Las variables asociadas una corriente que contiene un número Nsp de especies son:
flujo, composición, presión, temperatura, entalpía
FT, Y1, Y2, ...Yi, T, P, H (entalpía)  En total: Nsp + 4 variables
Pero: Nsp Yi = 1 Yi = Fi/FT FT = Nsp Fi
además: H = f(Yi, P, T)
 Son Nsp + 2 variables independientes para cada corriente

## Slide 19: Número de variables
Número de variables en un sistema, Nv:
Nc = Nº de corrientesSistemaFlujo de energía (como calor o como trabajo)
 Nv = Nc [Nsp + 2] + 1
Se supone que todas las especies están en todas las corrientes del sistema.

## Slide 20: Restricciones
Composiciones cero: se cuenta una restricción por cada compuesto que no está presente en una corriente (max. Nsp-1 restricciones por corriente)
Composiciones conocidas: cada dato de composición corresponde a una restricción (max Nsp – 1 restricciones por corriente)
Balances de masa: una restricción por cada balance de masa independiente
Balance de energía: una restricción por cada sistema

## Slide 21: Restricciones
Datos conocidos: cada dato independiente aporta una restricción; por ejemplo, presión, temperatura, conversión, rendimiento, exceso, ...
Identidad de composición: en un divisor de flujos, las composiciones, temperaturas y presiones son idénticas en todas las corrientes; eso genera varias restricciones.

## Slide 22: Restricciones - Resumen
Composiciones cero
Composiciones conocidas
Balances de masa independientes
Balance de energía
Datos conocidos
Identidad de composición

## Slide 23: Sistemas integrados
Se pueden calcular los grados de libertad del sistema global y los grados de libertad del sistema integrado
Se calculan los grados de libertad de cada uno de los subsistemas
Se calcula el número de restricciones por corrientes de conexión
Corriente de conexión: es una corriente que uno 2 subsistemas
Nº de restricción = Nº de variables cuyo valor no se conoce

## Slide 24: Sistemas integrados
NL =  NLi -  NCj
Con:
  NLi grados de libertad del subsistema i
  Nci restricciones por corriente de conexión j
Los grados de libertad del sistema integrado son distintos de los grados libertad del sistema global (generalmente mayores