## Slide 1: Análisis de Procesos
BALANCES EN ESTADO NO ESTACIONARIO

## Slide 2: Objetivos
Escribir los balances macroscópicos de masa y energía en estado no estacionario.
Resolver las ecuaciones diferenciales originadas.
Transformar un problema descrito en palabras a un sistema de ecuaciones diferenciales

## Slide 3: Expresión general de los balance de masa y energía
Los balances de masa y energía se pueden aplicar a diferentes escalas. Por ejemplo, a nivel molecular, microscópico o bien, a nivel macroscópico.
Este último nivel es el que nos interesa en este curso, y consiste en considerar una unidad de proceso como un sistema homogéneo.
 Las temperaturas, presiones, densidades, concentraciones, etc., no dependen de la posición dentro del equipo.

## Slide 4
[Acumulación en el sistema]
= [Entrada al sistema a través de sus límites]
- [Salida del sistema a través de sus límites]
+ [Generación en el sistema]
- [Consumo en el sistema]

## Slide 5: Estado no estacionario
Un proceso se considera como estacionario cuando todas las variables del proceso [Tª, P, F, Xi] son independientes del tiempo.
Si una de las variables del proceso depende del tiempo, el proceso es no estacionario. En este caso, el término de acumulación en la ecuación de balance de masa o de balance de energía no es nulo.
Un proceso puede ser considero como estacionario del punto de vista del balance de masa y no del punto de vista del balance de energía.

## Slide 6: Balance de masa no estacionarios
Acumulación = (AV)t+t - (AV)t
  A = masa de A/volumen (densidad)
  V = Volumen total
Flujo neto a través de limites definidos = entra-sale = AvSt│S1 - AvSt│S2
  v = velocidad del fluido
  S = area transversal
Flujo neto a través de limites indefinidos = wA t
Término de generación y/o consumo = rA V t
  rA > 0 = generación por unidad de volumen
  rA < 0 = consumo por unidad de volumen

## Slide 7: Balance global y por especies
El balance por especie toma la forma:
y el balance de masa total:

## Slide 8: Balance global y por especies
Si dividimos ambas ecuaciones por t y hacemos tender t  0, obtenemos las siguientes ecuaciones diferenciales:
Balance por especie:
Balance global:

## Slide 9: Ejercicios
Ejercicio 5.1:
Un estanque contiene 100 galones de una solución salina, donde se encuentran disueltas 4 lb de sal. El flujo de agua fresca que entra al tanque es de 5 gal/min, saliendo un mismo flujo de solución del estanque. Si el tanque se encuentra perfectamente agitado. ¿ Cuánta sal queda en el tanque a los 50 minutos?.
Nota: Se supone que la densidad de la solución es constante e igual a la densidad del agua.

## Slide 10: Ejercicios
Ejercicio 5.2:
Un estanque de sección cuadrada, de 4 metros de ancho y 10 metros de alto, está lleno con una solución salina. Encuentre el tiempo requerido para vaciar el estanque, si éste tiene un agujero en el fondo de 5 cm2 de área.
Nota: La velocidad promedio de la corriente de salida por un orificio se puede expresar como:
v = 2,74 h 0,5 (m/seg) donde h es la altura de llenado del estanque.

## Slide 12: Ejercicios
Ejercicio 5.3:
Un pequeño destilador separa propano y butano a 135ºC. Inicialmente contiene 10 kgmol de una mezcla cuya composición en fracción molar de butano es X = 0.3. La alimentación es de 5 kmol/hr con Xf = 0.3. Si el volumen total de líquido en el destilador es constante y la concentración del vapor ( Xd ) se relaciona con la concentración de la solución por:
Xd = Xs /( 1 + Xs)
a) ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que Xs cambie de 0.3 a 0.4?
b) ¿Cuál es el valor de estado estacionario de Xs?

## Slide 14
Ejercicio 5.3:
Solución ideal: butano + propano
Balance de butano:
Acumulación = entrada + salida
Entrada: 5 kmol/hr x 0,3 = 0,15 kmol/hr
Salida: 5 kmol/hr x Xd
dXd/dt = 0,15 – 0,5 Xd
= 0,15 – Xs/(1-Xs)