## Slide 1
BALANCES DE MASA EN ESTADO NO ESTACIONARIO CON REACCION QUIMICA

## Slide 2: Balance con reacción química
Supuestos:
a) 2 corrientes de reactantes (entrada) y una corriente de producto (salida);
Reactante A
Q1
Reactante B
Q2
Producto; D
Q3
b) no hay transporte por límites no definidos.

## Slide 3: Balance con reacción química
Se tiene la reacción:
A + B  nD
Expresamos las “concentraciones” (densidades molares) en moles por unidad de volumen (CA = A/PMA).
En el estado no estacionario, podemos expresar tantos balances independientes como especies presentes en el sistema:

## Slide 4: Balances de masa con reacción química
Balance Global

## Slide 5: Balances de masa por especies

## Slide 6: Balance con reacción química
A partir de la ecuación de reacción química,
A + B  nD
sabemos que por cada mol que se consume de A, se consume 1 mol de B y se generan n moles de D.
Luego, podemos relacionar los términos de generación y consumo por:
rA = rB = rD/n = r

## Slide 7: Balance con reacción química
Si además consideramos densidad y volumen constante,

V = Cte
se llega al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

## Slide 8: Balance con reacción química
Balance Global

## Slide 9: Balance con reacción química
Por especie

## Slide 10: Ejercicios
Ejercicio 5.4: En una planta química existe un reactor (tanque perfectamente agitado) de 800 lt. Este tanque contiene un compuesto A con una concentración de Cao = 0.85 mol/lt. En un cierto instante, se agrega 150 lt de una solución de un compuesto B con una concentración de Cbo = 5 mol/lt. En el reactor se produce la reacción:
A + B  C + D
La velocidad de desaparición de A y B es:- rA = ka Cb
ka = 2.766*1015 exp (-13170/T) (T en ºK y ka en 1/seg)
Si la reacción ocurre a 20ºC ¿ Cuál es el tiempo necesario para que reaccione el 95% del compuesto B?

## Slide 11: Ejercicios
Ejercicio 5.5: A un estanque perfectamente mezclado, se alimentan N gmol/min de CO puro y M gmol/min de oxígeno puro. La densidad molar de los gases dentro del estanque es C gmol/cm3. El volumen del estanque es V cm3 y ocurre la siguiente reacción:
CO + 1/2 O2  CO2
a una tasa de reacción r (gmol de CO consumido/cm3 min), considerando que:
i) volumen, tª y presión del estanque son cstes;
ii) la mezcla gaseosa es ideal (PV = nRT);
iii) la tasa de reacción r es constante;
iv) el estanque contiene inicialmente sólo CO2.

## Slide 12: Ejercicios
Encuentre:
a) las variaciones de las fracciones molares en el tiempo;
b) los valores en estado estacionario.
Solución:
Especie fracción
O2 y
CO2 x
CO z = 1-x-y
Sistema: estanque
Base: N (gmol/min) de CO

## Slide 13: Ejercicios
Balances de CO2 y O2
CO2: d (xCV) = rV - xQ
dt
por rV moles de CO consumidos se forman rV moles de CO2 y se consumen ½ rV moles de O2:
d (y C V) = M - yQ – rV
dt 2
* La densidad es constante puesto que P y T son constantes y el gas es ideal
* Volumen constante.

## Slide 14: Ejercicios
CVdx = rV - xQ dx + Q x = r
dt dt CV C
CVdy = M - yQ -rV dy + Q y = M - r
dt 2 dt CV CV 2C
Condiciones iniciales: t = 0 x = 1
y = 0
Las soluciones de las ecuaciones diferenciales son:
x(t) = K1  exp(-Qt/CV) + rV
Q
y(t) = K2  exp(-Qt/CV) + M - rV
Q 2Q

## Slide 15: Ejercicios
y reemplazando las condiciones iniciales:
x(t) = (1 - rv)e-Qt/VS + rV
Q Q
y(t) = (rV - M) e -Qt/VS + (M - rV)
2Q Q Q 2Q
z(t) = 1 - x(t) - y(t)
Del balance de masa global (la 3ª ecuación) obtenemos el valor de Q:
dCV = 0 = M + N - Q + (rV - rV - 1/2 rV)
dt
 Q = M + N - 1/2 rV

## Slide 16: Ejercicios
OJO: C es una densidad molar y CV son moles totales (en este caso se “generan" moles)
Reemplazando el valor de Q, y tomando el límite para t   , se llega a:
x = rV/N
1 + M - rV
N 2N
y = 1 - x
rV/N
z = x (1 - 1 )
rV/N