## Slide 1: Análisis de Procesos IQ40A
Simulación estacionario
Especificaciones válidas

## Slide 2: Simulación estacionaria de procesos
OBJETIVO: Conocer las técnicas más utilizadas en simulación estacionaria; entender la aplicabilidad y limitaciones de cada método; poder utilizar en forma eficiente paquetes estándar de simulación estacionaria.
.

## Slide 3: Simulación estacionaria de procesos
Los problemas reales (procesos industriales) incluyen decenas y centenas de unidades, con cientos y miles de ecuaciones, en su mayoría no lineales. Por esto se requieren computadores y softwares especialmente dedicados a resolver estos problemas. Los paquetes computacionales se denominan simuladores o paquetes Flowsheeting.

## Slide 4: Simulación estacionaria de procesos
Las principales diferencias entre los diversos paquetes computacionales son:
- Técnicas matemáticas empleadas
- Industria de Procesos a las que están dirigidas
- Flexibilidad
- Operaciones unitarias que se incluyen
- Propiedades termodinámicas que se utilizan
- Hardware que utilizan
- Precio

## Slide 5: Ejemplos
SuperPro Designer
    Area Biotecnológica

## Slide 6: Simulación modular v/s Simulación orientada a ecuaciones
Simulación Modular: consiste en asociar a cada unidad de operación un Módulo, que contiene un modelo de la unidad. Cada módulo se caracteriza por una serie de entradas y genera un conjunto de variables de salida. Se resuelve cada módulo en secuencia. Las salidas de un módulo son las entradas del siguiente.

## Slide 7: Simulación modular – Simulación orientada a ecuaciones
Simulación Orientada a las Ecuaciones: se resuelven todas las ecuaciones en forma simultánea sin distinguir a que módulo pertenecen. Se utilizan técnicas avanzadas de ordenamiento y descomposición para agrupar las ecuaciones por bloques.

## Slide 8: Simulación modular
El procedimiento consiste en:
1. Fijar las condiciones de entrada (composición, flujo, presión, entalpía, temperatura, etc) y los parámetros del equipo (volumen y presión en el rector, área y coeficiente de transferencia de calor o masa, fracción de purga, etc);
2. Dadas estas condiciones, el módulo calcula los valores de las corrientes de salida;
3. Estas corrientes de salida pueden ser corrientes de entrada a otras unidades y se continua hasta resolver todo el diagrama de flujo.

## Slide 9: Simulación modular
Los simuladores funcionan en forma ideal cuando todas las operaciones en el diagrama de flujo se encuentran en secuencia. Si hay reciclos o se desean resolver problemas de diseño, el problema se complica.
En estos casos se deben identificar los reciclos (unidades que componen el reciclo) y aplicar técnicas especiales para transformar el problema en una secuencia.

## Slide 10: Simulación modular

## Slide 11: Simulación modular: procesos sin reciclos
Este tipo de procesos se resuelve fácilmente siguiendo la secuencia:
s1  Módulo A s2 Módulo B s3 Módulo C s4
El procedimiento consiste en:
a) escribir las ecuaciones de balances (tanto de masa como de energía) y cualquier otra ecuación que surja de consideraciones físicas o especificaciones del proceso para cada unidad;
b) resolver dichas ecuaciones;
c) continuar el cálculo en la unidad siguiente hasta que se han considerado todas las unidades.

## Slide 12: Simulación modular: procesos con reciclos
No se puede resolver siguiendo una secuencia ya que ningún módulo tiene todas sus entradas especificadas. Se requiere de un método de prueba y error.

## Slide 13: Simulación modular: procesos con reciclos
Para resolver estos sistemas se debe seguir un procedimiento del tipo:
a) se adivina o estima el valor de una corriente (por ejemplo s5);
b) se resuelve el diagrama;
c) se compara el valor de s5 estimado con el calculado, s5;
d) en base a esta estimación se genera un valor mejorado de s5;
e) se continua el procedimiento hasta lograr convergencia.

## Slide 14: Simulación modular: procesos con reciclos
Para resolver estos sistemas, se aplican 3 técnicas básicas:
Partición: consiste en dividir el problema en una secuencia de sistemas más simples;
Rompimiento: consiste en abrir todos los ciclos para poder resolver cada subsistema; se debe elegir cuidadosamente el flujo que se va a cortar;
Convergencia: partiendo de una estimación, se debe resolver el problema haciendo converger el valor estimado hacía su valor real.

## Slide 15: Partición
Consiste en descomponer el diagrama de flujo en subconjuntos de unidades relacionadas entre si pero independientes del resto.
  La idea es obtener bloques pequeños de módulos que se puedan resolver independientemente en una secuencia dada.
Cada bloque independiente es llamado: partición, componente irreductible, componente fuerte o red cíclica maximal.
La característica principal de una partición es que existe un camino desde cualquier unidad a cualquier otra unidad en la misma partición.

## Slide 16: Partición
No existen ciclos que contengan unidades de distintas particiones.
Las ventajas de la partición son que:
  a) el problema a resolver es más pequeño que el problema que considera todo el diagrama al mismo tiempo;
  b) la solución es casi siempre más rápida.

## Slide 17: Rompimiento
Para poder resolver un diagrama de flujo en forma secuencial, se debe romper las inter-conecciones entre las unidades.
Esto se logra por medio de la estimación de ciertas corrientes en la red de ciclos, lo que permite resolver el problema en forma secuencial y llegar a la solución definitiva por medio de iteraciones que involucran la comparación de las corrientes estimadas (rotas) y sus valores calculados.
Ninguna Unidad tiene sus entradas completamente identificadas.
Ninguna unidad puede ser calculada antes que otra.
Las unidades están en ciclo..
s5

## Slide 18: Rompimiento
El procedimiento a seguir consiste en:
estimar una de las corrientes (por ejemplo s5);
calcular el flowsheet (obtener s5`);
iterar hasta lograr convergencia, en base a la comparación entre s5 y s5`.
Notas:
En caso de tener redes de ciclos complicadas, no es obvio determinar un conjunto apropiado de corriente de rompimiento.
Un conjunto válido de corrientes de rompimiento es aquel que abre o rompe cada ciclo al menos una vez.
El conjunto válido de corrientes de rompimiento no es único.
Cuando todas las corrientes del conjunto de rompimiento son rotas, el flowsheet se transforma en un acíclico y la secuencia de cálculo se obtiene fácilmente.
s1
s2
s3
s4
s5`
s5

## Slide 19: Formulación del problema de rompimiento
La idea central consiste en romper cada ciclo al menos una vez y obtener un set válido de corrientes de rompimiento.
Dado que el conjunto válido de rompimientos no es único, es necesario determinar cual es el "mejor" conjunto de corte.
Existen varios criterios para definir el mejor conjunto:
Método | Ideal Fundamental | Criterio de selección
A | Es difícil estimar las corrientes | Escoger el conjunto con número mínimo de corrientes
B | Distintas corrientes pueden tener distinto número de incógnitas | Escoger el conjunto con el mínimo número de incógnitas
C | La dificultad de obtener una buena estimación puede ser diferente para cada corriente | Asignar un peso a cada corriente, que refleje el grado de dificultad que tiene asociado. escoger el conjunto que minimice la suma total de los pesos.
D | Lo que realmente interesa es obtener la solución lo más rápido posible. | Escoger el conjunto que minimice el número total de iteraciones

## Slide 20: Formulación del problema de rompimiento
El criterio D es equivalente a seleccionar aquel conjunto válido que evite abrir cada ciclo más de una vez, de ser posible.
Existen familias de conjuntos válidos que poseen exactamente las mismas propiedades de convergencia.
Todos los miembros de una familia pueden ser generados a partir de uno cualquiera de ellos.

## Slide 21: Algoritmos de convergencia
Al introducir variables de corte, se debe utilizar algún mecanismo que permita re-actualizar el valor de las corrientes estimadas.
Considerando como corriente de corte s1:
- se resuelven los balances en A => s2
- se resuelven los balances en B => s3
- se resuelven los balances en C => s1'
El valor de s1' resulta ser función de s1 solamente
s1' = f( s1 )
La convergencia se logra cuando s1'= s1, es decir, que la simulación es equivalente al problema matemático:
s1 - f (s1) = 0
que generalmente es un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales.

## Slide 22: Especificaciones válidas
La condición necesaria para que un problema tenga una solución única es: NL = 0 (grados de libertad nulo).
  Sin embargo, no es una condición suficiente.
Se pueden distinguir 4 tipos de malas especificaciones:
Sub-especificiación
Sobre-especificación,
Selección ilegal de variables
Valores especificados imposible de alcanzar.

## Slide 23: Especificaciones no válidas
Tipo 1: sub especificación:
  Nº de especificaciones < Grados de libertad
Tipo 2: sobre especificación:
  Nº de especificaciones > Grados de libertad
Tipo 3: selección ilegal de variables especificadas:
  Nº de especificaciones = Grados de libertad
  pero las variables especificadas no son independientes.

## Slide 24: Especificaciones no válidas
Tipo 4: valores especificados imposibles de alcanzar físicamente: los valores particulares considerados no pueden ser alcanzados con las incógnitas restringidas a valores físicos realistas.
Reactor
x = 10% Exotérmico x = 90%
T = 106 C  No tiene sentido físico

## Slide 25: Especificaciones válidas
Ejemplo tipo 3:
f1(x1, x2, x3) = 0 f2(x1, x2, x4, x5) = 0
f3(x1, x3) = 0
3 ecuaciones, 5 variables
 2 grados de libertad;
si se especifican x1 y x2, entonces se tiene f1 y f3 como funciones únicas de x3
 ecuaciones redundantes o inconsistentes.

## Slide 26: Especificaciones válidas
si se especifican x1 y x2, entonces:
se tiene f1 y f3 como funciones únicas de x3
f1(x1, x2, x3) = 0
f3(x1, x3) = 0
 ecuaciones redundantes o inconsistentes.
f2(x1, x2, x4, x5) = 0
No se puede resolver x4 y x5

## Slide 27: Detección de malas especificaciones
Tipo 1 y 2 : comparar el Nº de especificaciones con los grados de libertad.
Tipo 3: es muy difícil distinguir entre singularidades numéricas y funcionales del Jacobiano.
Existe un subconjunto de singularidades funcionales que se denominan estructurales, las cuales son fácilmente detectables y corregibles. Un sistema se dice estructuralmente singular, si contiene un subconjunto de k ecuaciones que entre ellas contienen menos incógnitas que k.

## Slide 28: Detección de malas especificaciones
Ejemplo: f1(x1) = 0
f2(x1, x2, x3) = 0
f3(x1) = 0
Es estructuralmente singular, puesto que contiene un subconjunto de 2 ecuaciones (k = 2), f1 y f3, que entre ellas sólo contienen una incógnita (x1).
Un sistema es estructuralmente singular si y solo si existe una correspondencia unívoca entre ecuaciones y variables.

## Slide 29: Detección de malas especificaciones
Tipo 4: éstas son muy difíciles de detectar en forma precisa. El síntoma usual, es que algunas variables se quedan pegadas en los límites.