## Slide 1: Análisis de Procesos
Ingeniería química
Ingeniería en Biotecnología
Ingeniería de procesos

## Slide 2: Desarrollo de la Ingeniería Química
1950: Termodinámica química.
1955: Cinética física: fenómenos de transporte de materia, calor y cantidad de movimiento por difusión y turbulencia.
1960: Ingeniería de la reacción química: rendimiento, selectividad, estabilidad de los reactores.
1962: Dinámica de los sistemas: sistémica, modelación, funciones de transferencia, optimización.
1962: Informática: captores, automatización, bancos de datos.
1968: Medio ambiente: contaminación, tratamiento de desechos.

## Slide 3: Desarrollo de la Ingeniería Química
1970: Ingeniería bioquímica: cadenas agro-alimentarias.
1970: Interacciones hombre/máquina: higiene, seguridad, cualidad de vida.
1973: Limitación de recursos naturales: energía, materias primas, agua.
1975: Ingeniería técnico-económica: productividad, minimización de costos de inversión y/o de explotación.
1975: Ingeniería "micrónica": mecánica de los medios porosos y dispersos, ingeniería a escala del micrón.
1982: Ingeniería de procesos: extensión de la metodología de la ingeniería química a otras áreas que la química.

## Slide 4: Desarrollo de la Ingeniería Química
1984: Comunicación: desarrollo de la inteligencia artificial, aplicación de sistemas expertos, robótica.
Materiales: introducción de nuevos materiales en 2 niveles:
  - Ingeniería de manufactura de materiales;
  - Procesos beneficiados por nuevos materiales.
Biotecnologías: Ingeniería de los sistemas vivos; procesos biológicos y biomiméticos.
1990: Desarrollo de nanomateriales, compuestos recombinantes
2000: Nuevos fármacos, terapia génica
2010: …….¿?  a completar

## Slide 5: Ingeniería de procesos 1. Conceptos básicos y métodos de tratamiento
Todos los procesos industriales son combinaciones de acciones elementales que actúan en las 4 conceptos extensivos siguientes:
materia, energía, entropía, información
Estas acciones elementales que actúan en cada una de estos conceptos son a su vez 4, sean:
  transporte en el espacio, en el seno de 1 fase;
  almacenamiento (= transporte en el tiempo);
  transferencia de una fase a otra;
  conversión de una forma a otra.

## Slide 6: Ingeniería de procesos 2. Herramientas o técnicas de aplicación
Los ladrillos constitutivos de los procesos químicos industriales son las operaciones unitarias de la ingeniería
Las operaciones unitarias se realizan en diferentes equipos: reactores, bombas, separadores, mezcladores, etc.
Existe un número limitado de operaciones unitarias

## Slide 7: Ingeniería de procesos 3. Objetos tratados en las operaciones unitarias
Para la materia:
  moléculas
  fluidos
  sólidos pulverulantes
Para la energía:
  calor
  trabajo
  energía química
  electricidad

## Slide 8: Ingeniería de procesos 4. Restricciones o funciones objetivo
Maximizar la producción
Minimizar los costos
Maximizar la calidad
Maximizar la seguridad
Minimizar los impactos ambientales
Minimizar el uso de los recursos

## Slide 10: Ingeniería de procesos Nuevas tendencias
Nuevas restricciones y nuevos objetivos: TECNICOS-ECONOMICOS-AMBIENTALES (SOCIO-POLITICOS)
Ingeniería de los procesos rústicos (tecnología apropiada)
Nuevos objetos: escala nanométrica
Nuevos equipos - nuevos materiales: polímeros, cerámica, membranas, láser
Nuevos enfoques: análisis sistémico, ingeniería de productos

## Slide 11: Proceso y operación unitaria
Proceso: conjunto o secuencia de operaciones unitarias que modifican una materia prima para transformarla en un producto comercial o insumo.
Operación unitaria: etapa de un proceso, donde se realiza una modificación específica de una corriente.

## Slide 12: Tipos de operaciones unitarias
  1.- Reacción química
  2.- Separación o purificación
  3.- Cambio de temperatura
  4.- Cambio de presión
  5.- Cambio de fase
  6.- Operaciones mecánicas
Operaciones con reacción química y operaciones sin reacción química

## Slide 13: Descripción y representación
Diagrama de bloques: es un esquema simplificado del proceso donde se representan las principales etapas
Diagrama de flujos: es una representación esquemática del proceso, donde se ilustran sus características esenciales:
i) la secuencia en que ocurren las operaciones unitarias.
ii) los equipos utilizados para realizar cada operación.
iii) los distintos flujos de materia y energía

## Slide 14: Diagrama de bloques

## Slide 15: Diagrama de flujos (flowsheet)

## Slide 16: Las corrientes de un proceso
Son los flujos de materia que ingresan (alimentación) o salen (producto) de una operación unitaria (o equipo)
Suelen estar formadas por varias sustancias o compuestos químicos
Pueden estar formadas por más de una fase (por ejemplo sólido en suspensión en un líquido)
Una corriente se caracteriza por su composición, su presión y su temperatura

## Slide 17: Composición de una corriente
Se puede describir de distintas maneras:
Fracción másica o fracción molar:
  Fracción másica de A = Masa de A/Masa total
  Fracción molar de A = Moles de A/Moles totales
  Las fracciones siempre suman 1
  Fracción másica  Fracción molar
  ppm (parte por millon) = fracción x 106
Razón de composición:
  Razón másica = Masa de A/Masa de B
  Razón molar = Moles de A/Moles de B

## Slide 18: Análisis de Procesos
Cálculos y unidades

## Slide 19: Números exactos – Números aproximados:
Números exactos: cantidades que se pueden conocer exactamente (ejemplo: número de teclas de un piano, ...).
Números aproximados: cantidades que no pueden ser determinadas exactamente; resultan de mediciones por lo cual nunca se conocen en forma exacta.
Exactidud de un número aproximado: cuando se acercan suficientemente al valor que supuestamente representan.

## Slide 20: Cifras significativas
Cifras significativas: número de cifras que se utilizan para definir un número, independientemente de su posición respecto al coma:
- números con 4 cifras significativas:
  0,002347
  0,3346
  27,40
  681,3
  23450 = 2,345 104

## Slide 21: Cifras significativas
  Cifras significativas y exactidud de los números exactos:
   = 3,1416  3,14155 <  < 3,14165
  Exactitud y precisión de los números aproximados:
  exactidud: nunca se conoce
  precisión: el valor exacto del promedio de las mediciones es X ± x con Y contra 1 probabilidad de estar en lo correcto.

## Slide 22: Cifras significativas
Reglas para redondear números
  > 5000... redondear a la unidad superior
   5000... redondear a la unidad inferior

## Slide 23: Reglas generales para los cálculos:
Multiplicación y división:
- entre números del mismo número de cifras significativas: el resultado tendrá el mismo número de cifras significativas.
(12,7) x (5,63) = 71,5 ( 71,501)
12,7/5,63 = 2,27 ( 2,2678571)
- entre números de distinto número de cifras significativas: el resultado tendrá el número de cifras significativas más pequeño más 1.
(15,2) x (0,12) = 1,82
152,9/0,12 = 1270 = 1,27x103

## Slide 24: Reglas generales para los cálculos:
- multiplicaciones o divisones por cifras exactas: no afecta el número de cifras significativas.
- operaciones en serie: solo redondear el resultado final.
4,63 x (36,22) x (0,075)/1,923 = 6,54
(7,1) x (4,9)  = 110 = 1,1x102
0,00373/(0,027 x ) = 0,0440

## Slide 25: Reglas generales para los cálculos:
Addición y resta: la última cifra significativa del resultado ocupa la misma posición que la más grande de las últimas cifras significativas de los operadores.
0,373 - 0,27463 = 0,098 ( 0,09837)
43,06 + 0,0273 = 43,09
1,5x103 + 79,4 = 1,6x103
26,0 - 27,372 = -1,4
437 - 26,92 + 0,03472 = 410 = 4,10x102

## Slide 26: Reglas generales para los cálculos:
Funciones: se conserva el número de cifras significativas.
log 2,1 = 0,32
cos 81,32o = 0,1509
(3,75)0,5146 = 1,97 (se considera el exponente como si fuera un número exacto)

## Slide 27: Reglas generales para los cálculos:
Cálculos en serie: se aplican primero las reglas de las multiplicaciones y divisiones.
144 x (37 + 14,7) = 144 x 37 + 144 x 14,7 = 7440 = 7,44x103
12,73 x (1,46) + 0,32 x 2 = 21,7
4,7 x (cos 19,6o) - 3,767 = 0,66
(0,93)-0,1034 - 0,42 = 0,21
Nota final: si se efectuan los cálculos con calculadora, conviene utilizar la capacidad máxima de cifras y redondear al final de todas las operaciones

## Slide 28: Unidades
Cantidades y unidades: definiciones
Una dimensión es cualquier cantidad medible (tiempo, longitud, velocidad, ...).
Una cantidad primaria es una dimensión particular para la cual ha sido definida una escala arbitraria de medición; solo existe un pequeño número de cantidades primarias (5 a 7 según los sistemas de unidades).

## Slide 29: Unidades
Una cantidad secundaria es aquella dimensión que se expresa en terminos de cantidades primarias a través de leyes físicas.
La unidad es la escala arbitraria de medición utilizada para expresar cantidades primarias.

## Slide 30: Unidades estándar
Longitud: unidad estándar = metro.
Masa: unidad estándar = kilogramo.
Tiempo: unidad estándar = segundo.
Temperatura: unidad estándar = grado Kelvin.
Cantidad de una sustancia: unidad estandár = mole: cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como los átomos en 0,012 kg de carbono-12.
--> el peso molecular es la masa de una sustancia por mole de esta.

## Slide 31: Unidades estándar
No se pueden adicionar, restar o igualar cantidades que tienen dimensiones distintas.
Se pueden adicionar, restar o igualar cantidades solamente si están expresadas en las mismas unidades.

## Slide 32: Unidades estándar
SI (Système International - Conférence Internationale des Poids et Mesures, 1960):
5 cantidades primarias de las cuales 3 cantidades mecánicas:
- masa m kilograma kg
- longitud l metro m
- tiempo t segundo s
- temperatura T Kelvin K
- cant. subst. mole mol