## Slide 1: Análisis de Procesos
Balances de masa en estado estacionario con reacciones químicas

## Slide 2: Reactante límite
Reactante límite: es el reactante que se acaba primero cuando la reacción deseada alcanza su máxima conversión; se calcula en base a la estequiometría de la reacción
Reactantes en exceso: todos los reactantes otros que el reactante límite; el exceso se calcula en base a la cantidad de reactante límite alimentada y considerando solo la reacción química deseada

## Slide 3: Reactante límite
Ejemplo: un gas de fundición ingresa a la planta de ácido con la siguiente composición en base seca: SO2: 12%; O2: 9%; N2: 79%. Calcular el exceso de oxígeno y la composición del gas de salida, considerando que la conversión es de 95% y que todo el SO3 reacciona para formar ácido sulfúrico

## Slide 4: Conversión
La conversión es la fracción del reactante límite que reacciona; puede reaccionar tanto según la reacción deseada como también en otras reacciones; la conversión  está siempre entre 0 y 1; cuando se tiene una conversión 1, se habla de conversión total.

## Slide 5: Rendimiento
El rendimiento N es la fracción del reactante límite que reacciona para formar el producto deseado; El rendimiento N está siempre entre 0 y 1 e inferior o igual a la conversión. Se puede calcular a partir de la cantidad de producto generado, dividiendo por la fracción de factores estequiométricos

## Slide 6: Selectividad
La selectividad S es la razón entre rendimiento y conversión. Indica cual es la fracción del reactante límite reaccionado que reaccionó según la reacción deseada; la selectividad S está siempre entre 0 y 1.

## Slide 7: Producción de ácido nítrico
El ácido nítrico se produce por la reacción de amoniaco con aire. En un horno, 90% del NH3 reacciona según:
4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O
Mientras que el resto reacciona según:
4 NH3 + 3 O2  2 N2 + 6 H2O
Los gases de combustión se enfrían en un condensador donde toda el agua se condensa y donde se produce la reacción:
2 NO + O2  2 NO2

## Slide 8: Producción de ácido nítrico
Todo el NO se convierte a NO2. Los gases del condensador pasan a una torre de absorción donde ácido nítrico al 62% es producido mediante la reacción:
4 NO2 + O2 + 2H2O  4 HNO3
El flujo de agua del condensador no contiene óxidos de nitrógeno y los gases de salida del absorbedor solo contienen O2 y N2. El aire se alimenta con un exceso de 75% con respecto a la oxidación de NH3 a NO2.

## Slide 9: Balance por elemento
Ejercicio 3.4: combustión de Etano.
Etano puro (C2H6) es quemado completamente con aire para formar agua y dióxido de carbono (CO2). Por cada mol de etano, se alimentan 18 moles de aire.
Calcular la composición de flujo de salida y el exceso de aire alimentado.

## Slide 10: Ejemplo
Combustión de etano C2H6: composición del gas de salida: 1% C2H6, 8% CO2 y 1% CO.
Calcular el exceso de aire, la conversión, el rendimiento y la selectividad.

## Slide 11: Reciclo
Una corriente de reciclo es una corriente que devuelve parte del material de una corriente de salida de una unidad a una corriente de entrada de esta misma unidad o de otra unidad anterior en la secuencia del proceso. El objetivo del reciclo es ajustar las condiciones de la corriente de salida, reutilizar material o aumentar la conversión en un proceso con reacción química, recirculando reactante valioso no reaccionado.

## Slide 12: Reciclo
Ejemplos de reciclo:
a) En procesos de secado se recircula el aire húmedo de salida para ajustar la humedad de salida.
b) En procesos que emplean catalizadores sólidos, éstos se recirculan al proceso para volverlos a utilizar.

## Slide 13: Reciclo
Ejercicio 3.8: Producción de vitaminas (sin reacción química).La producción de compuestos farmacéuticos como penicilina, tetraciclina, vitaminas, etc... usualmente requiere separar sólidos suspendidos en una fase líquida. Esto se logra con centrifugado y luego secado de la torta húmeda. En particular, en un laboratorio farmacéutico se tiene el siguiente proceso para la producción de vitaminas:

## Slide 14: Reciclo

## Slide 15: Reciclo con reacción
En este caso, es importante distinguir la conversión global alcanzada en el proceso global de la conversión por pasada en el reactor.
Conversión global: G
Conversión por una pasada: 1

## Slide 16: Reciclo con reacción

## Slide 17: Reciclo con reacción
Conversión global: G
G = (F•yF – P•yP) / F•yF
Conversión por una pasada: 1
1 = (E•yE – S•yS) / E•yE
Notar que: E = R + F
S = R + P
G  1

## Slide 18: By pass
Una corriente de bypass es aquella que se salta una etapa (o más) del proceso y va directamente a una etapa posterior; se utiliza para controlar la composición de una corriente de salida de una unidad. Esto se logra mezclando la corriente de bypass con la corriente de salida en proporciones adecuadas. La corriente de bypass permite reducir el volumen tratado en el proceso y así reducir el tamaño de algunos equipos.

## Slide 19: By pass

## Slide 20: Purga
Una corriente de purga es aquella que, en un proceso con reciclo, se saca del sistema para evitar la acumulación de inertes o materiales indeseables asociados a la corriente de reciclo.

## Slide 21: Purga
Ejercicio 3.11: Licuefacción de carbón.
Desde hace mucho tiempo, se viene considerando la posibilidad de convertir carbón en algún combustible líquido más conveniente. Dos de los gases principales que se producen al reaccionar carbón con vapor son H2 y CO (proceso natural). Luego de ser limpiados, estos gases se pueden combinar para producir metanol:
CO + 2H2  CH3OH

## Slide 22: Purga
El metanol producido es separado y los gases no reaccionados se reciclan. Sin embargo, la presencia de metano en la alimentación hace necesaria la instalación de una purga para limitar la cantidad de metano a no más de 3,2% molar. Sabiendo que la composición de la alimentación (en % molar) es 67,3% H2, 32,5% CO y 0,2% CH4 y que la conversión por pasada en el reactor es de 18%, calcule los moles de reciclo y de purga por mol de gas alimentado. Calcule también la composición de la purga y la conversión global.

## Slide 23: Purga
Un ejemplo es la producción de amoníaco. En la producción de NH3, el proceso más utilizado es la reforma de vapor con gas natural licuado o nafta. El proceso involucra las siguientes reacciones:
reforma: CH4 + H2O  CO + 3 H2
shift: CO + H2O  CO2 + H2
metanación: CO + 3 H2  H2O + CH4
síntesis: 3 H2 + N2  2 NH3
En la etapa final, el gas de síntesis es aproximadamente una mezcla 3:1 de hidrógeno y nitrógeno y el resto lo componen metano (0,9%) y argón (0,3%).

## Slide 24: Purga
Para favorecer la reacción de síntesis, esta mezcla gaseosa se comprime hasta cerca de 200 atm. Una vez presurizada y mezclada con el gas de reciclo, la corriente entra al convertidor de síntesis, en donde amoníaco se forma catalíticamente a 400 - 500ºC. El NH3 se recupera como líquido por medio de refrigeración y el gas de síntesis no reaccionado se recicla. En la etapa de síntesis, parte del gas se debe purgar para evitar la acumulación de argón y metano.

## Slide 25: Purga
Sin embargo, la purga provoca una pérdida considerable de hidrógeno que debe ser minimizada por el diseñador. La taza de purga se ajusta de tal forma que con el material purgado se mantenga la economía del proceso.
En un proceso estacionario con reacción química, se puede establecer un balance de masa simple para las especies inertes. En este caso:
{acumulación} = 0 = {inerte en la alimentación fresca} - {inerte en la purga}

## Slide 26: Purga

## Slide 27: Balance de masa con equilibrio
La gran mayoría de las reacciones químicas son reacciones de equilibrio y termodinamicamente, no se puede alcanzar una conversión completa. Por ejemplo, la reacción de oxidación de SO2:
SO2 + ½ O2  SO3
El equilibrio depende de la temperatura y se calcula a partir del Kp de la reacción:
Kp = pSO3/ (pSO2 x pO21/2)

## Slide 28: Balance de masa con equilibrio
El equilibrio termodinámico se aplica siempre a la corriente de salida del reactor.
Un error típico consiste en mezclar en el cálculo del equilibrio componentes de la corriente de entrada y de la corriente de salida.

## Slide 29: Producción de estireno
El estireno se produce por deshidrogenación catalítica del etil-benceno.
La reacción es de equilibrio y a 500 (ºC) la constante de equilibrio Kp = 100 mbar; PT = 1 bar
a) ¿Cuál es la conversión máxima alcanzable en un reactor al cual se alimenta etil-benceno puro?
b) ¿Cómo se diseñaría un proceso industrial de producción de estireno?

## Slide 30
Especie
Entrada
(moles)
(moles)
Yi
Pi
Etil Benceno
1
1 -  e
Estireno
0
 e
Total
1
1 + e
1
PT
Salida
Hidrógeno
0
 e