## Slide 1: IQ46B Operaciones de Transferencia I
Transferencia de Masa I:
“Lixiviación”

## Slide 2: Lixiviación
Es una operación de transferencia de masa que consiste en la disloución preferente de uno o más componentes de una muestra sólida por contacto con un componente líquido.
Esta operación tiene una gran importancia en la industria metalúrgica, donde el componente de interés es el metal precioso, que es retirado del sólido mediante métodos químicos como biológicos.

## Slide 3: Tipos de Lixiviación:
Operación en estado no estacionario:
Lixiviación In Situ.
Lixiviación a la Intemperie.
Tanques de percolado.
Operación en continuo:
Lixiviación durante el molido.
Tanques agitados.
Lixiviación de semillas vegetales.

## Slide 4: Lixiviación óptima
Para que exista un proceso de obtención del material óptimo, se deben cumplir las suguientes condiciones:
Gran área de contacto entre las fases.
Temperatura de contacto.
Propiedades del extractante o líquido que lixivia.
Otros.

## Slide 5: Método de cálculo:
Para realizar los cálculos de determinación de la cantidad de material a procesar, se debe conocer, como base de cálculo, las condiciones de equilibrio para el sistema de trabajo.
Equilibrio: Concepto que se refiere a las condiciones en las cuales una sustancia coexiste de forma estacionaria en 2 o más fases de un sistema. En otras palabras, es la condición donde no existe transferencia de masa entre las fases.

## Slide 6: Definiciones:
En todo sistema de lixiviación, coexisten 3 entes principales:
Solvente líquido puro (S).
Sólido libre de material o inerte (I).
Material de interés, que es aquel que realiza la transferencia de masa (M).

## Slide 7: Definiciones:
Se define la concentración del sólido inerte como:

## Slide 8: Definiciones:
Las composiciones del material de interés se definen en función de la fase como fracciones másicas en base libre de sólido inerte:
x : fracción de M en la solución.
y : fracción de M en el sólido. Esta es la fase que se considera en equilibrio.

## Slide 9: Sistema de Coordenadas:
Sólido seco: y =1.
Solvente puro: N = 0; x = 0.

## Slide 10: Lixiviación en una etapa:
Nomenclatura:
I: masa de inerte.
F: masa de M + masa de S en el sólido a lixiviar.
E1: masa de M + masa de S en el sólido lixiviado.
R0: masa de M + masa de S en el líquido disolvente.
R1: masa de M + masa de S en la solución lixiviada.

## Slide 11: Lixiviación en una etapa:
I, F, NF, yF
R1, x1
R0, x0
I, E1, N1, y1

## Slide 12: Lixiviación en una etapa:
Balance de Inertes:
Balance de soluto (M):
Balance de disolvente (S):

## Slide 13: Lixiviación en una etapa:
Balance de M + S:
Cuyas coordenadas corresponden a:

## Slide 14: Lixiviación en una etapa:
N vs y*
F
R0
M1
E1
R1
N vs x

## Slide 15: Lixiviación en varias etapas a corriente cruzada:
I, F
I, E1
R2
I, E2
R2
R1
R1
R0
I, E3
R3

## Slide 16: Lixiviación en varias etapas a corriente cruzada
Para este sistema, se debe considerar los mismos balances que el caso anterior, con la salvedad de que ahora se tratan de varias etapas, con los respectivos flujos de entrada y salida.

## Slide 17: Lixiviación en varias etapas a corriente cruzada:
N vs y*
F
R0
M1
E1
R1
M2
E2
R2
M3
E3
N vs x

## Slide 18: Lixiviación en varias a etapas en contracorriente:
1
2
i
n
R1, x1
I,F,NF,yF
E1
N1
y1
I, En,Nn, yn
Rn
xn
En-1
Nn-1
yn-1
R3
x3
E2
N2
y2
R2
x2
Rn+1, xn+1

## Slide 19: Lixiviación en varias etapas a contracorriente:
Balance global para la solución (S):
El balance de la masa de S + masa de M:
Las coordenadas de M corresponden a:

## Slide 20: Lixiviación en varias etapas a contracorriente:
Las ecuaciones anteriores se reordenan de modo que:
En cualquier etapa, realizando un balance de solución se puede obtener:
Donde el delta representa la diferencia cte entre los flujos del sistema.

## Slide 21: Lixiviación en varias etapas a contracorriente:
N vs y*
F
Rn+1
M
E1
R1
E2
R2
En
N vs x
R
R3

## Slide 22: FIN
Dudas, Consultas, Sugerencias, etc.