## Slide 1: Esta experiencia está diseñada para poder estudiar los fenómenos de transferencia simultánea de calor y materia que ocurren durante una operación de humidificación de aire utilizando agua caliente.

## Slide 2: ambos fluidos circulan en contracorriente.

## Slide 3: El equipo corresponde a una columna rellena cilíndrica. La altura del relleno es 40" y el diámetro de la columna es 6". El relleno corresponde a anillos Rasching de 3/4" (cilindros huecos de vidrio).

## Slide 4: El circuito de agua está constituido por un estanque termostatizado, una bomba centrífuga, tuberías de cobre de 3/4", una manguera de retorno de líquido al estanque, una placa orificio (conectada a un manómetro de mercurio, Hg)

## Slide 5: El circuito de aire está conformado por un compresor, tuberías de cobre de 3/4", una placa orificio (conectada a un manómetro de tretracloruro de carbono, CCl4) y dos pares de termocuplas, a la entrada y salida del aire de la torre, para medir la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo en ambos puntos.

## Slide 6: además se dispone de termocuplas a la entrada y a la salida de la columna para medir la temperatura del agua.

## Slide 7: Calibración de las placas orificio 1) Aire: Q (m3/hr) = 3.01 ×Δh0.49 , Δh (cm. CCl4 ), a 18º C 2) Agua: Q (L/min.) = 1.04 ×Δh0.51 , Δh (cm. Hg.)