## Slide 1: Elección de sistemas de separación

## Slide 2: Parámetros de Diseño de una separación
Eficiencia, cuan bien separa los compuestos
Capacidad, la velocidad a la cual puede procesar el material sin perder eficiencia
Tipos de mezclas:
- Heterogéneas Gas-líquido
        Sólido-líquido
    Sólido-gas
-Homogéneas Gas- Gas
Líquido-Líquido Sólido-Sólido

## Slide 3
Mezclas Heterogéneas
Llevar a cabo una separación de fases, por ser lo más simple.
    gas-líquido
    Sólido-líquido
    Sólido-gas
    Líquido-liquido (inmiscible)
    Sólido-Sólido
Llevar a cabo las separaciones de las partes homogéneas

## Slide 4
Operaciones
  Sedimentación
  Centrifugación
  Decantación
  Filtración
  Flotación

## Slide 5
Mezclas Homogénea
La separación se puede llevar acabo por:
  Adición (solventes)
  Formación de otra fase (evaporación, condensación).
Se aprovecha la partición de los solutos y el enriquecimiento de un soluto en una fase.
- Las primeras propiedades que se aprovechan:
- Densidad
- Tamaño

## Slide 6
Claves
-Separación de compuestos de bajo peso molecular
Destilación a alta presión para aumentar la temperatura de condensación y realizar una condensación con agua de enfriamiento si es posible en el condensador de la columna.
De lo contrario, los compuestos de peso molecular pequeño requieren el uso de un refrigerante en el condensador => aumento en el costo.
  Alternativas absorción, adsorción o membranas.
Compuestos de alto peso molecular sensibles al calor
    Destilación al vacío

## Slide 7
Compuestos con baja concentración
  Adsorción y absorción, más efectivas que las destilaciones
Separación de clases de compuestos
- Compuestos aromáticos de alifáticos
Extracción líquido-líquido

## Slide 8
-Mezclas con volatilidad baja o comportamiento azeótropo.
  Destilación extractiva, cristalización y extracción líquido-líquido
Mezclas de compuestos volátiles de otros no volátiles (común)
    Evaporación o secado
Compuestos condensables de otros no-condensables
  Realización de condensación parcial seguida de un separador de fases, destilación flash.

## Slide 9: Ejemplos
Operación | Agente Separador | Ejemplo
Absorción | Solvente | Remoción de CO2 y H2S del gas natural con aminas
Cristalización | Remoción del calor | Producción de sales
Secado | Calor | Cerámicas, plásticos, alimentos, fármacos, madera
Destilación | Calor | Separación de propileno/propano, producción de gasolina a partir de petróleo
Membranas Electro diálisis | Membranas | Separación de H2 de HC, concentración de jugos Desalinización de agua
Cromatografía | Adsorbente | Separación de proteínas, azucares y orgánicos

## Slide 10
Separación Gas-Gas
Para separar gases se debe tener en cuenta:
¿ Cuál es la mejor localización ?
¿ Cuál es el sistema más barato?
LOCALIZACIÓN
Reciclo
Reactor
Purga
Efluente
No colocar
Efluente > Reciclo> Purga

## Slide 11
Corriente de reciclo
Corriente de vapor efluente del proceso
Corriente de Purga
Previene la pérdida de materiales valiosos o no-deseados
Previene el reciclo de ciertos compuestos
Localización
Componentes
    Valioso
    Dañinos

## Slide 12
Reglas
Colocar el sistema de recuperación de gases
En la corriente purga si hay una cantidad significativa de material valioso que se está perdiendo, dado la corriente de purga tiene menor volumen que la corriente de proceso, luego la carga de separación será menor.
En la corriente de reciclo si hay especies dañinas para la operación del reactor en esta corriente o si el reciclo de algunos componentes perjudica la distribución de productos. La corriente de gas recirculado generalmente contiene el segundo menor flujo dentro de las corrientes gaseosas del proceso.

## Slide 13
En la corriente de vapor efluente si las opciones 1 y 2 son válidas en forma simultánea, dado que así se cumple con los dos objetivos en forma simultánea.
No usar separación si ninguna de las opciones 1 y 2 son válidas.

## Slide 14
Operaciones más comunes:
Condensación parcial, o con alta presión, con baja temperatura ó ambas,
Absorción
Adsorción
Separación por membrana
Separación por reacción

## Slide 15
Estrategia
Diseñar primero el sistema de separación de gases antes que considerar el sistema de separación de líquidos.
    Generalmente la separación de gases genera una corriente líquida, que deberá ser purificada.
Si se utilizan absorbedores de gas se deben introducir reciclos entre los sistemas de separación.
Se necesita estimar el tamaño y los costos de cada unidad para determinar cual será la opción más barata.

## Slide 17
Combinación de Sistemas de Separación de Gases con el Sistema de Separación de Líquidos.
Se utilizan un condensador parcial y un tambor flash para separar el fluente del reactor, algunos de los componentes líquidos serán arrastrados por la corriente de vapor y no se podrán recuperar.
Si hay sólo una pequeña cantidad de vapor en la corriente que sale del condensador parcial y si se elige la destilación como la primera operación en el sistema de separación de líquidos es conveniente eliminar el tambor flash e introducir el efluente del reactor directamente en la columna de destilación.

## Slide 18
El diámetro de la columna de destilación que se alimenta con una corriente bifásica será mayor puesto que es necesario trabajar con una mayor flujo de vapor, sin embargo, este aumento en los costos será menor que el costo asociado con el uso de un sistema de separación de gases que recupere los componentes líquidos arrastrados por la corriente de vapor que sale del separador flash.

## Slide 19
Sistema de Separación de Líquidos
  ¿ Cómo deberían removerse los componentes livianos que pueden contaminar el producto?
  ¿ Cuál será el destino de los componentes livianos?
  ¿ Se debe reciclar o separar los componentes que forman azeótropos como reactantes?
  ¿ Cuales son las separaciones que se pueden realizar por destilación?
  ¿ Cuál es la secuencia de las columnas que se deben utilizar?
  ¿ Cómo se deben realizar las separaciones si la destilación no es factible?

## Slide 20
Componentes livianos
Algunos componentes livianos estarán disueltos en el liquido efluente del separador flash y normalmente algunos estarán disueltos en la corriente de líquido que salen del sistema de separación de gases. Si los componentes livianos pueden contaminar el producto deberán removerse.
Alternativas:
Caída de presión o aumento de la temperatura de la corriente y remoción de los componentes livianos en un separador de fases o tambor flash.
Colocar un condensador parcial en la columna que separa el producto principal.

## Slide 21
Colocar una salida lateral del producto en la columna que separa el producto principal.
Colocar una columna de separación de los componentes livianos antes de la columna que separa el producto principal.
Las alternativas están ordenadas en orden creciente de costos
Si es posible la corriente de gases debe recirculares al sistema de separación de gases

## Slide 22
Destino de los Componentes Livianos
Los componentes livianos se pueden:
    ventilar (purgar)
        Si estos componentes tienen bajo valor, si no hay problemas de contaminación
    quemar
        Si tienen problemas de contaminación
    usar como combustible
        Si los componentes livianos son combustibles se debe tratar de recuperarlos y usarlos dentro de la planta en lo posible.

## Slide 23
    recircular al sistema
        si estos componentes son valiosos y no contaminan el producto se debe tratar de recuperarlos y reciclarlos al proceso.
El método de remoción de los componentes livianos y su destino dependerá del tipo y cantidad de estos compuestos, es por ello que se recomienda manejarlos como variables de diseño antes de tomar la decisión.

## Slide 24
Azeótropos con Reactantes
Si un componente forma un azeótropo con un reactante, se puede:
  Separar el azeótropo y recircular el reactante solamente.
    Requiere dos columnas, lo cual es más caro
  Reciclar el azeótropo
    Se deberá sobredimensionar todos los equipos involucrados en el ciclo de recirculación para poder manipular un flujo extra de componentes recirculados.
Se necesita evaluar ambas alternativas antes de tomar la decisión.

## Slide 25
Destilación
Método más barato para separar mezclas de líquidos.
PERO, Si la volatilidad relativa de dos compuestos con temperaturas de ebullición similares es menor que 1.1, la destilación será un método caro de separación.
  Se requerirá una gran razón de reflujo, una gran cantidad de vapor para calentar, la columna deberá ser grande al igual que los condensadores y rehervidores; con lo cual los costos serán elevados.

## Slide 26
¿ Qué hacer?
Se deben agrupar estos compuestos y ser tratados como si fueran un solo componente, ie, se debe diseñar la mejor secuencia de destilación para el grupo y los otros componentes de la mezcla
Se deberán separar las especies agrupadas usando otra tecnología de separación.

## Slide 27
Comp Volatilidad
A 3.2
B 1.7
C 1.6
D 1.0
E 0.4
A
B,C,D, E
B,C
D, E
B
C
D
E
EJEMPLO

## Slide 28
Secuenciamiento de Columnas de Destilación Simples
(columnas con una corriente de tope y una de fondo)
Separación de una mezcla de tres especies (sin azeótropos)
Se puede remover el componente más liviano ó el componente más pesado
Separan los otros dos componentes remanentes.

## Slide 29
Secuenciamiento de Columnas de Destilación Simples
Cuando el número de especies en la mezcla aumenta, el número de alternativas de separación aumenta muy rápidamente
Las separaciones posibles de realizar para una mezcla que contiene 5 especies son 14
Número de componentes
2
3
4
5
6
Número de secuencias
1
2
15
14
42

## Slide 30
 | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | A/BCDE A/BCDE A/BCDE A/BCDE A/BCDE AB/CDE AB/CDE ABC/DE ABC/DE ABCD/E ABCD/E ABCD/E ABCD/E ABCD/E | B/CDE B/CDE BC/DE BCD/E BCD/E A/B A/B D/E D/E A/BCD A/BCD AB/CD ABC/D ABC/D | C/DE CD/E B/C B/CD BC/D C/DE CD/E A/BC AB/C B/CD BC/D A/B A/BC AB/C | D/E C/D D/E C/D B/C D/E C/D B/C A/B C/D B/C C/D B/C A/B

## Slide 31
Heurísticas Generales
Remover las especies corrosivas tan pronto como sea posible.
Las especies corrosivas el material de construcción de las columnas es más caro, que si estas no están presentes
Remover las especies reactivas o monómeros tan pronto como sea posible.
    Las especies reactivas modifican el problema de separación
  Los monómeros ensucian los rehervidores y se debe operar la columna en condiciones de vacío para disminuir los flujos en el tope y las temperaturas en el fondo, de tal forma que la velocidad de polimerización sea insignificante.
  Las columnas que operan a vacío son más costosas que las que operan a presión y además se trata de evitar el aumento en los costos de limpieza de la columna.

## Slide 32
Remover los productos como destilados
Remover las corrientes que se va a reciclar como destilados, en particular si las corrientes son recicladas a un reactor de lecho fijo.
    Para evitar la contaminación o acumulación de impurezas en el reactor.
    Si es necesario remover una especie o corriente como producto de cola, ésta generalmente se toma como fase vapor desde el hervidor y luego se condensa.
Las purgas se pueden tomar de la fase líquida de los rehervidores, con lo cual se evita la acumulación de contaminantes en el proceso

## Slide 33
Otras heurísticas para el secuenciamiento de columnas simples:
Los más abundantes primero (Composición de la corriente)
Los más livianos primero (Volatilidad)
Separaciones con alta recuperación al final
Separaciones difíciles al final (Volatilidad)
Prefiera las separaciones en partes iguales (Composición de la corriente)
La separación siguiente debería ser más barata

## Slide 34
Posibles conflictos
Si la especie más abundante es la más pesada, se produce un conflicto entre las heurísticas 1 y 2.
Si se modifica la conversión de un proceso, con lo cual el reactivo no reaccionado podrá ser la especie más abundante (si la conversión es baja) o el menos abundante (si la conversión es alta), con lo cual las reglas heurísticas indican que el secuenciamiento de las columnas se deberá cambiar si se altera la conversión del proceso (u otra variable de diseño similar)
Las reglas heurísticas son recomendaciones para el caso de columnas simples que están aisladas del resto del proceso, de tal forma que se pueden obtener distintos resultados si se consideran las interacciones entre el tren de destilación y el resto de la planta.

## Slide 35
Interacciones entre el Sistema de Separación y el Resto de la Planta

## Slide 36
Interacciones Entre el Sistema de Separación y el Resto de la Planta
Hay un número distinto de columnas involucradas en el ciclo de recirculación del líquido, con lo cual los costos de reciclo serán diferentes.
La conversión óptima corresponde a un compromiso entre las pérdidas de selectividad y el costo del reciclo, esto será diferente para los dos casos.
  La comparación deberá realizarse para las condiciones de procesamiento óptimas de cada alternativa de proceso
  La selección de la secuencia óptima de separación no puede estar aislada del diseño de las otras partes del proceso, de tal forma que el diseño del sistema de separación se realice con el flujo y composiciones óptimos de operación del proceso completo.

## Slide 37
  Aquí aparece la siguiente heurística:
  “Seleccionar la secuencia que minimiza el número de columnas en un ciclo de recirculación”

## Slide 38
  Columnas Complejas
Las columnas complejas a menudo son más baratas que dos columnas simples
    se debe considerar su uso en el procedimiento de diseño teniendo en cuenta que se generará un mayor número de procesos alternativos.

## Slide 39
Otros Tipos de Separaciones
Si la destilación no es aplicable, las alternativas son las siguientes:
      Extracción
      Destilación azeotrópica
      Destilación reactiva
      Cristalización
      Adsorción
      Reacción, etc.
En la mayoría de los casos, estas tecnologías de separación requieren múltiples etapas para reemplazar a la destilación convencional, además de ser normalmente más caras.

## Slide 40
Ejemplo Extracción
Con la extracción se puede realizar lo mismo que con la destilación de la mezcla B-C, aunque el grado de separación requerido debe ser menor.
Este menor grado de separación requerido hace disminuir suficientemente los costos para pagar la columna de extracción y las otras dos o más columnas de destilación.

## Slide 41
La alimentación (punto 1) se contacta en una columna de extracción que opera en contracorriente con un solvente S (Punto 2).
Normalmente se desea recuperar el 99% o más del componente B (punto 3).
El solvente se remueve usando una columna de destilación para obtener la corriente de producto para el componente B (punto 5)

## Slide 42
Diagrama Trifásico
100%B
100% C
100% S

## Slide 43
La mezcla obtenida a la salida del destilador (punto 6) corresponde a una mezcla binaria de B y C, que era la separación original que se trató de realizar, excepto que es más concentrada que la alimentación original.
Cuando se requiere separar B y C por destilación normal, se puede fijar la especificación de la corriente de cola para obtener C lo más puro posible (punto 7) y la composición del destilado similar a la mezcla de alimentación original (punto 1)