## Slide 1: Presentación Tarea ME42A
Grupo:
Roberto Estay
Fernando Hernández
15 de noviembre de 2005
Profesor: Oscar Bustos

## Slide 2: Enunciado
Una barra cilíndrica de acero de largo 10’’ y 2’’ de diámetro es cubierta por una delgada capa de plomo, la cual está fuertemente adherida a la superficie cilíndrica de la barra. Una fuerza axial F y un momento de torsión M son aplicados al cilindro, el momento es constante e igual a M=Gs*F*R/Es durante todo el tiempo de carga, donde R es el radio del cilindro.
F
F
Capa de plomo
R=1’’
L=10’’
M
M

## Slide 3: Suposiciones
La fuerza y el momento en la capa de plomo son insignificantes comparadas con la fuerza y el momento en la barra de acero.
El plomo es perfectamente plástico rígido, es decir, no hay tensión elástica y tampoco trabajo de endurecimiento.
La tensión en la capa de plomo es uniforme.
El módulo de Young para el acero es Es=3x107 psi, el módulo de rigidez es Gs=1,1x107 psi, y el módulo de Poisson es =1/3

## Slide 4: Preguntas
¿Cuál es el incremento de deformación plástica en el plomo al aumentar la fuerza de F a F + dF?
¿Cuál es la distribución del esfuerzo en la capa de plomo luego del aumento en la fuerza?

## Slide 5: Desarrollo
dε=dσ/E+(2/3)σdλ (1)
dγ=dτ/2G+ σdλ (2)
Criterio de Von Mises σ2 + 3τ2 = Y2 (3)
De (1),(2) y (3) se obtiene la sgte relación
3dL/rdφ=σ/τ+(L/r)(3dσ/Edφ-σdτ/τGdφ)
Utilizando la aproximación E=3G obtenemos

## Slide 6: Desarrollo (2)
3dL/rdφ=σ/τ-(Y2L/Gσr)(1/τ)(dτ/dφ)
Como τ=cte en la zona plástica, entonces (dτ/dφ)=0
=>3dL/rdφ=σ/τ
Por otro lado sabemos que
τ=2Mr/πR4 (a)
Pero como M=GRF/2E (b)
(a) con (b) => τR2/2r=(GR/2E)F/πR2
y como F/πR2=F/A=σ nos queda que:
σ/τ=RE/Gr (c)

## Slide 7: Desarrollo (3)
Usando el criterio de Von Mises
σ2 + 3τ2 = Y2 (d)
(c) con (d) =>
τ=GrY/(3G2r2+R2E2) ½
σ=REY/(3G2r2+R2E2) ½
Si evaluamos para r=R, nos queda:
τ=GY/(3G2+E2) ½ (e)
σ=EY/(3G2+E2) ½ (f)

## Slide 8: Desarrollo (4)
Usando que 3G=E y reemplazando en (e) y (f) nos queda:
τ=(3) ½Y/6
σ=(3) ½Y/2

## Slide 9: Bibliografía
Chakrabarty,J. “Theory of Plasticity”
Ferdinard Beer. “Mechanics of Materials”