## Slide 1: ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas
Engranajes Tornillo Sinfin y Cónicos
Profesor: Roberto Corvalán P.
Ayudante: Darren Ledermann M.
dlederma@cec.uchile.cl

## Slide 2: Engranajes Cónicos Rectos
Se utilizan cuando se debe cambiar de ángulo la dirección de la potencia a transmitir
Operan como dos conos en contacto
Uso común: Cambio de dirección en 90°, aunque otros ángulos son utilizados también
Utilizados cuando el ruido no es un factor importante y son de costo bajo
Nomenclatura equivalente a engranajes rectos

## Slide 3: Engranajes Cónicos Helicoidales
Uso similar a cónicos rectos, pero se utilizan en situaciones de mayor velocidad de rotación y donde el ruido si es un factor importante a considerar

## Slide 4: Engranajes Sinfín-Corona
Gran capacidad de reducción de la velocidad
Transmisión por deslizamiento puro, no rodadura pura
Eficiencia menor de transmisión por efectos de roce en deslizamiento

## Slide 5: Engranajes Cónicos Rectos
tan  =
NP
NG
tan  =
NG
NP
N` =
2  rb
p
: ángulo de paso piñón
: ángulo de paso rueda
NP : número de dientes piñón
NG : número de dientes rueda
N` : número virtual de dientes (aprox Tredgold)
p : paso circular en el extremo mayor de dientes

## Slide 6: Engranajes Cónicos Rectos

## Slide 7: Engranajes Cónicos Rectos - Fuerzas
Wt =
Wr = Wt tan  cos 
T
rmed
Wa = Wt tan  sen 
T : par torsor
Wt :componente tangencial de la fuerza de contacto
Wr :componente radial de la fuerza de contacto
Wa :componente axial de la fuerza de contacto
rmed : radio de paso en el punto medio deldiente
: ángulo de presión
 : ángulo de paso

## Slide 8: Engranajes Cónicos Rectos - Esfuerzos
 =
Wt P
Kv F J
 : esfuerzo flexión
Wt : carga transmitida
P : paso diametral
Kv :fact. de velocidad
F : ancho de cara (flexión)
J : factor geométrico
H = - CP
Wt
Cv F dp I

nG = K0 Km n
CP :coeficiente elástico
Cv :factor de velocidad
I : factor geométrico (durabilidad de superficie)
 : ángulo de avance
nG :factor de seguridad de los engranajes
K0 :factor de sobrecarga
Km :factor de distribución de carga
n : factor de seguridad convencional

## Slide 9: Engranajes Cónicos Rectos – Factor Geométrico J

## Slide 10: Engranajes Cónicos Rectos – Coeficiente Elástico cp

## Slide 11: Engranajes Cónicos Rectos – Factor Geométrico I

## Slide 12: Engranajes Cónicos Rectos – Resistencia
Se = kakbkckdkekf Se´
SH =
CL·CH
CT·CR
SC
SC = 0.4 · HB – 10 Kpsi

## Slide 13: Engranajes Cónicos Espirales

## Slide 14: Engranajes Cónicos Espirales - Fuerzas
Wt =
T
rmed
Espiral derecha giro horario y
espiral izquierda giro anti-horario:
Wa =
Wt
cos 
(tan n sen  -sen  cos  )
Wr =
Wt
cos 
(tan n cos  -sen  sen  )
Espiral derecha giro horario y espiral izquierda giro anti-horario:
Wa =
Wt
cos 
(tan n sen  +sen  cos  )
Wr =
Wt
cos 
(tan n cos  -sen  sen  )

## Slide 15: Engranajes Cónicos Espirales - Esfuerzos
 =
Wt Pt
Kv F J
H = - CP
Wt
Cv F dp I

nG = K0 Km n

## Slide 16: Engranajes Cónicos Espirales – Factor Geométrico J

## Slide 17: Engranajes Cónicos Espirales – Factor Geométrico I

## Slide 18: Engranajes Cónicos Espirales – Resistencia
Se = kakbkckdkekf Se´
SH =
CL·CH
CT·CR
SC
SC = 0.4 · HB – 10 Kpsi

## Slide 19: Tornillo Sinfín - Corona

## Slide 20: Tornillo Sinfín – Corona - Definiciones
dG =
C 0.875
3.0
< dG <
NG pt

C 0.875
1.7
L = px Nw
tan  =
L
 dw
dG : diámetro paso corona
dw : diámetro paso tornillo
NG : Nº dientes corona
Nw : Nº entradas tornillo
pt : paso circular transversal
C : distancia entre centros
L : avance
 : ángulo de avance

## Slide 21: Sinfín Corona: Ángulos de presión de avance y alturas de dientes

## Slide 22: Sinfín Corona: Análisis de fuerzas
Wx = W cos n sen 
Wy = W sen n
Wz = W cos n cos 
WWt = -WGa = Wx
WWr = -WGr = Wy
WWa = -WGt = Wz
W : fuerza resultante
Wi : componentes ortogonales (x,y,z)
WWt :componente tangencial en el tornillo
WWr :componente radial en el tornillo
WWa :componente axial en el tornillo
WGt :componente tangencial en la corona
WGr :componente radial en la corona
WGa :componente axial en la corona

## Slide 23: Sinfín Corona: Análisis de fuerzas
Considerando que el contacto se hace por deslizamiento y no rodadura:
Wx = W (cos n sen  +  cos  )
Wy = W sen n
Wz = W (cos n cos  +  sen  )
Wf =  W =
 WGt
 sen  - cos n cos 
WWt = WGt
cos n sen  +  cos 
 sen  - cos n cos 

## Slide 24: Sinfín Corona: Rendimiento
 =
WWt (sin fricción)
WWt (con fricción)
 =
cos n -  tan 
cos n +  cot 
Velocidades:
VW
VG
VS

VW = VG + VS
VS =
VW
cos 
VS : velocidad relativa
VW : veloc. en línea de paso tornillo
VG : veloc. en línea de paso corona

## Slide 25: Sinfín Corona: Rendimiento

## Slide 26: Sinfín Corona: Esfuerzos
 =
WGt
pn FG y
pn = px cos 
WGt = Ks dG 0.8 Fe Km Kv
 : esfuerzo flexión
WGt : carga transmitida admisible
pn : paso circular normal
px : paso circular axial
FG : ancho de cara corona
y : factor de forma
: ángulo de avance
Ks :fact. corrección tamaño y material
Km :fact. corrección relación de velocidades
Kv :fact. de velocidad
Fe :ancho efectivo de cara: menor valor entre ancho de cara rueda y 2/3 diámetro paso tornillo

## Slide 27: Sinfín Corona: Factores

## Slide 28: Sinfín Corona: Factores

## Slide 29: Sinfín Corona: Potencia
H =
WGt dG nW
126000 mG
+
VS Wf
33000
H : potencia nominal de entrada, HP
WGt : carga transmitida admisible
dG : diámetro paso corona
nW : velocidad tornillo, rpm
mG : relación de transmisión NG / NW
Wf :fuerza de fricción
VS :velocidad de deslizamiento en tornillo