## Slide 1
Contaminación atmosférica y herramientas para su gestión: normas ambientales
Fernando Farías. PhD( c), MSc, ICQ
CONAMA Nacional
Depto.Control de la Contaminación
La Serena, 3 de Agosto 2005

## Slide 2
Norma Ambientales
Consideraciones previas:
Toda actividad humana produce alteraciones y niveles de contaminación en el medio ambiente.
La constitución política del Estado establece:
  El derecho de todos los chilenos de vivir en un ambiente libre de contaminación
  El derecho de promover iniciativas de desarrollo económico en la medida que no pongan en peligro el bien común

## Slide 3
Una Norma ambiental es un acuerdo social que establece el nivel de contaminación que considera aceptable para la protección de la población o el medio ambiente.
Contaminación: La presencia en el ambiente de sustancias, energías o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente
Norma Ambientales

## Slide 4
La Ley de Bases del Medio Ambiente, N°19.300, define los siguientes tipos de normas:
  Normas Primarias de Calidad Ambiental
  Normas Secundarias de Calidad Ambiental
  Normas de Emisión
Norma Ambientales

## Slide 5
Norma Primaria de Calidad Ambiental
  “ Aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos , máximos o mínimos permisibles de elementos , compuestos, sustancias, derivados químicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el medio ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población”.
 Su objetivo de protección es la vida y la salud de la población
Ej: Norma de Plomo
Normas de Calidad

## Slide 6
Norma Secundaria de Calidad Ambiental
 Su objetivo de protección es la protección del medio ambiente o la preservación de la naturaleza ( especies de flora, fauna, ecosistemas, suelos, aguas, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general el patrimonio cultural)
Ej: Norma de dióxido de azufre para todo el país
Normas de Calidad

## Slide 7
La que establece la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora
  Puede tener distintos objetivos de protección
  Puede ser usada como instrumento de prevención de la contaminación o de sus efectos , o como instrumento de gestión inserta en un plan de descontaminación o prevención
  Ej: Norma de emisión de arsénico
Normas de Emisión

## Slide 8
RESOLUCION APROBACION
ANTEPROYECTO (Publicación)
ANALISIS GENERAL
DE IMPACTO
ECONOMICO
Y SOCIAL (2)
50 días
PROGRAMA PRIORIZADO DE NORMAS
ANALISIS OBSERVACIONES FORMULADAS (4)
150 días
PROCEDIMIENTO DE DICTACION DE NORMAS AMBIENTALES
Proceso
Elaboración
Anteproyecto
de Norma
Proceso
Elaboración
Proyecto
Definitivo
de Norma
Proceso
Consulta
Anteproyecto
de Norma
PRESENTACION PROYECTO DEFINITIVO
AL CONSEJO DIRECTIVO DE CONAMA
15 días
(1), (2), (3) y (4) etapas Art. 32, Ley 19.300
RESOLUCION DE INICIO PROCESO (Publicación)
Plazo recepción de antecedentes (< 70 días) -- Crea expediente público
FORMACION COMITE
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS (1)
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO
CONSULTA
PUBLICA (3)
60 días
CONSULTA A
CONSEJOS
CONSULTIVOS (3)
ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO
45 días
SOMETIDO A CONSIDERACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

## Slide 9
Normas para el Control de la Contaminación Atmosférica
Normas de calidad primaria vigentes en el país:
    Material Particulado Respirable MP10 ( D.S. Nº 59/98, y Nº 45/01)
    Anhídrido Sulfuroso (SO2) ( D.S. Nº 113/2002)
    Monóxido de Carbono (CO) ( D.S. Nº 115/2002)
    Ozono (O3) ( D.S. Nº 112/2002) )
    Dióxido de Nitrógeno (NO2). ( D.S. Nº 114/2002)
    Plomo ( D.S. Nº 136/00)

## Slide 13
Normas para el Control de la Contaminación Atmosférica
Normas de emisión para Fuentes Fijas:
    As (D.S. Nº 165/98).
    Olores Molestos (compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa sulfatada( D.S. N° 167/99).
    MP para Fuentes Fijas Región Metropolitana (Decreto Supremo N° 4/92 Min. D.S Nº 58/2003).
    CO, SO2 (D.S Nº 58/2003).
    MP Combustión Residencial (D.S Nº 58/2003)

## Slide 14
Normas para el Control de la Contaminación Atmosférica
Normas de Emisión para Fuentes Móviles:
Monóxido de Carbono, Hidrocarburos Totales, Óxidos de Nitrógeno y Material Particulado para buses, camiones con motores diesel (D. S. N° 130/2001y D.S Nº55 , MINTRATEL) y vehículos livianos y medianos RM (D.S 58/2003).
Motocicletas ( D.S Nº 104/2000)
Hidrocarburos no metánicos para vehículos livianos y medianos a gas ( DS N° 131/2001).
En tramitación:
NOx para revisión técnica de vehículos con convertidor catalítico.
Vehículos livianos, Medianos y Pesados (revisión del los D.S. 54, 55 y 211).

## Slide 15
Normas en Elaboración o por Iniciar
Revisión de la norma de arsénico emitido al aire
Norma de Emisión de Gases para Fuentes categorizadas como Grupos Electrógenos y Turbinas a Gas.
Norma de emisión de partículas para fuentes fijas y grupales (PM10).
Norma Emisión para Artefactos de uso Residencial a Leña.
Revisión del D.S 4/94 de MINTRATEL que regula las emisiones de los vehículos livianos, medianos y pesados existentes.

## Slide 16
Objetivo:
Proteger a la población de los efectos agudos y crónicos del Material particulado respirable
Efectos evitados: Infecciones Respiratorias Agudas(asmas, bronquitis crónica), aumento del riesgo de muertes prematuras de niños o ancianos, cáncer, alergias.
Norma de calidad primaria para
Material Particulado Respirable PM10
( D.S. 59 y 45)

## Slide 17
Norma de calidad primaria para Material Particulado Respirable PM10 ( D.S. 59 y 45)
Valores: - Concentración Promedio de 24 hrs: 150 ug/m3
( Se supera si el percentil 98 excede este valor)
- Concentración Promedio Anual: 50 ug/m3
( se supera si el promedio de 3 años excede el valor)
- A partir del 2012 la norma de diaria de PM10 será
de 120 ug/m3, a menos que a la fecha haya vigente
una norma de PM2.5
Condiciones y criterios de ubicación para Estaciones EMRP, Condiciones de validez de la información
Establece que los Servicios de Salud deberán tener un sistema de vigilancia epidemiológica para evaluar cada 5 años la efectividad de los valores fijados
Exigible a partir del 2005

## Slide 18
Niveles que Definen Situaciones de
Emergencia Ambiental

## Slide 19
D.S. Nº59 además:
Considera un sistema de pronóstico
Establece condiciones de superación de la norma (percentil 98)
Define estación monitora con representatividad poblacional (EMRP) y condiciones de emplazamiento
Establece los métodos de medición
D.S. Nº 45:
Define valor para norma de calidad primaria anual
Flexibiliza condiciones para Estaciones EMRP
Incluye nuevas definiciones ( PM2.5, vigilancia epidemiológica, etc)
Condiciones de validez de la información
Establece criterios para priorizar ubicación de estaciones monitoras
Establece que los Servicios de Salud deberán tener un sistema de vigilancia epidemiológica para evaluar cada 5 años la efectividad de los valores fijados
Norma de calidad Primaria de Material Particulado respirable ( PM10) : D.S. Nº 59/98 y Nº 45/01

## Slide 20
Metodologías de Medición, material particulado
Método Gravimétrico (Muestreador Bajo y
Alto Volumen)
Método de Transducción Gravimétrica
Métodos basados en principio de atenuación beta

## Slide 21
Fiscalización
Servicios de Salud del país y en la Región Metropolitana, Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana.

## Slide 22
Normas vigentes:
    Anhídrido Sulfuroso (SO2) ( D.S. Nº 113/2002)
    Monóxido de Carbono (CO) ( D.S. Nº 115/2002)
    Ozono (O3) ( D.S. Nº 112/2002) )
    Dióxido de Nitrógeno (NO2). ( D.S. Nº 114/2002)
    Plomo ( D.S. Nº 136/00)
Normas de calidad primaria para Gases

## Slide 23
Objetivo:
Proteger a la población de los efectos agudos y crónicos de los contaminantes gaseosos
Norma de calidad primaria para
Gases

## Slide 24
Condiciones de superación de la norma
Condiciones de Validación de la Información
Se establecen condiciones basadas en la disponibilidad de datos para el periodo de evaluación de la norma, según corresponda.
Por ejemplo:
Se considerará válida la concentración anual, si para cada uno de los trimestres de un año se dispusiere de a lo menos de un 75 % de los datos de 24 horas para ese período

## Slide 25
Niveles de Emergencia Ambiental
Los niveles mediante los cuales se declararán situaciones de emergencia ambiental podrán ser obtenidos mediante la aplicación de:
    Metodología de pronóstico.(se define)
    Constatación de las concentraciones en la estaciones de monitoreo.

## Slide 26
Métodos de medición
NO2:
  Quimiluminiscencia;
  Los que se basen en el método modificado de Griess-Saltzmann;
  Espectrometría de absorción óptica diferencial, calibración in-situ, y
SO2:
  Fluorescencia ultravioleta;
  Espectrometría de absorción diferencial con calibración in – situ y,
Para efectos de diagnóstico de calidad de aire, podrán utilizarse métodos de medición alternativos a los mencionados en la norma

## Slide 27
Métodos de medición
CO:
  Fotometría infrarroja no dispersiva, y
O3:
  Quimiluminiscencia con etileno;
  Fotometría de absorción ultravioleta;
  Cromatografía líquida gas/sólido;
  Espectrometría de absorción óptica diferencial, con calibración in-situ, y
Un método de medición de referencia o equivalente designado o aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos o por las Directivas de la Comunidad Europea
Para efectos de diagnóstico de calidad de aire, podrán utilizarse métodos de medición alternativos a los mencionados en la norma

## Slide 28
Definiciones
Concentración de 1 hora: Promedio aritmético de los valores de concentración de 1 hora ( de CO o NO2)
Concentración de 8 horas: Promedio aritmético de los valores de concentración de 1 hora correspondientes a 8 horas sucesivas, promedio móvil ( de O3 o CO)
Concentración de 24 Horas: Promedio aritmético de valores de Concentración de 1 hora correspondientes a 24 horas sucesivas, contadas desde las cero horas de cada día ( de SO2)
Concentración anual: Promedio aritmético de los valores de concentración trimestral correspondientes a un año ( de SO2 y NO2)
Concentración Trimestral: Promedio aritmético de los valores de concentración de 24 horas correspondientes a un período de tres meses sucesivos

## Slide 29
Cálculo
del max. Diario
Ejemplo: Verificación de la excedencia de la norma de 8 horas de O3, ( Promedio 3 años del percentil 99 del máx diario)

## Slide 30
Ejemplo: Verificación de la excedencia de la norma de 8 horas de O3, ( Promedio 3 años del percentil 99 del máx diario)

## Slide 31
Validación de Información de Monitoreo
Se establecen condiciones basadas en la disponibilidad de datos para el periodo de evaluación de la norma, según corresponda.
Por ejemplo:
Se considerará válida la concentración anual, si para cada uno de los trimestres de un año se dispusiere de a lo menos de un 75 % de los datos de 24 horas para ese período
Se considerará válida la concentración de 24 horas, si a lo menos el 75 % de los datos de concentración de una hora para un período de 24 horas, se encontraren disponibles y den cuenta de los datos a lo largo de un día ( ciclo diario)

## Slide 32
Los Servicios de salud deberán clasificar las estaciones de monitoreo con representatividad poblacional, dentro de los 6 meses de la publicación de las normas
Dentro de plazo de 3 años, los servicios de Salud deberán realizar un diagnóstico de calidad de aire y una vez que este este disponible, se tendrán 2 años para implementar un programa priorizado de monitoreo.
Implementación de las Normas

## Slide 33
Los decretos de las normas de NO2, SO2, O3 entraron en vigencia en vigencia el 1 ° de abril del 2003.
El decreto de la Norma de CO entró en vigencia el 1º de Octubre de 2002
Los valores de las normas serán exigibles en 3 años más a contar de la entrada en vigencia, 1º de abril de 2006.
El resto de las disposiciones son exigibles desde la entrada en vigencia del decreto
Entrada en vigencia