## Slide 1: Gestión Ambiental en Minería MI55D
Capítulo 5
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (II)

## Slide 2: Objetivos de un EIA
Describir y analizar el proyecto: perturbación que generará el impacto
Definir y valorar el medio sobre el que va a tener efectos el proyecto: el objetivo de una EIA consiste en minimizar y/o anular las posibles consecuencias ambientales de los proyectos
Prever los efectos ambientales generados y evaluarlos para poder juzgar la idoneidad de la obra
Determinar medidas minimizadoras, correctoras y compensatorias

## Slide 3: Estructura de operación
Decisión de realizar un EIA: exigencia de la legislación vigente o presentación voluntaria
Constitución de un grupo de trabajo multidisciplinario
Estructura metodológica
Definición del contenido del EIA

## Slide 4: Metodología EIA
Requerimientos:
  Adecuadas a la identificación de impacto y comparación de opciones
  Suficientemente independiente de puntos de vista personales del personal evaluador y sus sesgos
  Económico

## Slide 5: Metodología EIA
Cinco grupos:
  Métodos “ad hoc”
  Técnicas gráficas mediante mapas y superposiciones
  Listas de chequeo
  Matrices
  Diagramas

## Slide 6: Metodología EIA
Listado de metodologías aplicables (complementarias)
Métodos analógicos: se remite a la información de proyectos existentes del mismo tipo; información obtenida en la medición y seguimiento
Listas de chequeo: base sistemática y reproducible
Listas de chequeo enfocada a decisiones
Análisis ambiental costo-beneficio
Opinión de expertos

## Slide 7: Metodología EIA
Sistemas expertos: recoge el conocimientos de expertos en áreas temáticas específicas y de actualidad a través de reglas o experiencias prácticas en entornos de sistemas informáticos
Índices o indicadores
Pruebas de laboratorios y modelos a escala
Evaluación de paisajes
Revisión bibliográficas
Cálculos de balances de materia
Matrices de interacción

## Slide 8: Metodología EIA
Monitoreo
Estudios de campo
Redes
Superposición de mapas
Fotografías y fotomontajes
Modelización cualitativa
Modelización cuantitativa
Evaluación de riesgo
Construcción de escenarios
Extrapolación de tendencias

## Slide 9: Listas de chequeo
Útiles en la fase de identificación de los impactos
Lista de componentes o factores ambientales y de actividades del proyecto
Su contenido cambia según el tipo de proyecto y el medio de actuación
2 tipos de componentes: ambientales (medio físico, biológico, humano) y del proyecto (actividades)
No propicia el establecimiento de de los vínculos causa-efecto y generalmente no incluye una interpretación global del impacto

## Slide 10: Método de Leopold
Desarrollado en 1971 por el Servicio Geológico de USA
Matriz para establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las características propias del proyecto
100 posibles actividades y 88 factores ambientales susceptibles de verse modificados por el proyecto
No es evaluación sino identificación de los impactos ambientales
Identificación de las interacciones existentes, excluyendo filas y columnas vacías

## Slide 11: Método de Leopold
Cada celda, marcada con una diagonal, admite 2 valores:
  Magnitud: valoración del impacto o d la alteración potencial a ser provocada; grado, extensión o escala; se coloca en la mitad superior izquierda; se califica 1 al 10 de menor a mayor, anteponiendo el signo (+ o -)
  Importancia: valor ponderal que da el peso relativo del potencial impacto; hace referencia a la relevancia del impacto y a al extensión de la zona afectada; de 1 a 10

## Slide 12: Método de Leopold
Ventajas:
  Fuerza a considerar todos los potenciales impactos
  2 dimensiones: magnitud e importancia
  Permite comparación de alternativas
  Sirve como resumen de información
Desventajas:
  Difícil reproducibilidad
  No toma en cuenta interacciones entre factores
  No distingue corto y largo plazo
  Efectos no exclusivos o finales; tomados más de una vez

## Slide 13: Método de Battelle-Columbus
Desarrollado en 1972 para la planificación y gestión de recursos hídricos en USA
Se puede usar con 2 fines:
  Medir impacto de uso de recursos hídricos
  Planificar proyectos con mínimo impacto
Se basa en una lista de indicadores de impactos: 78 parámetros o factores ambientales
Ordenados en 18 componentes ambientales

## Slide 14
Especies y poblaciones
Hábitat y comunidades
Ecosistema
Contaminación de aire
Contaminación de agua
Contaminación de suelo
Ruido
Aire
Agua
Suelo
Biota
Objetivos artesanales
Composición
Valores educ. y cientif.
Valores históricos
Cultura
Sensaciones
Estilos de vida
Método de Battelle-Columbus

## Slide 16: Método de Battelle-Columbus
Agrupados en 4 categorías ambientales:
  Ecología
  Contaminación
  Aspectos estéticos
  Aspectos de interés humano
Niveles de información progresivos:
  Categorías Componentes Parámetros
Parámetros evalúan en unidades comparables

## Slide 17: Método de Battelle-Columbus
Parámetros:
  Representan la calidad del medio ambiente
  Fácilmente medibles en terreno
  Responden a las exigencias del proyecto
  Evaluables a nivel del proyecto
Transformar datos en UIA (unidades de impacto ambiental)